# Утвержден

Приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 28 ноября 2018 г. N 763/пр

СВОД ПРАВИЛ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

СНиП 23-01-99*

Building climatology

СП 131.13330.2018

Дата введения

29 мая 2019 года

## Предисловие

Сведения о своде правил

1 Исполнители - федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН) при участии Федерального государственного бюджетного учреждения "Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова" (ФГБУ "ГГО")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. N 763/пр и введен в действие с 29 мая 2019 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

## Введение

Настоящий свод правил разработан в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Работа выполнена авторским коллективом федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (руководитель темы - д-р техн. наук В.К. Савин, канд. техн. наук Н.П. Умнякова, канд. техн. наук Н.Г. Волкова), ФГБУ "ГГО" (д-р геогр. наук Н.В. Кобышева, канд. геогр. наук М.В. Клюева).

## 1 Область применения

Настоящий свод правил устанавливает климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений территории Российской Федерации.

## 2 Основные положения

2.1 Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями.

2.2 Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования следует принимать в соответствии с 10.1.

## 3 Климатические параметры холодного периода года

3.1 Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Республика, край, область, пункт, административный округ | Температура воздуха наиболее холодных суток, °C, обеспеченностью | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью | Температура воздуха, °C, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °C | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °C | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °C, периода со средней суточной температурой воздуха | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха <= 8 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | <= 0 °C | <= 8 °C | <= 10 °C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Республика Адыгея (Адыгея) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майкоп* <1> | -24 | -21 | -19 | -17 | -6 | -34 | 8,8 | 32 | -0,1 | 146 | 2,5 | 166 | 3,3 | 77 | 72 | 295 | Ю | 3,3 | 3,4 |
| Алтайский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алейск* | -41 | -38 | -38 | -35 | -24 | -47 | 9,4 | 160 | -11,0 | 209 | -7,4 | 225 | -6,3 | 77 | 74 | 131 | ЮЗ | 5,9 | - |
| Барнаул* | -41 | -40 | -39 | -36 | -23 | -52 | 10,0 | 163 | -11,2 | 214 | -7,5 | 231 | -6,3 | 77 | 71 | 125 | ЮЗ | 3,9 | 3,4 |
| Беля* | -27 | -26 | -25 | -23 | -14 | -35 | 5,9 | 149 | -6,0 | 223 | -2,7 | 242 | -1,7 | 59 | 55 | 121 | ЮВ | 7,0 | 4,5 |
| Бийск-Зональная* | -44 | -42 | -41 | -37 | -23 | -51 | 12,0 | 162 | -11,4 | 213 | -7,7 | 230 | -6,4 | 78 | 72 | 186 | ЮЗ | 4,9 | 2,3 |
| Змеиногорск* | -44 | -41 | -42 | -37 | -23 | -49 | 12,2 | 160 | -10,1 | 210 | -6,7 | 228 | -5,4 | 74 | 66 | 263 | Ю | 5,2 | 3,2 |
| Родино* | -44 | -41 | -40 | -37 | -23 | -49 | 9,8 | 162 | -11,4 | 207 | -8,0 | 223 | -6,7 | 78 | 75 | 98 | Ю | 5,9 | 4,5 |
| Рубцовск* | -43 | -41 | -40 | -37 | -22 | -49 | 10,2 | 159 | -11,4 | 207 | -7,8 | 222 | -6,6 | 76 | 74 | 96 | Ю | 7,1 | 5,3 |
| Славгород* | -44 | -41 | -40 | -37 | -24 | -48 | 9,5 | 162 | -12,3 | 206 | -8,8 | 222 | -7,5 | 80 | 76 | 93 | Ю | 4,9 | 4,1 |
| Тогул* | -42 | -39 | -38 | -35 | -24 | -50 | 9,1 | 164 | -10,4 | 218 | -6,7 | 235 | -5,6 | 76 | 72 | 160 | Ю | 4,4 | 3,1 |
| Республика Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катанда* | -43 | -40 | -42 | -38 | -27 | -48 | 12,1 | 171 | -13,9 | 233 | -9,0 | 255 | -7,5 | 80 | 76 | 67 | С | 1,8 | 0,7 |
| Кош-Агач* | -47 | -44 | -45 | -42 | -32 | -55 | 11,5 | 190 | -17,5 | 255 | -12,0 | 273 | -10,6 | 81 | 76 | 15 | В | 3,3 | 1,5 |
| Онгудай* | -41 | -38 | -39 | -36 | -26 | -46 | 10,5 | 164 | -12,8 | 228 | -8,0 | 247 | -6,7 | 78 | 72 | 42 | СЗ | 2,1 | 0,5 |
| Амурская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архара* | -40 | -38 | -38 | -36 | -29 | -50 | 12,5 | 168 | -17,1 | 212 | -12,7 | 227 | -11,2 | 77 | 71 | 62 | СЗ | 2,5 | 2,2 |
| Белогорск* | -40 | -39 | -38 | -36 | -30 | -46 | 9,3 | 171 | -16,3 | 215 | -12,1 | 230 | -10,7 | 77 | 72 | 42 | СЗ | 2,7 | 2,2 |
| Благовещенск* | -37 | -35 | -34 | -33 | -29 | -45 | 10,4 | 165 | -14,8 | 210 | -10,7 | 225 | -9,4 | 72 | 63 | 47 | СЗ | 2,6 | 2,1 |
| Бомнак* | -46 | -44 | -43 | -42 | -34 | -52 | 9,4 | 190 | -19,6 | 239 | -14,7 | 255 | -13,2 | 76 | 71 | 51 | СВ | 2,2 | 1,2 |
| Братолюбовка* | -41 | -39 | -39 | -37 | -30 | -49 | 11,7 | 174 | -17,3 | 221 | -12,7 | 236 | -11,3 | 76 | 72 | 41 | З | 2,0 | 2,1 |
| Бысса* | -44 | -42 | -41 | -40 | -34 | -51 | 13,6 | 181 | -19,3 | 232 | -14,1 | 248 | -12,6 | 75 | 71 | 60 | СВ | 2,1 | 1,0 |
| Гош | -46 | -44 | -43 | -42 | -36 | -52 | 15,9 | 183 | -18,9 | 233 | -14,0 | 247 | -12,7 | 73 | 66 | 50 | З | 1,5 | - |
| Дамбуки | -47 | -46 | -46 | -43 | -36 | -54 | 13,6 | 196 | -18,8 | 244 | -14,3 | 261 | -12,8 | 66 | 59 | 57 | СЗ | 5,2 | 1,7 |
| Ерофей Павлович* | -43 | -40 | -38 | -37 | -36 | -50 | 13,0 | 190 | -17,3 | 243 | -12,6 | 257 | -11,4 | 77 | 69 | 36 | С | 2,3 | 1,3 |
| Завитинск* | -38 | -36 | -35 | -34 | -30 | -46 | 10,1 | 172 | -16,4 | 218 | -12,0 | 233 | -10,7 | 76 | 70 | 57 | СЗ | 2,1 | 1,9 |
| Зея* | -46 | -44 | -43 | -42 | -35 | -52 | 14,7 | 190 | -18,3 | 238 | -13,8 | 254 | -12,4 | 69 | 63 | 35 | - | 3,5 | - |
| Норский Склад* | -45 | -43 | -44 | -41 | -35 | -55 | 13,9 | 180 | -19,5 | 228 | -14,5 | 243 | -13,0 | 72 | 67 | 51 | СВ | 2,1 | 1,0 |
| Огорон* | -43 | -41 | -41 | -40 | -34 | -50 | 10,4 | 198 | -17,6 | 247 | -13,3 | 265 | -11,7 | 70 | 64 | 55 | С | 2,6 | 2,5 |
| Поярково* | -40 | -38 | -37 | -35 | -30 | -46 | 11,8 | 167 | -16,4 | 212 | -12,0 | 227 | -10,6 | 75 | 70 | 49 | З | 2,5 | 2,0 |
| Свободный* | -42 | -40 | -39 | -37 | -30 | -50 | 11,7 | 176 | -17,1 | 222 | -12,6 | 237 | -11,3 | 70 | 63 | 50 | З, СЗ | 2,9 | 2,6 |
| Сковородино* | -44 | -42 | -42 | -39 | -34 | -52 | 14,5 | 194 | -18,5 | 245 | -13,8 | 260 | -12,4 | 73 | 65 | 32 | СВ | 2,3 | 2,2 |
| Средняя-Нюкжа | -52 | -49 | -47 | -45 | -40 | -58 | 13,3 | 213 | -20,8 | 262 | -16,1 | 278 | -14,7 | 76 | 72 | 77 | ЮВ | - | - |
| Тыган-Уркан | -43 | -41 | -38 | -37 | -31 | -50 | 12,8 | 196 | -16,5 | 245 | -12,4 | 262 | -11,0 | 69 | 61 | 52 | СЗ | 5,2 | 2,6 |
| Тында* | -45 | -43 | -42 | -40 | -33 | -51 | 10,4 | 199 | -19,1 | 250 | -14,4 | 265 | -13,1 | 74 | 70 | 52 | З | 3,0 | 2,0 |
| Унаха | -48 | -45 | -44 | -42 | -35 | -55 | 16,1 | 206 | -18,4 | 255 | -14,0 | 271 | -12,6 | 67 | 59 | 64 | СЗ | - | - |
| Усть-Нюкжа* | -47 | -45 | -44 | -43 | -35 | -51 | 7,8 | 200 | -20,0 | 252 | -15,1 | 266 | -13,8 | 77 | 74 | 35 | С | 1,8 | 0,6 |
| Черняево* | -45 | -43 | -42 | -40 | -34 | -51 | 13,5 | 181 | -17,7 | 229 | -13,1 | 244 | -11,7 | 72 | 64 | 32 | З | 3,7 | 1,9 |
| Шимановск* | -41 | -40 | -39 | -37 | -30 | -49 | 12,9 | 179 | -17,0 | 228 | -12,4 | 243 | -11,1 | 72 | 65 | 42 | СЗ | 3,1 | 2,1 |
| Экимчан* | -45 | -44 | -43 | -42 | -35 | -53 | 10,7 | 195 | -19,5 | 248 | -14,4 | 263 | -13,1 | 74 | 67 | 67 | В | 1,6 | 1,3 |
| Архангельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельск* | -38 | -37 | -35 | -33 | -16 | -45 | 7,6 | 176 | -8,2 | 250 | -4,5 | 271 | -3,5 | 85 | 84 | 174 | ЮВ | 3,4 | 2,9 |
| Борковская | -49 | -47 | -44 | -42 | -23 | -55 | 10,0 | 203 | -10,5 | 277 | -6,6 | 297 | -5,6 | 83 | 83 | 191 | ЮЗ | - | 2,6 |
| Емецк | -39 | -38 | -35 | -33 | -19 | -48 | 7,6 | 175 | -8,3 | 249 | -4,7 | 268 | -3,7 | 85 | 85 | 150 | ЮВ | - | 3,9 |
| Койнас* | -48 | -47 | -44 | -41 | -20 | -52 | 8,9 | 190 | -10,1 | 262 | -6,2 | 281 | -5,1 | 83 | 83 | 185 | Ю | 2,0 | 3,1 |
| Котлас* | -42 | -41 | -41 | -31 | -16 | -47 | 7,5 | 166 | -8,9 | 237 | -5,0 | 257 | -3,9 | 84 | - | 161 | Ю | 4,6 | 2,4 |
| Мезень* | -40 | -40 | -38 | -35 | -17 | -49 | 7,8 | 194 | -8,9 | 268 | -5,3 | 290 | -4,2 | 84 | 83 | 149 | Ю | 4,5 | 4,1 |
| Онега* | -38 | -37 | -36 | -32 | -15 | -43 | 7,0 | 168 | -7,5 | 243 | -4,0 | 264 | -2,9 | 84 | 84 | 188 | ЮВ | 3,7 | 2,8 |
| Астраханская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астрахань* | -25 | -24 | -23 | -21 | -10 | -33 | 6,8 | 103 | -3,5 | 164 | -0,8 | 179 | 0,1 | 83 | 76 | 73 | В | 3,8 | 3,3 |
| Верхний Баскунчак* | -30 | -28 | -28 | -24 | -12 | -37 | 6,4 | 121 | -5,4 | 174 | -2,5 | 187 | -1,7 | 83 | 79 | 110 | В | 3,7 | 3,6 |
| Республика Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белорецк* | -37 | -35 | -34 | -31 | -20 | -45 | 8,8 | 168 | -10,1 | 228 | -6,3 | 245 | -5,3 | 79 | 73 | 126 | ЮЗ | 5,1 | 2,9 |
| Дуван* | -43 | -39 | -36 | -33 | -19 | -50 | 8,5 | 165 | -9,6 | 222 | -6,1 | 239 | -5,0 | 79 | 78 | 131 | Ю | 3,6 | 2,8 |
| Мелеуз* | -42 | -38 | -38 | -33 | -21 | -45 | 9,8 | 155 | -9,8 | 206 | -6,3 | 219 | -5,4 | 77 | 75 | 170 | Ю | 4,6 | 2,9 |
| Уфа* | -41 | -39 | -37 | -33 | -20 | -49 | 10,0 | 154 | -9,5 | 210 | -5,9 | 224 | -4,9 | 78 | 76 | 213 | Ю | 3,9 | 2,9 |
| Янаул* | -43 | -40 | -38 | -34 | -21 | -51 | 9,5 | 163 | -9,5 | 218 | -6,1 | 233 | -5,1 | 81 | 78 | 143 | Ю | 6,0 | 3,9 |
| Белгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгород* | -29 | -28 | -27 | -24 | -12 | -35 | 5,7 | 127 | -4,7 | 189 | -1,8 | 206 | -0,9 | 86 | 83 | 206 | ЮЗ | 4,6 | 4,3 |
| Брянская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянск* | -30 | -27 | -26 | -24 | -12 | -42 | 5,6 | 131 | -5,2 | 199 | -2,0 | 217 | -1,1 | 84 | 82 | 210 | Ю | 3,4 | 2,9 |
| Республика Бурятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабушкин* | -33 | -31 | -31 | -29 | -19 | -39 | 9,4 | 175 | -9,8 | 250 | -5,6 | 273 | -4,3 | 77 | 73 | 95 | З | 5,7 | 3,7 |
| Багдарин* | -45 | -44 | -44 | -42 | -34 | -52 | 15,3 | 205 | -18,2 | 262 | -13,4 | 278 | -12,1 | 75 | 67 | 16 | С | 2,2 | 1,2 |
| Баргузин* | -44 | -43 | -42 | -41 | -32 | -52 | 10,2 | 183 | -16,7 | 241 | -11,7 | 256 | -10,5 | 78 | 75 | 97 | З | 3,2 | 1,6 |
| Кяхта* | -35 | -34 | -33 | -31 | -23 | -40 | 9,6 | 171 | -13,1 | 230 | -8,7 | 245 | -7,6 | 75 | 67 | 24 | Ю | 2,3 | 1,5 |
| Монды* | -37 | -35 | -33 | -32 | -25 | -48 | 16,0 | 189 | -12,7 | 259 | -8,1 | 277 | -7,0 | 69 | 54 | 11 | З | 3,0 | 2,2 |
| Нижнеангарск* | -37 | -35 | -35 | -33 | -25 | -47 | 7,7 | 193 | -13,9 | 255 | -9,6 | 271 | -8,5 | 75 | 69 | 73 | С | 2,2 | 1,7 |
| Сосново-Озерское* | -41 | -39 | -37 | -36 | -28 | -49 | 11,4 | 198 | -14,9 | 258 | -10,6 | 272 | -9,5 | 77 | 74 | 19 | З | 5,0 | 3,5 |
| Уакит* | -43 | -41 | -41 | -40 | -32 | -49 | 10,0 | 216 | -17,7 | 270 | -13,3 | 285 | -12,1 | 77 | 73 | 16 | СЗ | 4,4 | 1,8 |
| Улан-Удэ* | -38 | -37 | -36 | -35 | -27 | -51 | 9,9 | 175 | -14,7 | 231 | -10,2 | 246 | -9,0 | 76 | 70 | 31 | З | 2,1 | 1,9 |
| Хоринск* | -43 | -41 | -40 | -38 | -30 | -50 | 13,0 | 184 | -15,7 | 239 | -11,1 | 253 | -10,0 | 76 | 72 | 13 | З | 4,8 | 2,3 |
| Владимирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владимир* | -37 | -35 | -32 | -27 | -14 | -48 | 6,1 | 146 | -6,5 | 209 | -3,4 | 227 | -2,4 | 85 | 82 | 204 | Ю | 4,2 | 3,4 |
| Муром | -39 | -35 | -33 | -30 | -16 | -45 | 6,4 | 150 | -7,4 | 214 | -4,0 | 230 | -3,1 | 84 | 83 | 166 | Ю | - | 4,1 |
| Волгоградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волгоград* | -27 | -26 | -25 | -22 | -12 | -35 | 5,6 | 122 | -5,1 | 176 | -2,3 | 190 | -1,5 | 85 | 82 | 151 | З | 5,1 | 3,9 |
| Камышин | -32 | -30 | -29 | -26 | -12 | -37 | 7,1 | 134 | -7,2 | 188 | -4,1 | 200 | -3,3 | 86 | 81 | 220 | СВ | 8,5 | 6,4 |
| Костычевка | -32 | -30 | -29 | -26 | - | -40 | 8,1 | 146 | -6,7 | 190 | -3,9 | 205 | -3,1 | 84 | 81 | 109 | СВ | - | 4,2 |
| Котельниково | -32 | -29 | -27 | -24 | -12 | -38 | 6,8 | 112 | -4,7 | 176 | -1,6 | 190 | -0,8 | 85 | 84 | 161 | В | 4,2 | 4,1 |
| Новоаннинский | -32 | -30 | -29 | -26 | - | -38 | 7,2 | 139 | -5,7 | 191 | -3,4 | 204 | -2,6 | 82 | 80 | 177 | ЮВ | - | 3,8 |
| Эльтон* | -31 | -28 | -28 | -25 | -13 | -36 | 6,8 | 126 | -6,1 | 177 | -3,2 | 191 | -2,3 | 81 | 78 | 97 | В | 5,7 | 4,7 |
| Вологодская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабаево | -40 | -36 | -36 | -31 | -17 | -47 | 7,5 | 158 | -7,3 | 231 | -3,8 | 250 | -2,7 | 86 | 84 | 174 | ЮЗ | - | 3,6 |
| Вологда* | -42 | -37 | -37 | -32 | -15 | -47 | 7,4 | 157 | -7,6 | 228 | -4 | 246 | -3 | 85 | 84 | 163 | Ю | 3,9 | 3,6 |
| Вытегра* | -40 | -36 | -35 | -32 | -14 | -49 | 7,3 | 154 | -7,0 | 230 | -3,4 | 250 | -2,4 | 84 | 84 | 210 | ЮВ | 3,5 | 3,0 |
| Никольск* | -42 | -38 | -38 | -35 | -16 | -49 | 7,3 | 162 | -8,5 | 231 | -4,7 | 250 | -3,7 | 84 | 84 | 182 | Ю | 2,6 | 2,4 |
| Тотьма* | -39 | -36 | -36 | -32 | -16 | -46 | 6,9 | 161 | -8,2 | 232 | -4,5 | 251 | -3,4 | 84 | 83 | 188 | Ю | 3,1 | 3,2 |
| Воронежская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воронеж* | -31 | -29 | -25 | -24 | -13 | -37 | 5,9 | 130 | -5,5 | 190 | -2,5 | 206 | -1,6 | 82 | 80 | 201 | З | 4 | 3,3 |
| Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дербент* | -16 | -13 | -11 | -9 | -3 | -19 | 5,2 | 0 | - | 138 | 3,7 | 161 | 4,5 | 84 | 82 | 179 | СЗ | 5,2 | 3,1 |
| Махачкала* | -20 | -17 | -17 | -13 | -3 | -25 | 5,6 | 0 | - | 144 | 2,7 | 164 | 3,5 | 83 | 78 | 140 | СЗ | 5,1 | 4,2 |
| Южно-Сухокумск | -24 | -23 | -21 | -19 | -10 | -35 | 6,2 | 77 | -2,5 | 162 | 0,8 | 178 | 1,6 | 88 | 85 | 99 | В | - | 4,2 |
| Забайкальский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агинское* | -40 | -37 | -36 | -34 | -27 | -48 | 14,0 | 181 | -14,9 | 237 | -10,4 | 251 | -9,3 | 72 | 65 | 21 | З | 3,7 | 2,9 |
| Акша* | -38 | -36 | -35 | -34 | -27 | -50 | 14,8 | 179 | -14,4 | 235 | -9,9 | 251 | -8,7 | 75 | 68 | 16 | Ю | 4,5 | 2,5 |
| Александровский Завод* | -40 | -39 | -39 | -37 | -30 | -48 | 14,9 | 190 | -17,1 | 247 | -12,2 | 264 | -10,8 | 77 | 70 | 25 | Ю | 2,4 | 2,1 |
| Борзя* | -42 | -41 | -40 | -38 | -31 | -50 | 14,3 | 181 | -17,0 | 233 | -12,3 | 247 | -11,1 | 79 | 73 | 19 | СВ | 2,4 | 2,8 |
| Дарасун* | -38 | -36 | -35 | -34 | -27 | -48 | 14,5 | 185 | -14,1 | 244 | -9,7 | 260 | -8,5 | 73 | 64 | 27 | СЗ | 3,1 | 1,8 |
| Калакан* | -50 | -48 | -49 | -37 | -39 | -56 | 14,5 | 204 | -21,6 | 258 | -16,2 | 273 | -14,8 | 78 | 68 | 24 | З | 2,5 | 0,7 |
| Красный Чикой* | -41 | -40 | -38 | -37 | -30 | -48 | 12,7 | 182 | -16,0 | 241 | -11,0 | 257 | -9,8 | 78 | 74 | 25 | З | 2,4 | 1,2 |
| Могоча* | -43 | -42 | -41 | -40 | -33 | -53 | 14,3 | 196 | -18,7 | 252 | -13,6 | 267 | -12,3 | 77 | 70 | 28 | СЗ | 3,5 | 1,5 |
| Нерчинск* | -45 | -44 | -44 | -42 | -34 | -54 | 13,0 | 181 | -19,2 | 231 | -14,1 | 246 | -12,7 | 79 | 74 | 24 | 3,0 | 4,0 | 1,7 |
| Нерчинский Завод* | -41 | -40 | -40 | -38 | -30 | -53 | 8,9 | 181 | -17,6 | 233 | -12,7 | 250 | -11,2 | 79 | 75 | 30 | СЗ | 2,4 | 1,1 |
| Средний Калар* | -50 | -48 | -48 | -46 | -40 | -56 | 14,1 | 212 | -22,0 | 266 | -16,7 | 281 | -15,4 | 80 | 75 | 18 | СВ | 3,3 | 0,6 |
| Тунгокочен* | -47 | -45 | -45 | -43 | -36 | -54 | 17,0 | 201 | -19,3 | 259 | -14,0 | 275 | -12,7 | 78 | 71 | 25 | ЮЗ | 2,8 | 1,3 |
| Тупик* | -47 | -45 | -44 | -43 | -36 | -56 | 14,7 | 202 | -20,2 | 256 | -15,0 | 271 | -13,7 | 76 | 71 | 46 | ЮЗ | 2,1 | 1,7 |
| Чара* | -49 | -47 | -47 | -45 | -38 | -56 | 12,1 | 211 | -20,6 | 262 | -15,8 | 276 | -14,6 | 78 | 76 | 18 | ЮЗ | 1,6 | 1,3 |
| Чита* | -41 | -39 | -39 | -37 | -30 | -47 | 13,3 | 182 | -16,1 | 238 | -11,3 | 253 | -10,1 | 76 | 69 | 19 | В | 1,5 | 2,0 |
| Ивановская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иваново* | -37 | -34 | -33 | -29 | -15 | -45 | 7,1 | 150 | -7,0 | 214 | -3,7 | 232 | -2,7 | 85 | 84 | 207 | Ю | 4,2 | 3,8 |
| Кинешма | -39 | -35 | -33 | -31 | -17 | -45 | 6,4 | 155 | -7,6 | 221 | -4,1 | 238 | -3,2 | 84 | 83 | 268 | ЮЗ | - | 4,1 |
| Иркутская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алыгджер* | -40 | -38 | -36 | -34 | -22 | -47 | 11,6 | 179 | -10,5 | 256 | -6,1 | 276 | -5,0 | 62 | 56 | 30 | Ю | 4,7 | 2,5 |
| Бодайбо* | -51 | -49 | -49 | -47 | -37 | -55 | 7,3 | 200 | -18,9 | 254 | -14,0 | 268 | -12,8 | 78 | 77 | 105 | СВ | 2,3 | 1,2 |
| Братск* | -43 | -41 | -40 | -39 | -26 | -46 | 8,1 | 182 | -12,9 | 248 | -8,4 | 264 | -7,4 | 79 | 75 | 82 | З | 2,5 | 2,2 |
| Верхняя Гутара* | -41 | -39 | -37 | -35 | -26 | -47 | 16,3 | 196 | -12,0 | 268 | -7,7 | 285 | -6,7 | 68 | 65 | 32 | Ю | 2,1 | 0,9 |
| Дубровское | -53 | -52 | -52 | -50 | -34 | -55 | 9,2 | 200 | -16,9 | 257 | -12,3 | 272 | -11,1 | 78 | 76 | 143 | - | - | - |
| Ербогачен* | -57 | -55 | -55 | -52 | -39 | -61 | 11,4 | 211 | -19,7 | 262 | -15,1 | 275 | -13,9 | 75 | 75 | 86 | Ю | 2,1 | 1,5 |
| Жигалово* | -49 | -48 | -46 | -44 | -33 | -54 | 10,6 | 191 | -17,2 | 249 | -12,2 | 264 | -11,0 | 81 | 77 | 62 | З | 2,4 | 1,1 |
| Зима* | -44 | -42 | -40 | -38 | -27 | -51 | 10,8 | 178 | -13,9 | 237 | -9,4 | 253 | -8,2 | 81 | 77 | 69 | СЗ | 2,6 | 1,5 |
| Ика* | -56 | -53 | -53 | -50 | -38 | -60 | 13,7 | 209 | -18,4 | 264 | -13,7 | 278 | -12,6 | 74 | 71 | 48 | Ю | 2,7 | 1,5 |
| Илимск | -50 | -49 | -48 | -45 | -30 | -59 | 11,8 | 195 | -15,6 | 255 | -11,0 | 270 | -9,8 | 79 | 76 | 109 | В | - | 1,8 |
| Иркутск* | -38 | -37 | -35 | -33 | -23 | -50 | 9,4 | 170 | -12,0 | 233 | -7,6 | 249 | -6,5 | 79 | 76 | 69 | В | 2,9 | 2,1 |
| Ичера | -56 | -54 | -53 | -50 | -33 | -60 | 11,9 | 200 | -17,5 | 254 | -12,9 | 270 | -11,6 | 78 | 76 | 131 | Ю | - | 1,6 |
| Киренск* | -54 | -52 | -51 | -49 | -36 | -58 | 11,6 | 195 | -17,5 | 251 | -12,7 | 265 | -11,5 | 76 | 74 | 97 | ЮЗ | 3,6 | 1,8 |
| Мама* | -49 | -47 | -46 | -44 | -34 | -56 | 7,5 | 196 | -17,7 | 252 | -12,9 | 266 | -11,8 | 77 | 75 | 155 | ЮВ | 2,7 | 2,3 |
| Марково | -53 | -51 | -51 | -49 | -33 | -55 | 11,1 | 194 | -16,9 | 250 | -12,3 | 265 | -11,0 | 78 | 76 | 117 | З | 4,2 | 1,8 |
| Наканно* | -59 | -57 | -56 | -54 | -43 | -61 | 10,5 | 215 | -21,7 | 266 | -16,8 | 279 | -15,6 | 78 | 77 | 72 | Ю | 2,6 | 1,4 |
| Невон | -52 | -50 | -50 | -48 | -30 | -56 | 11,3 | 193 | -15,8 | 253 | -11,1 | 269 | -9,9 | 78 | 76 | 103 | ЮЗ | - | 2,1 |
| Непа* | -55 | -53 | -52 | -49 | -37 | -58 | 11,2 | 204 | -17,7 | 259 | -13,1 | 272 | -12,0 | 79 | 77 | 88 | Ю | 2,5 | 1,5 |
| Орлинга* | -50 | -48 | -47 | -45 | -33 | -55 | 10,8 | 194 | -16,7 | 253 | -11,8 | 267 | -10,8 | 78 | 76 | 96 | ЮВ | 2,6 | 1,1 |
| Перевоз* | -51 | -48 | -48 | -45 | -34 | -56 | 9,8 | 203 | -17,2 | 259 | -12,6 | 273 | -11,5 | 73 | 69 | 35 | З | 3,1 | 1,7 |
| Преображенка* | -56 | -53 | -53 | -50 | -38 | -59 | 12,2 | 207 | -18,5 | 259 | -14,0 | 273 | -12,8 | 75 | 74 | 82 | Ю | 2,5 | 2,1 |
| Саянск | -43 | -40 | -42 | -39 | -25 | -50 | 10,2 | 176 | -14,0 | 234 | -9,1 | 250 | 7,9 | 81 | 77 | 86 | Ю | 4,4 | 2,2 |
| Слюдянка | -32 | -31 | -30 | -28 | -22 | -40 | 8,8 | 177 | -11,0 | 254 | -6,4 | 274 | -5,3 | 76 | 68 | 50 | ЮЗ | 1,5 | - |
| Тайшет* | -45 | -43 | -41 | -39 | -26 | -50 | 10,1 | 176 | -12,2 | 238 | -8,0 | 254 | -6,9 | 78 | 75 | 107 | З | 3,4 | 2,4 |
| Тулун* | -43 | -41 | -39 | -37 | -25 | -50 | 10,1 | 180 | -12,8 | 242 | -8,5 | 258 | -7,4 | 79 | 75 | 63 | Ю | 2,5 | 1,7 |
| Усть-Ордынский * | -44 | -42 | -40 | -38 | -28 | -50 | 11,1 | 182 | -15,1 | 240 | -10,4 | 255 | -9,3 | 79 | 76 | 32 | С | 2,7 | 2,6 |
| Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нальчик* | -24 | -21 | -20 | -18 | -9 | -31 | 7,2 | 88 | -2,1 | 164 | 0,6 | 182 | 1,4 | 85 | 83 | 142 | В | 2,2 | 1,6 |
| Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининград* | -25 | -22 | -21 | -19 | -6 | -33 | 4,8 | 87 | -1,6 | 188 | 1,2 | 213 | 2,1 | 86 | 83 | 306 | З | 3,6 | 2,8 |
| Республика Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элиста* | -29 | -26 | -24 | -23 | -10 | -34 | 5,7 | 108 | -3,7 | 169 | -1 | 184 | -0,1 | 88 | 85 | 121 | В | 8,5 | 6,3 |
| Калужская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калуга* | -33 | -29 | -28 | -27 | -14 | -46 | 6,5 | 140 | -5,8 | 208 | -2,6 | 227 | -1,6 | 84 | 82 | 214 | Ю | 4,1 | 3,5 |
| Камчатский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апука* | -34 | -32 | -31 | -28 | -20 | -40 | 6,7 | 211 | -9,3 | 286 | -5,7 | 314 | -4,4 | 72 | 70 | 179 | СВ | 7,8 | 6,1 |
| Ича* | -29 | -28 | -27 | -26 | -17 | -36 | 7,5 | 184 | -8,1 | 277 | -4,0 | 305 | -2,8 | 78 | 77 | 203 | СВ | 4,4 | 4,8 |
| Ключи* | -37 | -36 | -34 | -33 | -22 | -49 | 10,6 | 185 | -10,4 | 252 | -6,5 | 270 | -5,5 | 80 | 79 | 311 | З | 3,9 | 3,5 |
| Козыревск* | -39 | -38 | -36 | -35 | -27 | -48 | 12,5 | 183 | -11,6 | 251 | -7,3 | 269 | -6,2 | 82 | 79 | 180 | С | 5,9 | 2,4 |
| Корф* | -35 | -32 | -31 | -29 | -22 | -41 | 6,9 | 209 | -10,4 | 271 | -7,1 | 294 | -5,8 | 71 | 70 | 151 | С | 6,0 | 4,9 |
| Кроноки* | -25 | -23 | -22 | -20 | -14 | -29 | 7,2 | 179 | -5,5 | 278 | -2,1 | 308 | -1,0 | 70 | 65 | 422 | С | 3,8 | 3,0 |
| Лопатка, мыс* | -18 | -15 | -16 | -13 | -7 | -21 | 3,3 | 167 | -3,4 | 295 | -0,2 | 366 | 1,6 | 85 | 82 | 348 | СЗ | 11,5 | 9,6 |
| Мильково* | -41 | -39 | -38 | -36 | -26 | -51 | 13,4 | 186 | -12,5 | 251 | -8,2 | 269 | -7,0 | 82 | 79 | 229 | З | 3,2 | 1,8 |
| Начики* | -37 | -36 | -34 | -32 | -28 | -51 | 15,2 | 196 | -11,8 | 274 | -7,3 | 296 | -6,1 | 79 | 72 | 410 | СЗ | 3,6 | 2,0 |
| о. Беринга* | -16 | -13 | -12 | -11 | -6 | -24 | 3,9 | 155 | -2,4 | 282 | 0,4 | 318 | 1,4 | 80 | 79 | 307 | СВ | 9,1 | 7,3 |
| Оссора* | -35 | -34 | -32 | -31 | -23 | -41 | 10,1 | 206 | -10,1 | 273 | -6,6 | 294 | -5,5 | 77 | 75 | 257 | С | 6,1 | 3,5 |
| Октябрьская | -32 | -30 | -28 | -25 | -18 | -42 | 9,2 | 180 | -7,8 | 281 | -3,5 | 318 | -2,0 | 81 | 79 | - | СВ | 6,4 | 6,8 |
| Петропавловск-Камчатский* | -22 | -20 | -19 | -18 | -10 | -32 | 5,3 | 160 | -4,8 | 251 | -1,6 | 278 | -0,6 | 68 | 65 | 611 | С | 5,0 | 4,6 |
| Семлячики* | -20 | -18 | -17 | -15 | -9 | -25 | 4,9 | 166 | -4,3 | 258 | -1,4 | 287 | -0,3 | 64 | 62 | 562 | СЗ | 7,9 | 5,6 |
| Соболево* | -35 | -33 | -32 | -30 | -20 | -45 | 12,8 | 185 | -9,0 | 269 | -4,8 | 295 | -3,6 | 80 | 75 | 249 | СВ | 3,3 | 3,0 |
| Ука | -39 | -37 | -36 | -34 | -21 | -43 | 9,6 | 210 | -10,3 | 281 | -6,7 | 305 | -5,5 | 82 | 81 | 407 | С | 9,2 | - |
| Усть-Воямполка* | -39 | -38 | -35 | -34 | -25 | -45 | 9,5 | 202 | -11,5 | 285 | -6,9 | 318 | -5,2 | 84 | 83 | 121 | ЮВ | 4,0 | 4,4 |
| Усть-Камчатск* | -34 | -32 | -29 | -28 | -15 | -42 | 9,4 | 191 | -7,9 | 270 | -4,4 | 296 | -3,2 | 77 | 74 | 366 | С | 5,2 | 4,3 |
| Усть-Хайрюзово* | -35 | -34 | -32 | -30 | -20 | -42 | 9,1 | 190 | -9,3 | 272 | -5,2 | 299 | -3,9 | 82 | 79 | 150 | ЮВ | 5,4 | 4,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черкесск* | -23 | -21 | -20 | -18 | -9 | -29 | 8,7 | 90 | -2,1 | 168 | 0,6 | 186 | 1,4 | 80 | 76 | 131 | В | 3,3 | 2,0 |
| Республика Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемь* | -34 | -33 | -31 | -28 | -14 | -40 | 7,2 | 176 | -6,9 | 255 | -3,5 | 277 | -2,5 | 85 | 82 | 125 | З | 4,7 | 4,5 |
| Лоухи | -38 | -36 | -34 | -31 | -17 | -47 | 8,7 | 184 | -7,6 | 261 | -4,2 | 281 | -3,2 | 86 | 86 | 159 | ЮЗ | - | 3,1 |
| Олонец | -38 | -35 | -34 | -29 | -15 | -54 | 8,4 | 156 | -6,7 | 233 | -3,2 | 255 | -2,1 | 86 | 86 | 215 | ЮЗ | 6,5 | 4,2 |
| Паданы* | -35 | -34 | -32 | -30 | -14 | -46 | 7,1 | 170 | -7,1 | 246 | -3,7 | 266 | -2,7 | 85 | 85 | 142 | З | 4,0 | 3,6 |
| Петрозаводск* | -35 | -33 | -31 | -28 | -14 | -43 | 6,4 | 158 | -6,6 | 235 | -3,2 | 256 | -2,2 | 86 | 84 | 169 | З | 4,2 | 3,2 |
| Реболы* | -40 | -37 | -35 | -33 | -15 | -42 | 7,6 | 175 | -7,6 | 248 | -4,2 | 267 | -3,3 | 85 | 84 | 184 | ЮЗ | 3,1 | 2,5 |
| Сортавала* | -36 | -32 | -31 | -29 | -14 | -43 | 7,5 | 151 | -6 | 232 | -2,5 | 253 | -1,6 | 85 | - | 217 | Ю | 4,3 | 2,8 |
| Кемеровская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемерово* | -45 | -43 | -42 | -39 | -25 | -50 | 10,2 | 172 | -11,9 | 228 | -7,9 | 245 | -6,8 | 77 | 72 | 140 | Ю | 3,4 | 2,8 |
| Киселевск* | -42 | -39 | -39 | -35 | -22 | -50 | 8,7 | 163 | -10,6 | 223 | -6,6 | 240 | -5,5 | 77 | 74 | 110 | ЮЗ | 4,5 | 2,9 |
| Кондома* | -43 | -40 | -39 | -36 | -25 | -52 | 13,8 | 169 | -11,5 | 232 | -7,3 | 250 | -6,1 | 81 | 75 | 295 | Ю | 2,9 | 0,9 |
| Мариинск* | -46 | -43 | -43 | -39 | -24 | -55 | 9,8 | 171 | -11,4 | 232 | -7,3 | 250 | -6,1 | 77 | 74 | 114 | ЮЗ | 5,0 | 3,4 |
| Тайга* | -44 | -42 | -42 | -39 | -25 | -53 | 9,7 | 180 | -11,9 | 241 | -7,8 | 258 | -6,7 | 79 | 76 | 177 | ЮЗ | 5,0 | 3,0 |
| Тисуль* | -45 | -43 | -42 | -39 | -24 | -51 | 10,6 | 170 | -11,0 | 232 | -7,0 | 251 | -5,8 | 72 | 68 | 87 | ЮЗ | 6,5 | 3,6 |
| Топки* | -44 | -40 | -39 | -37 | -23 | -51 | 8,5 | 173 | -11,4 | 231 | -7,5 | 248 | -6,4 | 78 | 75 | 160 | Ю | 4,6 | 3,2 |
| Усть-Кабырза* | -44 | -41 | -42 | -37 | -26 | -48 | 13,2 | 170 | -12,7 | 234 | -8,1 | 251 | -6,9 | 80 | 77 | 206 | З | 2,3 | 0,8 |
| Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Киров* | -39 | -37 | -36 | -32 | -18 | -45 | 6,5 | 161 | -8,5 | 223 | -5,0 | 239 | -4,1 | 84 | 83 | 216 | Ю | 3,5 | 3,0 |
| Нагорское | -42 | -38 | -36 | -34 | -20 | -47 | 6,3 | 174 | -9,5 | 239 | -5,8 | 258 | -4,7 | 87 | 87 | 172 | Ю | - | 4,4 |
| Савали | -40 | -37 | -37 | -33 | -19 | -48 | 7,2 | 162 | -9,1 | 220 | -5,7 | 235 | -4,7 | 82 | 80 | 229 | ЮЗ | - | 4,7 |
| Республика Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вендинга | -46 | -44 | -40 | -39 | -21 | -52 | 8,7 | 183 | -9,9 | 257 | -5,9 | 277 | -4,8 | 83 | 83 | 159 | Ю | 3,8 | 3,1 |
| Воркута | -46 | -45 | -43 | -41 | -26 | -52 | 8,6 | 239 | -12,8 | 306 | -9,1 | 328 | -7,8 | 81 | 81 | 178 | Ю | 10,1 | 5,8 |
| Объячево | -41 | -39 | -37 | -34 | -20 | -47 | 7,0 | 172 | -8,9 | 239 | -5,3 | 259 | -4,2 | 83 | 83 | 182 | Ю | - | 3,8 |
| Петрунь* | -48 | -47 | -45 | -43 | -23 | -53 | 9,4 | 221 | -12,7 | 285 | -8,8 | 303 | -7,8 | 80 | 80 | 154 | ЮЗ | 5,4 | 4,3 |
| Печора* | -50 | -48 | -46 | -43 | -23 | -55 | 8,3 | 205 | -11,7 | 268 | -7,9 | 288 | -6,8 | 80 | 80 | 184 | ЮВ | 4,5 | 3,6 |
| Сыктывкар* | -41 | -41 | -39 | -36 | -18 | -47 | 7,5 | 173 | -9,6 | 243 | -5,6 | 263 | -4,5 | 83 | 82 | 169 | Ю | 5,0 | 3,5 |
| Троицко-Печорск* | -46 | -46 | -43 | -41 | -21 | -51 | 8,2 | 188 | -11 | 258 | -6,9 | 277 | -5,8 | 81 | 80 | 202 | Ю | 3,6 | 2,9 |
| Усть-Уса* | -46 | -44 | -43 | -41 | -21 | -53 | 7,9 | 213 | -11,6 | 278 | -7,9 | 299 | -6,7 | 83 | 83 | 151 | Ю | 4,2 | 4,2 |
| Усть-Цильма* | -45 | -44 | -41 | -39 | -20 | -52 | 7,8 | 202 | -10,6 | 270 | -6,9 | 290 | -5,8 | 82 | 82 | 166 | В | 4,8 | 4,1 |
| Усть-Щугор | -53 | -50 | -49 | -45 | -25 | -58 | 10,0 | 200 | -12,0 | 268 | -7,9 | 286 | -6,8 | 82 | 82 | 198 | Ю | 5,0 | 3,3 |
| Ухта | -46 | -44 | -41 | -39 | -22 | -49 | 7,4 | 189 | -10,4 | 261 | -6,4 | 280 | -5,4 | 83 | 83 | 161 | ЮЗ | 4,8 | 4,1 |
| Костромская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кострома* | -39 | -33 | -34 | -31 | -16 | -46 | 6,3 | 151 | -7,0 | 216 | -3,7 | 233 | -2,7 | 85 | 84 | 194 | Ю | 4,5 | 3,7 |
| Чухлома | -41 | -37 | -36 | -32 | -18 | -46 | 6,9 | 160 | -7,9 | 230 | -4,3 | 248 | -3,3 | 85 | 84 | 175 | Ю | - | 3,9 |
| Шарья | -40 | -37 | -36 | -32 | -18 | -44 | 6,9 | 162 | -8,3 | 228 | -4,7 | 245 | -3,7 | 86 | 85 | 273 | Ю | 4,5 | 4,2 |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Поляна | -14 | -12 | -11 | -9 | -4 | -23 | 7,9 | 0 | - | 155 | 3,0 | 181 | 3,8 | 83 | 80 | 998 | С | - | 1,4 |
| Краснодар* | -23 | -20 | -21 | -14 | -5 | -36 | 7,0 | 41 | -0,2 | 145 | 2,5 | 165 | 3,3 | 81 | 74 | 290 | В | 3,7 | 2,7 |
| Приморско-Ахтарск | -27 | -24 | -23 | -20 | -14 | -30 | 6,0 | 80 | -1,9 | 159 | 1,0 | 175 | 1,8 | 85 | 75 | 232 | В | - | 4,3 |
| Сочи* | -7 | -5 | -3 | -2 | 3 | -13 | 6,2 | 0 | - | 94 | 6,6 | 129 | 7,2 | 72 | 68 | 789 | В | 2,5 | 3,5 |
| Тихорецк* | -26 | -22 | -21 | -17 | -6 | -32 | 6,5 | 73 | -1,7 | 156 | 1,2 | 172 | 1,9 | 85 | 78 | 242 | В | 3,9 | 3,6 |
| Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агата* | -56 | -55 | -54 | -53 | -43 | -59 | 9,6 | 233 | -21,8 | 292 | -16,6 | 307 | -15,3 | 75 | 74 | 125 | Ю | 2,9 | 1,6 |
| Ачинск* | -43 | -40 | -40 | -36 | -22 | -60 | 7,7 | 173 | -10,7 | 233 | -6,9 | 250 | -5,8 | 74 | 71 | 102 | ЮЗ | 4,7 | 4,0 |
| Байкит* | -55 | -53 | -52 | -50 | -38 | -57 | 8,6 | 211 | -18,6 | 267 | -13,9 | 281 | -12,7 | 76 | 75 | 150 | Ю | 2,1 | 1,2 |
| Боготол* | -44 | -41 | -41 | -37 | -23 | -53 | 8,5 | 177 | -11,1 | 238 | -7,2 | 256 | -6,1 | 74 | 72 | 142 | ЮЗ | 3,7 | 3,1 |
| Богучаны* | -50 | -47 | -47 | -45 | -32 | -54 | 9,8 | 185 | -15,2 | 246 | -10,4 | 260 | -9,4 | 77 | 75 | 85 | З | 3,1 | 1,9 |
| Ванавара* | -56 | -55 | -53 | -51 | -39 | -61 | 12,4 | 207 | -18,5 | 261 | -13,8 | 274 | -12,7 | 77 | 75 | 107 | ЮЗ | 2,1 | 1,5 |
| Вельмо* | -56 | -53 | -50 | -48 | -37 | -59 | 11,6 | 205 | -17,3 | 264 | -12,5 | 279 | -11,4 | 76 | 76 | 176 | З | 4,0 | 1,5 |
| Верхнеимбатск* | -54 | -51 | -50 | -47 | -28 | -57 | 8,2 | 211 | -15,6 | 265 | -11,6 | 280 | -10,5 | 77 | 77 | 191 | ЮВ | 3,1 | 2,6 |
| Волочанка* | -55 | -53 | -52 | -50 | -40 | -59 | 8,2 | 252 | -20,7 | 300 | -16,7 | 316 | -15,4 | 77 | 77 | 98 | В | 6,7 | 3,8 |
| Диксон* | -44 | -43 | -42 | -40 | -32 | -48 | 6,8 | 265 | -17,1 | 365 | -11,4 | 365 | -11,4 | 82 | 82 | 146 | Ю | 9,0 | 6,5 |
| Дудинка* | -52 | -50 | -47 | -47 | -38 | -57 | 8,0 | 247 | -18,9 | 295 | -15,1 | 311 | -13,9 | 73 | 73 | 203 | Ю | 6,7 | 5,0 |
| Енисейск* | -49 | -47 | -47 | -44 | -29 | -59 | 10,2 | 184 | -13,7 | 246 | -9,2 | 261 | -8,2 | 78 | 76 | 141 | ЮВ | 3,1 | 2,5 |
| Ессей* | -57 | -56 | -56 | -55 | -39 | -59 | 10,5 | 245 | -23,1 | 296 | -18,4 | 311 | -17,1 | 79 | 78 | 41 | СЗ | 2,1 | 2,2 |
| Игарка* | -54 | -52 | -50 | -49 | -37 | -57 | 8,4 | 233 | -22,0 | 292 | -16,7 | 307 | -15,5 | 75 | 74 | 169 | Ю | 5,2 | 3,6 |
| Канск* | -44 | -42 | -42 | -40 | -28 | -51 | 10,4 | 176 | -13,3 | 238 | -8,8 | 254 | -7,6 | 77 | 75 | 62 | З | 4,5 | 3,1 |
| Кежма | -54 | -52 | -51 | -48 | -32 | -60 | 11,9 | 196 | -17,0 | 252 | -12,3 | 268 | -11,1 | 78 | 77 | 79 | ЮЗ | 4,5 | 2,7 |
| Ключи | -45 | -43 | -40 | -39 | -23 | -50 | 9,1 | 177 | -11,5 | 240 | -7,4 | 257 | -6,3 | 75 | 71 | 156 | З | - | 2,5 |
| Красноярск* | -41 | -39 | -39 | -37 | -23 | -53 | 8,4 | 169 | -10,7 | 235 | -6,5 | 252 | -5,5 | 72 | 69 | 112 | ЮЗ | 4,1 | 2,5 |
| Минусинск* | -44 | -41 | -41 | -40 | -25 | -52 | 13,0 | 162 | -12,3 | 223 | -7,8 | 240 | -6,6 | 77 | 69 | 47 | ЮЗ | 4,0 | 1,5 |
| Таимба | -55 | -53 | -53 | -51 | -35 | -58 | 12,6 | 207 | -18,5 | 264 | -13,6 | 280 | -12,3 | 76 | 73 | 101 | З | - | 1,2 |
| Троицкое | -51 | -50 | -49 | -47 | -28 | -57 | 13,1 | 188 | -14,4 | 251 | -9,8 | 268 | -8,6 | 76 | 73 | 121 | ЮЗ | - | 1,9 |
| Тура* | -56 | -55 | -54 | -53 | -43 | -59 | 8,3 | 218 | -22,2 | 270 | -17,1 | 284 | -15,8 | 76 | 76 | 82 | З | 2,0 | 1,6 |
| Туруханск* | -53 | -52 | -50 | -48 | -35 | -61 | 8,5 | 223 | -17,0 | 274 | -13,1 | 289 | -11,9 | 74 | 73 | 177 | Ю | 5,1 | 3,4 |
| Хатанга* | -56 | -53 | -52 | -50 | -40 | -59 | 7,3 | 254 | -22,0 | 304 | -17,7 | 319 | -16,5 | 76 | 76 | 77 | ЮЗ | 5,4 | 4,1 |
| Челюскин, мыс* | -45 | -44 | -42 | -41 | -34 | -49 | 6,2 | 300 | -18,5 | 365 | -14,7 | 365 | -14,7 | 82 | 82 | 69 | ЮЗ | 8,3 | 6,0 |
| Ярцево* | -51 | -49 | -48 | -46 | -32 | -56 | 9,1 | 199 | -14,7 | 255 | -10,6 | 270 | -9,5 | 78 | 78 | 198 | ЮВ | 4,1 | 3,3 |
| Республика Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ай-Петри | -24 | -22 | -20 | -18 | -6 | -27 | - | 105 | -2,6 | 209 | 0,7 | 237 | 1,7 | - | - | 638 | СЗ | - | - |
| Керчь* | -20 | -17 | -16 | -13 | -3 | -24 | 5,9 | 38 | -0,1 | 155 | 2,6 | 175 | 3,3 | 85 | 59 | 183 | СЗ | - | 5,0 |
| Клепнино | -27 | -25 | -23 | -21 | -9 | -33 | - | 55 | -1,1 | 156 | 2,0 | 175 | 2,8 | - | - | 160 | В | 7,6 | - |
| Севастополь* | -18 | -16 | -14 | -11 | 0 | -22 | 6,4 | 0 | - | 136 | 4,7 | 163 | 5,4 | 78 | 62 | 204 | СВ | - | 4,5 |
| Симферополь* | -22 | -18 | -17 | -14 | -3 | -30 | 6,9 | 25 | -0,2 | 153 | 2,9 | 175 | 3,7 | 85 | - | 206 | СВ | 7,1 | - |
| Феодосия* | -18 | -15 | -15 | -12 | -2 | -25 | 4,0 | 0 | - | 135 | 3,6 | 158 | 4,3 | 80 | - | 220 | СЗ | 5,4 | - |
| Ялта | -10 | -8 | -7 | -6 | 1 | -12 | 4,8 | 0 | - | 120 | 5,3 | 150 | 6,0 | 76 | - | 338 | З | - | - |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курган* | -42 | -40 | -39 | -36 | -22 | -48 | 8,8 | 161 | -11,3 | 212 | -7,5 | 228 | -6,4 | 77 | 75 | 93 | Ю | 5,4 | 4,0 |
| Курская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курск* | -29 | -27 | -24 | -24 | -12 | -35 | 5,6 | 132 | -5,3 | 194 | -2,3 | 211 | -1,4 | 85 | 83 | 217 | З | 3,9 | 3,6 |
| Липецкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липецк* | -33 | -31 | -29 | -27 | -15 | -38 | 6,4 | 138 | -6,1 | 197 | -3,1 | 213 | -2,2 | 85 | 84 | 177 | З | 5,0 | 4,3 |
| Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санкт-Петербург* | -32 | -27 | -28 | -24 | -11 | -36 | 5,3 | 131 | -4,6 | 213 | -1,3 | 232 | -0,4 | 86 | 84 | 202 | З | 3,3 | 2,5 |
| Свирица | -37 | -34 | -32 | -29 | -15 | -48 | 7,1 | 152 | -6,4 | 228 | -2,9 | 249 | -1,9 | 86 | 86 | 231 | Ю | 5,5 | 4,2 |
| Тихвин* | -37 | -34 | -33 | -29 | -13 | -51 | 7 | 148 | -6,2 | 223 | -2,7 | 243 | -1,8 | 86 | 85 | 257 | Ю | 3,3 | 2,8 |
| Магаданская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аркагала | -56 | -54 | -54 | -51 | -42 | -58 | 7,5 | 238 | -24,1 | 289 | -19,0 | 304 | -17,7 | 73 | 72 | 45 | СЗ | 6,4 | 2,5 |
| Брохово* | -39 | -37 | -37 | -35 | -26 | -46 | 7,7 | 213 | -13,3 | 279 | -9,2 | 300 | -7,9 | 79 | 77 | 223 | СЗ | 6,9 | 5,2 |
| Магадан (Нагаева, бухта)* | -32 | -30 | -30 | -28 | -21 | -35 | 7,2 | 211 | -11,1 | 279 | -7,4 | 303 | -6,1 | 62 | 60 | 128 | СВ | 4,7 | 3,9 |
| Омсукчан* | -53 | -52 | -49 | -48 | -42 | -56 | 8,6 | 231 | -22,7 | 279 | -18,0 | 297 | -16,4 | 73 | 73 | 86 | СВ | 4,6 | 2,2 |
| Палатка* | -40 | -38 | -38 | -35 | -29 | -49 | 9,9 | 218 | -14,8 | 272 | -11,0 | 290 | -9,8 | 69 | 64 | 90 | В | 3,9 | 2,5 |
| Среднекан* | -54 | -52 | -51 | -50 | -42 | -56 | 6,0 | 224 | -24,3 | 264 | -20,0 | 279 | -18,4 | 78 | 77 | 146 | ЮЗ | 1,5 | 1,6 |
| Сусуман* | -58 | -56 | -55 | -54 | -45 | -61 | 7,8 | 227 | -25,1 | 276 | -19,9 | 291 | -18,4 | 75 | 73 | 47 | СВ | 3,2 | 1,6 |
| Республика Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йошкар-Ола* | -41 | -37 | -36 | -33 | -17 | -47 | 7,2 | 154 | -8,4 | 215 | -4,9 | 232 | -3,8 | 83 | 83 | 160 | Ю | 4,9 | 4,3 |
| Республика Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саранск* | -37 | -34 | -33 | -30 | -17 | -44 | 6,5 | 150 | -7,3 | 205 | -4,3 | 220 | -3,4 | 83 | 81 | 163 | Ю | 6,6 | 5,2 |
| Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дмитров | -36 | -33 | -32 | -28 | -15 | -43 | 6,3 | 147 | -6,5 | 216 | -3,1 | 235 | -2,2 | 84 | 84 | 183 | Ю | 5,2 | 3,8 |
| Кашира | -36 | -32 | -31 | -27 | -16 | -44 | 6,3 | 147 | -6,7 | 212 | -3,4 | 229 | -2,5 | 85 | 85 | 167 | З | - | 5,0 |
| Москва* | -35 | -28 | -29 | -25 | -13 | -43 | 5,4 | 135 | -5,5 | 205 | -2,2 | 223 | -1,3 | 83 | 82 | 225 | З | 2 | 2 |
| Новомосковский АО | - | - | - | - | - | -44 | 6,7 | 141 | -5,7 | 212 | -2,4 | 230 | -1,5 | 84 | 76 | 186 | Ю | 3,0 | 2,6 |
| Троицкий АО | -36 | -31 | -31 | -26 | -14 | -42 | 6,7 | 140 | -6,0 | 211 | -2,6 | 229 | -1,7 | 84 | 81 | 209 | Ю | 3,9 | 3,2 |
| Мурманская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вайда-Губа* | -23 | -20 | -19 | -16 | -9 | -27 | 5,4 | 180 | -3,7 | 287 | -0,8 | 321 | 0,3 | 85 | 84 | 217 | ЮЗ | 8,8 | 7,1 |
| Кандалакша* | -38 | -35 | -34 | -30 | -15 | -44 | 8,6 | 190 | -8,1 | 265 | -4,6 | 285 | -3,7 | 85 | 86 | 164 | С | 3,3 | 2,8 |
| Ковдор* | -41 | -38 | -36 | -35 | -17 | -44 | 7,9 | 198 | -8,2 | 271 | -4,9 | 293 | -3,9 | 84 | 83 | 159 | З | 2,7 | 2,1 |
| Краснощелье* | -42 | -40 | -37 | -35 | -17 | -49 | 9,3 | 204 | -8,9 | 279 | -5,4 | 301 | -4,3 | 86 | 86 | 141 | З | 3,6 | 2,6 |
| Ловозеро | -40 | -38 | -33 | -31 | -19 | -47 | 10,3 | 204 | -8,5 | 281 | -5,0 | 304 | -4,0 | 85 | 85 | 114 | З | 3,9 | 3,3 |
| Мончегорск | -40 | -38 | -34 | -30 | -18 | -44 | 9,5 | 193 | -7,9 | 271 | -4,5 | 291 | -3,6 | 84 | 84 | 126 | Ю | 5,7 | 4,3 |
| Мурманск* | -35 | -33 | -32 | -30 | -14 | -39 | 6,5 | 189 | -6,9 | 275 | -3,4 | 300 | -2,4 | 84 | 84 | 138 | Ю | 5,6 | 4,9 |
| Ниванкюль | -46 | -40 | -38 | -36 | -18 | -45 | 9,0 | 191 | -8,2 | 271 | -4,6 | 292 | -3,6 | 83 | 83 | 169 | ЮЗ | - | 2,5 |
| Пулозеро | -44 | -39 | -40 | -35 | -19 | -47 | 9,3 | 198 | -8,3 | 277 | -4,8 | 299 | -3,8 | 84 | 81 | 129 | Ю | 2,5 | 3,0 |
| Пялица | -32 | -29 | -28 | -25 | -16 | -38 | 7,2 | 194 | -6,5 | 298 | -2,8 | 354 | -0,9 | 86 | 86 | 133 | ЮЗ | - | 5,7 |
| Териберка* | -26 | -24 | -23 | -22 | -11 | -31 | 5,8 | 190 | -5,2 | 282 | -2,2 | 313 | -1,1 | 79 | 79 | 149 | Ю | 9,2 | 7,9 |
| Терско-Орловский | -29 | -27 | -24 | -22 | -16 | -38 | 6,5 | 200 | -6,3 | 312 | -2,5 | 365 | -0,9 | 87 | 87 | 134 | ЮЗ | - | 7,1 |
| Умба* | -37 | -34 | -32 | -31 | -15 | -40 | 7,1 | 187 | -7,3 | 263 | -4 | 284 | -3,1 | 86 | 85 | 164 | С | 4,7 | 3,9 |
| Юкспор | -31 | -26 | -27 | -24 | -18 | -35 | 4,8 | 243 | -8,1 | 340 | -4,5 | 365 | -3,7 | 92 | 91 | 389 | ЮЗ | - | 5,1 |
| Ненецкий АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варандей | -40 | -39 | -37 | -36 | -24 | -44 | 8,8 | 238 | -11,5 | 323 | -7,3 | 365 | -5,6 | 86 | 85 | 126 | ЮЗ | - | 6,1 |
| Индига* | -40 | -39 | -37 | -34 | -18 | -43 | 7,6 | 215 | -9,5 | 298 | -5,6 | 328 | -4,3 | 83 | 82 | 124 | ЮЗ | 10,1 | 6,7 |
| Канин Нос* | -29 | -26 | -25 | -23 | -13 | -33 | 5,4 | 208 | -5,8 | 316 | -2,4 | 365 | -0,8 | 88 | 88 | 170 | Ю | 9,9 | 8,0 |
| Коткино | -49 | -47 | -43 | -41 | -23 | -51 | 10,0 | 215 | -10,7 | 285 | -7,1 | 309 | -5,8 | 82 | 81 | 148 | ЮЗ | - | 3,7 |
| Нарьян-Мар* | -44 | -43 | -41 | -39 | -20 | -48 | 9,0 | 218 | -11,4 | 289 | -7,5 | 309 | -6,5 | 82 | 82 | 132 | Ю | 4,3 | 4,2 |
| Ходовариха | -39 | -37 | -34 | -32 | -22 | -40 | 8,6 | 181 | -8,4 | 330 | -6,2 | 365 | -4,5 | 86 | 86 | 167 | ЮЗ | - | 6,6 |
| Хоседа-Хард | -48 | -46 | -43 | -42 | -25 | -53 | 9,5 | 229 | -13,3 | 296 | -8,6 | 318 | -7,3 | 83 | 82 | 118 | Ю | 7,2 | 4,4 |
| Нижегородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзамас | -40 | -36 | -35 | -32 | -17 | -43 | 7,0 | 156 | -8,1 | 216 | -4,7 | 232 | -3,8 | 85 | 84 | 238 | ЮЗ | 7,5 | 4,1 |
| Выкса | -38 | -34 | -33 | -30 | -16 | -45 | 6,9 | 149 | -7,3 | 212 | -4,0 | 228 | -3,1 | 85 | 82 | 232 | ЮЗ | - | 3,4 |
| Нижний Новгород* | -38 | -32 | -33 | -30 | -15 | -41 | 6,1 | 147 | -6,9 | 209 | -3,7 | 225 | -2,8 | 85 | 83 | 225 | Ю | 4,4 | 2,8 |
| Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боровичи | -39 | -34 | -32 | -29 | -13 | -45 | 6,8 | 145 | -6,4 | 220 | -2,8 | 239 | -1,8 | 85 | 83 | 144 | ЮВ | 3,9 | 3,4 |
| Великий Новгород* | -37 | -34 | -33 | -28 | -13 | -45 | 6,3 | 139 | -5,3 | 213 | -2,1 | 231 | -1,2 | 85 | 84 | 184 | Ю | 5,3 | 4,2 |
| Новосибирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барабинск* | -44 | -41 | -41 | -38 | -25 | -48 | 8,7 | 171 | -12,6 | 224 | -8,6 | 241 | -7,4 | 79 | 76 | 106 | Ю | 4,2 | 3,8 |
| Болотное* | -43 | -41 | -41 | -38 | -23 | -51 | 8,5 | 173 | -11,6 | 230 | -7,6 | 247 | -6,5 | 78 | 72 | 142 | ЮЗ | 3,8 | 2,7 |
| Карасук* | -44 | -41 | -41 | -37 | -24 | -47 | 9,4 | 165 | -12,5 | 212 | -8,7 | 228 | -7,5 | 78 | 76 | 77 | Ю | 5,5 | 4,1 |
| Кочки* | -44 | -42 | -41 | -38 | -25 | -50 | 10,1 | 170 | -12,5 | 222 | -8,5 | 238 | -7,3 | 79 | 77 | 97 | ЮЗ | 5,1 | 4,1 |
| Купино* | -44 | -41 | -42 | -38 | -24 | -47 | 9,1 | 166 | -12,5 | 216 | -8,6 | 233 | -7,3 | 78 | 76 | 72 | ЮЗ | 5,8 | 4,5 |
| Кыштовка* | -46 | -44 | -42 | -39 | -25 | -52 | 10,0 | 173 | -12,6 | 230 | -8,4 | 249 | -7,1 | 77 | 74 | 109 | Ю | 3,9 | 3,4 |
| Новосибирск* | -44 | -41 | -40 | -37 | -24 | -50 | 9,6 | 168 | -12,0 | 222 | -8,1 | 240 | -6,8 | 77 | 73 | 120 | Ю | 4,2 | 3,6 |
| Татарск* | -43 | -41 | -40 | -37 | -24 | -50 | 8,9 | 167 | -12,3 | 220 | -8,3 | 237 | -7,1 | 79 | 76 | 98 | ЮЗ | 3,7 | 3,2 |
| Чулым* | -44 | -42 | -41 | -38 | -25 | -52 | 9,3 | 170 | -12,4 | 226 | -8,2 | 242 | -7,1 | 77 | 74 | 91 | ЮЗ | 4,9 | 4,0 |
| Омская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исиль-Куль* | -43 | -40 | -39 | -36 | -24 | -46 | 9,2 | 166 | -12,1 | 216 | -8,3 | 233 | -7,0 | 79 | 76 | 86 | ЮЗ | 3,9 | 3,6 |
| Омск* | -42 | -40 | -39 | -36 | -23 | -49 | 8,9 | 164 | -12,0 | 216 | -8,1 | 233 | -6,9 | 77 | 75 | 113 | ЮЗ | 2,7 | 2,7 |
| Тара* | -45 | -43 | -41 | -38 | -25 | -50 | 9,9 | 171 | -12,4 | 229 | -8,2 | 247 | -6,9 | 75 | 72 | 108 | Ю | 2,9 | 2,8 |
| Черлак* | -43 | -40 | -40 | -36 | -23 | -44 | 8,5 | 165 | -12,2 | 213 | -8,5 | 229 | -7,3 | 80 | 78 | 105 | ЮЗ | 3,3 | 2,9 |
| Оренбургская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кувандык | -41 | -38 | -34 | -30 | -20 | -44 | 8,1 | 153 | -10,6 | 204 | -6,9 | 217 | -6,0 | 76 | 74 | 169 | З | 5,7 | 4,1 |
| Оренбург* | -36 | -34 | -34 | -32 | -18 | -43 | 7,8 | 149 | -9,2 | 195 | -6,1 | 208 | -5,1 | 79 | 77 | 134 | В | 5,9 | 4,5 |
| Сорочинск | -36 | -34 | -33 | -29 | -20 | -43 | 8,1 | 153 | -9,6 | 201 | -6,3 | 215 | -5,3 | 81 | 79 | 116 | ЮВ | 7,6 | 4,1 |
| Орловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орел* | -31 | -29 | -26 | -25 | -13 | -39 | 6 | 135 | -5,5 | 199 | -2,4 | 216 | -1,5 | 84 | 82 | 178 | Ю | 4,7 | 4 |
| Пензенская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земетчино* | -37 | -34 | -30 | -28 | -15 | -43 | 6,9 | 142 | -7 | 200 | -3,8 | 216 | -2,9 | 85 | 84 | 179 | Ю | 4,3 | 3,6 |
| Пенза* | -34 | -31 | -29 | -27 | -15 | -43 | 6,5 | 143 | -7,3 | 200 | -4,1 | 214 | -3,2 | 83 | 82 | 221 | ЮЗ | 4,4 | 3,9 |
| Пермский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бисер* | -44 | -40 | -38 | -35 | -22 | -53 | 7,5 | 183 | -10,6 | 250 | -6,7 | 269 | -5,6 | 81 | 81 | 275 | ЮЗ | 3,8 | 2,8 |
| Ножовка* | -43 | -39 | -37 | -34 | -19 | -50 | 7,9 | 159 | -9,1 | 219 | -5,5 | 235 | -4,5 | 77 | 74 | 168 | З | 3,5 | 2,6 |
| Пермь* | -43 | -39 | -38 | -35 | -19 | -47 | 7,8 | 162 | -9,2 | 225 | -5,5 | 242 | -4,5 | 78 | 77 | 195 | Ю | 3,4 | 2,8 |
| Чердынь* | -46 | -42 | -40 | -37 | -22 | -52 | 7,2 | 175 | -10,3 | 241 | -6,4 | 260 | -5,3 | 84 | 83 | 274 | Ю | 4,0 | 3,3 |
| Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агзу* | -31 | -30 | -28 | -28 | -24 | -43 | 15,5 | 163 | -12,7 | 227 | -7,9 | 246 | -6,6 | 68 | 55 | 116 | С | 2,3 | 1,3 |
| Анучино* | -34 | -32 | -30 | -29 | -23 | -44 | 16,2 | 148 | -12,5 | 199 | -8,2 | 215 | -6,9 | 73 | 59 | 113 | ЮЗ | 2,4 | 2,1 |
| Астраханка* | -29 | -28 | -27 | -25 | -19 | -40 | 11,2 | 145 | -10,6 | 198 | -6,7 | 213 | -5,6 | 70 | 65 | 53 | ЮЗ | 3,4 | 3,2 |
| Богополь* | -24 | -23 | -21 | -20 | -15 | -30 | 8,9 | 140 | -8,3 | 207 | -4,2 | 229 | -3,0 | 49 | 43 | 100 | З | 6,1 | 4,1 |
| Владивосток* | -26 | -24 | -24 | -22 | -15 | -31 | 7,3 | 136 | -8,2 | 199 | -4,3 | 220 | -3,0 | 58 | 52 | 103 | С | 7,1 | 6,6 |
| Дальнереченск* | -32 | -30 | -30 | -28 | -22 | -42 | 10,1 | 152 | -12,7 | 200 | -8,6 | 215 | -7,4 | 73 | 61 | 91 | З | 2,9 | 2,9 |
| Кировский* | -35 | -34 | -32 | -30 | -23 | -44 | 11,6 | 149 | -12,7 | 196 | -8,6 | 211 | -7,4 | 73 | 63 | 96 | З | 2,4 | 1,8 |
| Красный Яр* | -36 | -35 | -34 | -32 | -28 | -47 | 17,6 | 163 | -14,7 | 215 | -10,1 | 230 | -8,9 | 74 | 64 | 141 | ЮЗ | 2,4 | 1,2 |
| Маргаритово | -26 | -25 | -22 | -21 | -14 | -36 | 14,7 | 144 | -8,0 | 209 | -4,1 | 227 | -3,0 | 58 | 52 | 147 | СЗ | - | 2,0 |
| Мельничное* | -35 | -33 | -33 | -31 | -27 | -49 | 16,1 | 166 | -14,2 | 223 | -9,5 | 239 | -8,2 | 74 | 59 | 97 | З | 4,1 | 2,2 |
| Партизанск* | -26 | -24 | -23 | -21 | -15 | -30 | 9,5 | 137 | -8,3 | 194 | -4,6 | 213 | -3,4 | 53 | 47 | 124 | С | 5,4 | 4,2 |
| Посьет* | -23 | -21 | -20 | -18 | -12 | -27 | 8,3 | 126 | -6,4 | 188 | -2,9 | 208 | -1,7 | 51 | 46 | 74 | З | 6,6 | 4,4 |
| Преображение* | -21 | -19 | -18 | -16 | -11 | -27 | 9,2 | 124 | -5,3 | 204 | -1,5 | 228 | -0,4 | 44 | 42 | 131 | С | 3,8 | 3,1 |
| Рудная Пристань* | -23 | -22 | -20 | -19 | -14 | -31 | 9,9 | 137 | -7,3 | 216 | -3,1 | 242 | -1,8 | 46 | 41 | 125 | З | 4,6 | 3,4 |
| Сосуново* | -25 | -24 | -22 | -21 | -16 | -33 | 10,0 | 153 | -8,4 | 237 | -3,9 | 260 | -2,8 | 55 | 51 | 116 | З | 5,8 | 5,3 |
| Чугуевка* | -34 | -33 | -32 | -30 | -25 | -47 | 16,6 | 154 | -13,4 | 207 | -8,8 | 223 | -7,5 | 78 | 65 | 121 | СЗ | 2,2 | 1,4 |
| Псковская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великие Луки* | -34 | -30 | -29 | -27 | -12 | -46 | 6,3 | 130 | -4,9 | 208 | -1,5 | 228 | -0,6 | 83 | 81 | 174 | Ю | 4,2 | 3,6 |
| Псков* | -35 | -29 | -28 | -26 | -10 | -41 | 6,8 | 130 | -4,6 | 208 | -1,3 | 229 | -0,4 | 83 | 78 | 198 | Ю | 3,5 | 3,3 |
| Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миллерово* | -27 | -25 | -23 | -21 | -11 | -36 | 6,1 | 118 | -4,6 | 179 | -1,7 | 195 | -0,8 | 83 | 81 | 192 | В | 6,1 | 4,3 |
| Ростов-на-Дону* | -25 | -23 | -22 | -19 | -9 | -33 | 5,2 | 97 | -2,8 | 166 | -0,1 | 182 | 0,7 | 82 | 77 | 219 | В | 4,8 | - |
| Таганрог* | -24 | -22 | -21 | -18 | -8 | -32 | 5,1 | 97 | -2,6 | 165 | 0 | 180 | 0,8 | 85 | 82 | 232 | В | 4 | 3,6 |
| Рязанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рязань* | -35 | -30 | -30 | -26 | -14 | -41 | 6,4 | 141 | -6,2 | 202 | -3,1 | 219 | -2,2 | 84 | 82 | 188 | Ю | 3,4 | 3,2 |
| Самарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самара* | -37 | -32 | -32 | -30 | -16 | -43 | 6,4 | 144 | -7,9 | 197 | -4,7 | 211 | -3,8 | 83 | 81 | 224 | В | 3,0 | 3,1 |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александров Гай | -31 | -30 | -29 | -28 | -17 | -40 | 8,3 | 141 | -8,3 | 191 | -5,2 | 204 | -4,2 | 82 | 79 | 127 | В | - | 4,9 |
| Балашов | -34 | -33 | -32 | -29 | -16 | -38 | 6,5 | 142 | -7,4 | 199 | -4,2 | 213 | -3,2 | 84 | 82 | 171 | ЮВ | 7,3 | 5,1 |
| Саратов* | -32 | -28 | -29 | -25 | -14 | -37 | 5,9 | 134 | -6,5 | 188 | -3,5 | 202 | -2,6 | 80 | 80 | 183 | СЗ | 4,4 | 3,3 |
| Сахалинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровск-Сахалинский* | -31 | -29 | -28 | -26 | -20 | -41 | 8,7 | 168 | -10,7 | 237 | -6,4 | 257 | -5,2 | 77 | 72 | 214 | ЮВ | 6,8 | 4,6 |
| Долинск* | -29 | -27 | -24 | -23 | -17 | -41 | 13,0 | 153 | -8,7 | 228 | -4,5 | 249 | -3,3 | 79 | 65 | 379 | Ю | 3,4 | 2,8 |
| Кировское | -40 | -39 | -38 | -36 | -29 | -48 | 14,4 | 183 | -13,9 | 246 | -9,2 | 263 | -8,0 | 79 | 77 | 172 | СЗ | 5,7 | 2,7 |
| Корсаков* | -22 | -21 | -20 | -19 | -13 | -33 | 8,7 | 144 | -6,8 | 228 | -2,8 | 250 | -1,7 | 76 | 65 | 228 | С | 4,1 | 3,7 |
| Курильск* | -21 | -17 | -19 | -15 | -8 | -27 | 6,4 | 124 | -3,9 | 223 | -0,3 | 251 | 0,7 | 81 | 78 | 487 | СЗ | 9,2 | 6,1 |
| Макаров* | -26 | -25 | -24 | -23 | -17 | -32 | 9,6 | 159 | -8,8 | 239 | -4,5 | 260 | -3,4 | 68 | 61 | 240 | З, СЗ | 3,1 | 2,8 |
| Невельск* | -20 | -18 | -18 | -16 | -10 | -25 | 4,9 | 139 | -5,4 | 219 | -1,9 | 240 | -1,0 | 72 | 71 | 327 | С | 7,1 | 5,7 |
| Ноглики* | -34 | -32 | -31 | -30 | -22 | -48 | 9,3 | 183 | -11,5 | 253 | -7,2 | 272 | -6,1 | 74 | 67 | 220 | З | 4,1 | 4,1 |
| Оха* | -35 | -32 | -31 | -29 | -22 | -43 | 8,2 | 192 | -11,5 | 256 | -7,7 | 272 | -6,7 | 83 | 78 | 254 | З | 6,3 | 4,9 |
| Погиби* | -34 | -33 | -32 | -30 | -23 | -44 | 8,5 | 191 | -12,3 | 249 | -8,6 | 265 | -7,5 | 81 | 79 | 153 | С | 6,2 | 4,6 |
| Поронайск* | -30 | -28 | -27 | -26 | -20 | -40 | 10,6 | 166 | -10,3 | 245 | -5,7 | 267 | -4,5 | 69 | 64 | 187 | С | 3,8 | 3,4 |
| Рыбновск* | -38 | -36 | -35 | -33 | -27 | -45 | 8,5 | 193 | -13,1 | 255 | -8,9 | 272 | -7,3 | 84 | 84 | 135 | СЗ | - | 5,3 |
| Холмск* | -20 | -19 | -18 | -17 | -13 | -25 | 5,9 | 139 | -5,9 | 217 | -2,3 | 239 | -1,2 | 75 | 73 | 290 | С | 5,9 | 4,6 |
| Южно-Курильск* | -16 | -14 | -14 | -12 | -7 | -20 | 5,4 | 120 | -3,6 | 225 | 0,0 | 252 | 0,9 | 71 | 68 | 354 | СЗ | 6,7 | 5,3 |
| Южно-Сахалинск* | -25 | -24 | -23 | -21 | -17 | -36 | 11,7 | 152 | -8,6 | 228 | -4,3 | 249 | -3,2 | 80 | 70 | 291 | С | 3,3 | 2,8 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхотурье* | -44 | -41 | -40 | -36 | -23 | -52 | 10,0 | 166 | -10,8 | 233 | -6,5 | 251 | -5,4 | 76 | 73 | 127 | ЮЗ | 3,0 | 2,4 |
| Екатеринбург* | -41 | -37 | -35 | -32 | -18 | -47 | 7,0 | 159 | -9,2 | 221 | -5,4 | 239 | -4,3 | 76 | 73 | 121 | ЮЗ | 4,0 | 3,1 |
| Ивдель* | -46 | -44 | -42 | -39 | -26 | -49 | 10,6 | 177 | -12,1 | 245 | -7,6 | 264 | -6,4 | 76 | 75 | 121 | С | 2,8 | 1,7 |
| Каменск-Уральский* | -43 | -39 | -38 | -33 | -20 | -46 | 8,9 | 160 | -10,2 | 219 | -6,3 | 237 | -5,2 | 78 | 73 | 121 | Ю | 2,3 | 3,2 |
| Туринск* | -44 | -41 | -40 | -36 | -22 | -48 | 8,8 | 166 | -11,0 | 227 | -6,9 | 245 | -5,7 | 79 | 76 | 133 | З | 4,3 | 3,2 |
| Шамары* | -46 | -42 | -39 | -36 | -22 | -51 | 9,0 | 166 | -10,1 | 229 | -6,2 | 246 | -5,1 | 82 | 80 | 243 | ЮЗ | 3,1 | 3,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владикавказ* | -19 | -17 | -15 | -13 | -7 | -28 | 9,1 | 90 | -2,1 | 169 | 0,7 | 189 | 1,6 | 81 | 69 | 176 | Ю | 2 | 1,6 |
| Смоленская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязьма | -35 | -32 | -29 | -27 | -15 | -43 | 6,3 | 145 | -6,1 | 217 | -2,8 | 236 | -1,8 | 87 | 86 | 284 | ЮВ | - | 4,4 |
| Смоленск* | -33 | -28 | -26 | -25 | -12 | -40 | 5,6 | 136 | -5,3 | 209 | -2 | 227 | -1,1 | 86 | 85 | 234 | З | 3,9 | 3,4 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзгир | -30 | -26 | -25 | -22 | -10 | -37 | 6,2 | 88 | -3,0 | 163 | 0,1 | 180 | 1,0 | 86 | 83 | 115 | В | 4,6 | 3,1 |
| Кисловодск | -22 | -20 | -18 | -16 | -6 | -29 | 9,4 | 91 | -2,4 | 179 | 0,4 | 201 | 1,6 | 70 | 56 | - | Ю | - | 2,3 |
| Невинномысск | -23 | -21 | -20 | -18 | -6 | -36 | 8,0 | 92 | -3,2 | 168 | 0,1 | 186 | 1,0 | 84 | 81 | 152 | В | - | 4,1 |
| Пятигорск | -26 | -23 | -22 | -20 | -7 | -33 | 8,3 | 97 | -2,7 | 175 | 0,2 | 191 | 0,9 | 83 | 73 | 114 | В | 6,3 | 3,4 |
| Ставрополь* | -25 | -23 | -22 | -18 | -6 | -31 | 6,6 | 91 | -2,2 | 168 | 0,5 | 185 | 1,3 | 84 | 78 | 159 | В | 7,4 | 4 |
| Тамбовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамбов* | -34 | -31 | -29 | -27 | -14 | -39 | 6,6 | 139 | -6,2 | 197 | -3,2 | 212 | -2,3 | 84 | 81 | 189 | Ю | 4,3 | 3,6 |
| Республика Татарстан (Татарстан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бугульма | -40 | -36 | -36 | -33 | -19 | -47 | 6,7 | 164 | -9,2 | 221 | -5,8 | 235 | -4,9 | 86 | 85 | 264 | ЮЗ | 7,5 | 5,4 |
| Елабуга* | -40 | -36 | -34 | -32 | -17 | -47 | 7,1 | 152 | -8,7 | 209 | -5,2 | 223 | -4,3 | 82 | 81 | 177 | ЮЗ | 4,1 | 3,1 |
| Казань* | -41 | -33 | -33 | -31 | -16 | -47 | 6,5 | 151 | -8,1 | 208 | -4,8 | 223 | -3,8 | 83 | 82 | 171 | Ю | 3,8 | 3,4 |
| Тверская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бежецк | -38 | -34 | -34 | -31 | -16 | -52 | 6,8 | 151 | -6,8 | 222 | -3,4 | 240 | -2,4 | 84 | 84 | 169 | ЮЗ | 5,0 | 4,0 |
| Ржев | -37 | -33 | -31 | -28 | -15 | -47 | 6,6 | 144 | -6,1 | 217 | -2,7 | 236 | -1,8 | 85 | 85 | 210 | Ю | - | 3,6 |
| Тверь* | -36 | -33 | -33 | -29 | -14 | -50 | 6,5 | 142 | -5,9 | 212 | -2,6 | 231 | -1,7 | 86 | 84 | 202 | Ю | 3,8 | 3,1 |
| Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровское* | -49 | -47 | -45 | -42 | -29 | -53 | 9,1 | 195 | -13,4 | 252 | -9,4 | 268 | -8,3 | 79 | 78 | 120 | ЮЗ | 3,5 | 3,3 |
| Колпашево* | -47 | -45 | -44 | -42 | -27 | -51 | 8,9 | 184 | -12,9 | 244 | -8,7 | 260 | -7,6 | 79 | 76 | 133 | Ю | 3,1 | 2,7 |
| Средний Васюган* | -47 | -46 | -44 | -39 | -27 | -51 | 8,9 | 185 | -12,7 | 245 | -8,6 | 261 | -7,5 | 80 | 77 | 143 | Ю | 3,2 | 2,6 |
| Томск* | -44 | -43 | -42 | -39 | -24 | -55 | 8,8 | 174 | -11,9 | 234 | -7,8 | 251 | -6,7 | 78 | 74 | 180 | Ю | 2,4 | 2,1 |
| Усть-Озерное* | -49 | -47 | -46 | -43 | -29 | -52 | 9,4 | 189 | -13,4 | 249 | -9,2 | 265 | -8,1 | 78 | 76 | 157 | Ю | 2,7 | 2,1 |
| Республика Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл* | -49 | -48 | -48 | -47 | -37 | -54 | 10,9 | 178 | -20,1 | 225 | -15,0 | 238 | -13,7 | 73 | 69 | 58 | В | 1,7 | 1,4 |
| Тульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тула* | -34 | -31 | -29 | -26 | -14 | -42 | 6,3 | 137 | -5,8 | 203 | 2,6 | 220 | -1,7 | 83 | 81 | 194 | ЮЗ | 3,6 | 3,1 |
| Тюменская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березово* - Ханты-Мансийский АО - Югра | -47 | -46 | -44 | -42 | -29 | -53 | 8,9 | 207 | -13,7 | 266 | -9,8 | 283 | -8,6 | 78 | 78 | 140 | Ю | 3,8 | 3,7 |
| Демьянское* | -46 | -44 | -43 | -40 | -26 | -51 | 9,1 | 180 | -12,1 | 241 | -8,0 | 259 | -6,8 | 79 | 78 | 145 | Ю | 2,8 | 2,5 |
| Кондинское* - Ханты-Мансийский АО - Югра | -46 | -44 | -43 | -39 | -25 | -49 | 9,1 | 180 | -12,2 | 239 | -8,1 | 255 | -7,1 | 81 | 80 | 99 | Ю | 4,1 | 3,4 |
| Леуши* | -45 | -43 | -41 | -37 | -24 | -48 | 8,2 | 175 | -11,4 | 238 | -7,3 | 254 | -6,3 | 77 | 77 | 122 | Ю | 2,7 | 2,8 |
| Марресаля* | -46 | -45 | -42 | -40 | -31 | -50 | 7,9 | 247 | -14,2 | 353 | -8,5 | 366 | -7,9 | 82 | 81 | 100 | ЮЗ | 7,7 | 6,2 |
| Надым* | -52 | -49 | -47 | -45 | -32 | -58 | 9,0 | 224 | -15,2 | 278 | -11,4 | 294 | -10,3 | 677 | 77 | 132 | Ю | 4,5 | 3,7 |
| Октябрьское* | -47 | -45 | -43 | -41 | -27 | -54 | 8,0 | 198 | -12,8 | 257 | -8,9 | 275 | -7,7 | 80 | 79 | 173 | ЮВ | 2,2 | 1,9 |
| Салехард* | -49 | -47 | -44 | -43 | -32 | -54 | 9,0 | 227 | -15,4 | 286 | -11,3 | 302 | -10,2 | 80 | 80 | 115 | ЮВ | 3,0 | 3,1 |
| Сосьва* | -51 | -49 | -47 | -44 | -31 | -55 | 10,4 | 198 | -13,8 | 261 | -9,4 | 278 | -8,3 | 78 | 77 | 127 | З | 2,0 | 1,6 |
| Сургут | -48 | -47 | -45 | -43 | -27 | -55 | 9,7 | 200 | -13,8 | 257 | -9,9 | 274 | -8,8 | 79 | 78 | 209 | ЮЗ | 5,3 | 5,0 |
| Тарко-Сале* - Ямало-Ненецкий АО | -53 | -50 | -49 | -47 | -34 | -55 | 8,8 | 226 | -15,8 | 276 | -12,2 | 290 | -11,2 | 77 | 76 | 150 | Ю | 3,6 | 3,1 |
| Тобольск* | -47 | -44 | -43 | -39 | -25 | -52 | 9,1 | 172 | -12,1 | 231 | -7,9 | 249 | -6,7 | 81 | 80 | 117 | ЮВ | 4,1 | 3,1 |
| Тюмень* | -44 | -41 | -40 | -35 | -22 | -50 | 9,2 | 164 | -10,8 | 223 | -6,8 | 241 | -5,6 | 78 | 74 | 114 | Ю | 2,9 | 2,7 |
| Угут* | -49 | -46 | -45 | -42 | -28 | -55 | 9,4 | 191 | -12,9 | 251 | -8,8 | 267 | -7,8 | 79 | 77 | 171 | Ю | 2,9 | 2,4 |
| Уренгой* | -54 | -52 | -50 | -48 | -36 | -56 | 9,4 | 232 | -16,9 | 283 | -13,1 | 298 | -12,0 | 75 | 75 | 136 | Ю | 4,1 | 3,8 |
| Ханты-Мансийск* | -47 | -45 | -44 | -41 | -27 | -49 | 8,3 | 189 | -12,6 | 248 | -8,7 | 265 | -7,5 | 79 | 78 | 151 | З | 2,7 | 2,7 |
| Удмуртская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глазов | -42 | -39 | -38 | -35 | -20 | -50 | 8 | 168 | -9,7 | 231 | -6 | 247 | -5 | 85 | 84 | 248 | ЮЗ | 4,9 | - |
| Ижевск* | -41 | -36 | -35 | -33 | -18 | -48 | 7,2 | 160 | -9,1 | 219 | -5,6 | 236 | -4,6 | 83 | 82 | 152 | Ю | 5,5 | 4,1 |
| Сарапул* | -40 | -36 | -35 | -33 | -17 | -48 | 7,2 | 159 | -9 | 215 | -5,6 | 231 | -4,6 | 82 | 82 | 178 | Ю | 3,6 | 3,2 |
| Ульяновская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сурское | -39 | -36 | -36 | -31 | -18 | -46 | 9,3 | 152 | -8,2 | 211 | -4,8 | 226 | -3,9 | 81 | 80 | 140 | ЮЗ | - | 3,4 |
| Ульяновск* | -37 | -36 | -36 | -33 | -17 | -44 | 7,3 | 149 | -7,7 | 205 | -4,5 | 218 | -3,7 | 84 | 83 | 138 | Ю | 5,4 | 4,4 |
| Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аян | -33 | -31 | -30 | -28 | -24 | -37 | 7,2 | 203 | -11,7 | 278 | -7,4 | 300 | -6,2 | 50 | 47 | 129 | СЗ | - | 3,4 |
| Байдуков* | -33 | -32 | -32 | -30 | -24 | -39 | 7,4 | 196 | -12,7 | 248 | -9,2 | 262 | -8,3 | 80 | 79 | 166 | З | 7,6 | 5,7 |
| Бикин* | -33 | -32 | -31 | -30 | -24 | -46 | 12,8 | 154 | -13,5 | 202 | -9,3 | 217 | -8,0 | 76 | 66 | 86 | В | 2,1 | 1,8 |
| Бира | -37 | -35 | -34 | -31 | -27 | -43 | 11,0 | 166 | -13,4 | 220 | -9,1 | 234 | -7,9 | 70 | 64 | 85 | З | - | - |
| Биробиджан | -34 | -33 | -32 | -31 | -26 | -43 | 15,3 | 161 | -14,5 | 210 | -10,1 | 225 | -8,9 | 75 | 67 | 81 | З | 2,6 | 1,6 |
| Вяземский* | -33 | -32 | -30 | -29 | -23 | -45 | 10,1 | 156 | -13,1 | 203 | -9,1 | 218 | -7,8 | 73 | 67 | 94 | ЮЗ | 2,9 | 2,4 |
| Гвасюги* | -36 | -35 | -34 | -33 | -29 | -48 | 16,5 | 170 | -15,3 | 222 | -10,7 | 237 | -9,5 | 74 | 66 | 141 | Ю | 2,2 | 0,9 |
| Гроссевичи | -26 | -25 | -23 | -22 | -20 | -36 | 8,7 | 161 | -8,8 | 248 | -4,3 | 270 | -3,2 | 54 | 47 | - | СЗ | - | - |
| Де-Кастри | -30 | -29 | -28 | -27 | -24 | -39 | 7,8 | 183 | -11,4 | 256 | -6,9 | 276 | -5,8 | 68 | 61 | 131 | СЗ | - | - |
| Джаорэ | -34 | -33 | -31 | -30 | -24 | -41 | 9,2 | 191 | -12,3 | 248 | -8,7 | 263 | -7,6 | 71 | 66 | 153 | СЗ | 5,9 | 3,2 |
| Екатерино-Никольское* | -33 | -31 | -30 | -29 | -22 | -40 | 10,2 | 158 | -13,2 | 206 | -9,1 | 221 | -7,9 | 70 | 60 | 53 | СЗ | 4,5 | 2,2 |
| Им. Полины Осипенко* | -43 | -41 | -42 | -40 | -32 | -52 | 13,1 | 180 | -17,2 | 233 | -12,3 | 249 | -11,0 | 77 | 69 | 69 | С | 3,2 | 1,6 |
| Комсомольск-на-Амуре* | -40 | -38 | -38 | -36 | -28 | -45 | 10,6 | 169 | -16,0 | 217 | -11,5 | 232 | -10,2 | 78 | 76 | 84 | Ю | 4,0 | 2,5 |
| Нижнетамбовское* | -40 | -39 | -38 | -36 | -30 | -49 | 13,6 | 174 | -16,3 | 224 | -11,8 | 240 | -10,4 | 76 | 72 | 115 | ЮЗ | 3,8 | 2,7 |
| Николаевск-на-Амуре* | -38 | -36 | -35 | -33 | -26 | -47 | 8,3 | 189 | -14,1 | 246 | -9,9 | 260 | -8,9 | 76 | 71 | 221 | З | 3,9 | 3,5 |
| Облучье* | -40 | -39 | -37 | -36 | -29 | -46 | 13,1 | 173 | -16,7 | 221 | -12,1 | 237 | -10,7 | 73 | 67 | 82 | С | 1,9 | 1,5 |
| Охотск* | -35 | -34 | -33 | -32 | -25 | -40 | 6,0 | 208 | -13,8 | 273 | -9,6 | 293 | -8,3 | 60 | 58 | 83 | С | 4,0 | 3,8 |
| Сизиман | -30 | -29 | -28 | -26 | -23 | -43 | 11,6 | 181 | -10,8 | 263 | -6,2 | 283 | -5,1 | 65 | 53 | 133 | З | - | 3,0 |
| Советская Гавань* | -28 | -27 | -26 | -25 | -19 | -40 | 10,4 | 162 | -10,5 | 235 | -5,9 | 255 | -4,8 | 65 | 55 | 182 | З, СЗ | 4,2 | 3,0 |
| Софийский Прииск* | -46 | -45 | -44 | -42 | -37 | -51 | 14,9 | 207 | -19,7 | 262 | -14,7 | 278 | -13,3 | 74 | 65 | 65 | В | 1,7 | 1,6 |
| Средний Ургал | -43 | -42 | -41 | -40 | -36 | -52 | 12,1 | 183 | -18,4 | 238 | -13,3 | 253 | -11,9 | 76 | 69 | 57 | - | - | - |
| Троицкое* | -36 | -35 | -34 | -32 | -24 | -43 | 8,3 | 163 | -14,3 | 211 | -10,1 | 226 | -8,8 | 78 | 73 | 111 | Ю | 3,9 | 3,0 |
| Хабаровск* | -33 | -32 | -31 | -29 | -23 | -43 | 7,7 | 158 | -13,5 | 205 | -9,5 | 220 | -8,2 | 72 | 65 | 89 | ЮЗ | 3,8 | 3,0 |
| Чумикан* | -35 | -34 | -33 | -32 | -24 | -39 | 5,0 | 194 | -13,7 | 262 | -9,2 | 282 | -7,9 | 67 | 64 | 148 | 3,0 | 6,5 | 6,3 |
| Энкэн | -31 | -30 | -30 | -28 | -25 | -41 | 6,2 | 206 | -12,0 | 281 | -7,7 | 303 | -6,5 | 48 | 45 | - | СЗ | - | 4,8 |
| Республика Хакасия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абакан* | -41 | -39 | -40 | -37 | -25 | -47 | 11,6 | 163 | -12,4 | 224 | -7,9 | 240 | -6,8 | 79 | 73 | 36 | ЮЗ, С | 4,8 | 2,3 |
| Шира* | -41 | -38 | -39 | -36 | -24 | -46 | 10,5 | 169 | -11,5 | 234 | -7,2 | 251 | -6,1 | 72 | 69 | 30 | З | 4,3 | 2,4 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнеуральск* | -43 | -40 | -38 | -35 | -24 | -48 | 12,3 | 166 | -11,5 | 221 | -7,6 | 237 | -6,5 | 77 | 73 | 87 | Ю | 3,6 | 2,3 |
| Нязепетровск* | -45 | -40 | -38 | -34 | -21 | -52 | 9,6 | 165 | -10,0 | 227 | -6,2 | 245 | -5,0 | 81 | 76 | 161 | ЮЗ | 3,4 | 2,2 |
| Челябинск* | -40 | -37 | -36 | -32 | -20 | -48 | 10,1 | 158 | -10,3 | 212 | -6,6 | 229 | -5,5 | 78 | 72 | 107 | Ю | 3,7 | 2,3 |
| Чеченская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грозный* | -23 | -22 | -20 | -17 | -7 | -32 | 7 | 83 | -1,8 | 159 | 0,9 | 176 | 1,7 | 87 | 80 | 127 | З | 3,8 | 2,5 |
| Чувашская Республика - Чувашия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порецкое* | -39 | -33 | -32 | -30 | -15 | -45 | 6,9 | 150 | -7,8 | 207 | -4,5 | 223 | -3,5 | 84 | 84 | 192 | Ю | 5,6 | 4,8 |
| Чебоксары | -40 | -36 | -35 | -32 | -18 | -44 | 6,8 | 156 | -8,3 | 217 | -4,9 | 232 | -3,9 | 84 | 84 | 160 | Ю | - | 5,0 |
| Чукотский АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анадырь* | -42 | -41 | -40 | -39 | -31 | -45 | 7,0 | 234 | -15,5 | 299 | -11,2 | 321 | -9,8 | 80 | 80 | 182 | СЗ | 6,3 | 6,6 |
| Березово | -52 | -51 | -51 | -50 | -37 | -53 | 11,6 | 236 | -18,2 | 296 | -13,6 | 314 | -12,3 | 77 | 76 | 113 | З | - | 2,2 |
| Марково* | -51 | -49 | -49 | -47 | -37 | -60 | 10,4 | 232 | -18,6 | 274 | -15,1 | 290 | -13,8 | 74 | 73 | 150 | С | 3,4 | 2,2 |
| Омолон* | -56 | -53 | -50 | -47 | -45 | -61 | 8,4 | 231 | -24,7 | 276 | -20,0 | 292 | -18,4 | 73 | 73 | 71 | СЗ | 3,1 | 1,3 |
| Островное* | -55 | -53 | -52 | -50 | -42 | -58 | 7,5 | 232 | -23,4 | 279 | -18,7 | 296 | -17,1 | 75 | 75 | 70 | В | 3,1 | 1,9 |
| Усть-Олой* | -54 | -53 | -52 | -51 | -43 | -60 | 7,7 | 231 | -24,4 | 278 | -19,5 | 295 | -17,9 | 73 | 73 | 71 | ЮЗ | 1,7 | 1,3 |
| Эньмувеем* | -53 | -51 | -51 | -48 | -37 | -56 | 10,3 | 237 | -18,9 | 284 | -15,0 | 302 | -13,6 | 71 | 69 | 90 | СЗ | 4,7 | 1,9 |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алдан* | -46 | -44 | -43 | -41 | -33 | -51 | 8,4 | 214 | -17,7 | 263 | -13,6 | 275 | -12,6 | 77 | 75 | 150 | ЮЗ | 2,3 | 1,9 |
| Аллах-Юнь* | -57 | -56 | -55 | -54 | -49 | -59 | 9,2 | 231 | -27,0 | 280 | -21,4 | 295 | -19,9 | 75 | 75 | 32 | С | 3,2 | 0,9 |
| Амга* | -58 | -56 | -55 | -54 | -46 | -63 | 7,4 | 212 | -27,0 | 254 | -21,8 | 267 | -20,3 | 74 | 74 | 49 | ЮЗ | 2,1 | 1,4 |
| Батамай* | -59 | -56 | -55 | -53 | -46 | -63 | 7,7 | 218 | -26,7 | 262 | -21,5 | 275 | -20,1 | 71 | 71 | 54 | СВ | 2,9 | 2,1 |
| Бердигястях* | -58 | -56 | -56 | -54 | -45 | -61 | 9,6 | 217 | -24,7 | 263 | -19,6 | 276 | -18,3 | 69 | 69 | 52 | З | 1,7 | 1,0 |
| Буяга* | -56 | -54 | -54 | -52 | -44 | -61 | 11,3 | 212 | -23,9 | 261 | -18,6 | 274 | -17,3 | 76 | 75 | 58 | З | 2,6 | 0,7 |
| Верхоянск* | -62 | -59 | -60 | -58 | -49 | -68 | 6,1 | 229 | -30,4 | 272 | -24,9 | 285 | -23,3 | 74 | 73 | 35 | ЮЗ | 1,4 | 1,1 |
| Вилюйск* | -57 | -55 | -54 | -52 | -42 | -61 | 7,1 | 213 | -23,6 | 259 | -18,7 | 271 | -17,4 | 74 | 73 | 61 | З | 1,8 | 1,8 |
| Витим* | -55 | -53 | -52 | -50 | -36 | -61 | 10,3 | 202 | -18,4 | 255 | -13,7 | 268 | -12,6 | 77 | 76 | 139 | Ю | 3,7 | 2,3 |
| Воронцово | -55 | -53 | -52 | -51 | -43 | -57 | 8,7 | 246 | -24,5 | 297 | -19,6 | 324 | -17,2 | 76 | 76 | 64 | СЗ | - | 1,6 |
| Джалинда* | -63 | -60 | -59 | -56 | -46 | -64 | 8,3 | 245 | -24,7 | 294 | -19,9 | 307 | -18,6 | 73 | 73 | 50 | Ю | 2,5 | 2,0 |
| Джарджан* | -59 | -57 | -57 | -54 | -43 | -60 | 6,4 | 234 | -24,6 | 282 | -19,7 | 295 | -18,4 | 72 | 71 | 70 | Ю | 5,0 | 3,0 |
| Джикимда* | -54 | -52 | -52 | -51 | -41 | -59 | 10,5 | 204 | -21,8 | 256 | -16,6 | 269 | -15,3 | 77 | 77 | 79 | З | 1,7 | 0,8 |
| Дружина | -57 | -56 | -53 | -52 | -44 | -58 | 8,8 | 236 | -25,2 | 284 | -20,2 | 297 | -18,9 | 76 | 76 | 78 | СЗ | 2,8 | 1,5 |
| Екючю | -62 | -60 | -61 | -58 | -51 | -65 | 7,0 | 234 | -28,5 | 281 | -23,0 | 294 | -21,6 | 74 | 74 | 31 | ЮЗ | - | 1,1 |
| Жиганск* | -58 | -55 | -54 | -52 | -43 | -60 | 6,0 | 229 | -24,6 | 275 | -19,8 | 287 | -18,6 | 75 | 74 | 69 | Ю | 4,1 | 3,3 |
| Зырянка* | -54 | -53 | -51 | -50 | -42 | -59 | 6,3 | 225 | -24,6 | 266 | -20,1 | 281 | -18,6 | 77 | 77 | 82 | С | 3,0 | 1,9 |
| Исить* | -54 | -52 | -52 | -50 | -41 | -54 | 6,6 | 207 | -22,8 | 256 | -17,6 | 269 | -16,3 | 77 | 75 | 60 | З | 4,5 | 2,1 |
| Иэма* | -61 | -59 | -58 | -57 | -50 | -62 | 7,9 | 236 | -29,4 | 286 | -23,5 | 303 | -21,7 | 74 | 73 | 37 | С | 1,8 | 1,3 |
| Крест-Хальджай* | -58 | -57 | -56 | -54 | -48 | -62 | 6,5 | 211 | -28,1 | 253 | -22,8 | 266 | -21,2 | 71 | 71 | 41 | З | 1,3 | 0,8 |
| Кюсюр* | -58 | -55 | -55 | -52 | -44 | -62 | 7,9 | 244 | -24,4 | 294 | -19,5 | 311 | -18,0 | 74 | 74 | 91 | ЮЗ | 4,4 | 3,1 |
| Ленск* | -54 | -52 | -52 | -50 | -37 | -57 | 8,6 | 206 | -18,8 | 257 | -14,3 | 271 | -13,1 | 74 | 73 | 99 | ЮЗ | 4,2 | 2,6 |
| Нагорный* | -47 | -45 | -43 | -40 | -34 | -57 | 9,7 | 219 | -19,1 | 269 | -14,8 | 283 | -13,6 | 74 | 73 | 48 | С | 4,2 | 2,3 |
| Нера* | -61 | -59 | -59 | -58 | -51 | -62 | 5,0 | 224 | -30,1 | 265 | -24,8 | 278 | -23,2 | 73 | 73 | 37 | ЮЗ | 2,1 | 1,8 |
| Нюрба* | -58 | -56 | -55 | -53 | -42 | -62 | 8,7 | 214 | -22,9 | 261 | -18,0 | 274 | -16,7 | 75 | 75 | 60 | ЮЗ | 2,6 | 2,1 |
| Нюя | -56 | -53 | -52 | -50 | -35 | -61 | 9,3 | 203 | -18,8 | 253 | -14,2 | 268 | -12,9 | 73 | 73 | 61 | З | 5,3 | 2,4 |
| Оймякон* | -63 | -61 | -60 | -59 | -52 | -68 | 7,1 | 232 | -31,0 | 276 | -25,3 | 292 | -23,5 | 75 | 74 | 40 | З | 1,5 | 0,9 |
| Олекминск* | -54 | -52 | -51 | -49 | -38 | -60 | 7,9 | 204 | -20,3 | 254 | -15,5 | 267 | -14,3 | 79 | 78 | 78 | З | 3,0 | 2,3 |
| Оленек* | -59 | -58 | -57 | -55 | -44 | -63 | 7,0 | 240 | -23,2 | 287 | -18,7 | 300 | -17,5 | 78 | 78 | 67 | В | 2,6 | 2,4 |
| Охотский Перевоз* | -58 | -56 | -55 | -54 | -47 | -60 | 7,2 | 212 | -27,7 | 256 | -22,2 | 269 | -20,7 | 74 | 74 | 49 | Ю | 1,6 | 1,0 |
| Сангар* | -53 | -52 | -51 | -50 | -42 | -61 | 5,4 | 217 | -24,7 | 259 | -20,0 | 271 | -18,7 | 70 | 70 | 62 | В | 4,4 | 3,1 |
| Саскылах* | -57 | -56 | -55 | -53 | -43 | -60 | 7,3 | 256 | -23,8 | 309 | -19,0 | 326 | -17,5 | 73 | 73 | 51 | ЮВ | 3,4 | 3,5 |
| Среднеколымск* | -54 | -52 | -52 | -50 | -41 | -58 | 6,5 | 232 | -24,2 | 277 | -19,6 | 294 | -17,9 | 77 | 77 | 72 | ЮЗ | 2,0 | 1,6 |
| Сунтар* | -57 | -55 | -54 | -52 | -41 | -60 | 9,6 | 208 | -21,6 | 257 | -16,7 | 269 | -15,5 | 77 | 73 | 67 | Ю | 2,3 | 2,0 |
| Сухана* | -62 | -61 | -60 | -58 | -48 | -64 | 8,4 | 235 | -26,5 | 284 | -21,2 | 297 | -19,9 | 72 | 72 | 56 | Ю | 2,7 | 1,4 |
| Сюльдюкар | -61 | -58 | -56 | -53 | -43 | -63 | 11,8 | 222 | -22,8 | 270 | -18,0 | 284 | -16,7 | 75 | 75 | 64 | ЮЗ | - | 1,1 |
| Сюрен-Кюель | -51 | -50 | -49 | -46 | -40 | -53 | 7,2 | 239 | -22,1 | 292 | -17,4 | 311 | -15,8 | 75 | 75 | 34 | ЮЗ | 8,7 | 3,0 |
| Токо* | -54 | -53 | -52 | -51 | -44 | -61 | 13,7 | 221 | -24,3 | 271 | -19,0 | 287 | -17,4 | 78 | 76 | 59 | З | 2,5 | 0,6 |
| Томмот* | -54 | -53 | -52 | -50 | -42 | -60 | 10,4 | 209 | -22,5 | 259 | -17,3 | 272 | -16,1 | 75 | 74 | 88 | СЗ | 2,0 | 0,9 |
| Томпо* | -57 | -56 | -55 | -54 | -48 | -60 | 6,5 | 226 | -28,5 | 269 | -23,3 | 283 | -21,7 | 76 | 75 | 33 | С | 2,6 | 2,1 |
| Туой-Хая* | -58 | -55 | -54 | -52 | -38 | -59 | 10,4 | 216 | -20,4 | 266 | -15,8 | 280 | -14,5 | 76 | 75 | 72 | ЮЗ | 3,0 | 1,9 |
| Тяня* | -55 | -53 | -52 | -50 | -40 | -57 | 11,6 | 208 | -21,2 | 261 | -16,0 | 275 | -14,8 | 77 | 75 | 87 | СЗ | 2,3 | 0,5 |
| Усть-Мая* | -55 | -54 | -53 | -52 | -45 | -60 | 6,9 | 206 | -26,0 | 251 | -20,6 | 264 | -19,1 | 76 | 73 | 59 | С | 1,6 | 1,3 |
| Усть-Миль* | -54 | -53 | -51 | -51 | -43 | -59 | 9,0 | 207 | -24,8 | 254 | -19,5 | 268 | -18,0 | 76 | 76 | 76 | ЮЗ | 1,5 | 0,9 |
| Усть-Мома* | -61 | -59 | -58 | -56 | -48 | -62 | 7,4 | 227 | -28,8 | 268 | -23,7 | 282 | -22,1 | 75 | 75 | 38 | СЗ | 2,5 | 0,9 |
| Чульман* | -48 | -46 | -45 | -43 | -35 | -61 | 7,0 | 217 | -19,6 | 266 | -15,3 | 279 | -14,1 | 79 | 80 | 83 | СЗ | 3,4 | 2,4 |
| Чурапча* | -58 | -57 | -56 | -54 | -47 | -64 | 7,3 | 213 | -27,3 | 255 | -22,1 | 267 | -20,7 | 72 | 72 | 41 | В | 1,9 | 1,3 |
| Шелагонцы* | -60 | -59 | -58 | -57 | -47 | -65 | 10,3 | 233 | -25,8 | 283 | -20,5 | 296 | -19,2 | 75 | 76 | 52 | В, З | 1,7 | 1,0 |
| Эйк* | -57 | -55 | -54 | -52 | -42 | -59 | 7,5 | 233 | -23,6 | 281 | -18,8 | 294 | -17,6 | 76 | 76 | 47 | Ю | 2,7 | 2,3 |
| Якутск* | -56 | -55 | -54 | -52 | -43 | -64 | 6,1 | 209 | -25,7 | 252 | -20,6 | 264 | -19,3 | 76 | 72 | 48 | С | 1,7 | 1,5 |
| Ярославская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ярославль* | -37 | -34 | -34 | -31 | -16 | -46 | 6,9 | 150 | -7,0 | 217 | -3,6 | 235 | -2,6 | 82 | 79 | 182 | Ю | 4,5 | 3,8 |

--------------------------------

<1> Для станций, отмеченных "*", климатические параметры рассчитаны за период наблюдений 1965 - 2015 гг.

## 4 Климатические параметры теплого периода года

4.1 Климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Республика, край, область, пункт, административный округ | Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, °C, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, °C, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °C | Абсолютная максимальная температура воздуха, °C | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °C | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель - октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь - август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Республика Адыгея (Адыгея) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майкоп* <1> | 990 | 27 | 31 | 29,3 | 41 | 12,5 | 66 | 50 | 513 | 103 | Ю | 2,6 |
| Алтайский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алейск | 999 | 25 | 29 | 27,7 | 42 | 13,0 | 66 | 49 | 293 | 85 | ЮЗ | 0,0 |
| Барнаул* | 999 | 24 | 28 | 26,6 | 38 | 12,6 | 67 | 49 | 297 | 66 | З | 0,0 |
| Беля | 960 | 20 | 24 | 22,3 | 35 | 9,5 | 72 | 64 | 463 | 97 | ЮВ | 0,0 |
| Бийск-Зональная* | 993 | 25 | 28 | 26,9 | 40 | 13,5 | 70 | 51 | 367 | 60 | З | 0,0 |
| Змеиногорск* | 978 | 25 | 28 | 26,4 | 40 | 14,0 | 67 | 48 | 428 | 113 | Ю | 2,4 |
| Родино* | 1001 | 26 | 29 | 28,2 | 42 | 13,9 | 59 | 42 | 237 | 57 | СВ | 2,9 |
| Рубцовск* | 994 | 26 | 29 | 28,3 | 41 | 13,9 | 63 | 44 | 242 | 61 | С | 3,6 |
| Славгород* | 1004 | 26 | 30 | 28,2 | 40 | 13,1 | 58 | 42 | 223 | 70 | С | 3,4 |
| Тогул* | 987 | 24 | 27 | 26,0 | 38 | 12,4 | 70 | 54 | 386 | 67 | С | 2,6 |
| Республика Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катанда* | 911 | 22 | 26 | 24,8 | 37 | 16,1 | 72 | 51 | 361 | 41 | Ю | 0,0 |
| Кош-Агач* | 823 | 19 | 22 | 21,6 | 33 | 13,5 | 59 | 40 | 106 | 54 | З | 0,0 |
| Онгудай* | 923 | 23 | 27 | 25,6 | 38 | 15,0 | 69 | 49 | 339 | 52 | СЗ | 0,0 |
| Амурская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архара* | 997 | 24 | 27 | 26,7 | 37 | 10,6 | 77 | 62 | 574 | 104 | В | 0,0 |
| Белогорск* | 991 | 25 | 28 | 26,9 | 42 | 10,6 | 74 | 59 | 490 | 105 | Ю | 2,5 |
| Благовещенск* | 997 | 25 | 29 | 27,5 | 39 | 10,5 | 75 | 58 | 513 | 122 | Ю | 0,0 |
| Бомнак* | 970 | 22 | 26 | 24,9 | 36 | 12,3 | 73 | 57 | 522 | 101 | В | 0,0 |
| Братолюбовка* | 985 | 24 | 27 | 26,2 | 37 | 11,6 | 78 | 63 | 497 | 195 | ЮВ | 0,0 |
| Бысса* | 978 | 24 | 27 | 26,3 | 36 | 13,7 | 78 | 60 | 562 | 113 | В | 0,0 |
| Гош* | 980 | 23 | 27 | 25,7 | 40 | 13,5 | 80 | 63 | 554 | 107 | ЮВ | 0,0 |
| Дамбуки* | 975 | 22 | 27 | 24,8 | 37 | 13,8 | 77 | 61 | 482 | 90 | СЗ | 0,0 |
| Ерофей Павлович* | 951 | 23 | 26 | 25,1 | 37 | 13,3 | 73 | 55 | 422 | 111 | С | 0,0 |
| Завитинск* | 984 | 24 | 27 | 25,5 | 37 | 10,5 | 77 | 63 | 536 | 127 | ЮВ | 0,0 |
| Зея* | 980 | 23 | 27 | 25,5 | 36 | 14,3 | 78 | 60 | 495 | 75 | - | 0,0 |
| Норский Склад* | 988 | 24 | 27 | 26,2 | 35 | 12,3 | 78 | 59 | 499 | 135 | Ю | 0,0 |
| Огорон* | 960 | 22 | 26 | 24,1 | 35 | 13,7 | 78 | 61 | 525 | 96 | С | 0,0 |
| Поярково* | 999 | 25 | 28 | 27,0 | 39 | 11,1 | 78 | 63 | 472 | 100 | В | 0,0 |
| Свободный* | 989 | 24 | 28 | 26,6 | 42 | 12,0 | 76 | 60 | 523 | 92 | Ю | 0,0 |
| Сковородино* | 966 | 23 | 26 | 23,9 | 36 | 14,7 | 77 | 56 | 419 | 107 | СВ | 0,0 |
| Средняя-Нюкжа | 945 | 23 | 27 | 25,0 | 38 | 16,7 | 76 | 56 | 546 | - | ЮВ | - |
| Тыган-Уркан | 965 | 23 | 27 | 25,4 | 38 | 15,1 | 77 | 58 | 524 | - | СЗ | 0,0 |
| Тында* | 951 | 22 | 26 | 24,7 | 36 | 13,9 | 74 | 56 | 527 | 93 | З | 0,0 |
| Унаха | 955 | 23 | 27 | 24,9 | 36 | 15,8 | 77 | 56 | 558 | 86 | СЗ | - |
| Усть-Нюкжа* | 963 | 22 | 26 | 25,3 | 37 | 13,8 | 73 | 53 | 420 | 128 | В | 0,0 |
| Черняево* | 988 | 24 | 28 | 26,4 | 38 | 12,3 | 76 | 57 | 398 | 112 | СВ, З | 0,0 |
| Шимоновск* | 979 | 24 | 28 | 25,1 | 39 | 12,6 | 75 | 59 | 460 | 91 | С | 0,0 |
| Экимчан* | 948 | 22 | 26 | 24,6 | 35 | 13,3 | 77 | 54 | 629 | 97 | В | 0,0 |
| Архангельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельск* | 1011 | 20 | 24 | 21,1 | 34 | 10,7 | 73 | 62 | 382 | 61 | С | 2,3 |
| Борковская | 990 | 18 | 22 | 20,3 | 35 | 14,2 | 74 | 60 | 435 | 76 | СЗ | - |
| Емецк | 1010 | 19 | 24 | 21,8 | 35 | 10,7 | 72 | 58 | 366 | 53 | С | - |
| Койнас* | 1004 | 20 | 25 | 21,5 | 36 | 11,8 | 70 | 57 | 400 | 80 | З | 1,8 |
| Котлас* | 1007 | 22 | 25 | 23,0 | 35 | 11,6 | 74 | 60 | 377 | 82 | С | 3,1 |
| Мезень* | 1009 | 18 | 21 | 20,1 | 35 | 10,4 | 75 | 65 | 355 | 127 | С | 3,6 |
| Онега* | 1011 | 20 | 24 | 21,6 | 36 | 9,7 | 71 | 61 | 396 | 72 | З | 2,5 |
| Астраханская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астрахань* | 1021 | 29 | 32 | 32,2 | 41 | 12,4 | 58 | 40 | 148 | 73 | В | 3,2 |
| Верхний Баскунчак* | 1014 | 30 | 33 | 31,5 | 45 | 12,9 | 47 | 34 | 161 | 76 | З | 3,6 |
| Республика Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белорецк* | 950 | 22 | 26 | 23,9 | 38 | 12,7 | 70 | 52 | 357 | 75 | З | 0,0 |
| Дуван* | 976 | 23 | 26 | 24,5 | 38 | 12,1 | 69 | 55 | 380 | 72 | С | 0,0 |
| Мелеуз* | 997 | 26 | 30 | 27,6 | 41 | 13,7 | 64 | 46 | 278 | 78 | С | 0,0 |
| Уфа* | 1005 | 25 | 28 | 26,3 | 38 | 12,8 | 68 | 52 | 356 | 58 | С | 0,0 |
| Янаул* | 1004 | 24 | 28 | 25,8 | 39 | 13,3 | 71 | 53 | 346 | 65 | З | 0,0 |
| Белгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгород* | 991 | 23 | 27 | 26,0 | 39 | 11,2 | 68 | 53 | 364 | 83 | СВ | 3,4 |
| Брянская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянск* | 990 | 21 | 25 | 23,8 | 38 | 9,6 | 72 | 58 | 438 | 119 | З | 0,0 |
| Республика Бурятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабушкин* | 963 | 18 | 20 | 19,9 | 34 | 8,4 | 81 | 75 | 441 | 197 | З | 0,0 |
| Багдарин* | 904 | 21 | 24 | 23,6 | 35 | 15,4 | 70 | 49 | 371 | 72 | С, СЗ | 0,0 |
| Баргузин* | 959 | 23 | 26 | 25,5 | 38 | 13,2 | 67 | 53 | 263 | 78 | З | 0,0 |
| Кяхта* | 924 | 23 | 27 | 25,7 | 40 | 12,4 | 63 | 50 | 318 | 88 | С | 0,0 |
| Монды* | 868 | 20 | 23 | 22,2 | 34 | 14,4 | 72 | 52 | 320 | 105 | В | 0,0 |
| Нижнеангарск* | 962 | 19 | 23 | 22,0 | 35 | 9,6 | 73 | 62 | 285 | 85 | Ю | 0,0 |
| Сосново-Озерское* | 905 | 20 | 24 | 23,2 | 37 | 12,8 | 70 | 55 | 289 | 59 | З | 0,0 |
| Уакит* | 888 | 19 | 22 | 21,5 | 32 | 13,3 | 70 | 55 | 372 | 98 | СЗ | 0,0 |
| Улан-Удэ* | 957 | 24 | 28 | 26,7 | 40 | 12,9 | 62 | 46 | 223 | 92 | СЗ | 0,0 |
| Хоринск* | 938 | 24 | 28 | 26,5 | 40 | 14,7 | 63 | 45 | 243 | 71 | З | 0,0 |
| Владимирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владимир* | 995 | 21 | 25 | 23,3 | 37 | 9,8 | 72 | 57 | 413 | 109 | С | 3,3 |
| Муром | 1000 | 23 | 27 | 24,2 | 37 | 10,3 | 73 | 59 | 409 | 70 | С | 0,0 |
| Волгоградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волгоград* | 1004 | 29 | 31 | 29,7 | 43 | 10,9 | 52 | 39 | 204 | 82 | З | 0,0 |
| Камышин | 1005 | 26 | 32 | 29,9 | 42 | 12,5 | 51 | 38 | 213 | - | СЗ | 4,6 |
| Костычевка | 1005 | 28 | 32 | 29,5 | 43 | 14,1 | 54 | 39 | 221 | - | С | - |
| Котельниково | 1005 | 28 | 32 | 30,8 | 42 | 13,8 | 51 | 34 | 261 | 51 | СЗ | 3,1 |
| Новоаннинский | 1000 | 28 | 32 | 28,2 | 42 | 13,1 | 62 | 39 | 301 | 92 | С | - |
| Эльтон* | 1017 | 30 | 33 | 31,4 | 45 | 13,2 | 48 | 35 | 179 | 99 | В | 3,7 |
| Вологодская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабаево | 1000 | 21 | 26 | 22,5 | 35 | 11,6 | 73 | 60 | 450 | 60 | З | - |
| Вологда* | 999 | 21 | 24 | 22,7 | 39 | 11,3 | 76 | 62 | 397 | 74 | С | 3,9 |
| Вытегра* | 1007 | 21 | 25 | 22,2 | 36 | 10,7 | 74 | 61 | 450 | 96 | З | 0,0 |
| Никольск* | 997 | 21 | 25 | 23,1 | 37 | 11,3 | 76 | 62 | 426 | 58 | С | 0,0 |
| Тотьма* | 998 | 21 | 24 | 22,5 | 37 | 10,9 | 75 | 61 | 416 | 79 | С | 3,6 |
| Воронежская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воронеж* | 999 | 25 | 29 | 25,9 | 41 | 11,2 | 69 | 53 | 370 | 100 | З | 0,0 |
| Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дербент* | 1019 | 27 | 30 | 28,3 | 39 | 7,4 | 71 | 66 | 213 | 113 | СЗ | 0,0 |
| Махачкала* | 1017 | 27 | 29 | 28,6 | 39 | 7,9 | 68 | 63 | 196 | 124 | В | 3,7 |
| Южно-Сухокумск | 1000 | 31 | 35 | 32,5 | 42 | 14,2 | 58 | 36 | 186 | - | В | - |
| Забайкальский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агинское* | 934 | 23 | 27 | 25,6 | 40 | 13,8 | 70 | 51 | 326 | 90 | З | 2,8 |
| Акша* | 930 | 23 | 27 | 25,5 | 40 | 13,9 | 71 | 53 | 347 | 108 | С | 0,0 |
| Александровский Завод* | 919 | 22 | 25 | 24,0 | 39 | 14,5 | 77 | 59 | 358 | 87 | Ю | 0,0 |
| Борзя* | 935 | 24 | 27 | 25,8 | 41 | 12,9 | 69 | 52 | 275 | 73 | В | 0,0 |
| Дарасун* | 921 | 23 | 27 | 25,1 | 40 | 15,0 | 74 | 54 | 357 | 71 | СЗ | 0,0 |
| Калакан* | 942 | 22 | 26 | 25,2 | 37 | 16,8 | 75 | 50 | 396 | 80 | З | 0,0 |
| Красный Чикой* | 927 | 22 | 26 | 25,2 | 39 | 14,0 | 72 | 53 | 308 | 96 | СЗ | 0,0 |
| Могоча* | 940 | 22 | 25 | 24,3 | 38 | 14,4 | 75 | 54 | 411 | 99 | СЗ | 0,0 |
| Нерчинск* | 957 | 24 | 28 | 27,1 | 42 | 13,8 | 71 | 50 | 302 | 66 | З | 0,0 |
| Нерчинский Завод* | 940 | 23 | 26 | 25,2 | 40 | 12,7 | 74 | 55 | 403 | 111 | СЗ | 0,0 |
| Средний Калар* | 926 | 21 | 25 | 23,9 | 36 | 16,3 | 74 | 51 | 383 | 64 | З | 0,0 |
| Тунгокочен* | 919 | 21 | 25 | 23,8 | 37 | 15,3 | 76 | 54 | 382 | 81 | СВ | 0,0 |
| Тупик* | 937 | 22 | 26 | 24,6 | 37 | 15,9 | 77 | 57 | 476 | 90 | С | 0,0 |
| Чара* | 931 | 21 | 25 | 23,4 | 35 | 13,9 | 72 | 51 | 342 | 58 | СВ | 0,0 |
| Чита* | 936 | 23 | 27 | 26,0 | 41 | 14,3 | 67 | 47 | 323 | 104 | В | 0,0 |
| Ивановская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иваново* | 1000 | 21 | 25 | 24,4 | 38 | 11,7 | 73 | 58 | 423 | 111 | СЗ | 0,0 |
| Кинешма | 1000 | 21 | 26 | 23,8 | 38 | 11,3 | 71 | 56 | 450 | 60 | ЮЗ | - |
| Иркутская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алыгджер* | 911 | 20 | 24 | 22,9 | 38 | 14,2 | 77 | 55 | 530 | 65 | С | 0,0 |
| Бодайбо* | 984 | 22 | 27 | 26,1 | 40 | 14,3 | 71 | 51 | 345 | 62 | ЮЗ | 0,0 |
| Братск* | 968 | 21 | 24 | 23,7 | 35 | 10,6 | 73 | 61 | 280 | 102 | З | 2,3 |
| Верхняя Гутара* | 903 | 20 | 24 | 22,3 | 36 | 15,0 | 78 | 57 | 508 | 69 | С | 0,0 |
| Дубровское | 955 | 23 | 27 | 25,5 | 38 | 14,2 | 74 | 52 | 364 | 56 | - | - |
| Ербогачен* | 980 | 22 | 26 | 24,8 | 36 | 14,8 | 66 | 49 | 260 | 71 | С | 0,0 |
| Жигалово* | 968 | 23 | 27 | 25,8 | 37 | 14,7 | 74 | 55 | 288 | 69 | З | 0,0 |
| Зима* | 964 | 23 | 27 | 25,2 | 37 | 13,0 | 70 | 52 | 302 | 75 | СЗ | 0,0 |
| Ика* | 974 | 22 | 26 | 24,4 | 36 | 15,8 | 72 | 52 | 244 | 70 | З | 0,0 |
| Илимск | 975 | 23 | 27 | 25,5 | 38 | 15,3 | 74 | 52 | 336 | 52 | В | - |
| Иркутск* | 963 | 22 | 26 | 25,0 | 37 | 12,5 | 73 | 57 | 401 | 114 | З | 1,7 |
| Ичера | 980 | 23 | 27 | 25,1 | 36 | 14,2 | 74 | 52 | 351 | - | С | - |
| Киренск* | 987 | 22 | 27 | 25,3 | 37 | 13,4 | 73 | 54 | 293 | 67 | С | 0,0 |
| Мама* | 991 | 22 | 27 | 26,0 | 38 | 14,0 | 74 | 53 | 385 | 54 | СЗ, ЮВ | 0,0 |
| Марково | 975 | 23 | 27 | 25,6 | 37 | 14,6 | 74 | 54 | 316 | - | З | 0,0 |
| Наканно* | 985 | 21 | 26 | 24,3 | 36 | 15,1 | 67 | 48 | 273 | 50 | Ю, С | 0,0 |
| Невон | 980 | 23 | 27 | 25,0 | 37 | 14,5 | 73 | 51 | 326 | 56 | ЮЗ | - |
| Непа* | 977 | 22 | 26 | 24,7 | 39 | 14,4 | 71 | 51 | 279 | 93 | З | 0,0 |
| Орлинга* | 978 | 22 | 26 | 24,8 | 38 | 14,6 | 75 | 56 | 334 | 68 | С | 0,0 |
| Перевоз* | 976 | 22 | 27 | 25,0 | 38 | 15,3 | 72 | 51 | 317 | 78 | СЗ | 0,0 |
| Преображенка* | 980 | 22 | 26 | 24,4 | 36 | 14,5 | 69 | 50 | 274 | 68 | С | 0,0 |
| Саянск | 955 | 22 | 26 | 25,1 | 35 | 13,3 | 73 | 57 | 374 | 89 | СЗ | 0,0 |
| Слюдянка | 960 | 17 | 22 | 19,8 | 31 | 8,2 | 78 | 73 | 476 | 144 | ЮЗ | 0,0 |
| Тайшет* | 982 | 23 | 26 | 24,9 | 36 | 12,6 | 72 | 58 | 347 | 88 | З | 0,0 |
| Тулун* | 956 | 22 | 26 | 24,3 | 37 | 12,8 | 70 | 54 | 355 | 101 | З | 0,0 |
| Усть-Ордынский* | 956 | 23 | 27 | 25,5 | 37 | 13,9 | 71 | 53 | 275 | 102 | З | 0,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нальчик* | 966 | 25 | 29 | 27,7 | 39 | 10,7 | 68 | 57 | 502 | 74 | ЮЗ | 2,2 |
| Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининград* | 1014 | 22 | 25 | 22,2 | 37 | 9,3 | 75 | 60 | 493 | 118 | З | 3,6 |
| Республика Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элиста* | 999 | 30 | 32 | 31,1 | 43 | 12,8 | 51 | 38 | 232 | 71 | З | 6,3 |
| Калужская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калуга* | 992 | 21 | 25 | 23,6 | 38 | 11,0 | 75 | 60 | 429 | 79 | З | 0,0 |
| Камчатский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апука* | 1008 | 12 | 14 | 13,9 | 25 | 5,2 | 86 | 82 | 247 | 62 | СВ | 2,9 |
| Ича* | 1007 | 13 | 15 | 14,2 | 30 | 4,7 | 92 | 88 | 391 | 135 | Ю | 4,5 |
| Ключи* | 1005 | 19 | 22 | 19,0 | 31 | 8,4 | 76 | 63 | 278 | 78 | В | 2,6 |
| Козыревск* | 1004 | 20 | 24 | 22,6 | 34 | 12,2 | 75 | 57 | 223 | 60 | С | 0,0 |
| Корф* | 1009 | 14 | 16 | 15,8 | 30 | 5,9 | 81 | 72 | 236 | 103 | Ю | 3,4 |
| Кроноки* | 1006 | 13 | 16 | 15,4 | 30 | 7,6 | 90 | 85 | 450 | - | С | 0,0 |
| Лопатка, мыс* | 1002 | 10 | 11 | 11,1 | 20 | 3,1 | 96 | 94 | 371 | 78 | СЗ | 7,6 |
| Мильково* | 988 | 20 | 23 | 21,3 | 32 | 10,9 | 74 | 57 | 286 | 51 | ЮЗ | 0,0 |
| Начики* | 969 | 16 | 20 | 19,0 | 30 | 11,2 | 82 | 65 | 376 | 140 | ЮВ | 0,0 |
| о. Беринга* | 1005 | 12 | 13 | 12,7 | 22 | 3,1 | 92 | 89 | 286 | 74 | Ю | 6,3 |
| Оссора* | 1009 | 15 | 17 | 16,5 | 30 | 7,2 | 82 | 74 | 352 | 71 | Ю | 3,4 |
| Октябрьская | 1010 | 12 | 17 | 13,9 | 28 | 4,4 | 93 | 89 | 389 | 67 | СЗ | 5,2 |
| Петропавловск-Камчатский* | 999 | 16 | 19 | 17,4 | 30 | 6,6 | 82 | 73 | 475 | 207 | ЮВ | 0,0 |
| Семлячики* | 1005 | 14 | 17 | 16,0 | 34 | 5,8 | 86 | 82 | 573 | 161 | Ю | 0,0 |
| Соболево* | 1005 | 15 | 17 | 16,6 | 29 | 7,5 | 91 | 79 | 419 | 92 | Ю | 2,4 |
| Ука | 1010 | 15 | 19 | 17,0 | 33 | 8,5 | 84 | 74 | 360 | - | СВ | 0,0 |
| Усть-Воямполка* | 1008 | 13 | 15 | 13,4 | 29 | 6,8 | 89 | 84 | 276 | 86 | С | 3,1 |
| Усть-Камчатск* | 1005 | 12 | 15 | 16,2 | 30 | 7,1 | 86 | 78 | 272 | 71 | Ю | 4,5 |
| Усть-Хайрюзово* | 1007 | 14 | 17 | 16,2 | 29 | 6,8 | 87 | 79 | 318 | 81 | С | 4,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черкесск* | 952 | 25 | 29 | 27,2 | 39 | 11,9 | 69 | 53 | 462 | 99 | В | 0,0 |
| Республика Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемь* | 1010 | 17 | 21 | 18,0 | 33 | 7,2 | 78 | 72 | 334 | 64 | З | 5,1 |
| Лоухи | 1000 | 17 | 22 | 19,8 | 33 | 10,6 | 71 | 58 | 383 | 60 | ЮЗ | 3,1 |
| Олонец | 1010 | 20 | 24 | 29,1 | 36 | 11,6 | 74 | 59 | 647 | 97 | ЮЗ | 3,1 |
| Паданы* | 996 | 19 | 22 | 20,1 | 32 | 7,8 | 74 | 66 | 381 | 80 | В | 3,5 |
| Петрозаводск* | 999 | 16 | 23 | 21,0 | 34 | 9,0 | 74 | 64 | 403 | 68 | З | 3,6 |
| Реболы* | 989 | 19 | 23 | 20,6 | 36 | 8,7 | 70 | 59 | 411 | 78 | З | 2,2 |
| Сортавала* | 1011 | 20 | 23 | 21,4 | 35 | 9,5 | 74 | 62 | 384 | 59 | Ю | 0,0 |
| Кемеровская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемерово* | 1001 | 23 | 27 | 25,9 | 37 | 13,1 | 71 | 52 | 347 | 80 | Ю | 0,0 |
| Киселевск* | 984 | 24 | 27 | 26,0 | 38 | 12,2 | 67 | 52 | 317 | 49 | ЮЗ | 0,0 |
| Кондома* | 978 | 23 | 27 | 25,5 | 38 | 14,3 | 78 | 58 | 595 | 77 | ЮВ | 0,0 |
| Мариинск* | 1002 | 23 | 27 | 25,5 | 37 | 13,0 | 72 | 55 | 349 | 97 | З | 0,0 |
| Тайга* | 988 | 22 | 25 | 24,3 | 36 | 12,7 | 73 | 55 | 425 | 82 | З | 0,0 |
| Тисуль* | 993 | 23 | 26 | 25,0 | 37 | 13,2 | 74 | 55 | 386 | 84 | З | 0,0 |
| Топки* | 985 | 23 | 26 | 25,0 | 37 | 11,8 | 70 | 55 | 363 | 87 | Ю | 2,0 |
| Усть-Кабырза* | 971 | 23 | 27 | 25,9 | 38 | 14,3 | 76 | 56 | 604 | 92 | З | 0,0 |
| Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Киров* | 995 | 22 | 26 | 24,4 | 37 | 10,1 | 70 | 57 | 440 | 96 | З | 2,2 |
| Нагорское | 985 | 20 | 24 | 22,2 | 35 | 10,3 | 73 | 58 | 433 | - | СЗ | - |
| Савали | 1000 | 22 | 26 | 24,4 | 38 | 11,5 | 68 | 53 | 381 | 62 | СЗ | - |
| Республика Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вендинга | 1000 | 20 | 24 | 22,0 | 35 | 12,9 | 71 | 57 | 423 | 59 | С | 0,0 |
| Воркута | 990 | 16 | 20 | 18,0 | 31 | 10,5 | 72 | 63 | 370 | 37 | С | 4,8 |
| Объячево | 990 | 20 | 24 | 22,3 | 35 | 11 | 72 | 57 | 440 | 73 | Ю | - |
| Петрунь* | 1005 | 18 | 21 | 19,6 | 36 | 11,3 | 72 | 59 | 348 | 48 | С | 2,8 |
| Печора* | 1006 | 20 | 25 | 21,4 | 35 | 10,7 | 69 | 57 | 390 | 54 | С | 3,1 |
| Сыктывкар* | 1000 | 21 | 25 | 22,8 | 35 | 10,8 | 72 | 60 | 387 | 74 | С | 3,5 |
| Троицко-Печорское* | 997 | 21 | 25 | 21,9 | 38 | 11,8 | 73 | 60 | 432 | 66 | С | 2,8 |
| Усть-Уса* | 1003 | 18 | 22 | 19,8 | 34 | 10,0 | 72 | 61 | 338 | 50 | С | 3,5 |
| Усть-Цильма* | 1003 | 19 | 23 | 20,0 | 34 | 9,7 | 72 | 62 | 378 | 66 | С | 4,0 |
| Усть-Щугор | 1000 | 19 | 23 | 21,0 | 35 | 13,7 | 70 | 56 | 432 | 52 | С | 0,0 |
| Ухта | 990 | 19 | 23 | 21,3 | 35 | 10,7 | 69 | 52 | 379 | 62 | С | 3,4 |
| Костромская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кострома* | 999 | 22 | 26 | 23,5 | 37 | 10,0 | 74 | 60 | 421 | 80 | С | 2,5 |
| Чухлома | 990 | 20 | 24 | 22,5 | 36 | 10,6 | 75 | 60 | 456 | 86 | СЗ | - |
| Шарья | 995 | 21 | 25 | 23,1 | 36 | 11,6 | 74 | 59 | 471 | - | С | 3,6 |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Поляна | 950 | 23 | 28 | 25,7 | 38 | 11,6 | 79 | 61 | 956 | 188 | С | - |
| Краснодар* | 1013 | 28 | 31 | 29,8 | 42 | 11,7 | 64 | 48 | 404 | 107 | В | 0,0 |
| Приморско-Ахтарск | 1015 | 25 | 33 | 28,4 | 43 | 8,4 | 65 | 54 | 345 | 123 | СЗ | - |
| Сочи* | 1012 | 26 | 28 | 27,2 | 39 | 7,8 | 77 | 68 | 828 | 245 | СВ | 0,0 |
| Тихорецк* | 1007 | 29 | 32 | 29,6 | 42 | 12,3 | 61 | 47 | 380 | 92 | В | 0,0 |
| Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агата* | 980 | 17 | 21 | 19,9 | 3,5 | 13,6 | 68 | 54 | 331 | 48 | З | 0,0 |
| Ачинск* | 987 | 23 | 26 | 24,7 | 37 | 11,0 | 68 | 52 | 344 | 99 | ЮЗ | 2,7 |
| Байкит* | 985 | 21 | 25 | 24,5 | 39 | 13,9 | 68 | 49 | 362 | 60 | С | 0,0 |
| Боготол* | 983 | 22 | 25 | 24,3 | 34 | 12,2 | 71 | 55 | 374 | 107 | З | 0,0 |
| Богучаны* | 1002 | 23 | 27 | 26,1 | 38 | 13,3 | 66 | 48 | 263 | 63 | З | 0,0 |
| Ванавара* | 985 | 22 | 27 | 25,3 | 36 | 15,5 | 66 | 47 | 301 | 64 | СВ | 0,0 |
| Вельмо* | 1002 | 21 | 26 | 24,9 | 36 | 15,0 | 73 | 54 | 426 | 54 | З | - |
| Верхнеимбатск* | 1009 | 21 | 25 | 23,5 | 35 | 11,0 | 68 | 55 | 410 | 90 | СЗ | 2,2 |
| Волочанка* | 1008 | 16 | 20 | 18,1 | 36 | 9,3 | 73 | 62 | 246 | 46 | В | 4,5 |
| Диксон* | 1006 | 7 | 11 | 8,3 | 27 | 5,0 | 89 | 86 | 224 | 47 | С, СВ | 6,0 |
| Дудинка* | 1011 | 16 | 21 | 18,5 | 32 | 9,3 | 72 | 61 | 317 | 48 | С | 4,0 |
| Енисейск* | 1008 | 22 | 26 | 25,3 | 35 | 12,9 | 71 | 54 | 341 | 74 | З | 0,0 |
| Ессей* | 980 | 17 | 22 | 18,7 | 34 | 10,1 | 73 | 61 | 204 | 58 | СЗ | 0,0 |
| Игарка* | 1010 | 18 | 23 | 21,2 | 34 | 10,4 | 70 | 57 | 346 | 100 | С | 3,9 |
| Канск | 994 | 23 | 27 | 25,6 | 38 | 12,9 | 71 | 54 | 276 | 113 | З | 0,0 |
| Кежма | 985 | 23 | 27 | 24,9 | 36 | 13,9 | 69 | 53 | 245 | 64 | ЮЗ | 0,0 |
| Ключи | 970 | 22 | 26 | 24,5 | 36 | 12,3 | 72 | 56 | 385 | 63 | З | - |
| Красноярск* | 985 | 23 | 26 | 25,1 | 38 | 11,8 | 69 | 54 | 374 | 97 | ЮЗ | 0,0 |
| Минусинск* | 990 | 25 | 28 | 27,3 | 39 | 14,2 | 67 | 46 | 310 | 103 | З | 0,0 |
| Таимба | 985 | 23 | 27 | 24,9 | 37 | 16,2 | 72 | 50 | 309 | 54 | З | - |
| Троицкое | 995 | 23 | 27 | 25,4 | 36 | 16,7 | 73 | 54 | 326 | 93 | ЮЗ | - |
| Тура* | 994 | 21 | 25 | 24,2 | 39 | 14,0 | 64 | 49 | 284 | 93 | З | 0,0 |
| Туханск* | 1009 | 20 | 24 | 22,3 | 36 | 10,8 | 68 | 55 | 400 | 62 | С, Ю | 2,7 |
| Хатанга* | 1010 | 15 | 20 | 17,6 | 37 | 8,8 | 70 | 62 | 191 | 58 | СВ | 4,0 |
| Челюскин, мыс* | 1011 | 2 | 5 | 3,1 | 24 | 4,3 | 32 | 91 | 149 | 33 | З | 5,0 |
| Ярцево* | 1009 | 22 | 26 | 24,8 | 36 | 12,0 | 70 | 55 | 412 | 137 | ЮВ | 0,0 |
| Республика Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ай-Петри | 800 | 19 | 23 | 20,4 | 30 | - | 67 | - | 464 | 215 | СЗ | 3,3 |
| Керчь* | 1010 | 29 | 33 | 28,5 | 37 | 9,7 | 67 | 55 | 269 | 146 | СЗ | - |
| Клепнино | 1010 | 27 | 30 | 28,3 | 41 | - | 62 | - | 271 | 114 | СЗ | 1,9 |
| Севастополь* | 1010 | 28 | 31 | 27,2 | 38 | 8,5 | 69 | 64 | 222 | 118 | В | - |
| Симферополь* | 1000 | 26 | 30 | 28,5 | 40 | 12,1 | 63 | - | 309 | 119 | СВ | 2,4 |
| Феодосия* | 1015 | 27 | 31 | 28,9 | 38 | 8,9 | 64 | - | 279 | 132 | СЗ, З | 2,2 |
| Ялта* | 1010 | 27 | 31 | 28,7 | 39 | 7,9 | 61 | - | 275 | 95 | З | 1,0 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курган* | 1008 | 25 | 28 | 26,3 | 41 | 12,4 | 66 | 50 | 289 | 87 | С | 0,0 |
| Курская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курск* | 986 | 23 | 27 | 24,6 | 39 | 9,8 | 71 | 57 | 413 | 144 | З | 3,5 |
| Липецкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липецк* | 995 | 24 | 28 | 25,9 | 41 | 11,4 | 69 | 53 | 355 | 103 | З | 3,3 |
| Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санкт-Петербург* | 1013 | 22 | 25 | 22,1 | 37 | 8,0 | 72 | 60 | 423 | 76 | З | 2,8 |
| Свирица | 1010 | 19 | 24 | 21,8 | 34 | 9,7 | 76 | 64 | 405 | 76 | СЗ | 4,4 |
| Тихвин* | 1006 | 21 | 25 | 22,7 | 38 | 11,6 | 76 | 60 | 462 | 75 | З | 2,8 |
| Магаданская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аркагала | 930 | 18 | 23 | 20,7 | 32 | 15,1 | 67 | 51 | 257 | 42 | ЮВ | 0,0 |
| Брохово* | 1010 | 14 | 17 | 16,0 | 32 | 6,4 | 80 | 75 | 336 | 59 | ЮЗ | 3,6 |
| Магадан (Нагаева, бухта)* | 996 | 14 | 16 | 15,4 | 26 | 5,6 | 83 | 76 | 435 | 108 | З | 3,1 |
| Омсукчан* | 949 | 17 | 22 | 20,5 | 34 | 13,1 | 67 | 51 | 228 | 39 | ЮЗ | 2,6 |
| Палатка* | 968 | 18 | 22 | 20,6 | 33 | 13,8 | 76 | 59 | 341 | 60 | З | 0,0 |
| Среднекан* | 981 | 21 | 26 | 23,8 | 36 | 14,2 | 65 | 49 | 312 | 48 | С | 0,0 |
| Сусуман* | 934 | 19 | 23 | 21,9 | 35 | 15,1 | 67 | 50 | 239 | 52 | СВ | 0,0 |
| Республика Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йошкар-Ола* | 1003 | 23 | 26 | 24,5 | 39 | 11,8 | 73 | 58 | 381 | 66 | З | 4,6 |
| Республика Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саранск* | 993 | 23 | 27 | 25,0 | 39 | 11,4 | 69 | 55 | 361 | 56 | С | 3,9 |
| Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дмитров | 990 | 20 | 25 | 22,7 | 36 | 10,0 | 74 | 57 | 447 | 81 | СЗ | 3,1 |
| Кашира | 995 | 21 | 25 | 23,1 | 39 | 9,6 | 72 | 57 | 393 | 59 | З | - |
| Москва* | 997 | 23 | 26 | 23,5 | 38 | 9,6 | 73 | 60 | 465 | 63 | З | 0,0 |
| Новомосковский АО | - | 24 | 27 | 24,7 | 38 | 11,8 | 76 | 58 | 443 | 63 | С, З | 0,0 |
| Троицкий АО | 993 | 23 | 26 | 23,9 | 39 | 11,3 | 75 | 59 | 441 | 80 | З | 0,0 |
| Мурманская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вайда-Губа* | 1008 | 13 | 16 | 14,1 | 32 | 6,1 | 83 | 79 | 321 | 52 | В | 9,3 |
| Кандалакша* | 1008 | 17 | 20 | 18,9 | 32 | 8,9 | 73 | 64 | 339 | 51 | С | 2,4 |
| Ковдор* | 981 | 17 | 21 | 18,5 | 32 | 9,8 | 72 | 61 | 421 | 57 | С | 2,3 |
| Краснощелье* | 991 | 17 | 21 | 18,8 | 34 | 10,4 | 73 | 60 | 359 | 56 | В | 1,8 |
| Ловозеро | 990 | 16 | 20 | 18,2 | 34 | 10,4 | 72 | 59 | 335 | 51 | ЮВ | 0,0 |
| Мончегорск | 995 | 16 | 21 | 18,7 | 32 | 8,9 | 69 | 58 | 339 | 51 | Ю | 0,0 |
| Мурманск* | 1004 | 16 | 20 | 17,4 | 33 | 8,2 | 73 | 64 | 325 | 58 | С | 5,3 |
| Ниванкюль | 1000 | 16 | 21 | 18,7 | 32 | 10,1 | 72 | 59 | 377 | 60 | СВ | - |
| Пулозеро | 995 | 16 | 21 | 18,5 | 33 | 10,1 | 71 | 60 | 319 | 72 | С | 0,0 |
| Пялица | 1010 | 12 | 17 | 14,2 | 28 | 7,6 | 85 | 81 | 331 | 70 | СВ | - |
| Териберка* | 1006 | 12 | 16 | 15,4 | 38 | 6,9 | 79 | 75 | 333 | 81 | СЗ | 8,9 |
| Терско-Орловский | 1005 | 11 | 16 | 13,5 | 34 | 7,9 | 85 | 80 | 302 | 62 | С | - |
| Умба* | 1006 | 17 | 21 | 18,7 | 32 | 7,8 | 74 | 66 | 341 | 67 | С | 2,9 |
| Юкспор | 920 | 10 | 15 | 12,5 | 26 | 6,3 | 78 | 72 | 677 | 80 | С | - |
| Ненецкий АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варандей | 1010 | 11 | 15 | 13,0 | 32 | 7,1 | 86 | 80 | 277 | 46 | СВ | - |
| Индига* | 1010 | 13 | 18 | 15,1 | 32 | 7,9 | 84 | 79 | 277 | 58 | С | 5,8 |
| Канин Нос* | 1004 | 11 | 15 | 11,2 | 31 | 4,4 | 89 | 86 | 245 | 85 | Ю | 8,0 |
| Коткино | 1010 | 16 | 21 | 18,8 | 34 | 11,3 | 75 | 62 | 340 | 40 | СВ | - |
| Нарьян-Мар* | 1010 | 17 | 22 | 18,0 | 34 | 9,6 | 75 | 64 | 309 | 82 | С | 3,1 |
| Ходовариха | 1010 | 9 | 14 | 11,1 | 29 | 5,7 | 89 | 83 | 275 | 42 | СВ | - |
| Хоседа-Хард* | 1001 | 17 | 22 | 18,9 | 34 | 10,3 | 76 | 66 | 325 | 51 | С | 3,5 |
| Нижегородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзамас | 990 | 22 | 26 | 24,6 | 37 | 11,4 | 70 | 53 | 384 | - | З | 4,2 |
| Выкса | 1000 | 22 | 27 | 24,7 | 39 | 11,3 | 72 | 56 | 416 | - | ЮЗ | - |
| Нижний Новгород* | 997 | 23 | 27 | 24,9 | 38 | 9,6 | 70 | 57 | 423 | 72 | З | 1,9 |
| Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боровичи | 1005 | 20 | 25 | 23,2 | 36 | 11 | 75 | 58 | 463 | - | З | 0,0 |
| Новгород* | 1011 | 20 | 25 | 22,9 | 36 | 10,3 | 75 | 60 | 390 | 74 | С | 3,3 |
| Новосибирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барабинск* | 1004 | 24 | 27 | 25,9 | 38 | 12,4 | 69 | 50 | 280 | 75 | З | 3,4 |
| Болотное* | 995 | 23 | 27 | 25,4 | 36 | 12,1 | 69 | 52 | 347 | 101 | З | 0,0 |
| Карасук* | 1005 | 25 | 29 | 27,4 | 40 | 12,5 | 62 | 45 | 239 | 118 | С | 3,0 |
| Кочки* | 999 | 24 | 28 | 26,4 | 39 | 13,4 | 62 | 45 | 280 | 83 | С | 3,2 |
| Купино* | 1004 | 25 | 28 | 27,0 | 40 | 13,2 | 65 | 47 | 247 | 93 | С | 3,0 |
| Кыштовка* | 1004 | 23 | 27 | 25,3 | 39 | 13,1 | 72 | 54 | 312 | 76 | С, З | 0,0 |
| Новосибирск* | 1003 | 24 | 27 | 25,8 | 37 | 12,1 | 69 | 51 | 317 | 95 | Ю | 2,7 |
| Татарск* | 1004 | 24 | 28 | 26,6 | 40 | 12,9 | 66 | 47 | 280 | 83 | С | 2,7 |
| Чулым* | 1002 | 23 | 27 | 25,6 | 40 | 12,5 | 70 | 52 | 289 | 59 | С | 3,1 |
| Омская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исиль-Куль* | 1003 | 24 | 28 | 25,9 | 40 | 12,3 | 65 | 48 | 267 | 104 | С | 3,2 |
| Омск* | 1003 | 24 | 28 | 25,8 | 40 | 11,8 | 64 | 49 | 293 | 80 | С | 0,0 |
| Тара* | 1008 | 23 | 27 | 24,8 | 38 | 11,8 | 69 | 52 | 332 | 79 | С | 2,6 |
| Черлак* | 1005 | 25 | 29 | 26,5 | 41 | 11,7 | 63 | 48 | 257 | 70 | С | 2,5 |
| Оренбургская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кувандык | 1000 | 27 | 32 | 27,5 | 42 | 13,7 | 60 | 41 | 301 | - | З | 0,0 |
| Оренбург* | 1005 | 27 | 30 | 28,6 | 42 | 13,3 | 58 | 42 | 221 | 62 | С | 3,8 |
| Сорочинск | 1000 | 27 | 32 | 27,9 | 41 | 13,3 | 59 | 41 | 250 | - | СЗ | 0,0 |
| Орловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орел* | 992 | 23 | 26 | 24,4 | 40 | 10,7 | 73 | 59 | 415 | 77 | С | 4,0 |
| Пензенская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земетчино* | 1001 | 24 | 27 | 25,8 | 41 | 12,2 | 71 | 54 | 334 | 126 | З | 0,0 |
| Пенза* | 996 | 24 | 27 | 26,0 | 40 | 11,7 | 68 | 54 | 348 | 81 | З | 3,8 |
| Пермский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бисер* | 959 | 20 | 24 | 21,7 | 35 | 10,9 | 72 | 60 | 572 | 132 | З | 0,0 |
| Ножовка* | 1000 | 23 | 27 | 25,0 | 37 | 10,8 | 69 | 54 | 380 | 70 | З | 0,0 |
| Пермь* | 995 | 23 | 26 | 24,4 | 37 | 11,3 | 68 | 54 | 441 | 72 | С | 0,0 |
| Чердынь* | 989 | 21 | 25 | 23,1 | 36 | 10,0 | 68 | 56 | 483 | 75 | З | 2,4 |
| Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агзу* | 993 | 23 | 27 | 25,5 | 40 | 13,0 | 81 | 66 | 499 | 112 | Ю | 0,0 |
| Анучино* | 992 | 25 | 29 | 27,9 | 39 | 11,7 | 78 | 63 | 584 | 146 | ЮЗ | 0,0 |
| Астраханка* | 1005 | 24 | 27 | 26,4 | 37 | 9,3 | 82 | 71 | 501 | 109 | Ю | 3,3 |
| Богополь* | 1006 | 23 | 27 | 24,7 | 40 | 10,1 | 82 | 71 | 561 | 145 | В | 0,0 |
| Владивосток* | 993 | 21 | 24 | 23,4 | 34 | 5,8 | 85 | 78 | 715 | 244 | Ю | 6,1 |
| Дальнереченск* | 1002 | 25 | 27 | 27,0 | 37 | 10,0 | 78 | 64 | 561 | 113 | ЮЗ | 2,5 |
| Кировский* | 1002 | 25 | 28 | 27,3 | 38 | 10,7 | 78 | 64 | 603 | 117 | Ю | 0,0 |
| Красный Яр* | 998 | 25 | 28 | 27,7 | 38 | 12,8 | 82 | 66 | 723 | 141 | СВ | 0,0 |
| Маргаритово | 1010 | 23 | 27 | 24,2 | 40 | 10,1 | 87 | 79 | 677 | 167 | ЮВ | - |
| Мельничное* | 974 | 24 | 28 | 26,3 | 37 | 12,6 | 80 | 59 | 590 | 153 | В | 0,0 |
| Партизанск* | 990 | 23 | 26 | 26,0 | 37 | 9,6 | 82 | 71 | 685 | 191 | Ю | 0,0 |
| Посьет* | 1011 | 23 | 25 | 25,0 | 36 | 6,6 | 85 | 75 | 656 | 258 | В | 2,8 |
| Преображение* | 1009 | 21 | 23 | 22,5 | 34 | 6,7 | 83 | 80 | 637 | 189 | В | 1,9 |
| Рудная Пристань* | 1009 | 20 | 23 | 22,6 | 38 | 7,4 | 85 | 78 | 660 | 217 | В | 0,0 |
| Сосуново* | 1009 | 18 | 21 | 20,4 | 35 | 7,0 | 88 | 84 | 616 | 257 | С | 3,0 |
| Чугуевка* | 983 | 25 | 29 | 27,8 | 39 | 12,7 | 80 | 63 | 583 | 103 | Ю | 0,0 |
| Псковская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великие Луки* | 1002 | 22 | 25 | 23,1 | 38 | 11,0 | 77 | 61 | 418 | 106 | З | 0,0 |
| Псков* | 1009 | 22 | 26 | 22,8 | 36 | 10,5 | 74 | 59 | 437 | 103 | З | 3,3 |
| Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миллерово* | 999 | 27 | 30 | 28,5 | 42 | 12,9 | 62 | 46 | 305 | 108 | В | 0,0 |
| Ростов-на-Дону* | 1006 | 27 | 30 | 29,1 | 40 | 11,6 | 59 | 46 | 346 | 100 | СВ | 0,0 |
| Таганрог* | 1014 | 27 | 30 | 28,4 | 41 | 9,2 | 63 | 54 | 333 | 140 | С | 2,8 |
| Рязанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рязань* | 997 | 24 | 27 | 24,8 | 40 | 10,8 | 71 | 55 | 386 | 91 | С | 0,0 |
| Самарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самара* | 1001 | 25 | 29 | 26,4 | 40 | 10,4 | 63 | 50 | 328 | 60 | З | 2,3 |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александров Гай | 1015 | 29 | 33 | 30,6 | 44 | 14,2 | 49 | 34 | 185 | 94 | СЗ | - |
| Балашов | 1000 | 25 | 29 | 26,7 | 40 | 12,0 | 63 | 44 | 310 | 63 | СЗ | 3,7 |
| Саратов* | 1006 | 26 | 29 | 27,5 | 41 | 11,0 | 59 | 46 | 271 | 81 | СЗ | 4,4 |
| Сахалинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровск-Сахалинский* | 1008 | 19 | 21 | 20,5 | 35 | 7,5 | 80 | 75 | 448 | 82 | ЮВ | 2,9 |
| Долинск* | 1010 | 21 | 24 | 22,4 | 35 | 9,4 | 84 | 71 | 644 | 222 | Ю | 3,3 |
| Кировское | 1000 | 19 | 23 | 21,5 | 35 | 10,5 | 84 | 68 | 472 | 70 | Ю | 0,0 |
| Корсаков* | 1007 | 19 | 21 | 20,7 | 30 | 6,6 | 88 | 80 | 573 | 172 | Ю | 2,9 |
| Курильск* | 1008 | 19 | 21 | 19,8 | 32 | 7,3 | 88 | 82 | 673 | 245 | В | 0,0 |
| Макаров* | 1007 | 18 | 22 | 20,2 | 36 | 7,1 | 85 | 79 | 712 | 148 | Ю | 2,1 |
| Невельск* | 999 | 19 | 21 | 20,5 | 31 | 5,3 | 86 | 83 | 546 | 135 | Ю | 0,0 |
| Ноглики* | 1007 | 18 | 23 | 20,3 | 37 | 9,4 | 83 | 70 | 514 | 125 | ЮВ | 3,2 |
| Оха* | 1006 | 19 | 23 | 20,7 | 38 | 9,9 | 81 | 70 | 476 | 87 | ЮВ | 0,0 |
| Погиби* | 1011 | 17 | 19 | 18,6 | 27 | 5,6 | 88 | 83 | 410 | 87 | Ю | 5,5 |
| Поронайск* | 1011 | 17 | 20 | 19,4 | 36 | 6,8 | 86 | 82 | 581 | 174 | Ю | 2,8 |
| Рыбновск | 1010 | 16 | 21 | 18,8 | 29 | 6,9 | 86 | 80 | 390 | 74 | Ю | - |
| Холмск* | 1003 | 20 | 21 | 21,0 | 30 | 6,6 | 83 | 79 | 535 | 137 | Ю | 0,0 |
| Южно-Курильск* | 1006 | 17 | 19 | 18,6 | 31 | 4,5 | 88 | 87 | 923 | 145 | Ю | 2,9 |
| Южно-Сахалинск* | 1009 | 20 | 23 | 22,6 | 35 | 9,3 | 86 | 72 | 585 | 131 | Ю | 2,6 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхотурье* | 1000 | 22 | 26 | 24,2 | 36 | 12,3 | 70 | 55 | 428 | 81 | З | 0,0 |
| Екатеринбург* | 982 | 23 | 27 | 24,7 | 38 | 10,5 | 65 | 52 | 396 | 94 | З | 2,4 |
| Ивдель* | 1003 | 22 | 26 | 23,8 | 35 | 12,4 | 70 | 58 | 411 | 91 | С | 0,0 |
| Каменск-Уральский* | 996 | 23 | 27 | 24,9 | 39 | 11,8 | 72 | 58 | 361 | 101 | С | 0,0 |
| Туринск* | 1003 | 23 | 27 | 24,8 | 37 | 11,8 | 74 | 58 | 383 | 70 | З | 0,0 |
| Шамары* | 986 | 23 | 26 | 24,4 | 37 | 12,4 | 72 | 54 | 465 | 66 | ЮЗ | 0,0 |
| Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владикавказ* | 936 | 24 | 27 | 25,4 | 38 | 10,0 | 75 | 61 | 703 | 131 | Ю | 2,0 |
| Смоленская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязьма | 985 | 19 | 24 | 21,8 | 36 | 10,1 | 76 | 60 | 454 | 69 | З | - |
| Смоленск* | 987 | 22 | 25 | 22,4 | 37 | 9,9 | 77 | 62 | 472 | 88 | З | 3,9 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзгир | 1000 | 29 | 33 | 31,5 | 43 | 13,5 | 52 | 35 | 264 | 67 | В | 0,0 |
| Кисловодск | 910 | 20 | 26 | 24,6 | 37 | 10,7 | 67 | 53 | - | - | ЮВ | - |
| Невинномысск | 910 | 26 | 32 | 29,0 | 40 | 13,2 | 63 | 43 | 422 | 107 | В | - |
| Пятигорск | 990 | 24 | 30 | 27,1 | 40 | 11,7 | 66 | 50 | 425 | 95 | З | 0,0 |
| Ставрополь* | 963 | 26 | 29 | 27,8 | 40 | 10,9 | 60 | 48 | 386 | 102 | З | 5,7 |
| Тамбовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамбов* | 998 | 25 | 29 | 25,1 | 41 | 11,6 | 68 | 52 | 339 | 72 | С | 2,8 |
| Республика Татарстан (Татарстан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бугульма | 975 | 22 | 26 | 23,9 | 38 | 11,1 | 69 | 55 | 289 | - | СЗ | 0,0 |
| Елабуга* | 1006 | 24 | 27 | 25,7 | 40 | 10,9 | 68 | 55 | 373 | 94 | З | 0,0 |
| Казань* | 1002 | 24 | 28 | 25,1 | 39 | 9,9 | 69 | 56 | 368 | 75 | С, З | 0,0 |
| Тверская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бежецк | 995 | 20 | 24 | 22,2 | 35 | 10,4 | 76 | 60 | 416 | 78 | З | 3,1 |
| Тверь* | 997 | 21 | 25 | 23,6 | 39 | 11,1 | 74 | 59 | 449 | 77 | З | 0,0 |
| Ржев | 990 | 20 | 24 | 22,5 | 36 | 10,5 | 77 | 61 | 439 | 70 | З | - |
| Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровское* | 1009 | 22 | 25 | 24,1 | 35 | 11,1 | 71 | 57 | 382 | 87 | С | 3,2 |
| Колпашево* | 1008 | 22 | 26 | 24,9 | 35 | 12,1 | 71 | 54 | 380 | 64 | Ю | 0,0 |
| Средний Васюган* | 1007 | 22 | 26 | 25,2 | 37 | 12,1 | 70 | 53 | 399 | 56 | С | 0,0 |
| Томск* | 1001 | 23 | 26 | 25,2 | 36 | 11,7 | 73 | 55 | 379 | 81 | Ю | 0,0 |
| Усть-Озерное* | 1003 | 22 | 26 | 25,1 | 36 | 12,4 | 69 | 51 | 376 | 96 | Ю | 0,0 |
| Республика Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл* | 947 | 25 | 29 | 27,7 | 41 | 14,0 | 55 | 46 | 179 | 51 | С | 2,0 |
| Тульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тула | 994 | 22 | 26 | 24,5 | 39 | 11,1 | 72 | 57 | 421 | 90 | З | 2,5 |
| Тюменская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березово* - Ханты-Мансийский АО - Югра | 1009,6 | 19 | 23 | 21,4 | 34 | 9,8 | 73 | 61 | 388 | 79 | С | 3,2 |
| Демьянское* | 1008,7 | 22 | 26 | 23,8 | 37 | 10,8 | 73 | 58 | 396 | 141 | С | 3,1 |
| Кондинское* - Ханты-Мансийский АО - Югра | 1010 | 22 | 26 | 24,3 | 36 | 10,1 | 69 | 53 | 347 | 103 | С | 3,1 |
| Леуши* | 1006 | 22 | 26 | 23,8 | 36 | 10,1 | 67 | 56 | 372 | 62 | С | 2,2 |
| Марресаля* | 1008 | 10 | 15 | 11,3 | 30 | 7,3 | 87 | 83 | 211 | 45 | С | 4,8 |
| Надым* | 1011 | 19 | 24 | 20,4 | 35 | 10,2 | 70 | 57 | 375 | 68 | С | 4,0 |
| Октябрьское* | 1005 | 21 | 24 | 22,6 | 35 | 10,1 | 71 | 58 | 439 | 64 | С | 0,0 |
| Салехард* | 1010 | 17 | 21 | 19,5 | 33 | 9,8 | 72 | 61 | 334 | 73 | СВ | 4,2 |
| Сосьва* | 1010 | 20 | 25 | 23,0 | 35 | 12,0 | 69 | 55 | 354 | 94 | СВ | 0,0 |
| Сургут | 1005 | 20 | 24 | 21,7 | 34 | 9,7 | 70 | 59 | 467 | 68 | С | 4,5 |
| Тарко-Сале* - Ямало-Ненецкий АО | 1010 | 20 | 24 | 21,8 | 36 | 10,0 | 69 | 55 | 371 | 86 | С | 3,4 |
| Тобольск* | 1010 | 23 | 26 | 24,3 | 40 | 10,6 | 71 | 55 | 363 | 102 | С | 0,0 |
| Тюмень* | 1004 | 23 | 27 | 24,8 | 38 | 11,4 | 70 | 54 | 360 | 78 | З | 2,4 |
| Угут* | 1009 | 22 | 26 | 23,5 | 36 | 11,2 | 71 | 55 | 425 | 64 | С | 0,0 |
| Уренгой* | 1010 | 19 | 23 | 20,9 | 34 | 10,4 | 69 | 54 | 360 | 65 | С | 3,1 |
| Ханты-Мансийск* | 1009 | 21 | 25 | 23,0 | 35 | 9,2 | 70 | 59 | 397 | 95 | С, З | 2,4 |
| Удмуртская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глазов | 995 | 21 | 25 | 23,6 | 37 | 11,8 | 71 | 55 | 437 | 62 | З | 0,0 |
| Ижевск* | 997 | 23 | 27 | 24,7 | 37 | 11,3 | 71 | 56 | 360 | 80 | З | 0,0 |
| Сарапул* | 1000 | 23 | 26 | 24,7 | 38 | 10,7 | 70 | 57 | 366 | 73 | С | 3,1 |
| Ульяновская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сурское | 1000 | 23 | 27 | 25,1 | 38 | 12,7 | 71 | 53 | 344 | 86 | З | - |
| Ульяновск* | 1001 | 23 | 27 | 26,1 | 39 | 11,9 | 69 | 54 | 333 | 62 | З | 4,0 |
| Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аян | 1010 | 14 | 18 | 16,5 | 33 | 6,4 | 88 | 79 | 790 | 235 | СВ | - |
| Байдуков* | 1011 | 18 | 20 | 18,8 | 30 | 6,2 | 85 | 80 | 397 | 102 | Ю | 5,1 |
| Бикин* | 1005 | 25 | 28 | 27,6 | 38 | 10,6 | 78 | 62 | 554 | 130 | ЮВ | 0,0 |
| Бира | 990 | 24 | 28 | 26,1 | 40 | 11,1 | 82 | 66 | 733 | 153 | В | - |
| Биробиджан* | 1003 | 25 | 28 | 27,1 | 38 | 11,1 | 81 | 69 | 683 | 142 | В | 0,0 |
| Вяземский* | 1002 | 25 | 28 | 27,4 | 39 | 11,0 | 77 | 64 | 607 | 131 | ЮЗ | 0,0 |
| Гвасюги* | 991 | 24 | 28 | 27,3 | 40 | 12,6 | 82 | 66 | 762 | 103 | Ю | 0,0 |
| Гроссевичи | 1005 | 17 | 21 | 19,2 | 36 | 6,2 | 94 | 86 | 601 | - | ЮЗ | - |
| Де-Кастри | 1005 | 17 | 22 | 19,5 | 30 | 7,5 | 89 | 79 | 608 | 90 | В | - |
| Джаорэ* | 1009 | 18 | 20 | 19,8 | 32 | 7,6 | 84 | 77 | 519 | 164 | Ю | 4,8 |
| Екатерино-Никольское* | 1005 | 25 | 28 | 27,5 | 40 | 10,7 | 81 | 64 | 566 | 163 | СВ | 0,0 |
| Им. Полины Осипенко* | 1003 | 23 | 27 | 25,9 | 37 | 13,3 | 76 | 56 | 415 | 102 | С | 0,0 |
| Комсомольск-на-Амуре* | 1010 | 24 | 27 | 26,7 | 36 | 10,4 | 75 | 62 | 466 | 115 | С | 0,0 |
| Нижнетамбовское* | 1010 | 23 | 27 | 25,9 | 40 | 11,5 | 78 | 64 | 473 | 104 | СВ | 0,0 |
| Николаевск-на-Амуре* | 1004 | 20 | 23 | 22,1 | 35 | 10,3 | 80 | 66 | 449 | 82 | В | 2,6 |
| Облучье* | 982 | 24 | 27 | 26,2 | 38 | 12,1 | 78 | 64 | 656 | 143 | С | 0,0 |
| Охотск* | 1010 | 15 | 17 | 16,9 | 32 | 6,5 | 87 | 81 | 436 | 157 | Ю | 2,9 |
| Сизиман* | 1010 | 17 | 21 | 19,4 | 36 | 9,7 | 90 | 80 | 718 | 92 | В | - |
| Советская Гавань* | 1009 | 19 | 23 | 22,1 | 36 | 9,0 | 84 | 71 | 573 | 200 | СВ | 0,0 |
| Софийский Прииск* | 905 | 20 | 23 | 22,8 | 32 | 13,8 | 77 | 58 | 673 | 89 | В | 0,0 |
| Средний Ургал | 965 | 24 | 28 | 26,0 | 40 | 14,1 | 78 | 61 | 625 | - | - | - |
| Троицкое* | 1008 | 24 | 27 | 26,4 | 38 | 9,5 | 78 | 67 | 526 | 89 | СВ, Ю | 0,0 |
| Хабаровск* | 1002 | 25 | 27 | 26,8 | 40 | 9,8 | 77 | 62 | 588 | 121 | ЮЗ | 0,0 |
| Чумикан* | 1013 | 17 | 23 | 19,7 | 36 | 8,9 | 85 | 78 | 718 | 128 | СВ | 0,0 |
| Энкэн | 1010 | 15 | 19 | 17,3 | 34 | 8,0 | 86 | 74 | 551 | - | ЮЗ | - |
| Республика Хакасия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абакан* | 989 | 24 | 28 | 27,0 | 39 | 13,4 | 65 | 46 | 276 | 76 | С | 0,0 |
| Шира* | 964 | 22 | 26 | 25,0 | 38 | 13,0 | 66 | 51 | 268 | 147 | В, СЗ | 0,0 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнеуральск* | 969 | 24 | 27 | 24,7 | 39 | 14,6 | 69 | 51 | 288 | 76 | З | 0,0 |
| Нязепетровск* | 978 | 23 | 26 | 24,4 | 37 | 12,9 | 72 | 54 | 415 | 137 | З | 0,0 |
| Челябинск* | 988 | 24 | 27 | 25,3 | 40 | 10,8 | 68 | 52 | 348 | 94 | С | 0,0 |
| Чеченская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грозный* | 999 | 30 | 32 | 30,6 | 41 | 12,6 | 65 | 47 | 323 | 90 | В | 0,0 |
| Чувашская Республика - Чувашия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порецкое* | 1001 | 24 | 27 | 25,0 | 40 | 11,2 | 72 | 58 | 376 | 108 | С | 3,3 |
| Чебоксары | 1000 | 22 | 26 | 24,1 | 39 | 10,1 | 70 | 57 | 371 | 93 | З | - |
| Чукотский АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анадырь* | 1005 | 13 | 16 | 15,4 | 30 | 6,8 | 80 | 73 | 186 | 46 | ЮВ | 4,7 |
| Березово* | 1010 | 15 | 19 | 18,3 | 31 | 12,9 | 75 | 62 | 240 | 53 | СЗ | - |
| Марково* | 1010 | 18 | 22 | 20,7 | 33 | 12,3 | 72 | 59 | 249 | 44 | С | 0,0 |
| Омолон* | 981 | 18 | 23 | 20,9 | 33 | 13,0 | 66 | 51 | 193 | 39 | ЮВ, СЗ | 0,0 |
| Островное* | 1003 | 18 | 23 | 20,5 | 35 | 12,7 | 63 | 51 | 166 | 39 | СЗ | 0,0 |
| Усть-Олой* | 999 | 18 | 23 | 20,8 | 34 | 14,1 | 66 | 49 | 189 | 47 | СВ | 0,0 |
| Эньмувеем* | 1004 | 16 | 21 | 19,8 | 33 | 12,8 | 68 | 53 | 202 | 44 | С, Ю | 0,0 |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алдан* | 933 | 21 | 25 | 22,7 | 35 | 11,9 | 69 | 55 | 555 | 75 | Ю | 0,0 |
| Аллах-Юнь | 935 | 20 | 24 | 22,2 | 33 | 16,2 | 69 | 51 | 280 | 52 | Ю | 0,0 |
| Амга* | 997 | 23 | 27 | 25,5 | 39 | 14,8 | 68 | 48 | 216 | 83 | ЮЗ | 0,0 |
| Батамай* | 1006 | 21 | 24 | 23,6 | 38 | 12,9 | 70 | 56 | 239 | 68 | З | 2,4 |
| Бердигястях* | 986 | 22 | 26 | 24,2 | 37 | 15,5 | 62 | 44 | 214 | 56 | СЗ | 0,0 |
| Буяга* | 981 | 22 | 27 | 25,1 | 38 | 15,9 | 72 | 50 | 277 | 58 | З | 0,0 |
| Верхоянск* | 999 | 21 | 25 | 23,4 | 37 | 14,1 | 61 | 46 | 143 | 44 | С | 0,0 |
| Вилюйск* | 1002 | 22 | 27 | 24,9 | 37 | 12,5 | 59 | 44 | 213 | 71 | С | 2,2 |
| Витим* | 994 | 22 | 26 | 25,4 | 37 | 13,7 | 71 | 52 | 318 | 61 | С | 0,0 |
| Воронцово | 1010 | 15 | 19 | 17,3 | 34 | 9,8 | 70 | 60 | 196 | 41 | СЗ | - |
| Джалинда* | 1007 | 18 | 23 | 19,7 | 35 | 10,9 | 66 | 54 | 216 | 48 | С | 0,0 |
| Джарджан* | 1010 | 18 | 23 | 20,5 | 37 | 10,4 | 67 | 57 | 243 | 49 | С | 3,5 |
| Джикимда* | 995 | 23 | 28 | 26,1 | 38 | 16,7 | 73 | 49 | 293 | 121 | СВ | 0,0 |
| Дружина | 1005 | 17 | 21 | 18,9 | 36 | 9,5 | 72 | 62 | 204 | 45 | С | 0,0 |
| Екючю | 985 | 20 | 24 | 22,3 | 36 | 15,7 | 64 | 50 | 158 | 50 | С | - |
| Жиганск* | 1004 | 19 | 24 | 21,7 | 35 | 10,5 | 64 | 53 | 253 | 111 | С | 3,1 |
| Зырянка* | 1011 | 20 | 24 | 22,1 | 37 | 11,0 | 68 | 55 | 204 | 53 | С | 3,3 |
| Исить* | 1001 | 21 | 25 | 24,6 | 37 | 12,8 | 72 | 57 | 253 | 86 | З | 0,0 |
| Иэма* | 932 | 17 | 22 | 19,4 | 32 | 13,6 | 68 | 54 | 225 | 69 | Ю | 0,0 |
| Крест-Хальджай* | 1001 | 22 | 27 | 25,5 | 38 | 13,2 | 62 | 49 | 238 | 54 | З | 0,0 |
| Кюсюр* | 1011 | 16 | 21 | 18,0 | 34 | 9,6 | 68 | 59 | 273 | 55 | СВ | 3,8 |
| Ленск* | 987 | 22 | 26 | 24,3 | 39 | 13,7 | 68 | 50 | 290 | 121 | ЮЗ, З | 0,0 |
| Нагорный* | 912 | 19 | 23 | 22,0 | 38 | 14,0 | 72 | 56 | 559 | 84 | С | 0,0 |
| Нера* | 952 | 20 | 25 | 24,0 | 35 | 14,6 | 60 | 46 | 211 | 53 | В, СВ | 0,0 |
| Нюрба* | 1000 | 22 | 26 | 24,3 | 37 | 14,1 | 67 | 48 | 222 | 88 | С, СВ | 0,0 |
| Нюя | 985 | 23 | 27 | 24,9 | 38 | 13,7 | 68 | 52 | 273 | 61 | З | 0,0 |
| Оймякон* | 925 | 19 | 23 | 22,6 | 35 | 16,6 | 64 | 44 | 179 | 39 | З | 0,0 |
| Олекминск* | 989 | 22 | 26 | 24,9 | 38 | 13,1 | 68 | 50 | 252 | 80 | СВ | 2,4 |
| Оленек* | 991 | 19 | 23 | 20,6 | 36 | 10,3 | 62 | 52 | 230 | 60 | В | 3,1 |
| Охотский Перевоз* | 998 | 22 | 26 | 25,1 | 36 | 14,4 | 71 | 53 | 278 | 67 | Ю | 0,0 |
| Сангар* | 1003 | 21 | 25 | 23,5 | 36 | 10,3 | 64 | 52 | 256 | 59 | СЗ | 4,1 |
| Саскылах* | 1012 | 15 | 20 | 17,1 | 36 | 10,0 | 69 | 61 | 147 | 34 | С | 3,4 |
| Среднеколымск* | 1013 | 19 | 23 | 20,2 | 37 | 10,8 | 66 | 54 | 172 | 112 | СВ | 2,6 |
| Сунтар* | 999 | 22 | 27 | 25,1 | 38 | 13,9 | 65 | 47 | 222 | 81 | С | 0,0 |
| Сухана* | 1005 | 19 | 24 | 21,5 | 36 | 12,7 | 62 | 48 | 199 | 56 | С | 0,0 |
| Сюльдюкар | 990 | 22 | 26 | 24,2 | 35 | 16,2 | 66 | 48 | 249 | - | СВ | - |
| Сюрен-Кюель | 920 | 17 | 21 | 19,2 | 32 | 12,3 | 67 | 54 | 303 | 56 | ЮЗ | 0,0 |
| Токо* | 912 | 20 | 24 | 22,7 | 35 | 17,0 | 74 | 54 | 406 | 55 | Ю | 0,0 |
| Томмот* | 981 | 22 | 27 | 25,3 | 38 | 15,9 | 73 | 51 | 372 | 64 | С, Ю | 0,0 |
| Томпо* | 962 | 21 | 25 | 24,0 | 37 | 15,7 | 64 | 50 | 262 | 55 | С | 0,0 |
| Туой-Хая* | 980 | 21 | 25 | 23,5 | 36 | 14,6 | 68 | 50 | 260 | 56 | С | 0,0 |
| Тяня* | 992 | 23 | 28 | 25,6 | 39 | 17,2 | 75 | 52 | 308 | 69 | СЗ | 0,0 |
| Усть-Мая* | 994 | 22 | 26 | 25,1 | 36 | 13,3 | 68 | 52 | 250 | 55 | Ю | 2,4 |
| Усть-Миль* | 993 | 23 | 27 | 25,8 | 38 | 16,0 | 72 | 52 | 262 | 52 | В | 0,0 |
| Усть-Мома* | 991 | 21 | 25 | 23,2 | 38 | 14,3 | 63 | 50 | 171 | 55 | СЗ | 0,0 |
| Чульман* | 919 | 20 | 24 | 22,1 | 35 | 11,3 | 70 | 55 | 494 | 83 | Ю | 0,0 |
| Чурапча* | 992 | 23 | 27 | 25,3 | 38 | 13,9 | 63 | 46 | 210 | 48 | З | 0,0 |
| Шелагонцы* | 985 | 20 | 25 | 22,5 | 36 | 16,4 | 64 | 48 | 238 | 70 | С | 0,0 |
| Эйк* | 976 | 19 | 23 | 21,2 | 36 | 11,2 | 65 | 52 | 214 | 53 | С | 0,0 |
| Якутск* | 1003 | 23 | 27 | 25,5 | 38 | 13,2 | 60 | 44 | 189 | 78 | З, СЗ | 2,4 |
| Ярославская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ярославль* | 1001 | 21 | 25 | 23,8 | 37 | 11,0 | 75 | 58 | 409 | 51 | С | 0,0 |

--------------------------------

<1> Для станций, отмеченных "*", климатические параметры рассчитаны за период наблюдений 1966 - 2015 гг.

## 5 Средняя месячная и годовая температура воздуха

5.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °C, приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Республика, край, область, пункт, административный округ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майкоп* <1> | -0,1 | 0,9 | 5,4 | 11,9 | 16,4 | 20,1 | 22,9 | 22,5 | 17,7 | 11,8 | 6,4 | 1,9 | 11,5 |
| Алтайский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алейск* | -16,1 | -14,6 | -6,9 | 4,8 | 13,0 | 18,6 | 20,5 | 17,7 | 11,4 | 3,9 | -5,8 | -12,9 | 2,8 |
| Барнаул* | -16,4 | -14,7 | -6,9 | 4,0 | 12,2 | 17,9 | 19,8 | 17,0 | 10,9 | 3,4 | -6,5 | -13,5 | 2,3 |
| Беля | -9,2 | -8,1 | -3,2 | 3,2 | 9,5 | 14,6 | 16,9 | 15,5 | 10,7 | 4,1 | -3,2 | -7,9 | 3,6 |
| Бийск-Зональная* | -16,6 | -15,1 | -7,3 | 4,1 | 12,3 | 17,8 | 19,8 | 17,1 | 10,9 | 3,5 | -6,3 | -13,5 | 2,2 |
| Змеиногорск* | -14,7 | -13,5 | -6,8 | 4,4 | 12,4 | 17,6 | 19,3 | 16,9 | 11,2 | 4,2 | -5,1 | -11,6 | 2,9 |
| Родино* | -16,3 | -15,3 | -8,0 | 4,9 | 13,2 | 19,0 | 20,7 | 18,0 | 11,8 | 3,8 | -6,1 | -13,1 | 2,7 |
| Рубцовск* | -16,3 | -15,1 | -7,6 | 4,9 | 13,3 | 19,0 | 20,6 | 18,1 | 11,9 | 4,2 | -5,6 | -13,2 | 2,8 |
| Славгород* | -17,7 | -16,5 | -8,5 | 4,9 | 13,3 | 19,5 | 21,1 | 18,3 | 12,0 | 3,7 | -6,6 | -14,2 | 2,4 |
| Тогул* | -15,2 | -13,7 | -6,5 | 3,5 | 11,6 | 17,2 | 19,3 | 16,6 | 10,6 | 3,3 | -6,2 | -12,6 | 2,3 |
| Республика Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катанда* | -21,2 | -17,3 | -7,8 | 3,4 | 9,9 | 14,6 | 16,0 | 13,8 | 8,1 | 0,8 | -10,0 | -18,7 | -0,7 |
| Кош-Агач* | -27,6 | -23,6 | -11,9 | 0,1 | 7,2 | 12,9 | 14,7 | 12,6 | 6,4 | -2,6 | -15,4 | -24,2 | -4,3 |
| Онгудай* | -19,3 | -15,7 | -5,6 | 4,4 | 10,6 | 15,5 | 17,0 | 14,6 | 8,8 | 1,5 | -9,0 | -17,0 | 0,5 |
| Амурская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архара* | -26,1 | -20,5 | -9,4 | 4,0 | 12,1 | 18,2 | 21,2 | 18,9 | 11,9 | 2,4 | -11,4 | -23,3 | -0,2 |
| Белогорск* | -24,6 | -19,2 | -8,8 | 3,5 | 12,1 | 18,9 | 21,3 | 18,9 | 11,8 | 1,8 | -12,4 | -22,8 | 0,0 |
| Благовещенск* | -22,3 | -17,2 | -7,2 | 4,3 | 12,7 | 19,2 | 21,8 | 19,5 | 12,5 | 3,0 | -10,1 | -20,3 | 1,3 |
| Бомнак* | -30,1 | -23,8 | -12,3 | -0,3 | 8,8 | 15,7 | 18,2 | 15,7 | 8,5 | -2,4 | -19,0 | -29,3 | -4,2 |
| Братолюбовка* | -26,2 | -20,6 | -10,2 | 2,8 | 11,2 | 17,7 | 20,3 | 18,0 | 11,0 | 1,1 | -13,3 | -24,3 | -1,0 |
| Бысса* | -29,3 | -23,4 | -11,9 | 1,3 | 9,9 | 16,5 | 19,1 | 16,5 | 9,4 | -0,8 | -16,3 | -27,5 | -3,0 |
| Гош | -31,2 | -24,6 | -14,0 | 0,3 | 9,1 | 15,9 | 19,3 | 16,9 | 9,9 | -0,6 | -16,3 | -28,2 | -3,6 |
| Дамбуки | -31,1 | -24,9 | -15,1 | -1,9 | 7,5 | 14,4 | 17,9 | 15,3 | 8,2 | -3,3 | -18,8 | -28,9 | -5,1 |
| Ерофей Павлович* | -27,6 | -22,0 | -13,0 | -1,2 | 7,5 | 15,0 | 18,3 | 15,0 | 7,9 | -3,4 | -17,6 | -26,3 | -4,0 |
| Завитинск* | -26,9 | -20,9 | -11,6 | 1,3 | 9,7 | 16,7 | 20,3 | 18,1 | 11,3 | 1,1 | -13,4 | -24,0 | -1,5 |
| Зея | -30,1 | -23,8 | -13,6 | -0,6 | 8,4 | 15,3 | 18,6 | 15,7 | 9,0 | -2,4 | -17,8 | -28,0 | -4,1 |
| Норский Склад* | -29,9 | -23,7 | -12,0 | 1,6 | 10,5 | 17,1 | 19,8 | 17,1 | 9,8 | -0,3 | -16,0 | -27,9 | -2,8 |
| Огорон* | -29,3 | -23,1 | -13,9 | 2,3 | 7,0 | 13,8 | 17,1 | 14,5 | 8,0 | -3,3 | -18,0 | -27,3 | -4,7 |
| Поярково* | -25,1 | -19,5 | -8,8 | 4,1 | 12,4 | 18,7 | 21,3 | 19,3 | 12,2 | 2,6 | -10,9 | -22,2 | 0,3 |
| Свободный* | -25,7 | -20,3 | -10,0 | 2,6 | 11,2 | 17,8 | 20,4 | 17,9 | 10,7 | 0,5 | -14,0 | -24,1 | -1,1 |
| Сковородино* | -27,7 | -23,1 | -13,3 | -0,6 | 8,5 | 15,3 | 17,9 | 14,8 | 7,3 | -3,5 | -18,4 | -27,0 | -4,1 |
| Средняя-Нюкжа | -34,7 | -28,9 | -18,4 | -5,4 | 5,3 | 13,2 | 16,8 | 13,4 | 5,7 | -6,6 | -22,9 | -32,9 | -8,0 |
| Тыган-Уркан | -26,4 | -21,6 | -13,4 | -1,5 | 7,5 | 14,6 | 18,1 | 15,1 | 7,9 | -3,4 | -17,2 | -25,2 | -3,8 |
| Тында* | -28,9 | -23,7 | -13,8 | -1,6 | 7,7 | 15,0 | 17,6 | 14,5 | 6,6 | -4,9 | -20,1 | -28,3 | -5,0 |
| Унаха | -30,0 | -24,5 | -15,9 | -3,5 | 6,2 | 13,6 | 17,2 | 14,1 | 6,9 | -5,1 | -20,2 | -28,3 | -5,8 |
| Усть-Нюкжа* | -31,3 | -25,2 | -14,1 | -2,0 | 7,3 | 14,9 | 17,7 | 14,6 | 6,7 | -4,7 | -20,4 | -30,1 | -5,6 |
| Черняево* | -26,5 | -21,5 | -11,1 | 1,6 | 10,3 | 17,3 | 19,9 | 17,2 | 9,8 | -0,6 | -15,6 | -24,9 | -2,0 |
| Шимановск* | -25,4 | -20,5 | -10,4 | 1,8 | 10,5 | 17,4 | 19,9 | 17,3 | 10,0 | -0,2 | -14,6 | -24,1 | -1,5 |
| Экимчан* | -30,8 | -24,2 | -13,4 | -1,5 | 7,5 | 14,4 | 17,3 | 14,8 | 7,6 | -2,9 | -18,0 | -29,4 | -4,9 |
| Архангельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельск* | -13,6 | -12,1 | -5,7 | 0,1 | 6,6 | 12,7 | 16,0 | 13,2 | 8,0 | 1,8 | -4,8 | -9,9 | 1,0 |
| Борковская | -17,8 | -16,4 | -11,2 | -2,9 | 3,1 | 10,2 | 13,5 | 11,0 | 5,5 | -1,7 | -8,1 | -13,9 | -2,4 |
| Емецк | -14,1 | -12,8 | -7,3 | -0,1 | 6,6 | 13,4 | 16,1 | 13,9 | 8,0 | 1,2 | -4,5 | -10,2 | 0,9 |
| Койнас* | -17,2 | -15,0 | -7,1 | -1,1 | 5,4 | 12,3 | 16,1 | 12,4 | 6,9 | 0,1 | -7,5 | -13,1 | -0,7 |
| Котлас* | -14,1 | -12,2 | -4,7 | 2,3 | 9,0 | 14,6 | 17,3 | 14,2 | 8,4 | 1,9 | -5,3 | -10,8 | 1,7 |
| Мезень* | -14,8 | -13,4 | -7,2 | -2,2 | 4,0 | 10,5 | 14,5 | 11,9 | 7,1 | 0,6 | -6,3 | -11,0 | -0,5 |
| Онега* | -12,3 | -11,0 | -5,0 | 0,8 | 7,2 | 13,4 | 16,7 | 13,9 | 8,7 | 2,5 | -3,8 | -8,7 | 1,9 |
| Астраханская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астрахань* | -4,8 | -4,3 | 2,0 | 11,3 | 18,0 | 22,9 | 25,4 | 23,8 | 17,6 | 10,0 | 3,4 | -2,0 | 10,3 |
| Верхний Баскунчак* | -7,5 | -7,0 | 0,1 | 10,6 | 17,6 | 22,6 | 25,1 | 23,6 | 16,8 | 8,5 | 1,2 | -4,6 | 8,9 |
| Республика Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белорецк* | -14,9 | -13,3 | -6,2 | 3,2 | 10,8 | 15,3 | 16,8 | 14,5 | 8,9 | 1,7 | -6,5 | -12,8 | 1,5 |
| Дуван* | -14,3 | -13,2 | -5,8 | 3,5 | 11,3 | 16,0 | 17,7 | 15,1 | 9,7 | 2,3 | -5,6 | -11,5 | 2,1 |
| Мелеуз* | -14,0 | -13,5 | -6,0 | 5,7 | 14,2 | 18,6 | 20,3 | 18,2 | 12,2 | 4,1 | -3,9 | -10,9 | 3,7 |
| Уфа* | -13,8 | -12,8 | -5,3 | 5,3 | 13,4 | 17,8 | 19,4 | 17,1 | 11,3 | 3,9 | -3,9 | -10,8 | 3,5 |
| Янаул* | -14,1 | -13,5 | -6,3 | 3,6 | 12,0 | 16,7 | 18,7 | 16,1 | 10,4 | 3,1 | -4,7 | -11,0 | 2,6 |
| Белгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгород* | -6,6 | -6,0 | -0,7 | 8,4 | 15,1 | 18,4 | 20,1 | 19,4 | 13,4 | 6,9 | 0,5 | -4,3 | 7,0 |
| Брянская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянск* | -7,4 | -6,6 | -1,2 | 7,0 | 13,6 | 16,9 | 18,4 | 17,2 | 11,7 | 5,6 | -0,4 | -5,0 | 5,8 |
| Республика Бурятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабушкин* | -15,4 | -15,9 | -8,8 | -0,3 | 6,0 | 11,1 | 15,1 | 14,6 | 9,2 | 2,7 | -4,3 | -9,2 | 0,4 |
| Багдарин* | -28,7 | -23,8 | -14,3 | -2,7 | 6,1 | 13,1 | 15,8 | 12,8 | 5,3 | -4,9 | -18,2 | -27,0 | -5,5 |
| Баргузин* | -27,4 | -22,5 | -10,8 | 0,5 | 8,5 | 15,6 | 18,7 | 16,1 | 8,6 | -0,4 | -12,0 | -22,3 | -2,3 |
| Кяхта* | -20,5 | -16,3 | -6,8 | 2,8 | 10,4 | 16,7 | 19,0 | 16,5 | 9,5 | 1,0 | -9,4 | -17,7 | 0,4 |
| Монды* | -19,6 | -16,9 | -9,6 | -0,2 | 6,9 | 12,4 | 14,5 | 12,3 | 6,1 | -1,3 | -10,9 | -16,9 | -1,9 |
| Нижнеангарск* | -21,8 | -20,2 | -12,4 | -2,3 | 5,2 | 12,3 | 16,4 | 15,1 | 8,3 | -0,5 | -10,6 | -17,1 | -2,3 |
| Сосново-Озерское* | -24,0 | -20,2 | -12,0 | -2,0 | 5,5 | 14,0 | 16,8 | 14,0 | 6,8 | -2,1 | -13,0 | -20,7 | -3,1 |
| Уакит* | -28,2 | -23,8 | -15,2 | -4,8 | 4,2 | 11,9 | 14,9 | 12,1 | 4,5 | -5,9 | -18,2 | -26,4 | -6,2 |
| Улан-Удэ* | -23,7 | -19,0 | -7,9 | 2,3 | 10,2 | 17,1 | 19,7 | 17,0 | 9,5 | 0,4 | -10,6 | -19,7 | -0,4 |
| Хоринск* | -25,9 | -20,5 | -9,5 | 1,0 | 9,2 | 16,5 | 18,8 | 16,0 | 8,4 | -1,1 | -12,1 | -21,5 | -1,7 |
| Владимирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владимир* | -9,7 | -8,6 | -2,7 | 5,7 | 12,9 | 16,6 | 18,6 | 16,6 | 10,8 | 4,3 | -2,2 | -7,0 | 4,6 |
| Муром | -11,5 | -10,9 | -4,9 | 4,7 | 12,5 | 16,7 | 18,7 | 17,2 | 11,3 | 4,1 | -2,3 | -8,2 | 4,0 |
| Волгоградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волгоград* | -6,9 | -6,5 | -0,3 | 10,0 | 16,8 | 21,4 | 23,9 | 22,7 | 16,3 | 8,3 | 1,1 | -4,4 | 8,5 |
| Камышин | -10,4 | -9,9 | -4,0 | 7,7 | 16,2 | 20,7 | 23,2 | 21,5 | 15,1 | 6,7 | -0,8 | -6,7 | 6,6 |
| Костычевка | -11,7 | -11,6 | -5,2 | 7,2 | 15,7 | 20,2 | 22,7 | 21,0 | 14,5 | 6,0 | -1,3 | -8,1 | 5,8 |
| Котельниково | -7,4 | -6,8 | -0,8 | 9,5 | 17,0 | 21,2 | 24,0 | 22,7 | 16,2 | 8,3 | 1,9 | -3,7 | 8,5 |
| Новоаннинский | -10,0 | -9,1 | -3,4 | 7,8 | 15,4 | 19,6 | 21,4 | 20,2 | 14,0 | 5,9 | -0,5 | -5,8 | 6,3 |
| Эльтон* | -8,2 | -7,9 | -1,0 | 10,2 | 17,5 | 22,5 | 24,9 | 23,4 | 16,6 | 8,0 | 0,6 | -5,3 | 8,4 |
| Вологодская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабаево | -11,6 | -10,5 | -5,4 | 2,4 | 9,5 | 14,7 | 16,8 | 14,9 | 9,2 | 2,9 | -2,6 | -8,0 | 2,7 |
| Вологда* | -11,7 | -10,5 | -4,0 | 3,3 | 10,4 | 15,0 | 17,3 | 14,7 | 9,2 | 3,0 | -3,4 | -8,7 | 2,9 |
| Вытегра* | -10,9 | -9,9 | -3,9 | 2,6 | 9,3 | 14,4 | 17,2 | 14,8 | 9,5 | 3,7 | -2,6 | -7,6 | 3,1 |
| Никольск* | -13,3 | -11,5 | -4,4 | 3,0 | 9,9 | 15,0 | 17,4 | 14,6 | 8,8 | 2,2 | -4,6 | -10,1 | 2,3 |
| Тотьма* | -12,8 | -11,0 | -4,1 | 2,8 | 9,8 | 14,7 | 17,2 | 14,4 | 8,7 | 2,4 | -4,3 | -9,7 | 2,4 |
| Воронежская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воронеж* | -7,5 | -7,2 | -1,4 | 8,2 | 14,9 | 18,4 | 20,1 | 18,9 | 13,1 | 6,5 | -0,1 | -5,2 | 6,6 |
| Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дербент* | 2,5 | 2,2 | 5,0 | 10,3 | 16,3 | 21,7 | 24,9 | 24,7 | 20,3 | 14,5 | 9,1 | 4,8 | 13,0 |
| Махачкала* | 0,6 | 0,8 | 4,4 | 10,3 | 16,2 | 21,6 | 24,6 | 24,3 | 19,9 | 13,7 | 7,8 | 2,9 | 12,3 |
| Южно-Сухокумск | -3,6 | -2,5 | 2,4 | 10,6 | 17,8 | 22,4 | 25,1 | 24,2 | 18,2 | 10,8 | 4,8 | 0,5 | 10,9 |
| Забайкальский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агинское* | -22,9 | -19,2 | -9,6 | 1,2 | 9,5 | 16,1 | 18,6 | 15,9 | 8,7 | -0,5 | -12,2 | -20,3 | -1,2 |
| Акша* | -22,6 | -18,2 | -8,5 | 1,7 | 9,6 | 16,0 | 18,3 | 15,8 | 8,8 | -0,1 | -11,3 | -19,6 | -0,8 |
| Александровский Завод* | -26,1 | -22,3 | -12,8 | -0,4 | 8,0 | 14,2 | 16,8 | 14,4 | 7,3 | -2,1 | -14,9 | -23,6 | -3,5 |
| Борзя* | -26,5 | -22,0 | -10,9 | 1,4 | 10,0 | 16,9 | 19,3 | 16,8 | 9,3 | -0,4 | -13,4 | -23,4 | -1,9 |
| Дарасун* | -21,9 | -18,2 | -9,5 | 0,7 | 8,6 | 15,0 | 17,3 | 14,7 | 7,6 | -1,0 | -11,7 | -19,3 | -1,5 |
| Калакан* | -34,2 | -27,5 | -16,2 | -2,7 | 6,7 | 14,0 | 16,6 | 13,4 | 5,6 | -5,8 | -21,6 | -32,5 | -7,0 |
| Красный Чикой* | -25,8 | -20,7 | -9,6 | 1,4 | 9,1 | 15,2 | 17,6 | 14,9 | 7,8 | -0,9 | -12,6 | -21,9 | -2,1 |
| Могоча* | -28,4 | -23,4 | -13,4 | -1,1 | 7,7 | 14,4 | 17,1 | 14,1 | 6,6 | -3,9 | -18,5 | -27,4 | -4,7 |
| Нерчинск* | -29,8 | -24,4 | -11,9 | 1,8 | 10,4 | 17,3 | 19,9 | 17,0 | 9,3 | -0,8 | -15,6 | -26,9 | -2,8 |
| Нерчинский Завод* | -26,9 | -22,0 | -11,0 | 1,4 | 9,9 | 16,1 | 18,5 | 15,9 | 8,9 | -0,6 | -14,5 | -24,6 | -2,4 |
| Средний Калар* | -35,3 | -29,0 | -18,1 | -4,6 | 5,3 | 12,8 | 15,5 | 12,3 | 4,5 | -7,0 | -22,5 | -33,3 | -8,3 |
| Тунгокочен* | -30,2 | -25,0 | -15,1 | -2,2 | 6,6 | 13,4 | 15,9 | 13,0 | 5,6 | -4,3 | -18,4 | -28,3 | -5,7 |
| Тупик* | -31,4 | -26,0 | -15,5 | -2,7 | 6,9 | 14,0 | 16,5 | 13,6 | 6,0 | -4,7 | -20,0 | -29,9 | -6,1 |
| Чара* | -32,9 | -28,2 | -17,3 | -4,0 | 5,4 | 13,5 | 16,4 | 13,3 | 5,2 | -6,0 | -20,7 | -30,7 | -7,2 |
| Чита* | -25,5 | -20,2 | -9,6 | 1,2 | 9,4 | 16,3 | 18,7 | 15,8 | 8,4 | -0,8 | -13,0 | -22,6 | -1,8 |
| Ивановская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иваново* | -10,4 | -9,6 | -3,4 | 5,1 | 12,2 | 16,3 | 18,5 | 16,2 | 10,4 | 3,9 | -2,5 | -7,5 | 4,1 |
| Кинешма | -11,7 | -11,3 | -5,6 | 3,4 | 11,1 | 15,9 | 18,2 | 15,9 | 10,0 | 3,3 | -3,5 | -9,1 | 3,0 |
| Иркутская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алыгджер* | -16,2 | -13,7 | -7,2 | 0,8 | 7,2 | 12,6 | 14,9 | 12,5 | 6,5 | 0,5 | -7,7 | -13,9 | -0,3 |
| Бодайбо* | -30,1 | -25,7 | -14,0 | -2,0 | 6,7 | 14,7 | 18,2 | 15,0 | 6,7 | -3,4 | -17,6 | -27,8 | -4,9 |
| Братск* | -20,3 | -17,7 | -9,2 | -0,1 | 7,0 | 14,2 | 18,0 | 15,2 | 8,3 | 0,5 | -9,0 | -17,1 | -0,8 |
| Верхняя Гутара* | -19,0 | -16,3 | -9,5 | -1,1 | 5,7 | 11,8 | 14,1 | 11,6 | 5,2 | -1,7 | -10,1 | -16,7 | -2,2 |
| Дубровское | -28,6 | -23,2 | -13,6 | -2,9 | 5,7 | 14,3 | 17,7 | 14,0 | 6,4 | -2,3 | -17,4 | -25,8 | -4,6 |
| Ербогачен* | -30,9 | -27,4 | -16,1 | -4,6 | 5,5 | 14,3 | 17,5 | 13,5 | 5,3 | -5,5 | -20,5 | -28,7 | -6,5 |
| Жигалово* | -27,5 | -22,8 | -12,0 | -0,3 | 8,0 | 14,9 | 17,7 | 14,5 | 6,8 | -2,1 | -14,3 | -24,5 | -3,5 |
| Зима* | -21,6 | -18,0 | -8,5 | 1,8 | 9,6 | 16,0 | 18,4 | 15,5 | 8,4 | 0,1 | -10,4 | -18,7 | -0,6 |
| Ика* | -29,3 | -25,8 | -15,2 | -3,9 | 5,6 | 13,7 | 16,6 | 12,9 | 5,1 | -4,4 | -18,1 | -26,8 | -5,8 |
| Илимск | -25,4 | -22,0 | -12,6 | -1,6 | 6,3 | 14,2 | 17,6 | 14,2 | 6,6 | -2,0 | -14,8 | -23,8 | -3,6 |
| Иркутск* | -18,4 | -15,5 | -6,9 | 2,4 | 9,8 | 15,6 | 18,1 | 15,7 | 9,1 | 1,6 | -7,9 | -15,7 | 0,7 |
| Ичера | -28,2 | -25,4 | -14,6 | -2,7 | 6,4 | 14,6 | 17,6 | 14,0 | 6,6 | -3,0 | -17,6 | -26,7 | -4,9 |
| Киренск* | -27,2 | -23,8 | -13,1 | -1,5 | 7,5 | 15,3 | 18,2 | 14,8 | 6,8 | -2,4 | -15,4 | -24,7 | -3,8 |
| Мама* | -27,9 | -23,7 | -13,0 | -1,6 | 7,0 | 15,0 | 18,2 | 15,0 | 6,9 | -2,7 | -16,0 | -25,7 | -4,0 |
| Марково | -27,8 | -23,3 | -13,7 | -1,8 | 7,1 | 15,2 | 18,0 | 14,7 | 7,1 | -2,0 | -15,8 | -26,0 | -4,0 |
| Наканно* | -34,7 | -30,1 | -17,5 | -5,8 | 4,7 | 13,8 | 17,1 | 13,0 | 4,9 | -6,7 | -23,4 | -32,0 | -8,1 |
| Невон | -24,9 | -23,2 | -13,3 | -1,8 | 6,5 | 14,6 | 17,6 | 14,1 | 6,9 | -1,4 | -14,4 | -23,4 | -3,6 |
| Непа* | -27,9 | -24,0 | -13,4 | -2,7 | 6,4 | 14,5 | 17,4 | 13,7 | 5,7 | -4,0 | -17,4 | -25,9 | -4,8 |
| Орлинга* | -26,6 | -22,5 | -12,3 | -1,2 | 7,3 | 14,6 | 17,3 | 14,2 | 6,6 | -2,1 | -14,0 | -23,8 | -3,5 |
| Перевоз* | -26,5 | -23,4 | -14,1 | -2,7 | 6,4 | 14,2 | 17,1 | 13,7 | 5,8 | -3,8 | -16,7 | -24,4 | -4,5 |
| Преображенка* | -28,7 | -25,8 | -15,3 | -3,9 | 6,0 | 14,4 | 17,3 | 13,6 | 5,6 | -4,4 | -18,2 | -26,5 | -5,5 |
| Саянск | -18,3 | -14,0 | -6,8 | 1,7 | 10,1 | 15,5 | 18,7 | 15,8 | 8,5 | 0,8 | -9,4 | -16,3 | 0,5 |
| Слюдянка | -17,4 | -17,0 | -9,9 | -0,3 | 6,0 | 11,8 | 15,3 | 14,2 | 7,8 | -1,7 | -7,3 | -13,5 | -0,7 |
| Тайшет* | -18,8 | -16,0 | -7,4 | 1,6 | 9,3 | 16,0 | 18,4 | 15,3 | 8,4 | 0,6 | -9,0 | -16,5 | 0,2 |
| Тулун* | -20,0 | -16,4 | -8,1 | 1,1 | 8,9 | 15,2 | 17,5 | 14,8 | 7,9 | -0,1 | -10,0 | -17,6 | -0,6 |
| Усть-Ордынский* | -23,2 | -20,4 | -10,5 | 1,2 | 9,1 | 15,8 | 18,1 | 15,3 | 8,2 | -0,6 | -11,8 | -19,9 | -1,6 |
| Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нальчик* | -2,8 | -2,2 | 2,9 | 10,3 | 15,5 | 19,5 | 22,2 | 21,6 | 16,8 | 10,3 | 4,1 | -0,6 | 9,8 |
| Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининград* | -2,2 | -1,7 | 1,7 | 6,7 | 12,2 | 15,6 | 17,7 | 17,3 | 12,9 | 8,3 | 3,4 | -0,4 | 7,6 |
| Республика Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элиста* | -5,0 | -4,6 | 1,3 | 10,3 | 16,8 | 21,6 | 24,6 | 23,4 | 17,2 | 9,6 | 2,6 | -2,5 | 9,6 |
| Калужская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калуга* | -8,4 | -7,9 | -2,2 | 6,0 | 12,8 | 16,1 | 18,0 | 16,3 | 10,8 | 4,9 | -1,1 | -5,7 | 5,0 |
| Камчатский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апука* | -12,6 | -12,8 | -10,9 | -6,0 | 1,3 | 6,9 | 10,6 | 10,9 | 7,2 | -0,5 | -7,7 | -11,5 | -2,1 |
| Ича* | -12,3 | -12,3 | -8,4 | -2,7 | 2,4 | 6,8 | 10,8 | 11,8 | 8,9 | 3,6 | -3,4 | -8,9 | -0,3 |
| Ключи* | -16,2 | -13,6 | -8,8 | -2,1 | 5,0 | 11,8 | 15,3 | 14,0 | 9,1 | 2,3 | -6,5 | -13,9 | -0,3 |
| Козыревск* | -18,2 | -14,5 | -8,5 | -1,1 | 6,1 | 12,7 | 16,3 | 14,3 | 8,5 | 1,7 | -8,2 | -16,1 | -0,6 |
| Корф* | -14,5 | -14,2 | -11,4 | -6,4 | 1,9 | 8,5 | 12,2 | 12,2 | 7,9 | -0,3 | -8,7 | -13,6 | -2,2 |
| Кроноки* | -7,9 | -7,2 | -5,2 | -1,4 | 2,8 | 7,2 | 10,8 | 11,8 | 8,4 | 3,5 | -2,9 | -7,0 | 1,1 |
| Лопатка, мыс* | -4,6 | -5,3 | -4,0 | -1,3 | 1,3 | 4,6 | 7,8 | 9,6 | 8,8 | 5,5 | 0,6 | -2,7 | 1,7 |
| Мильково* | -19,0 | -15,9 | -10,1 | -1,6 | 6,0 | 12,6 | 15,9 | 14,1 | 8,5 | 1,1 | -9,4 | -17,2 | -1,3 |
| Начики* | -18,4 | -15,9 | -11,0 | -3,5 | 2,5 | 8,7 | 12,6 | 12,1 | 7,4 | 1,2 | -8,5 | -16,3 | -2,4 |
| о. Беринга* | -3,2 | -3,4 | -2,6 | -0,5 | 2,4 | 5,6 | 9,0 | 10,9 | 9,5 | 5,4 | 0,8 | -2,1 | 2,6 |
| Оссора* | -14,4 | -14,2 | -11,5 | -6,1 | 1,0 | 7,9 | 12,4 | 12,4 | 8,3 | 1,2 | -6,9 | -12,8 | -1,9 |
| Октябрьская | -7,0 | -6,6 | -4,0 | 0,1 | 4,4 | 9,2 | 12,5 | 13,2 | 10,3 | 5,2 | -1,1 | -5,2 | 2,6 |
| Петропавловск-Камчатский* | -6,9 | -6,6 | -4,1 | 0,0 | 4,4 | 9,2 | 12,5 | 13,4 | 10,3 | 5,2 | -1,0 | -5,1 | 2,6 |
| Семлячики* | -6,1 | -5,8 | -4,1 | -0,7 | 3,4 | 8,1 | 11,7 | 12,9 | 10,2 | 5,3 | -0,9 | -4,8 | 2,4 |
| Соболево* | -13,6 | -12,7 | -8,9 | -2,6 | 3,1 | 8,2 | 12,0 | 12,4 | 8,7 | 3,3 | -4,8 | -10,8 | -0,5 |
| Ука | -12,1 | -12,6 | -8,7 | -2,5 | 2,1 | 6,1 | 9,8 | 11,4 | 9,3 | 4,1 | -3,0 | -9,0 | -0,4 |
| Усть-Воямполка* | -17,8 | -16,9 | -12,7 | -5,4 | 1,5 | 6,8 | 10,3 | 10,9 | 7,5 | 1,3 | -7,0 | -13,9 | -3,0 |
| Усть-Камчатск* | -11,8 | -11,1 | -8,2 | -3,2 | 1,9 | 7,6 | 11,4 | 12,2 | 9,0 | 3,2 | -4,1 | -9,8 | -0,2 |
| Усть-Хайрюзово* | -13,8 | -13,4 | -9,8 | -3,5 | 2,9 | 8,0 | 11,7 | 12,2 | 8,4 | 2,6 | -5,0 | -10,9 | -0,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черкесск* | -2,9 | -2,2 | 2,5 | 9,8 | 14,8 | 18,4 | 21,1 | 20,6 | 15,9 | 9,8 | 3,9 | -0,7 | 9,2 |
| Республика Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемь* | -10,9 | -10,5 | -5,5 | -0,7 | 4,9 | 10,9 | 14,3 | 12,9 | 8,5 | 2,5 | -3,2 | -7,6 | 1,3 |
| Лоухи | -12,1 | -12,4 | -8,3 | -1,7 | 4,7 | 11,6 | 14,8 | 12,8 | 7,2 | 1,0 | -4,4 | -8,5 | 0,4 |
| Олонец | -10,3 | -10,5 | -6,3 | 1,3 | 8,6 | 13,6 | 16,4 | 14,7 | 9,3 | 3,4 | -1,8 | -7,1 | 2,6 |
| Паданы* | -11,2 | -10,7 | -5,2 | 0,2 | 6,5 | 12,7 | 16,0 | 14,0 | 8,8 | 2,8 | -3,0 | -7,8 | 1,9 |
| Петрозаводск* | -10,3 | -9,5 | -3,8 | 1,8 | 8,4 | 13,7 | 16,5 | 14,3 | 9,1 | 3,3 | -2,5 | -7,0 | 2,8 |
| Реболы* | -11,9 | -11,5 | -5,7 | 0,0 | 6,9 | 13,3 | 16,1 | 13,5 | 8,0 | 1,9 | -4,0 | -8,8 | 1,5 |
| Сортавала* | -9,1 | -8,9 | -3,8 | 2,0 | 8,6 | 14,0 | 16,9 | 15,0 | 9,6 | 4,2 | -1,1 | -5,8 | 3,5 |
| Кемеровская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемерово* | -18,1 | -16,0 | -7,8 | 2,1 | 10,5 | 16,5 | 19,0 | 15,8 | 9,5 | 2,0 | -7,7 | -15,1 | 0,9 |
| Киселевск* | -15,7 | -13,6 | -5,8 | 3,4 | 11,1 | 17,0 | 19,4 | 16,4 | 10,1 | 2,9 | -6,5 | -13,3 | 2,1 |
| Кондома* | -17,6 | -14,7 | -6,6 | 2,3 | 10,0 | 15,5 | 17,8 | 15,1 | 8,9 | 2,0 | -7,7 | -15,0 | 0,8 |
| Мариинск* | -17,1 | -15,2 | -6,9 | 2,1 | 9,9 | 16,2 | 18,7 | 15,5 | 9,1 | 1,7 | -7,8 | -14,5 | 1,0 |
| Тайга* | -18,2 | -16,2 | -8,1 | 0,7 | 8,8 | 15,1 | 17,7 | 14,5 | 8,1 | 0,6 | -8,9 | -15,5 | -0,1 |
| Тисуль* | -16,5 | -14,9 | -7,0 | 2,1 | 9,7 | 15,8 | 18,2 | 15,3 | 9,1 | 2,0 | -7,3 | -13,7 | 1,1 |
| Топки* | -17,1 | -15,2 | -7,4 | 1,8 | 10,0 | 16,0 | 18,5 | 15,4 | 9,2 | 1,5 | -8,1 | -14,5 | 0,8 |
| Усть-Кабырза* | -19,7 | -16,0 | -6,8 | 2,2 | 9,8 | 15,6 | 17,8 | 15,2 | 8,8 | 1,6 | -8,4 | -17,0 | 0,2 |
| Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Киров* | -13,0 | -11,5 | -4,3 | 3,9 | 11,3 | 16,2 | 18,5 | 15,7 | 9,7 | 2,3 | -4,5 | -10,1 | 2,8 |
| Нагорское | -14,9 | -13,7 | -7,1 | 1,6 | 9,0 | 14,6 | 16,9 | 14,8 | 8,5 | 0,8 | -6,0 | -12,5 | 1,0 |
| Савали | -14,0 | -13,2 | -7,4 | 2,8 | 11,6 | 16,8 | 18,8 | 16,8 | 10,4 | 2,8 | -5,2 | -11,5 | 2,4 |
| Республика Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вендинга | -15,8 | -15,1 | -9,1 | -0,4 | 6,2 | 12,4 | 15,5 | 13,0 | 6,8 | 0,0 | -6,7 | -13,2 | -0,5 |
| Воркута | -20,3 | -20,6 | -16,5 | -9,0 | -2,8 | 5,8 | 12,4 | 9,5 | 3,8 | -5,1 | -13,6 | -15,7 | -6,0 |
| Объячево | -14,9 | -13,0 | -6,6 | 1,7 | 8,5 | 14,4 | 16,6 | 14,3 | 8,2 | 0,7 | -5,7 | -11,6 | 1,0 |
| Петрунь* | -20,0 | -18,9 | -11,7 | -7,2 | 0,4 | 9,2 | 14,4 | 10,7 | 5,5 | -2,9 | -11,9 | -16,5 | -4,1 |
| Печора* | -19,2 | -17,7 | -9,0 | -3,4 | 3,6 | 11,7 | 16,0 | 12,0 | 6,5 | -1,3 | -10,2 | -15,6 | -2,2 |
| Сыктывкар* | -15,2 | -13,2 | -5,3 | 1,5 | 8,2 | 14,3 | 17,2 | 13,6 | 7,9 | 1,0 | -6,5 | -11,9 | 1,0 |
| Троицко-Печорское* | -17,9 | -15,9 | -6,9 | -0,4 | 6,1 | 13,0 | 16,3 | 12,5 | 6,8 | -0,5 | -8,8 | -14,6 | -0,9 |
| Усть-Уса* | -19,0 | -17,8 | -9,7 | -4,8 | 1,9 | 10,1 | 14,8 | 11,0 | 5,9 | -1,9 | -10,4 | -15,4 | -2,9 |
| Усть-Цильма* | -17,7 | -15,8 | -8,1 | -2,8 | 3,7 | 11,2 | 15,3 | 11,7 | 6,4 | -0,9 | -8,9 | -13,8 | -1,6 |
| Усть-Щугор | -19,7 | -17,7 | -12,0 | -2,4 | 3,7 | 11,4 | 15,2 | 12,3 | 6,4 | -1,8 | -10,2 | -16,9 | -2,6 |
| Ухта | -17,3 | -15,8 | -8,9 | -0,5 | 5,4 | 12,1 | 15,7 | 12,7 | 6,6 | -1,4 | -8,5 | -13,6 | -1,1 |
| Костромская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кострома* | -10,6 | -9,4 | -3,3 | 4,6 | 12,0 | 16,1 | 18,4 | 16,1 | 10,3 | 3,8 | -2,6 | -7,7 | 4,0 |
| Чухлома | -12,8 | -11,6 | -5,7 | 2,5 | 9,7 | 14,8 | 17,0 | 15,1 | 9,2 | 2,4 | -3,6 | -9,8 | 2,3 |
| Шарья | -13,0 | -12,1 | -6,0 | 2,9 | 10,2 | 15,1 | 17,4 | 15,1 | 9,3 | 2,3 | -4,7 | -10,6 | 2,2 |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Поляна | 0,3 | 1,3 | 4,2 | 9,5 | 14,2 | 17,1 | 19,5 | 19,4 | 15,6 | 10,8 | 6,9 | 2,2 | 10,1 |
| Краснодар* | -0,2 | 1,0 | 5,4 | 12,2 | 17,3 | 21,0 | 23,8 | 23,2 | 18,1 | 11,9 | 6,3 | 2,0 | 11,8 |
| Приморско-Ахтарск | -2,5 | -2,1 | 2,7 | 10,6 | 17,1 | 21,5 | 24,2 | 23,2 | 17,9 | 11,1 | 5,1 | 0,2 | 10,8 |
| Сочи* | 6,0 | 6,2 | 8,3 | 12,2 | 16,1 | 20,0 | 23,0 | 23,3 | 19,8 | 15,6 | 11,3 | 7,9 | 14,1 |
| Тихорецк* | -2,2 | -1,2 | 4,0 | 11,7 | 17,1 | 20,8 | 23,6 | 23,1 | 17,7 | 11,0 | 4,9 | 0,3 | 10,9 |
| Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агата* | -34,8 | -32,3 | -21,5 | -10,9 | -1,0 | 8,4 | 14,0 | 10,8 | 3,7 | -7,6 | -24,3 | -31,0 | -10,6 |
| Ачинск* | -16,0 | -14,2 | -6,5 | 1,8 | 9,6 | 16,1 | 18,7 | 15,5 | 9,2 | 1,5 | -7,8 | -13,7 | 1,2 |
| Байкит* | -30,6 | -26,0 | -13,6 | -3,8 | 4,5 | 13,3 | 17,1 | 12,8 | 5,3 | -4,8 | -19,3 | -28,1 | -6,1 |
| Боготол* | -16,9 | -15,0 | -7,2 | 1,2 | 9,0 | 15,4 | 17,8 | 14,7 | 8,5 | 1,0 | -8,4 | -14,4 | 0,5 |
| Богучаны* | -23,8 | -21,1 | -10,2 | 0,1 | 7,9 | 16,0 | 19,0 | 15,3 | 8,0 | -0,4 | -11,5 | -20,9 | -1,8 |
| Ванавара* | -29,4 | -25,7 | -14,2 | -3,3 | 5,9 | 14,5 | 17,7 | 13,5 | 5,5 | -4,4 | -18,4 | -27,2 | -5,5 |
| Вельмо* | -27,6 | -24,0 | -13,1 | -3,4 | 4,9 | 13,5 | 17,3 | 13,1 | 6,0 | -3,5 | -17,1 | -24,9 | -4,9 |
| Верхнеимбатск* | -24,9 | -22,0 | -12,5 | -4,3 | 3,5 | 13,2 | 17,6 | 13,4 | 6,5 | -3,4 | -16,0 | -22,1 | -4,3 |
| Волочанка* | -31,1 | -30,5 | -24,0 | -15,3 | -5,4 | 6,2 | 12,9 | 9,8 | 2,4 | -11,4 | -23,6 | -27,6 | -11,5 |
| Диксон* | -25,7 | -25,6 | -22,4 | -16,9 | -7,9 | 0,3 | 4,7 | 4,9 | 1,5 | -7,9 | -17,7 | -22,1 | -11,2 |
| Дудинка* | -28,1 | -27,2 | -21,6 | -14,9 | -5,3 | 6,2 | 13,6 | 10,9 | 4,0 | -8,4 | -20,8 | -24,7 | -9,7 |
| Енисейск* | -21,4 | -18,9 | -9,2 | 0,1 | 8,0 | 15,6 | 18,7 | 14,9 | 8,0 | -0,1 | -10,7 | -18,3 | -1,1 |
| Ессей* | -36,0 | -33,7 | -24,0 | -13,9 | -3,2 | 7,0 | 13,5 | 10,5 | 2,4 | -12,1 | -27,5 | -31,6 | -12,4 |
| Игарка* | -28,5 | -26,4 | -18,4 | -10,5 | -1,5 | 9,5 | 15,5 | 11,9 | 4,9 | -6,8 | -20,2 | -24,8 | -7,9 |
| Канск* | -20,3 | -18,1 | -8,5 | 1,8 | 9,3 | 16,2 | 18,9 | 15,6 | 8,5 | 0,7 | -9,4 | -17,5 | -0,2 |
| Кежма* | -27,4 | -25,1 | -14,1 | -2,2 | 6,3 | 14,9 | 18,1 | 14,2 | 7,1 | -1,9 | -15,8 | -25,7 | -4,3 |
| Ключи* | -17,7 | -15,6 | -8,0 | 0,8 | 8,2 | 15,6 | 18,1 | 14,8 | 8,5 | 0,7 | -10,1 | -16,9 | -0,1 |
| Красноярск* | -16,0 | -14,0 | -6,3 | 1,9 | 9,7 | 16,0 | 18,7 | 15,4 | 8,9 | 1,5 | -7,5 | -13,7 | 1,2 |
| Минусинск* | -18,2 | -16,0 | -6,3 | 3,9 | 11,4 | 17,5 | 19,9 | 16,8 | 10,0 | 2,2 | -7,3 | -15,4 | 1,5 |
| Таимба* | -30,1 | -26,6 | -15,6 | -3,4 | 5,1 | 13,4 | 16,8 | 12,7 | 5,3 | -4,2 | -20,1 | -29,1 | -6,3 |
| Троицкое* | -22,8 | -20,3 | -11,5 | -0,8 | 6,9 | 14,5 | 17,5 | 14,0 | 7,0 | -1,0 | -12,5 | -21,9 | -2,6 |
| Тура* | -35,9 | -31,6 | -18,1 | -6,4 | 3,6 | 13,0 | 17,0 | 12,6 | 4,8 | -6,9 | -24,2 | -32,3 | -8,7 |
| Туруханск* | -26,7 | -24,2 | -15,5 | -7,4 | 1,1 | 11,3 | 16,5 | 12,6 | 5,6 | -5,5 | -18,6 | -23,5 | -6,2 |
| Хатанга* | -32,7 | -32,3 | -26,3 | -17,0 | -6,3 | 5,7 | 12,7 | 9,3 | 1,8 | -12,1 | -25,0 | -29,1 | -12,6 |
| Челюскин, мыс* | -28,3 | -28,8 | -27,0 | -20,3 | -10,2 | -1,4 | 1,3 | 0,9 | -2,3 | -11,8 | -21,2 | -25,6 | -14,6 |
| Ярцево* | -23,2 | -20,8 | -11,3 | -2,4 | 5,7 | 14,7 | 18,5 | 14,3 | 7,3 | -1,7 | -13,2 | -20,3 | -2,7 |
| Республика Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ай-Петри | -3,6 | -3,3 | -0,7 | 4,9 | 9,6 | 13,0 | 15,5 | 15,1 | 11,0 | 6,7 | 2,5 | -1,7 | 5,8 |
| Керчь* | 0,0 | 0,4 | 3,7 | 9,9 | 15,5 | 20,2 | 23,2 | 22,7 | 17,7 | 11,9 | 6,7 | 2,6 | 11,2 |
| Клепнино | -1,5 | -0,5 | 3,1 | 10,4 | 15,7 | 20,0 | 22,7 | 21,8 | 16,7 | 10,7 | 5,7 | 1,6 | 10,5 |
| Севастополь* | 3,1 | 3,6 | 5,7 | 10,5 | 15,2 | 19,7 | 22,0 | 21,8 | 18,0 | 12,8 | 9,0 | 5,5 | 12,2 |
| Симферополь* | -0,3 | 0,3 | 3,7 | 9,9 | 15,1 | 19,2 | 21,9 | 21,5 | 16,6 | 10,9 | 6,1 | 1,9 | 10,6 |
| Феодосия* | 1,4 | 1,7 | 4,9 | 10,8 | 16,5 | 21,1 | 24,1 | 23,6 | 18,6 | 12,9 | 7,9 | 3,9 | 12,3 |
| Ялта* | 4,4 | 4,0 | 6,1 | 10,7 | 15,8 | 20,6 | 24,1 | 24,1 | 19,3 | 14,2 | 9,2 | 5,9 | 13,2 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курган* | -16,6 | -15,0 | -6,7 | 4,8 | 12,6 | 18,0 | 19,5 | 16,8 | 10,9 | 3,2 | -6,2 | -13,3 | 2,3 |
| Курская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курск* | -7,3 | -6,9 | -1,4 | 7,5 | 14,2 | 17,4 | 19,0 | 18,1 | 12,5 | 6,2 | -0,5 | -5,2 | 6,1 |
| Липецкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липецк* | -8,5 | -8,2 | -2,6 | 7,3 | 14,3 | 17,9 | 19,6 | 18,3 | 12,5 | 5,7 | -0,9 | -5,9 | 5,8 |
| Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санкт-Петербург* | -6,6 | -6,3 | -1,5 | 4,5 | 10,9 | 15,7 | 18,3 | 16,7 | 11,4 | 5,7 | 0,2 | -3,9 | 5,4 |
| Свирица | -10,5 | -9,3 | -4,7 | 2,8 | 9,7 | 14,7 | 16,6 | 14,8 | 9,5 | 3,6 | -1,8 | -6,6 | 3,2 |
| Тихвин* | -9,3 | -8,4 | -2,8 | 3,7 | 10,4 | 15,1 | 17,2 | 15,0 | 9,7 | 4,0 | -1,9 | -6,5 | 3,8 |
| Магаданская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аркагала* | -19,6 | -19,2 | -16,7 | -8,7 | -0,5 | 5,8 | 11,9 | 12,2 | 7,8 | -1,1 | -10,7 | -15,8 | -4,6 |
| Брохово* | -19,7 | -19,4 | -15,8 | -8,3 | 0,2 | 7,0 | 12,3 | 12,4 | 8,0 | 0,0 | -10,0 | -16,2 | -4,1 |
| Магадан (Нагаева, бухта)* | -16,4 | -15,6 | -11,5 | -4,9 | 1,6 | 7,5 | 11,6 | 12,0 | 7,4 | -1,2 | -10,3 | -14,8 | -2,9 |
| Омсукчан* | -33,5 | -31,2 | -23,3 | -11,7 | 1,6 | 10,8 | 13,9 | 10,5 | 3,3 | -10,2 | -25,4 | -32,9 | -10,7 |
| Палатка* | -21,4 | -19,9 | -15,0 | -6,7 | 3,1 | 10,4 | 13,5 | 11,7 | 5,4 | -5,0 | -15,3 | -20,5 | -5,0 |
| Среднекан* | -36,0 | -32,8 | -23,6 | -10,3 | 4,3 | 13,7 | 16,2 | 12,2 | 4,5 | -10,2 | -27,1 | -35,3 | -10,4 |
| Сусуман* | -37,2 | -33,7 | -24,7 | -11,7 | 2,8 | 11,9 | 14,3 | 10,5 | 2,4 | -13,4 | -29,4 | -37,4 | -12,1 |
| Республика Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йошкар-Ола* | -12,1 | -11,4 | -4,6 | 4,7 | 12,0 | 16,5 | 18,6 | 16,1 | 10,3 | 3,4 | -3,7 | -9,4 | 3,4 |
| Республика Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саранск* | -10,4 | -10,1 | -4,3 | 5,9 | 13,7 | 17,3 | 19,3 | 17,5 | 11,7 | 4,4 | -2,4 | -7,8 | 4,6 |
| Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дмитров | -10,4 | -9,5 | -4,4 | 4,3 | 11,5 | 15,7 | 17,5 | 15,7 | 10,3 | 4,0 | -2,4 | -7,2 | 3,8 |
| Кашира | -10,9 | -9,8 | -4,6 | 4,6 | 12,2 | 16,3 | 17,8 | 16,5 | 11,0 | 4,1 | -2,3 | -7,0 | 4,0 |
| Москва* | -7,8 | -7,1 | -1,3 | 6,4 | 13,0 | 16,9 | 18,7 | 16,8 | 11,1 | 5,2 | -1,1 | -5,6 | 5,4 |
| Новомосковский АО | -8,6 | -7,3 | -2,1 | 5,7 | 12,5 | 15,6 | 18,1 | 16,1 | 10,1 | 4,7 | -1,2 | -5,9 | 4,8 |
| Троицкий АО | -8,8 | -8,0 | -2,2 | 5,7 | 12,6 | 16,1 | 18,0 | 16,2 | 10,5 | 4,7 | -1,3 | -6,0 | 4,8 |
| Мурманская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вайда-Губа* | -5,3 | -5,9 | -3,8 | -1,2 | 2,8 | 7,1 | 10,7 | 10,2 | 7,1 | 2,4 | -1,6 | -3,5 | 1,6 |
| Кандалакша* | -12,7 | -12,4 | -6,8 | -1,6 | 4,6 | 11,2 | 14,5 | 12,1 | 6,8 | 0,8 | -5,5 | -9,7 | 0,1 |
| Ковдор* | -12,8 | -12,3 | -7,2 | -2,0 | 4,2 | 10,8 | 13,7 | 11,0 | 5,8 | -0,6 | -6,6 | -10,2 | -0,5 |
| Краснощелье* | -13,9 | -13,8 | -8,5 | -3,5 | 2,7 | 9,6 | 13,3 | 10,7 | 5,9 | -0,5 | -6,9 | -10,6 | -1,3 |
| Ловозеро | -13,2 | -13,8 | -10,2 | -3,8 | 2,4 | 9,1 | 13,0 | 11,1 | 5,6 | -0,9 | -6,2 | -10,4 | -1,4 |
| Мончегорск | -12,8 | -12,7 | -8,6 | -2,5 | 3,4 | 10,2 | 13,8 | 12,0 | 6,6 | 0,2 | -5,4 | -9,7 | -0,5 |
| Мурманск* | -10,5 | -10,4 | -5,8 | -1,3 | 3,7 | 9,2 | 12,8 | 11,1 | 6,8 | 0,9 | -4,9 | -8,2 | 0,3 |
| Ниванкюль | -13,1 | -13,0 | -8,1 | -1,7 | 4,2 | 10,5 | 13,5 | 11,6 | 6,3 | -0,1 | -6,1 | -10,2 | -0,5 |
| Пулозеро | -13,4 | -13,6 | -9,4 | -3,0 | 3,1 | 9,6 | 13,4 | 11,4 | 6,0 | -0,3 | -5,8 | -10,1 | -1,0 |
| Пялица | -10,0 | -11,2 | -8,9 | -3,7 | 1,4 | 6,8 | 10,1 | 9,8 | 6,4 | 1,3 | -2,8 | -6,4 | -0,6 |
| Териберка* | -7,6 | -8,2 | -5,2 | -1,9 | 2,6 | 7,5 | 11,4 | 10,6 | 7,1 | 1,7 | -3,2 | -5,7 | 0,8 |
| Терско-Орловский | -9,9 | -11,1 | -8,8 | -3,6 | 0,7 | 5,4 | 9,0 | 9,3 | 6,4 | 0,9 | -3,3 | -6,2 | -0,9 |
| Умба* | -11,5 | -11,5 | -6,4 | -1,5 | 4,3 | 10,8 | 14,4 | 12,2 | 7,5 | 1,4 | -4,4 | -8,3 | 0,6 |
| Юкспор | -12,2 | -12,6 | -10,9 | -6,9 | -1,9 | 4,9 | 9,0 | 7,2 | 1,5 | -4,1 | -7,7 | -10,4 | -3,7 |
| Ненецкий АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варандей | -17,8 | -19,2 | -16,6 | -9,5 | -3,4 | 2,8 | 8,9 | 8,8 | 4,9 | -2,2 | -9,5 | -13,9 | -5,6 |
| Индига* | -15,2 | -14,9 | -10,1 | -6,6 | -0,4 | 5,9 | 10,6 | 9,7 | 6,4 | 0,2 | -6,5 | -10,8 | -2,6 |
| Канин Нос* | -8,7 | -9,7 | -7,2 | -4,8 | -0,7 | 4,4 | 8,9 | 8,5 | 6,0 | 1,7 | -2,3 | -5,5 | -0,8 |
| Коткино | -17,3 | -17,8 | -12,6 | -5,4 | 0,9 | 8,4 | 12,9 | 10,9 | 5,6 | -1,8 | -9,0 | -13,5 | -3,2 |
| Нарьян-Мар* | -18,1 | -17,4 | -11,2 | -7,0 | 0,0 | 8,0 | 13,3 | 10,4 | 5,8 | -1,6 | -9,5 | -13,8 | -3,4 |
| Ходовариха | -15,5 | -16,9 | -14,6 | -8,6 | -2,9 | -2,5 | 8,3 | 8,4 | 5,1 | -1,0 | -6,9 | -11,7 | -4,5 |
| Хоседа-Хард* | -20,4 | -19,7 | -13,0 | -8,6 | -0,8 | 8,1 | 13,3 | 9,9 | 4,9 | -3,4 | -12,1 | -16,6 | -4,9 |
| Нижегородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзамас | -12,4 | -11,9 | -6,5 | 3,5 | 12,0 | 16,9 | 18,8 | 17,2 | 10,8 | 3,5 | -3,6 | -9,4 | 3,2 |
| Выкса | -11,3 | -10,8 | -5,1 | 4,4 | 12,5 | 16,8 | 18,9 | 17,0 | 11,1 | 4,0 | -2,8 | -8,5 | 3,8 |
| Нижний Новгород* | -10,1 | -9,1 | -2,9 | 5,8 | 13,1 | 17,0 | 19,1 | 17,0 | 11,1 | 4,2 | -2,5 | -7,6 | 4,6 |
| Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боровичи | -9,8 | -8,8 | -3,8 | 3,8 | 11,0 | 15,4 | 17,4 | 15,4 | 10,0 | 4,2 | -1,6 | -6,7 | 3,9 |
| Новгород* | -7,7 | -7,4 | -2,3 | 4,7 | 11,9 | 15,9 | 18,2 | 16,2 | 10,8 | 5,0 | -0,5 | -4,9 | 5,0 |
| Новосибирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барабинск* | -18,6 | -17,2 | -8,9 | 2,5 | 11,0 | 17,1 | 19,1 | 15,9 | 9,8 | 2,1 | -8,0 | -15,4 | 0,8 |
| Болотное* | -17,6 | -15,5 | -7,2 | 2,0 | 10,3 | 16,5 | 18,9 | 15,6 | 9,3 | 1,7 | -8,0 | -14,8 | 0,9 |
| Карасук* | -18,0 | -16,9 | -8,8 | 4,1 | 12,8 | 18,9 | 20,5 | 17,6 | 11,3 | 3,2 | -7,1 | -14,6 | 1,9 |
| Кочки* | -18,2 | -17,0 | -9,1 | 2,7 | 11,4 | 17,4 | 19,2 | 16,2 | 10,1 | 2,4 | -7,8 | -15,0 | 1,0 |
| Купино* | -18,0 | -16,9 | -8,9 | 3,5 | 12,0 | 18,0 | 19,9 | 16,8 | 10,7 | 2,9 | -7,4 | -14,8 | 1,5 |
| Кыштовка* | -19,2 | -17,2 | -8,4 | 2,0 | 10,2 | 16,1 | 18,4 | 15,0 | 9,0 | 1,7 | -8,3 | -15,8 | 0,3 |
| Новосибирск* | -17,7 | -16,2 | -8,2 | 2,6 | 11,1 | 17,2 | 19,3 | 16,3 | 10,2 | 2,8 | -7,3 | -14,7 | 1,3 |
| Татарск* | -18,1 | -16,6 | -8,1 | 3,4 | 11,5 | 17,5 | 19,4 | 16,2 | 10,2 | 2,5 | -7,6 | -14,9 | 1,3 |
| Чулым* | -18,2 | -16,8 | -8,6 | 2,4 | 10,9 | 16,8 | 18,9 | 15,7 | 9,6 | 2,1 | -7,9 | -15,0 | 0,8 |
| Омская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исиль-Куль* | -17,4 | -16,2 | -8,3 | 3,7 | 12,1 | 17,8 | 19,3 | 16,4 | 10,5 | 2,8 | -7,4 | -14,3 | 1,6 |
| Омск* | -17,5 | -16,0 | -7,7 | 4,0 | 12,1 | 17,9 | 19,4 | 16,4 | 10,5 | 2,9 | -7,2 | -14,3 | 1,7 |
| Тара* | -18,6 | -16,9 | -7,8 | 2,5 | 10,4 | 16,6 | 18,6 | 15,2 | 9,3 | 1,7 | -8,2 | -15,4 | 0,6 |
| Черлак* | -17,7 | -16,5 | -8,4 | 4,1 | 12,6 | 18,6 | 20,1 | 17,2 | 11,1 | 3,2 | -7,2 | -14,5 | 1,9 |
| Оренбургская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кувандык | -15,4 | -14,5 | -7,3 | 4,9 | 14,2 | 18,6 | 20,6 | 18,8 | 12,7 | 3,9 | -4,7 | -11,9 | 3,3 |
| Оренбург* | -12,9 | -12,4 | -5,4 | 7,1 | 15,4 | 20,1 | 22,0 | 20,1 | 13,9 | 5,3 | -3,1 | -9,9 | 5,0 |
| Сорочинск | -14,4 | -13,5 | -6,6 | 5,8 | 14,6 | 19,2 | 21,0 | 19,6 | 13,1 | 4,1 | -3,8 | -10,4 | 4,1 |
| Орловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орел* | -7,8 | -7,3 | -1,9 | 6,9 | 13,9 | 17,2 | 18,7 | 17,6 | 11,9 | 5,7 | -0,6 | -5,4 | 5,7 |
| Пензенская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земетчино* | -9,3 | -9,5 | -3,6 | 6,6 | 14,0 | 17,7 | 19,5 | 17,8 | 12,1 | 5,1 | -1,7 | -7,2 | 5,1 |
| Пенза* | -9,8 | -9,7 | -3,7 | 6,8 | 14,2 | 18,0 | 19,8 | 18,0 | 12,2 | 5,1 | -2,0 | -7,8 | 5,1 |
| Пермский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бисер* | -16,7 | -14,8 | -6,7 | 0,9 | 7,9 | 13,5 | 15,8 | 12,7 | 7,0 | -0,5 | -8,4 | -13,9 | -0,3 |
| Ножовка* | -13,7 | -12,5 | -4,9 | 3,8 | 11,6 | 16,7 | 18,9 | 16,3 | 10,5 | 3,2 | -4,5 | -10,7 | 2,9 |
| Пермь* | -14,0 | -12,3 | -4,5 | 3,6 | 10,9 | 16,0 | 18,2 | 15,2 | 9,6 | 2,3 | -5,3 | -11,2 | 2,4 |
| Чердынь* | -16,2 | -14,2 | -5,7 | 1,7 | 8,7 | 14,8 | 17,4 | 13,9 | 8,1 | 0,7 | -7,5 | -13,3 | 0,7 |
| Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агзу* | -19,4 | -15,1 | -6,4 | 2,5 | 8,8 | 14,1 | 17,8 | 17,7 | 11,5 | 3,5 | -7,4 | -17,4 | 0,8 |
| Анучино* | -19,3 | -14,3 | -4,3 | 5,9 | 12,7 | 17,4 | 21,1 | 20,6 | 13,9 | 6,0 | -4,7 | -15,8 | 3,3 |
| Астраханка* | -16,5 | -12,2 | -3,5 | 5,3 | 12,3 | 17,2 | 20,8 | 21,0 | 15,2 | 7,1 | -3,2 | -13,0 | 4,2 |
| Богополь* | -12,5 | -9,1 | -2,4 | 4,5 | 9,6 | 13,6 | 17,7 | 19,4 | 14,2 | 7,2 | -1,9 | -10,2 | 4,2 |
| Владивосток* | -12,6 | -9,1 | -2,1 | 4,8 | 9,7 | 13,4 | 17,7 | 19,8 | 15,8 | 8,8 | -0,9 | -9,5 | 4,6 |
| Дальнереченск* | -19,3 | -14,8 | -5,3 | 5,6 | 12,8 | 17,9 | 21,3 | 20,4 | 14,0 | 5,7 | -5,6 | -16,3 | 3,0 |
| Кировский* | -19,5 | -14,8 | -4,8 | 6,1 | 13,2 | 18,2 | 21,6 | 20,9 | 14,6 | 6,3 | -4,9 | -15,8 | 3,4 |
| Красный Яр* | -22,7 | -17,8 | -7,6 | 3,7 | 11,2 | 17,0 | 20,6 | 19,2 | 12,3 | 3,4 | -8,2 | -19,6 | 1,0 |
| Маргаритово* | -12,7 | -9,9 | -3,2 | 4,0 | 9,1 | 13,0 | 17,6 | 19,2 | 14,1 | 7,0 | -1,9 | -10,1 | 3,9 |
| Мельничное* | -22,0 | -17,2 | -7,8 | 2,8 | 10,0 | 15,7 | 19,3 | 18,5 | 11,6 | 2,9 | -8,3 | -19,2 | 0,5 |
| Партизанск* | -12,4 | -9,0 | -2,1 | 5,9 | 11,6 | 15,6 | 19,5 | 20,3 | 14,9 | 7,8 | -1,6 | -10,0 | 5,0 |
| Посьет* | -9,6 | -6,6 | -0,5 | 6,1 | 11,0 | 14,8 | 19,1 | 21,2 | 16,9 | 9,8 | 0,7 | -7,1 | 6,3 |
| Преображение* | -7,8 | -5,8 | -0,7 | 4,6 | 8,6 | 12,4 | 17,0 | 19,6 | 15,9 | 9,5 | 1,5 | -5,6 | 5,8 |
| Рудная Пристань* | -10,9 | -8,1 | -2,0 | 3,7 | 7,9 | 11,6 | 16,2 | 18,7 | 14,7 | 7,7 | -1,0 | -8,9 | 4,1 |
| Сосуново* | -12,4 | -10,2 | -4,3 | 1,7 | 5,9 | 9,9 | 14,4 | 16,9 | 13,2 | 6,3 | -2,8 | -10,6 | 2,3 |
| Чугуевка* | -20,5 | -15,6 | -5,6 | 4,9 | 12,0 | 17,0 | 20,5 | 20,0 | 13,1 | 5,0 | -6,1 | -17,4 | 2,3 |
| Псковская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великие Луки* | -6,8 | -6,5 | -1,3 | 5,8 | 12,2 | 15,8 | 17,5 | 16,0 | 10,8 | 5,5 | -0,1 | -4,5 | 5,4 |
| Псков* | -6,3 | -6,2 | -1,3 | 5,5 | 12,0 | 15,9 | 17,8 | 16,2 | 10,9 | 5,6 | 0,1 | -4,1 | 5,5 |
| Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миллерово* | -6,3 | -5,7 | 0,0 | 9,3 | 15,7 | 19,7 | 21,8 | 20,9 | 15,0 | 7,8 | 1,3 | -3,8 | 8,0 |
| Ростов-на-Дону* | -3,8 | -2,9 | 2,2 | 10,8 | 16,8 | 20,8 | 23,2 | 22,3 | 16,6 | 9,6 | 3,3 | -1,5 | 9,8 |
| Таганрог* | -3,5 | -3,0 | 2,1 | 10,7 | 17,1 | 21,2 | 23,6 | 22,8 | 17,2 | 10,2 | 3,5 | -1,2 | 10,1 |
| Рязанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рязань* | -9,0 | -8,6 | -2,6 | 6,5 | 13,8 | 17,2 | 19,1 | 17,3 | 11,6 | 5,2 | -1,3 | -6,3 | 5,2 |
| Самарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самара* | -11,2 | -10,6 | -3,7 | 7,1 | 15,2 | 19,3 | 21,2 | 19,3 | 13,3 | 5,4 | -2,1 | -8,3 | 5,4 |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александров Гай | -12,7 | -12,1 | -4,9 | 7,9 | 16,3 | 21,0 | 23,6 | 22,0 | 14,9 | 6,1 | -1,7 | -8,3 | 6,0 |
| Балашов | -10,6 | -10,4 | -4,6 | 6,3 | 14,5 | 18,6 | 20,6 | 19,2 | 12,9 | 5,2 | -1,5 | -7,6 | 5,2 |
| Саратов* | -8,7 | -8,4 | -2,5 | 8,4 | 15,9 | 20,2 | 22,3 | 20,6 | 14,3 | 6,7 | -0,6 | -6,4 | 6,8 |
| Сахалинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровск-Сахалинский* | -16,8 | -14,9 | -8,1 | 0,1 | 5,9 | 11,3 | 15,3 | 16,4 | 12,3 | 4,9 | -4,4 | -12,3 | 0,8 |
| Долинск* | -13,2 | -12,5 | -5,9 | 1,5 | 6,8 | 11,5 | 15,6 | 17,1 | 13,2 | 6,5 | -1,5 | -8,8 | 2,5 |
| Кировское* | -23,6 | -19,7 | -12,0 | -1,7 | 5,6 | 11,7 | 15,6 | 15,5 | 10,4 | 2,1 | -9,1 | -19,3 | -2,0 |
| Корсаков* | -10,1 | -9,7 | -4,5 | 1,6 | 6,2 | 10,7 | 15,0 | 16,9 | 14,0 | 7,8 | 0,4 | -6,1 | 3,5 |
| Курильск* | -4,6 | -6,1 | -3,4 | 1,6 | 6,0 | 9,7 | 13,5 | 15,9 | 13,8 | 9,3 | 3,8 | -1,2 | 4,9 |
| Макаров* | -13,3 | -12,0 | -6,1 | 0,8 | 5,3 | 10,0 | 14,1 | 16,1 | 12,9 | 6,1 | -2,7 | -9,9 | 1,8 |
| Невельск* | -7,9 | -7,5 | -3,2 | 2,5 | 7,1 | 11,5 | 15,7 | 17,6 | 14,7 | 8,5 | 0,8 | -4,9 | 4,6 |
| Ноглики* | -17,8 | -15,9 | -9,6 | -1,7 | 3,6 | 9,6 | 13,3 | 14,7 | 10,9 | 3,4 | -6,9 | -14,9 | -0,9 |
| Оха* | -18,3 | -17,5 | -11,6 | -3,2 | 2,6 | 9,9 | 13,8 | 14,6 | 10,4 | 2,8 | -6,4 | -13,8 | -1,4 |
| Погиби* | -19,3 | -18,4 | -11,9 | -3,2 | 2,5 | 9,9 | 14,2 | 15,6 | 12,0 | 3,9 | -7,0 | -15,7 | -1,4 |
| Поронайск* | -15,9 | -13,8 | -7,1 | 0,1 | 4,7 | 9,6 | 13,7 | 15,7 | 12,2 | 5,2 | -4,3 | -12,8 | 0,6 |
| Рыбновск* | -22,3 | -20,1 | -14,3 | -4,6 | 1,8 | 9,4 | 14,4 | 15,1 | 11,1 | 3,4 | -6,9 | -17,4 | -2,5 |
| Холмск* | -8,5 | -8,1 | -3,4 | 2,7 | 7,5 | 11,9 | 16,1 | 17,8 | 14,7 | 8,3 | 0,5 | -5,4 | 4,5 |
| Южно-Курильск* | -4,4 | -5,5 | -2,6 | 1,6 | 5,2 | 8,6 | 12,5 | 15,8 | 15,0 | 10,7 | 4,6 | -1,0 | 5,1 |
| Южно-Сахалинск* | -12,8 | -12,1 | -5,8 | 1,7 | 7,0 | 11,7 | 15,7 | 17,1 | 13,1 | 6,4 | -1,4 | -8,7 | 2,7 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхотурье* | -16,5 | -14,4 | -5,1 | 3,0 | 9,8 | 15,5 | 17,6 | 14,4 | 8,8 | 1,5 | -7,2 | -13,5 | 1,2 |
| Екатеринбург* | -13,7 | -11,9 | -4,1 | 4,5 | 11,4 | 16,6 | 18,6 | 15,6 | 9,9 | 2,5 | -5,5 | -11,2 | 2,7 |
| Ивдель* | -19,3 | -16,4 | -6,3 | 1,4 | 8,2 | 14,6 | 17,3 | 13,7 | 7,8 | 0,3 | -9,1 | -15,9 | -0,3 |
| Каменск-Уральский* | -15,1 | -13,4 | -5,3 | 4,5 | 11,6 | 16,8 | 18,6 | 15,7 | 10,0 | 2,8 | -5,9 | -12,4 | 2,3 |
| Туринск* | -16,6 | -14,6 | -5,7 | 3,3 | 10,6 | 16,1 | 18,2 | 15,0 | 9,3 | 1,9 | -7,2 | -13,6 | 1,4 |
| Шамары* | -15,4 | -13,6 | -5,3 | 3,1 | 10,4 | 15,7 | 17,7 | 14,7 | 9,1 | 1,8 | -6,2 | -12,6 | 1,6 |
| Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владикавказ* | -2,9 | -2,0 | 2,7 | 9,4 | 14,1 | 17,7 | 20,3 | 19,8 | 15,2 | 9,5 | 3,7 | -0,9 | 8,9 |
| Смоленская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязьма | -9,8 | -9,0 | -4,3 | 4,3 | 11,3 | 15,4 | 16,6 | 15,4 | 10,2 | 4,1 | -1,9 | -6,4 | 3,8 |
| Смоленск* | -7,5 | -6,9 | -1,8 | 5,9 | 12,4 | 15,8 | 17,4 | 16,0 | 10,7 | 5,0 | -0,8 | -5,2 | 5,1 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзгир | -4,9 | -3,6 | 1,6 | 10,3 | 17,4 | 22,0 | 25,0 | 23,7 | 17,8 | 10,1 | 4,0 | -1,3 | 10,2 |
| Кисловодск | -3,3 | -2,4 | 1,5 | 8,0 | 13,0 | 16,2 | 18,6 | 18,2 | 13,9 | 8,3 | 3,2 | -1,1 | 7,7 |
| Невинномысск | -4,5 | -3,3 | 1,8 | 9,7 | 15,6 | 19,4 | 22,1 | 21,5 | 16,4 | 9,8 | 3,9 | -1,5 | 9,2 |
| Пятигорск | -4,2 | -3,0 | 1,1 | 8,9 | 14,6 | 18,3 | 21,1 | 20,5 | 15,5 | 8,9 | 3,2 | -1,4 | 8,6 |
| Ставрополь* | -2,9 | -2,4 | 2,2 | 9,8 | 15,0 | 19,0 | 22,1 | 21,4 | 16,2 | 9,8 | 3,7 | -0,7 | 9,4 |
| Тамбовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамбов* | -8,8 | -8,4 | -2,7 | 7,5 | 14,9 | 18,3 | 20,1 | 18,6 | 12,7 | 5,6 | -1,0 | -6,2 | 5,9 |
| Республика Татарстан (Татарстан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бугульма | -14,3 | -13,7 | -8,0 | 2,4 | 11,4 | 16,3 | 18,1 | 16,4 | 10,2 | 2,1 | -5,8 | -11,6 | 2,0 |
| Елабуга* | -12,4 | -11,7 | -4,2 | 5,2 | 13,2 | 17,5 | 19,8 | 17,2 | 11,4 | 3,9 | -3,6 | -10,0 | 3,9 |
| Казань* | -11,6 | -10,9 | -4,3 | 5,3 | 13,2 | 17,6 | 19,7 | 17,4 | 11,5 | 4,2 | -3,2 | -8,9 | 4,2 |
| Тверская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бежецк | -10,7 | -10,2 | -5,2 | 3,2 | 10,8 | 15,2 | 17,1 | 15,4 | 9,8 | 3,6 | -2,3 | -7,7 | 3,2 |
| Тверь* | -8,8 | -7,8 | -2,2 | 5,4 | 12,3 | 16,3 | 18,3 | 16,3 | 10,5 | 4,5 | -1,4 | -6,1 | 4,8 |
| Ржев | -10,0 | -8,9 | -4,2 | 4,1 | 11,2 | 15,6 | 17,1 | 15,8 | 10,3 | 4,1 | -1,4 | -6,3 | 4,0 |
| Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровское* | -21,4 | -19,2 | -9,7 | -1,8 | 6,2 | 14,6 | 18,0 | 14,0 | 7,7 | -0,8 | -11,5 | -18,1 | -1,9 |
| Колпашево* | -20,2 | -17,8 | -8,6 | 0,0 | 7,9 | 15,5 | 18,4 | 14,7 | 8,3 | 0,3 | -10,1 | -17,2 | -0,7 |
| Средний Васюган* | -20,0 | -17,7 | -8,1 | 0,0 | 7,7 | 15,5 | 18,4 | 14,4 | 8,2 | 0,1 | -10,3 | -17,0 | -0,7 |
| Томск* | -18,1 | -16,0 | -7,4 | 1,6 | 9,6 | 16,0 | 18,7 | 15,4 | 9,0 | 1,4 | -8,4 | -15,4 | 0,5 |
| Усть-Озерное* | -21,1 | -18,3 | -9,0 | -0,6 | 7,2 | 15,4 | 18,5 | 14,4 | 7,6 | -0,8 | -11,5 | -18,4 | -1,4 |
| Республика Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл* | -29,3 | -24,4 | -11,0 | 4,7 | 12,2 | 18,4 | 20,3 | 17,4 | 10,3 | 1,1 | -13,4 | -25,8 | -1,6 |
| Тульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тула* | -8,2 | -7,9 | -2,1 | 6,6 | 13,7 | 17,1 | 18,9 | 17,2 | 11,4 | 5,3 | -0,9 | -5,6 | 5,5 |
| Тюменская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березово* - Ханты-Мансийский АО - Югра | -22,1 | -20,3 | -10,7 | -3,8 | 3,9 | 12,3 | 16,4 | 12,5 | 6,4 | -2,3 | -12,8 | -18,8 | -3,3 |
| Демьянское* | -18,9 | -16,7 | -7,4 | 0,7 | 8,3 | 15,3 | 18,0 | 14,3 | 8,4 | 0,6 | -9,4 | -15,9 | -0,2 |
| Кондинское* - Ханты-Мансийский АО - Югра | -18,9 | -17,0 | -7,9 | 0,6 | 8,7 | 16,0 | 18,8 | 15,2 | 8,8 | 0,7 | -9,1 | -15,6 | 0,0 |
| Леуши* | -17,8 | -15,7 | -6,2 | 1,6 | 9,0 | 15,7 | 18,3 | 14,7 | 8,7 | 0,8 | -8,5 | -14,8 | 0,5 |
| Марресаля* | -21,8 | -22,3 | -17,6 | -13,1 | -5,1 | 2,3 | 7,4 | 6,9 | 3,7 | -4,1 | -12,6 | -17,3 | -7,8 |
| Надым* | -23,8 | -22,7 | -14,1 | -7,7 | 0,2 | 10,2 | 15,6 | 12,0 | 5,7 | -4,0 | -15,3 | -20,6 | -5,4 |
| Октябрьское* | -20,8 | -18,5 | -8,8 | -1,8 | 5,7 | 13,5 | 17,1 | 13,1 | 7,0 | -1,4 | -11,5 | -17,7 | -2,0 |
| Салехард* | -24,2 | -23,2 | -15,2 | -8,8 | -0,8 | 9,0 | 14,4 | 11,1 | 5,3 | -3,8 | -15,1 | -20,4 | -6,0 |
| Сосьва* | -22,4 | -19,6 | -9,3 | -2,0 | 5,5 | 13,1 | 17,0 | 12,9 | 6,8 | -1,6 | -12,8 | -18,9 | -2,6 |
| Сургут* | -22,0 | -19,6 | -13,3 | -3,5 | 4,1 | 13,0 | 16,9 | 14,0 | 7,8 | -1,4 | -13,2 | -20,3 | -3,1 |
| Тарко-Сале* - Ямало-Ненецкий АО | -25,1 | -23,5 | -15,0 | -8,1 | 0,0 | 11,0 | 16,3 | 12,4 | 5,7 | -4,4 | -16,2 | -21,6 | -5,7 |
| Тобольск* | -18,4 | -16,5 | -7,3 | 2,1 | 10,0 | 16,3 | 18,5 | 15,0 | 9,1 | 1,5 | -8,1 | -15,2 | 0,6 |
| Тюмень* | -16,1 | -14,1 | -5,7 | 3,8 | 11,1 | 16,6 | 18,5 | 15,5 | 9,7 | 2,3 | -6,8 | -13,3 | 1,8 |
| Угут* | -20,5 | -18,2 | -8,7 | -1,0 | 6,5 | 14,6 | 17,8 | 14,0 | 7,8 | -0,4 | -11,1 | -17,6 | -1,4 |
| Уренгой* | -26,5 | -24,9 | -16,7 | -10,0 | -1,6 | 9,7 | 15,5 | 11,7 | 5,0 | -5,5 | -17,7 | -22,8 | -7,0 |
| Ханты-Мансийск* | -20,1 | -18,1 | -8,5 | -0,8 | 7,1 | 14,7 | 18,0 | 14,1 | 7,9 | -0,4 | -10,3 | -16,7 | -1,1 |
| Удмуртская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глазов | -14,9 | -14,0 | -8,0 | 2,0 | 9,9 | 15,8 | 17,8 | 15,4 | 9,1 | 1,8 | -6,2 | -12,6 | 1,3 |
| Ижевск* | -13,4 | -12,3 | -5,1 | 3,8 | 11,7 | 16,5 | 18,6 | 15,9 | 10,1 | 2,7 | -4,9 | -10,9 | 2,7 |
| Сарапул* | -13,2 | -12,1 | -5,0 | 4,2 | 12,2 | 17,0 | 19,1 | 16,4 | 10,6 | 3,1 | -4,6 | -10,6 | 3,1 |
| Ульяновская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сурское | -13,2 | -12,5 | -6,1 | 4,8 | 13,0 | 17,1 | 18,7 | 17,2 | 11,3 | 3,6 | -3,1 | -8,9 | 3,5 |
| Ульяновск* | -10,5 | -11,0 | -4,5 | 5,9 | 13,9 | 18,2 | 19,9 | 17,8 | 12,2 | 4,6 | -2,6 | -8,2 | 4,6 |
| Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аян | -19,7 | -17,6 | -11,6 | -3,8 | 0,8 | 5,6 | 11,4 | 13,2 | 9,6 | 0,4 | -11,0 | -17,4 | -3,3 |
| Байдуков* | -20,0 | -19,2 | -13,4 | -4,4 | 2,1 | 11,0 | 15,0 | 15,8 | 11,8 | 3,7 | -7,0 | -15,8 | -1,7 |
| Бикин* | -20,6 | -15,9 | -5,7 | 5,4 | 12,8 | 18,2 | 21,6 | 20,3 | 13,7 | 5,3 | -6,3 | -17,5 | 2,6 |
| Бира | -22,0 | -16,6 | -8,2 | 2,7 | 10,2 | 16,5 | 20,1 | 18,5 | 12,0 | 2,6 | -10,1 | -19,5 | 0,5 |
| Биробиджан* | -22,3 | -16,6 | -6,7 | 4,4 | 12,1 | 18,1 | 21,0 | 19,5 | 12,8 | 3,9 | -8,6 | -20,0 | 1,5 |
| Вяземский* | -19,8 | -15,5 | -6,1 | 5,0 | 12,7 | 18,2 | 21,5 | 20,0 | 13,6 | 5,2 | -6,6 | -17,0 | 2,6 |
| Гвасюги* | -23,8 | -19,0 | -8,9 | 2,5 | 10,4 | 16,4 | 20,0 | 18,5 | 11,6 | 2,4 | -9,6 | -20,9 | 0,0 |
| Гроссевичи | -14,8 | -11,9 | -6,0 | 0,4 | 4,3 | 8,4 | 13,0 | 15,9 | 13,1 | 5,9 | -4,0 | -11,8 | 1,0 |
| Де-Кастри | -19,4 | -15,8 | -9,3 | -1,5 | 3,2 | 8,5 | 13,2 | 15,3 | 12,0 | 3,2 | -8,1 | -16,2 | -1,2 |
| Джаорэ* | -19,5 | -17,6 | -11,1 | -2,6 | 3,2 | 11,6 | 15,6 | 16,1 | 11,4 | 2,8 | -7,9 | -16,5 | -1,2 |
| Екатерино-Никольское* | -19,8 | -15,2 | -5,9 | 4,9 | 12,6 | 18,3 | 21,4 | 19,8 | 13,3 | 4,4 | -7,6 | -17,7 | 2,4 |
| Им. Полины Осипенко* | -26,8 | -21,4 | -11,0 | 0,4 | 8,3 | 15,1 | 18,2 | 17,0 | 10,7 | 1,2 | -13,0 | -24,6 | -2,2 |
| Комсомольск-на-Амуре* | -24,9 | -19,7 | -9,1 | 2,5 | 10,8 | 17,4 | 20,8 | 19,1 | 12,5 | 3,2 | -10,1 | -21,5 | 0,1 |
| Нижнетамбовское* | -25,4 | -21,1 | -10,9 | 1,0 | 9,5 | 16,2 | 19,5 | 18,1 | 11,7 | 2,8 | -10,2 | -21,9 | -0,9 |
| Николаевск-на-Амуре* | -22,1 | -19,1 | -11,6 | -2,3 | 5,0 | 13,1 | 16,6 | 16,1 | 10,5 | 1,9 | -10,0 | -19,5 | -1,8 |
| Облучье* | -25,6 | -20,3 | -9,8 | 2,8 | 10,9 | 16,9 | 20,0 | 17,9 | 10,9 | 1,5 | -12,0 | -23,3 | -0,8 |
| Охотск* | -20,8 | -18,7 | -12,8 | -4,5 | 1,9 | 7,6 | 12,5 | 13,4 | 8,6 | -1,8 | -13,7 | -19,4 | -4,0 |
| Сизиман | -18,2 | -15,3 | -9,3 | -1,2 | 2,9 | 7,5 | 12,6 | 14,7 | 11,4 | 3,2 | -7,5 | -14,9 | -1,2 |
| Советская Гавань* | -16,0 | -13,7 | -6,7 | 0,9 | 6,0 | 10,9 | 14,8 | 16,8 | 12,9 | 5,6 | -4,3 | -12,8 | 1,2 |
| Софийский Прииск* | -31,0 | -25,8 | -15,9 | -3,9 | 5,4 | 12,4 | 15,5 | 13,0 | 5,9 | -4,5 | -19,5 | -29,8 | -6,5 |
| Средний Ургал | -31,1 | -23,0 | -12,1 | 0,2 | 8,1 | 14,8 | 18,8 | 16,5 | 9,5 | -0,8 | -16,6 | -28,6 | -3,7 |
| Троицкое* | -21,8 | -17,6 | -8,1 | 3,3 | 11,6 | 17,8 | 21,0 | 19,5 | 13,2 | 4,4 | -7,8 | -18,7 | 1,4 |
| Хабаровск* | -20,3 | -16,0 | -6,7 | 4,5 | 12,3 | 18,1 | 21,3 | 19,7 | 13,6 | 4,9 | -7,2 | -17,7 | 2,2 |
| Чумикан* | -21,7 | -17,8 | -10,1 | -2,2 | 2,8 | 8,6 | 12,6 | 14,2 | 9,9 | 1,0 | -12,0 | -20,4 | -2,9 |
| Энкэн | -20,2 | -17,3 | -11,3 | -4,0 | 1,4 | 6,1 | 11,5 | 13,3 | 8,9 | -0,5 | -11,4 | -17,5 | -3,4 |
| Республика Хакасия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абакан* | -18,6 | -16,4 | -6,1 | 3,9 | 11,3 | 17,7 | 19,9 | 16,8 | 9,9 | 2,0 | -7,6 | -15,5 | 1,5 |
| Шира* | -17,0 | -15,4 | -7,0 | 2,4 | 9,6 | 15,9 | 18,1 | 15,2 | 9,0 | 1,6 | -7,6 | -14,5 | 0,9 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнеуральск* | -16,7 | -15,8 | -8,2 | 3,7 | 11,7 | 16,4 | 17,7 | 15,5 | 9,8 | 2,3 | -6,2 | -13,7 | 1,4 |
| Нязепетровск* | -15,1 | -13,4 | -5,6 | 3,5 | 10,6 | 15,6 | 17,4 | 14,7 | 9,2 | 2,0 | -6,0 | -12,5 | 1,7 |
| Челябинск* | -15,0 | -13,5 | -5,8 | 4,7 | 12,4 | 17,6 | 19,2 | 16,7 | 11,0 | 3,5 | -5,3 | -12,2 | 2,8 |
| Чеченская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грозный* | -2,2 | -1,9 | 3,5 | 10,9 | 16,5 | 21,0 | 24,0 | 22,9 | 18,0 | 10,8 | 4,7 | -0,3 | 10,7 |
| Чувашская Республика - Чувашия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порецкое* | -10,8 | -10,5 | -4,3 | 5,7 | 13,2 | 17,0 | 18,9 | 16,9 | 11,2 | 4,1 | -3,0 | -8,5 | 4,2 |
| Чебоксары | -13,0 | -12,4 | -6,0 | 3,6 | 12,0 | 16,5 | 18,6 | 16,9 | 10,8 | 3,3 | -3,7 | -10,0 | 3,0 |
| Чукотский АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анадырь* | -21,1 | -22,2 | -19,7 | -13,3 | -1,9 | 6,1 | 11,4 | 10,1 | 4,6 | -5,0 | -13,8 | -19,8 | -7,0 |
| Березово | -22,7 | -26,2 | -23,4 | -14,4 | -2,0 | 8,6 | 12,1 | 9,5 | 3,1 | -8,7 | -18,7 | -25,3 | -9,0 |
| Марково* | -25,7 | -25,3 | -21,5 | -13,8 | 0,0 | 11,5 | 14,5 | 11,2 | 4,4 | -7,7 | -18,7 | -25,0 | -8,0 |
| Омолон* | -36,5 | -34,9 | -25,8 | -13,5 | 2,1 | 12,0 | 14,5 | 10,4 | 3,2 | -10,6 | -26,5 | -35,6 | -11,8 |
| Островное* | -34,2 | -32,8 | -24,4 | -13,2 | 1,8 | 11,9 | 14,0 | 9,8 | 2,7 | -11,0 | -25,2 | -32,9 | -11,1 |
| Усть-Олой* | -36,1 | -34,3 | -25,4 | -13,1 | 2,3 | 12,0 | 13,9 | 9,8 | 2,9 | -10,9 | -26,5 | -34,6 | -11,7 |
| Эньмувеем* | -25,8 | -25,7 | -22,7 | -15,4 | -0,7 | 10,5 | 13,5 | 9,9 | 2,9 | -8,9 | -19,3 | -24,8 | -8,9 |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алдан | -26,9 | -24,3 | -15,5 | -4,4 | 5,2 | 13,7 | 16,5 | 13,3 | 4,9 | -6,5 | -18,7 | -25,4 | -5,7 |
| Аллах-Юнь | -44,1 | -39,2 | -26,6 | -11,4 | 2,3 | 10,9 | 14,7 | 11,4 | 3,5 | -12,2 | -32,2 | -42,7 | -13,8 |
| Амга* | -41,1 | -37,0 | -22,8 | -5,6 | 7,4 | 15,5 | 18,3 | 14,3 | 5,5 | -8,8 | -29,0 | -39,6 | -10,2 |
| Батамай* | -41,1 | -36,7 | -23,0 | -7,3 | 5,3 | 14,2 | 17,5 | 13,6 | 4,9 | -9,8 | -30,0 | -39,5 | -11,0 |
| Бердигястях* | -38,5 | -33,5 | -20,9 | -6,3 | 5,9 | 14,3 | 17,1 | 12,9 | 4,1 | -8,7 | -27,3 | -36,9 | -9,8 |
| Буяга* | -36,6 | -32,3 | -20,5 | -5,5 | 6,2 | 14,3 | 17,2 | 13,3 | 4,8 | -7,5 | -25,4 | -34,8 | -8,9 |
| Верхоянск* | -45,9 | -42,6 | -29,7 | -12,2 | 3,7 | 13,3 | 16,2 | 11,5 | 2,5 | -14,5 | -35,4 | -43,3 | -14,7 |
| Вилюйск* | -36,6 | -31,6 | -19,1 | -5,8 | 6,0 | 15,3 | 18,7 | 14,4 | 5,4 | -7,6 | -26,2 | -34,6 | -8,5 |
| Витим* | -29,0 | -25,4 | -14,4 | -2,7 | 6,6 | 15,0 | 18,1 | 14,6 | 6,5 | -3,4 | -17,1 | -26,5 | -4,8 |
| Воронцово | -37,9 | -36,2 | -28,8 | -16,8 | -2,6 | 9,3 | 11,9 | 8,7 | 1,5 | -13,2 | -29,7 | -35,9 | -14,2 |
| Джалинда* | -38,3 | -35,9 | -26,3 | -14,0 | -2,2 | 9,3 | 14,1 | 9,7 | 1,6 | -12,6 | -30,0 | -35,0 | -13,3 |
| Джарджан* | -38,0 | -34,5 | -23,8 | -11,6 | 0,4 | 10,9 | 15,1 | 11,2 | 2,9 | -11,4 | -29,2 | -35,6 | -12,0 |
| Джикимда* | -34,0 | -29,4 | -17,4 | -3,4 | 7,0 | 14,8 | 17,7 | 14,1 | 5,8 | -5,2 | -21,7 | -31,5 | -6,9 |
| Дружина | -39,4 | -37,0 | -28,0 | -14,5 | 0,4 | 11,5 | 13,7 | 10,5 | 2,9 | -12,4 | -29,6 | -37,0 | -13,2 |
| Екючю | -45,9 | -41,8 | -29,2 | -13,1 | 2,2 | 12,5 | 14,6 | 10,5 | 2,1 | -13,9 | -35,5 | -43,2 | -15,1 |
| Жиганск* | -38,3 | -34,4 | -22,7 | -9,9 | 2,1 | 12,4 | 16,3 | 12,1 | 3,6 | -10,5 | -29,1 | -36,3 | -11,2 |
| Зырянка* | -36,0 | -33,6 | -24,6 | -11,3 | 3,7 | 13,5 | 16,1 | 12,0 | 4,2 | -10,4 | -26,9 | -35,0 | -10,7 |
| Исить* | -34,8 | -31,1 | -19,3 | -4,9 | 6,5 | 14,7 | 17,9 | 14,5 | 6,3 | -5,4 | -23,2 | -32,7 | -7,6 |
| Иэма* | -44,3 | -41,8 | -30,7 | -14,7 | 0,6 | 9,7 | 13,7 | 10,5 | 2,1 | -14,3 | -34,7 | -42,0 | -15,5 |
| Крест-Хальджай* | -43,5 | -38,0 | -22,0 | -5,5 | 7,2 | 15,8 | 18,8 | 14,6 | 5,7 | -9,1 | -30,6 | -41,9 | -10,7 |
| Кюсюр* | -37,6 | -34,7 | -26,1 | -14,7 | -2,6 | 8,3 | 12,7 | 9,7 | 2,2 | -11,6 | -29,2 | -34,9 | -13,2 |
| Ленск* | -29,1 | -25,2 | -14,7 | -3,3 | 6,4 | 14,8 | 17,7 | 13,9 | 5,8 | -4,9 | -19,3 | -27,6 | -5,4 |
| Нагорный* | -28,9 | -25,7 | -17,0 | -5,8 | 4,4 | 12,3 | 14,9 | 12,1 | 4,1 | -7,7 | -21,3 | -28,0 | -7,2 |
| Нера* | -45,7 | -41,2 | -27,6 | -9,9 | 4,9 | 14,1 | 16,4 | 12,3 | 3,7 | -13,3 | -34,9 | -44,7 | -13,8 |
| Нюрба* | -35,2 | -31,3 | -19,4 | -5,9 | 6,0 | 14,5 | 17,5 | 13,5 | 4,9 | -7,4 | -25,1 | -33,2 | -8,4 |
| Нюя | -30,0 | -26,8 | -15,9 | -3,5 | 6,3 | 14,9 | 18,1 | 14,5 | 6,8 | -3,5 | -20,1 | -28,6 | -5,7 |
| Оймякон* | -46,3 | -42,7 | -31,4 | -13,6 | 2,8 | 12,2 | 14,7 | 10,5 | 2,1 | -15,1 | -36,0 | -45,5 | -15,7 |
| Олекминск* | -31,4 | -27,2 | -15,4 | -3,2 | 7,2 | 15,2 | 18,2 | 14,5 | 6,0 | -5,1 | -20,8 | -29,7 | -6,0 |
| Оленек* | -37,0 | -33,7 | -22,5 | -11,3 | -0,7 | 10,2 | 15,1 | 10,9 | 2,3 | -11,4 | -28,3 | -33,5 | -11,6 |
| Охотский Перевоз* | -42,5 | -38,1 | -23,5 | -6,1 | 6,8 | 15,1 | 17,9 | 13,9 | 5,4 | -8,7 | -29,6 | -40,6 | -10,8 |
| Сангар* | -38,1 | -33,4 | -20,7 | -6,8 | 5,3 | 14,8 | 18,4 | 14,5 | 5,4 | -9,0 | -27,8 | -36,7 | -9,5 |
| Саскылах* | -35,1 | -34,6 | -28,3 | -18,5 | -6,8 | 5,5 | 11,6 | 8,4 | 1,1 | -13,1 | -27,8 | -32,3 | -14,2 |
| Среднеколымск* | -35,8 | -33,9 | -25,9 | -13,5 | 1,4 | 11,6 | 14,6 | 10,7 | 3,4 | -10,6 | -26,4 | -34,2 | -11,5 |
| Сунтар* | -32,9 | -29,1 | -17,7 | -4,6 | 6,7 | 15,2 | 18,2 | 14,2 | 5,7 | -6,0 | -22,9 | -30,9 | -7,0 |
| Сухана* | -41,7 | -38,2 | -25,8 | -11,9 | 0,6 | 11,3 | 15,3 | 10,6 | 2,4 | -12,1 | -31,5 | -38,1 | -13,3 |
| Сюльдюкар | -37,6 | -33,8 | -21,2 | -8,5 | 3,6 | 13,2 | 16,4 | 12,6 | 4,5 | -7,4 | -26,9 | -35,1 | -10,0 |
| Сюрен-Кюель | -34,6 | -32,4 | -23,6 | -12,7 | -0,2 | 9,3 | 12,7 | 9,9 | 1,7 | -12,1 | -27,4 | -33,1 | -11,9 |
| Токо* | -37,9 | -33,1 | -21,5 | -7,4 | 4,3 | 12,1 | 14,8 | 11,5 | 3,7 | -9,2 | -26,9 | -36,4 | -10,5 |
| Томмот* | -34,8 | -30,3 | -18,6 | -4,2 | 6,5 | 14,5 | 17,2 | 13,6 | 5,3 | -6,6 | -23,5 | -32,8 | -7,8 |
| Томпо* | -43,3 | -38,8 | -26,4 | -10,3 | 4,4 | 13,3 | 16,1 | 11,8 | 3,1 | -13,1 | -33,5 | -41,9 | -13,2 |
| Туой-Хая* | -33,2 | -29,3 | -18,8 | -6,4 | 4,3 | 13,3 | 16,5 | 13,0 | 5,4 | -6,3 | -23,6 | -31,2 | -8,0 |
| Тяня* | -32,8 | -28,4 | -17,2 | -3,8 | 6,2 | 14,2 | 17,1 | 13,3 | 5,0 | -6,1 | -21,9 | -31,0 | -7,1 |
| Усть-Мая* | -40,2 | -34,7 | -19,8 | -3,8 | 7,7 | 15,6 | 18,4 | 14,6 | 6,1 | -7,3 | -27,3 | -38,6 | -9,1 |
| Усть-Миль* | -38,0 | -33,1 | -19,9 | -4,0 | 7,3 | 15,0 | 17,8 | 14,1 | 5,7 | -7,2 | -26,2 | -36,6 | -8,8 |
| Усть-Мома* | -42,9 | -39,3 | -27,8 | -11,9 | 4,2 | 13,6 | 15,9 | 11,5 | 3,1 | -13,7 | -33,0 | -41,4 | -13,5 |
| Чульман* | -31,1 | -26,2 | -16,2 | -5,0 | 4,7 | 13,2 | 16,1 | 13,0 | 4,5 | -7,2 | -21,2 | -29,8 | -7,1 |
| Чурапча* | -41,9 | -36,8 | -22,1 | -5,7 | 7,2 | 15,6 | 18,7 | 14,4 | 5,2 | -9,6 | -30,1 | -40,5 | -10,5 |
| Шелагонцы* | -40,9 | -37,0 | -24,8 | -11,2 | 1,5 | 11,5 | 15,1 | 10,6 | 2,4 | -11,2 | -30,3 | -37,7 | -12,7 |
| Эйк* | -36,7 | -33,5 | -22,8 | -10,7 | 1,3 | 11,2 | 15,7 | 11,4 | 2,7 | -10,8 | -27,4 | -34,2 | -11,1 |
| Якутск* | -39,2 | -34,7 | -20,5 | -4,8 | 7,5 | 16,2 | 19,3 | 15,2 | 5,9 | -7,9 | -27,8 | -37,8 | -9,1 |
| Ярославская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ярославль* | -10,3 | -9,6 | -3,5 | 4,7 | 11,7 | 16,0 | 18,1 | 15,8 | 10,1 | 3,9 | -2,6 | -7,6 | 3,9 |

--------------------------------

<1> Для станций, отмеченных "*", климатические параметры рассчитаны за период наблюдений 1965 - 2015 гг.

## 6 Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле

6.1 Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле, °C, приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Пункт | Максимальная амплитуда температуры воздуха | Пункт | Максимальная амплитуда температуры воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| Александров Гай (Саратовская область) | 23 | Махачкала (Республика Дагестан) | 18 |
| Анучино* <1> (Приморский край) | 24 | Октябрьский Городок (Саратовская область) | 26 |
| Армавир (Краснодарский край) | 23 | Оренбург (Оренбургская область) | 23 |
| Архара* (Амурская область) | 25 | Поярково* (Амурская область) | 23 |
| Астрахань (Астраханская область) | 22 | Приморско-Ахтарск (Краснодарский край) | 16 |
| Белогорск* (Амурская область) | 19 | Пятигорск (Ставропольский край) | 22 |
| Бикин (Хабаровский край) | 23 | Ростов-на-Дону (Ростовская область) | 19 |
| Благовещенск (Амурская область) | 20 | Рубцовск (Алтайский край) | 25 |
| Верхний Баскунчак* (Астраханская область) | 21 | Саратов (Саратовская область) | 21 |
| Волгоград* (Волгоградская область) | 18 | Славгород (Алтайский край) | 23 |
| Вяземский* (Хабаровский край) | 21 | Сочи (Краснодарский край) | 18 |
| Гигант (Ростовская область) | 21 | Ставрополь* (Ставропольский край) | 18 |
| Грозный (Чеченская Республика) | 25 | Таганрог* (Ростовская область) | 15 |
| Дальнереченск* (Приморский край) | 20 | Феодосия (Республика Крым) | 23 |
| Дербент* (Республика Дагестан) | 16 | Хабаровск (Хабаровский край) | 20 |
| Екатерино-Никольское (Хабаровский край) | 25 | Цимлянск (Ростовская область) | 18 |
| Керчь (Республика Крым) | 25 | Элиста (Республика Калмыкия) | 23 |
| Кировский* (Приморский край) | 20 | Эльтон* (Волгоградская область) | 21 |
| Краснодар (Краснодарский край) | 23 |  |  |
| Примечание - Максимальная амплитуда температуры воздуха - разность между максимальным и минимальным значениями температуры воздуха в течение суток за многолетний период. Приведены данные для пунктов со средней суточной температурой воздуха в июле >= 21 °C. |

--------------------------------

<1> Для станций, отмеченных "*", климатические параметры рассчитаны за период наблюдений 1965 - 2015 гг.

## 7 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара

7.1 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа, приведено в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Республика, край, область, пункт, административный округ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Республика Адыгея (Адыгея) |
| Майкоп | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 8,7 | 12,5 | 15,4 | 17,4 | 16,8 | 13,5 | 9,9 | 7,6 | 5,7 | 10,3 |
| Алтайский край |
| Алейск* <1> | 1,7 | 1,9 | 3,2 | 5,6 | 8,2 | 12,8 | 15,9 | 13,5 | 8,9 | 5,9 | 3,5 | 2,1 | 6,9 |
| Барнаул* | 1,7 | 1,8 | 3,0 | 5,2 | 7,6 | 12,6 | 15,6 | 13,3 | 8,8 | 5,7 | 3,4 | 2,1 | 6,7 |
| Бийск-Зональная* | 1,7 | 1,8 | 3,1 | 5,5 | 8,2 | 13,2 | 16,0 | 13,7 | 9,2 | 6,0 | 3,5 | 2,1 | 7,0 |
| Змеиногорск* | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 5,4 | 8,1 | 12,5 | 15,0 | 12,7 | 8,5 | 5,7 | 3,5 | 2,3 | 6,7 |
| Родино* | 1,7 | 1,8 | 3,1 | 5,5 | 7,4 | 11,5 | 14,6 | 12,2 | 8,2 | 5,7 | 3,5 | 2,2 | 6,5 |
| Рубцовск* | 1,7 | 1,9 | 3,2 | 5,7 | 8,4 | 12,6 | 15,6 | 13,1 | 8,8 | 5,9 | 3,5 | 2,1 | 6,9 |
| Славгород* | 1,6 | 1,7 | 3,1 | 5,6 | 7,5 | 11,6 | 14,8 | 12,5 | 8,4 | 5,8 | 3,5 | 2,1 | 6,5 |
| Тогул* | 1,8 | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 7,7 | 12,7 | 15,6 | 13,6 | 9,0 | 5,7 | 3,4 | 2,1 | 6,8 |
| Республика Алтай |
| Катанда* | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 4,6 | 6,9 | 10,7 | 12,8 | 11,2 | 7,5 | 4,8 | 2,6 | 1,4 | 5,7 |
| Кош-Агач* | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 3,3 | 5,1 | 7,8 | 9,5 | 8,2 | 5,4 | 3,3 | 1,6 | 0,8 | 4,1 |
| Онгудай* | 1,2 | 1,5 | 2,8 | 4,6 | 7,0 | 10,9 | 13,1 | 11,4 | 7,6 | 4,8 | 2,5 | 1,5 | 5,8 |
| Амурская область |
| Архара* | 0,7 | 1,0 | 2,2 | 4,6 | 8,1 | 14,6 | 19,3 | 17,5 | 10,6 | 4,8 | 2,1 | 0,9 | 7,2 |
| Белогорск* | 0,7 | 1,1 | 2,2 | 4,4 | 7,5 | 13,9 | 18,8 | 16,5 | 9,8 | 4,5 | 1,9 | 0,8 | 6,8 |
| Благовещенск* | 0,8 | 1,2 | 2,3 | 4,3 | 7,7 | 14,5 | 19,4 | 17,1 | 10,1 | 4,6 | 2,0 | 1,0 | 7,1 |
| Бомнак* | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 3,4 | 6,3 | 11,9 | 15,6 | 13,8 | 8,2 | 3,6 | 1,2 | 0,5 | 5,6 |
| Братолюбовка* | 0,6 | 0,9 | 2,0 | 4,2 | 7,4 | 13,7 | 18,5 | 16,3 | 9,6 | 4,4 | 1,8 | 0,8 | 6,7 |
| Бысса* | 0,5 | 0,8 | 1,7 | 3,9 | 7,0 | 12,8 | 17,1 | 15,1 | 9,2 | 4,2 | 1,6 | 0,6 | 6,2 |
| Ерофей Павлович* | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 3,4 | 5,9 | 11,6 | 15,1 | 12,9 | 7,3 | 3,4 | 1,4 | 0,7 | 5,4 |
| Завитинск* | 0,7 | 1,0 | 2,1 | 4,4 | 7,6 | 14,0 | 18,8 | 16,8 | 10,0 | 4,6 | 1,9 | 0,9 | 6,9 |
| Норск | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 3,8 | 6,9 | 13,3 | 18 | 16,0 | 9,5 | 4,2 | 1,5 | 0,6 | 6,4 |
| Норский Склад* | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 3,9 | 7,2 | 13,4 | 17,6 | 15,4 | 9,0 | 4,1 | 1,5 | 0,6 | 6,3 |
| Огорон | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 3,3 | 6,0 | 11,3 | 15,2 | 13,4 | 8,0 | 3,4 | 1,3 | 0,6 | 5,4 |
| Поярково* | 0,7 | 1,0 | 2,3 | 4,5 | 7,8 | 14,6 | 19,6 | 17,4 | 10,3 | 4,8 | 2,1 | 0,9 | 7,2 |
| Свободный* | 0,6 | 0,9 | 1,9 | 4,0 | 7,0 | 13,4 | 18,1 | 15,8 | 9,2 | 4,0 | 1,6 | 0,7 | 6,4 |
| Сковородино* | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 3,5 | 6,2 | 12,1 | 16,0 | 13,4 | 7,6 | 3,4 | 1,3 | 0,6 | 5,6 |
| Тыган-Уркан | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 3,1 | 5,7 | 11,6 | 16,1 | 14,2 | 8,1 | 3,5 | 1,3 | 0,7 | 5,6 |
| Тында* | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 3,2 | 5,7 | 11,0 | 14,7 | 12,5 | 7,1 | 3,1 | 1,1 | 0,5 | 5,1 |
| Унаха | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 3,1 | 5,6 | 10,8 | 14,5 | 12,3 | 7,1 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 5,0 |
| Усть-Нюкжа* | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 3,0 | 5,5 | 10,8 | 14,5 | 12,6 | 7,1 | 3,2 | 1,1 | 0,5 | 5,1 |
| Черняево* | 0,6 | 0,9 | 1,9 | 4,1 | 7,2 | 13,3 | 17,6 | 15,1 | 8,8 | 4,0 | 1,5 | 0,7 | 6,3 |
| Шимановск* | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 3,9 | 7,0 | 13,2 | 17,6 | 15,3 | 9,0 | 4,0 | 1,6 | 0,7 | 6,3 |
| Экимчан* | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 3,6 | 6,3 | 11,2 | 14,9 | 13,4 | 8,3 | 4,0 | 1,4 | 0,5 | 5,5 |
| Архангельская область |
| Архангельск | 2,3 | 2,4 | 3,1 | 4,5 | 6,4 | 10,0 | 12,9 | 12,4 | 9,2 | 6,1 | 4,3 | 3,1 | 6,4 |
| Борковская | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 5,4 | 8,6 | 11,4 | 11,0 | 8,1 | 5,2 | 3,5 | 2,4 | 5,5 |
| Емецк | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 4,6 | 6,7 | 10,4 | 13,2 | 12,6 | 9,2 | 6,1 | 4,2 | 3,0 | 6,5 |
| Койнас | 1,9 | 2,0 | 2,8 | 4,1 | 5,8 | 9,2 | 12,1 | 11,6 | 8,6 | 5,5 | 3,8 | 2,6 | 5,8 |
| Котлас | 2,2 | 2,4 | 3,3 | 5,0 | 7,4 | 11,2 | 14,1 | 12,9 | 9,4 | 6,1 | 4,1 | 2,8 | 6,8 |
| Мезень | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 4,1 | 5,8 | 9,1 | 11,9 | 11,6 | 8,7 | 5,7 | 4,0 | 2,9 | 5,9 |
| Онега | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,7 | 6,6 | 10,2 | 12,9 | 12,6 | 9,4 | 6,3 | 4,5 | 3,3 | 6,6 |
| Астраханская область |
| Астрахань | 3,6 | 3,7 | 5,0 | 7,5 | 11,3 | 15,0 | 17,1 | 16,2 | 12,3 | 8,6 | 6,3 | 4,6 | 9,3 |
| Верхний Баскунчак | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 7,1 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | 12,7 | 9,7 | 7,2 | 5,6 | 4,0 | 7,7 |
| Республика Башкортостан |
| Белорецк* | 1,9 | 1,9 | 2,9 | 5,1 | 7,4 | 11,3 | 13,6 | 12,0 | 8,4 | 5,4 | 3,3 | 2,2 | 6,3 |
| Дуван* | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 5,4 | 7,7 | 12,0 | 14,6 | 12,9 | 9,1 | 5,9 | 3,7 | 2,4 | 6,7 |
| Мелеуз* | 2,1 | 2,1 | 3,4 | 6,2 | 8,7 | 12,9 | 15,3 | 13,1 | 9,4 | 6,3 | 4,1 | 2,6 | 7,2 |
| Уфа* | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 6,2 | 8,8 | 13,3 | 15,8 | 13,9 | 9,9 | 6,5 | 4,1 | 2,7 | 7,4 |
| Янаул* | 2,2 | 2,1 | 3,4 | 5,9 | 8,5 | 12,9 | 15,4 | 13,5 | 9,7 | 6,4 | 4,0 | 2,7 | 7,2 |
| Белгородская область |
| Белгород | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 7,2 | 9,9 | 12,8 | 14,9 | 13,7 | 10,2 | 7,7 | 5,7 | 4,4 | 8,2 |
| Брянская область |
| Брянск | 3,1 | 3,2 | 4,1 | 6,8 | 9,6 | 12,9 | 15,0 | 14,3 | 10,7 | 7,5 | 5,4 | 4,0 | 8,1 |
| Республика Бурятия |
| Бабушкин* | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 4,1 | 6,1 | 9,9 | 13,8 | 13,3 | 8,9 | 5,1 | 3,1 | 2,2 | 6,0 |
| Багдарин* | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 4,7 | 8,8 | 12,0 | 10,6 | 5,9 | 2,9 | 1,3 | 0,6 | 4,4 |
| Баргузин* | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 3,6 | 5,9 | 10,7 | 14,5 | 13,1 | 8,1 | 4,3 | 2,2 | 1,1 | 5,6 |
| Кяхта* | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 3,6 | 5,9 | 10,2 | 13,7 | 12,3 | 7,8 | 4,2 | 2,2 | 1,2 | 5,5 |
| Монды* | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 2,9 | 4,7 | 8,7 | 11,7 | 10,3 | 6,1 | 3,5 | 1,9 | 1,2 | 4,6 |
| Нижнеангарск* | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 3,3 | 5,3 | 9,6 | 13,5 | 12,5 | 7,5 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 5,2 |
| Сосново-Озерское* | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 3,1 | 5,0 | 9,7 | 13,2 | 11,7 | 6,9 | 3,6 | 1,9 | 1,1 | 5,0 |
| Уакит* | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2,4 | 4,3 | 8,5 | 11,7 | 10,1 | 5,7 | 2,8 | 1,2 | 0,6 | 4,2 |
| Улан-Удэ* | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 3,7 | 5,8 | 10,2 | 14,0 | 12,8 | 7,9 | 4,3 | 2,2 | 1,1 | 5,5 |
| Хоринск* | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 3,3 | 5,5 | 10,0 | 13,6 | 12,2 | 7,2 | 3,9 | 2,0 | 1,0 | 5,2 |
| Владимирская область |
| Владимир | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 6,1 | 9,0 | 12,4 | 14,6 | 14,3 | 10,2 | 6,8 | 4,7 | 3,5 | 7,5 |
| Муром | 2,6 | 2,6 | 3,7 | 6,3 | 9,2 | 12,5 | 15,0 | 14,0 | 10,3 | 6,8 | 4,8 | 3,4 | 7,6 |
| Волгоградская область |
| Волгоград | 3,0 | 3,3 | 4,8 | 7,1 | 9,9 | 12,8 | 14,0 | 12,8 | 10,2 | 7,4 | 6,0 | 4,4 | 8,0 |
| Костычевка | 2,6 | 2,7 | 4,0 | 7,0 | 9,5 | 12,3 | 14,0 | 12,7 | 9,5 | 6,8 | 5,1 | 3,6 | 7,5 |
| Котельниково | 3,6 | 3,8 | 5,1 | 7,6 | 10,2 | 13,2 | 14,3 | 13,4 | 10,3 | 7,9 | 6,3 | 4,7 | 8,4 |
| Новоаннинский | 2,9 | 3,0 | 4,3 | 7,1 | 10,0 | 13,2 | 15,1 | 13,7 | 10,1 | 7,3 | 5,3 | 3,9 | 8,0 |
| Эльтон | 2,7 | 3,0 | 4,4 | 7,3 | 9,7 | 12,3 | 13,8 | 12,8 | 9,7 | 7,1 | 5,2 | 3,8 | 7,6 |
| Вологодская область |
| Бабаево | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 5,3 | 7,7 | 11,1 | 13,9 | 13,2 | 9,8 | 6,7 | 4,8 | 3,5 | 7,1 |
| Вологда | 2,4 | 2,5 | 3,4 | 5,6 | 8,2 | 12,0 | 14,6 | 13,8 | 9,8 | 6,6 | 4,5 | 3,2 | 7,2 |
| Вытегра | 2,5 | 2,7 | 3,6 | 5,3 | 7,6 | 11,2 | 14,0 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 4,9 | 3,4 | 7,1 |
| Никольск | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 5,3 | 7,7 | 11,5 | 14,2 | 13,1 | 9,5 | 6,1 | 4,2 | 2,9 | 6,9 |
| Тотьма | 2,4 | 2,4 | 3,3 | 5,1 | 7,6 | 11,5 | 14,2 | 13,3 | 9,6 | 6,3 | 4,3 | 3,1 | 6,9 |
| Воронежская область |
| Воронеж | 2,9 | 3,1 | 4,3 | 7,0 | 9,4 | 12,7 | 15,0 | 13,8 | 10,3 | 7,3 | 5,4 | 4,0 | 7,9 |
| Республика Дагестан |
| Дербент | 5,9 | 6,0 | 6,9 | 9,4 | 13,6 | 17,7 | 21,0 | 21,1 | 17,4 | 12,9 | 9,6 | 7,2 | 12,4 |
| Махачкала | 5,3 | 5,5 | 6,6 | 9,2 | 13,2 | 16,6 | 19,8 | 20,0 | 16,3 | 11,9 | 8,8 | 6,5 | 11,6 |
| Южно-Сухокумск | 4,6 | 4,7 | 5,9 | 8,7 | 12,2 | 15,4 | 17,6 | 17,3 | 13,7 | 10,1 | 7,7 | 5,9 | 10,3 |
| Забайкальский край |
| Агинское* | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 3,2 | 5,5 | 10,3 | 14,4 | 12,9 | 7,3 | 3,7 | 1,8 | 1,0 | 5,3 |
| Акша* | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 3,3 | 5,4 | 10,1 | 14,3 | 12,8 | 7,3 | 3,8 | 1,9 | 1,1 | 5,3 |
| Александровский Завод* | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 3,3 | 5,5 | 10,5 | 14,5 | 12,6 | 7,0 | 3,5 | 1,6 | 0,8 | 5,2 |
| Борзя* | 0,6 | 1,0 | 1,9 | 3,4 | 5,6 | 10,7 | 15,0 | 13,2 | 7,5 | 3,7 | 1,8 | 0,9 | 5,4 |
| Дарасун* | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 3,1 | 5,1 | 10,2 | 14,2 | 12,6 | 7,1 | 3,6 | 1,9 | 1,1 | 5,2 |
| Калакан* | 0,3 | 0,6 | 1,4 | 2,9 | 5,2 | 9,9 | 13,7 | 12,0 | 6,5 | 3,0 | 1,1 | 0,4 | 4,8 |
| Красный Чикой* | 0,7 | 1,0 | 2,1 | 3,6 | 5,7 | 10,3 | 14,1 | 12,8 | 7,5 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 5,4 |
| Могоча* | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 3,3 | 5,6 | 10,6 | 14,1 | 12,2 | 6,9 | 3,3 | 1,3 | 0,6 | 5,1 |
| Нерчинск* | 0,5 | 0,8 | 2,0 | 3,7 | 6,2 | 11,6 | 15,7 | 13,9 | 8,0 | 3,9 | 1,7 | 0,7 | 5,7 |
| Нерчинский Завод* | 0,6 | 0,9 | 1,9 | 3,7 | 6,2 | 11,6 | 15,5 | 13,5 | 7,8 | 3,9 | 1,7 | 0,8 | 5,7 |
| Средний Калар* | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 2,7 | 4,9 | 9,4 | 12,6 | 11,0 | 6,1 | 2,8 | 1,0 | 0,4 | 4,4 |
| Тунгокочен* | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 3,2 | 5,3 | 9,9 | 13,2 | 11,6 | 6,4 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 4,8 |
| Тупик* | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 3,0 | 5,4 | 10,7 | 14,1 | 12,2 | 6,8 | 3,1 | 1,2 | 0,5 | 4,9 |
| Чара* | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 2,7 | 5,0 | 9,6 | 12,8 | 11,3 | 6,3 | 3,0 | 1,1 | 0,5 | 4,5 |
| Чита* | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 3,0 | 5,0 | 9,9 | 14,0 | 12,6 | 7,2 | 3,6 | 1,8 | 0,9 | 5,1 |
| Ивановская область |
| Иваново | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 6,1 | 9,0 | 12,4 | 14,8 | 13,7 | 10,2 | 6,8 | 4,6 | 3,4 | 7,5 |
| Иркутская область |
| Алыгджер* | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 3,3 | 5,5 | 9,7 | 12,8 | 11,0 | 6,8 | 3,8 | 2,1 | 1,4 | 5,1 |
| Бодайбо* | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 3,4 | 5,7 | 10,5 | 14,3 | 12,9 | 7,7 | 3,8 | 1,5 | 0,7 | 5,3 |
| Братск* | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3,7 | 5,8 | 10,7 | 14,4 | 12,9 | 8,2 | 4,8 | 2,7 | 1,6 | 5,8 |
| Верхняя Гутара* | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 5,4 | 9,3 | 12,3 | 10,6 | 6,6 | 3,9 | 2,2 | 1,4 | 5,0 |
| Дубровское | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,3 | 5,6 | 10,9 | 14,8 | 12,7 | 8,0 | 4,4 | 1,6 | 0,9 | 5,5 |
| Ербогачен* | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 2,7 | 5,1 | 9,6 | 12,8 | 11,2 | 6,7 | 3,5 | 1,4 | 0,7 | 4,7 |
| Жигалово* | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 3,8 | 6,1 | 11,0 | 14,8 | 13,1 | 8,0 | 4,3 | 2,1 | 0,9 | 5,7 |
| Зима* | 1,1 | 1,4 | 2,4 | 4,1 | 6,3 | 11,0 | 14,4 | 12,8 | 8,1 | 4,6 | 2,5 | 1,4 | 5,8 |
| Ика* | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 3,0 | 5,3 | 9,9 | 13,2 | 11,3 | 6,8 | 3,7 | 1,7 | 0,8 | 4,9 |
| Илимск | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 3,6 | 5,8 | 10,8 | 14,4 | 12,7 | 8,0 | 4,6 | 1,9 | 1,1 | 5,6 |
| Иркутск* | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 11,2 | 15,1 | 13,6 | 8,8 | 5,1 | 2,9 | 1,7 | 6,2 |
| Ичера | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,2 | 5,7 | 10,7 | 14,8 | 12,9 | 8,0 | 4,2 | 1,7 | 0,9 | 5,5 |
| Киренск* | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 3,4 | 5,8 | 11,0 | 14,9 | 13,0 | 7,8 | 4,1 | 1,9 | 1,0 | 5,5 |
| Мама* | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 3,6 | 6,0 | 11,2 | 15,0 | 13,4 | 8,0 | 4,1 | 1,8 | 0,8 | 5,6 |
| Марково | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 3,6 | 5,6 | 10,8 | 14,6 | 12,7 | 7,8 | 4,5 | 1,7 | 1,0 | 5,5 |
| Наканно* | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 2,7 | 5,1 | 9,5 | 12,6 | 11,1 | 6,6 | 3,4 | 1,2 | 0,6 | 4,6 |
| Невон | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 3,4 | 5,6 | 10,3 | 14,2 | 12,5 | 8,0 | 4,3 | 2,1 | 1,1 | 5,4 |
| Непа* | 0,8 | 0,9 | 1,8 | 3,1 | 5,4 | 10,2 | 13,6 | 11,9 | 7,1 | 3,8 | 1,8 | 0,9 | 5,1 |
| Орлинга* | 0,8 | 1,1 | 2,0 | 3,6 | 6,1 | 11,1 | 14,8 | 13,0 | 7,9 | 4,4 | 2,1 | 1,0 | 5,7 |
| Перевоз* | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 5,3 | 10,3 | 13,6 | 11,9 | 6,9 | 3,4 | 1,5 | 0,8 | 5,0 |
| Преображенка* | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 2,9 | 5,3 | 10,0 | 13,3 | 11,5 | 6,9 | 3,7 | 1,6 | 0,8 | 4,9 |
| Саянск | 1,1 | 1,2 | 2,2 | 4,1 | 6,0 | 11,0 | 14,7 | 12,9 | 8,1 | 4,6 | 2,3 | 1,4 | 5,9 |
| Слюдянка | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 4,2 | 6,2 | 10,6 | 14,1 | 13,3 | 8,7 | 5,3 | 2,6 | 1,8 | 6,0 |
| Тайшет* | 1,4 | 1,6 | 2,6 | 4,1 | 6,5 | 11,3 | 15,0 | 13,1 | 8,3 | 4,9 | 2,7 | 1,7 | 6,1 |
| Тулун* | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 3,7 | 5,7 | 10,3 | 13,8 | 12,2 | 7,6 | 4,4 | 2,4 | 1,4 | 5,5 |
| Усть-Ордынский* | 0,9 | 1,1 | 2,2 | 3,9 | 6,0 | 10,7 | 14,8 | 13,0 | 7,9 | 4,4 | 2,3 | 1,2 | 5,7 |
| Кабардино-Балкарская Республика |
| Нальчик | 4,1 | 4,4 | 5,7 | 8,5 | 12,4 | 15,2 | 17,3 | 16,9 | 13,6 | 9,5 | 6,9 | 5,0 | 10,0 |
| Калининградская область |
| Калининград | 4,4 | 4,5 | 5,2 | 7,1 | 9,7 | 12,9 | 15,0 | 14,9 | 12,3 | 9,3 | 7,0 | 5,5 | 9,0 |
| Республика Калмыкия |
| Элиста | 3,8 | 4,0 | 5,2 | 7,7 | 10,4 | 12,7 | 13,7 | 13,3 | 10,7 | 8,3 | 6,6 | 4,9 | 8,4 |
| Калужская область |
| Калуга | 2,8 | 2,8 | 3,9 | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 14,9 | 14,0 | 10,3 | 7,2 | 5,0 | 3,8 | 7,8 |
| Камчатский край |
| Апука* | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 5,7 | 8,5 | 11,1 | 11,3 | 8,6 | 4,9 | 2,9 | 2,2 | 5,4 |
| Ича* | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 4,2 | 6,2 | 8,9 | 12,0 | 12,8 | 10,3 | 7,0 | 4,2 | 2,8 | 6,3 |
| Ключи* | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 3,7 | 5,8 | 9,3 | 13,1 | 12,8 | 9,1 | 5,4 | 3,1 | 2,2 | 5,9 |
| Козыревск* | 1,8 | 1,9 | 2,6 | 3,8 | 5,8 | 9,4 | 13,1 | 12,7 | 8,8 | 5,3 | 3,0 | 2,0 | 5,9 |
| Корф* | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 5,6 | 8,7 | 11,5 | 11,5 | 8,5 | 4,9 | 2,8 | 2,0 | 5,4 |
| Кроноки* | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 6,2 | 8,7 | 11,7 | 12,4 | 9,6 | 6,4 | 4,0 | 3,0 | 6,3 |
| Лопатка, мыс* | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 4,9 | 6,2 | 8,0 | 10,1 | 11,5 | 10,4 | 7,9 | 5,4 | 4,3 | 6,7 |
| Мильково* | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 3,6 | 5,6 | 9,2 | 13,1 | 12,5 | 8,4 | 5,1 | 2,7 | 1,8 | 5,6 |
| Начики* | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 3,6 | 5,3 | 8,2 | 11,8 | 11,9 | 8,5 | 5,4 | 3,0 | 1,9 | 5,4 |
| о. Беринга | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 6,4 | 8,2 | 10,6 | 12,0 | 10,4 | 7,5 | 5,5 | 4,4 | 6,9 |
| Оссора* | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 3,4 | 5,5 | 8,5 | 11,9 | 12,0 | 8,8 | 5,5 | 3,2 | 2,3 | 5,7 |
| Октябрьская* | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 4,5 | 6,2 | 8,6 | 11,3 | 12,4 | 10,5 | 7,2 | 4,4 | 3,0 | 6,3 |
| Петропавловск-Камчатский* | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 4,4 | 6,2 | 9,1 | 12,2 | 12,6 | 9,8 | 6,5 | 4,1 | 3,1 | 6,4 |
| Семлячики* | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 6,3 | 9,1 | 12,2 | 12,7 | 9,7 | 6,1 | 3,7 | 3,0 | 6,3 |
| Соболево* | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 4,1 | 6,2 | 9,2 | 12,3 | 13,0 | 9,9 | 6,6 | 3,9 | 2,5 | 6,2 |
| Ука | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 3,3 | 5,3 | 8,1 | 11,9 | 12,0 | 8,9 | 5,3 | 3,2 | 2,5 | 5,6 |
| Усть-Воямполка* | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 3,7 | 5,8 | 8,6 | 11,3 | 11,9 | 9,3 | 6,0 | 3,4 | 2,1 | 5,6 |
| Усть-Камчатск* | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 4,1 | 5,8 | 8,4 | 11,6 | 12,2 | 9,4 | 6,1 | 3,7 | 2,8 | 6,0 |
| Усть-Хайрюзово* | 2,0 | 1,9 | 2,6 | 3,9 | 6,0 | 8,9 | 11,9 | 12,5 | 9,5 | 6,1 | 3,7 | 2,4 | 6,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика |
| Черкесск | 4,2 | 4,4 | 5,4 | 7,7 | 11,3 | 14,2 | 16,2 | 15,5 | 12,3 | 8,9 | 6,6 | 4,9 | 9,3 |
| Республика Карелия |
| Кемь | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 4,6 | 6,3 | 9,6 | 12,4 | 12,4 | 9,3 | 6,3 | 4,6 | 3,4 | 6,4 |
| Лоухи | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 4,1 | 5,8 | 9,2 | 11,9 | 11,7 | 8,7 | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 6,0 |
| Олонец | 2,9 | 2,8 | 3,4 | 5,3 | 7,5 | 11,2 | 13,9 | 13,5 | 10,2 | 7,0 | 5,2 | 3,7 | 7,2 |
| Паданы | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 4,5 | 6,4 | 10,1 | 13,0 | 12,6 | 9,4 | 6,5 | 4,7 | 3,4 | 6,5 |
| Петрозаводск | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 4,8 | 6,8 | 10,4 | 13,2 | 12,8 | 9,6 | 6,7 | 4,7 | 3,5 | 6,8 |
| Реболы | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 4,4 | 6,3 | 9,9 | 12,4 | 12,1 | 9,2 | 6,2 | 4,5 | 3,2 | 6,4 |
| Сортавала | 3,0 | 2,8 | 3,5 | 5,1 | 7,2 | 10,8 | 13,5 | 13,4 | 10,2 | 7,1 | 5,2 | 3,9 | 7,1 |
| Кемеровская область |
| Кемерово* | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 4,8 | 7,3 | 12,4 | 15,5 | 13,4 | 8,9 | 5,6 | 3,2 | 1,9 | 6,6 |
| Киселевск* | 1,7 | 1,9 | 3,1 | 4,9 | 7,2 | 12,0 | 15,0 | 13,0 | 8,7 | 5,6 | 3,3 | 2,1 | 6,5 |
| Кондома* | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,9 | 8,1 | 12,9 | 15,7 | 13,6 | 9,0 | 5,7 | 3,3 | 2,0 | 6,8 |
| Мариинск* | 1,6 | 1,8 | 2,9 | 4,6 | 7,2 | 12,4 | 15,7 | 13,5 | 8,9 | 5,5 | 3,1 | 2,0 | 6,6 |
| Тайга* | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 4,3 | 6,9 | 11,6 | 14,7 | 12,6 | 8,4 | 5,3 | 3,0 | 1,9 | 6,2 |
| Тисуль* | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 4,6 | 7,0 | 12,1 | 15,4 | 13,2 | 8,6 | 5,3 | 3,0 | 1,9 | 6,4 |
| Топки* | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 4,6 | 7,1 | 12,1 | 15,2 | 13,1 | 8,7 | 5,5 | 3,1 | 1,9 | 6,5 |
| Усть-Кабырза* | 1,3 | 1,7 | 2,9 | 4,9 | 7,9 | 12,5 | 15,2 | 13,5 | 8,9 | 5,7 | 3,2 | 1,7 | 6,6 |
| Кировская область |
| Киров | 2,1 | 2,2 | 3,2 | 5,3 | 7,7 | 11,2 | 14,1 | 12,8 | 9,6 | 6,1 | 4,0 | 2,7 | 6,8 |
| Нагорск | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 5,0 | 7,4 | 11,0 | 13,9 | 12,7 | 9,3 | 5,8 | 3,8 | 2,6 | 6,6 |
| Республика Коми |
| Вендинга | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 4,3 | 6,1 | 9,6 | 12,5 | 11,8 | 8,7 | 5,6 | 3,8 | 2,6 | 6,0 |
| Воркута | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 2,9 | 4,3 | 7,0 | 10,4 | 9,6 | 7,0 | 4,0 | 2,3 | 1,8 | 4,5 |
| Объячево | 2,0 | 2,1 | 3,1 | 4,8 | 7,1 | 10,6 | 13,7 | 12,4 | 9,2 | 5,8 | 3,8 | 2,6 | 6,4 |
| Петрунь | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 3,5 | 4,9 | 7,9 | 11,3 | 10,7 | 7,7 | 4,6 | 2,7 | 1,8 | 5,0 |
| Печора | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 3,7 | 5,3 | 8,3 | 11,9 | 11,0 | 8,1 | 4,8 | 2,9 | 2,0 | 5,3 |
| Сыктывкар | 1,9 | 1,9 | 3,0 | 4,8 | 6,9 | 10,4 | 13,4 | 12,3 | 9,0 | 5,7 | 3,7 | 2,6 | 6,3 |
| Троицко-Печорск | 1,6 | 1,8 | 2,7 | 4,3 | 6,1 | 9,5 | 12,6 | 11,8 | 8,6 | 5,3 | 3,3 | 2,2 | 5,8 |
| Усть-Уса | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 3,6 | 5,1 | 8,2 | 11,5 | 11,0 | 8,0 | 4,9 | 3,1 | 2,1 | 5,3 |
| Усть-Цильма | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 5,5 | 8,7 | 11,8 | 11,4 | 8,3 | 5,2 | 3,4 | 2,3 | 5,5 |
| Усть-Щугор | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 4,0 | 5,6 | 9,0 | 12,2 | 11,5 | 8,3 | 5,0 | 3,1 | 2,0 | 5,5 |
| Ухта | 1,7 | 1,8 | 2,7 | 4,2 | 5,8 | 9,0 | 12,1 | 11,4 | 8,4 | 5,1 | 3,3 | 2,3 | 5,6 |
| Костромская область |
| Кострома | 2,5 | 2,6 | 3,6 | 5,8 | 8,6 | 12,3 | 14,9 | 13,8 | 10,2 | 6,7 | 4,6 | 3,3 | 7,4 |
| Чухлома | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 5,3 | 8,1 | 12,0 | 14,6 | 13,5 | 9,8 | 6,4 | 4,3 | 3,0 | 7,1 |
| Краснодарский край |
| Красная Поляна | 5,4 | 5,5 | 6,2 | 8,3 | 11,8 | 14,9 | 17,7 | 17,5 | 14,0 | 10,4 | 7,8 | 6,2 | 10,5 |
| Краснодар | 4,9 | 5,3 | 6,2 | 9,0 | 12,9 | 16,1 | 17,9 | 17,2 | 13,4 | 10,1 | 8,0 | 6,1 | 10,6 |
| Приморско-Ахтарск | 4,7 | 5,1 | 6,2 | 9,4 | 13,5 | 17,3 | 19,6 | 18,6 | 14,3 | 10,2 | 7,8 | 6,0 | 11,1 |
| Сочи | 6,8 | 6,9 | 7,6 | 10,2 | 14,3 | 18,3 | 21,8 | 21,4 | 17,2 | 12,8 | 9,9 | 7,7 | 12,9 |
| Тихорецк | 4,5 | 4,9 | 5,9 | 8,3 | 11,9 | 15,2 | 16,4 | 15,6 | 12,1 | 9,4 | 7,5 | 5,7 | 9,8 |
| Красноярский край |
| Агата* | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 2,1 | 3,9 | 7,0 | 10,8 | 9,9 | 6,3 | 3,1 | 1,0 | 0,6 | 3,9 |
| Ачинск* | 1,6 | 1,8 | 2,7 | 4,1 | 6,4 | 11,4 | 14,6 | 12,8 | 8,4 | 5,1 | 2,9 | 1,9 | 6,1 |
| Байкит* | 0,6 | 0,8 | 1,8 | 3,1 | 5,2 | 9,5 | 13,0 | 11,3 | 7,1 | 3,8 | 1,6 | 0,7 | 4,9 |
| Боготол* | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 4,2 | 6,7 | 11,4 | 14,8 | 12,7 | 8,3 | 5,1 | 2,9 | 1,8 | 6,1 |
| Богучаны* | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 3,8 | 6,1 | 10,9 | 14,4 | 12,4 | 8,1 | 4,6 | 2,4 | 1,3 | 5,7 |
| Ванавара* | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 3,0 | 5,2 | 9,7 | 12,9 | 11,2 | 6,9 | 3,9 | 1,7 | 0,9 | 4,9 |
| Вельмо* | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 3,4 | 5,5 | 10,3 | 14,0 | 12,0 | 7,8 | 4,3 | 1,9 | 1,0 | 5,3 |
| Верхнеимбатск* | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 3,2 | 5,1 | 9,7 | 13,6 | 12,0 | 7,9 | 4,4 | 2,0 | 1,2 | 5,3 |
| Волочанка* | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 3,2 | 6,9 | 10,7 | 9,7 | 6,2 | 2,6 | 1,1 | 0,8 | 3,8 |
| Диксон* | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 3,1 | 5,7 | 7,7 | 7,9 | 6,2 | 3,3 | 1,6 | 1,1 | 3,4 |
| Дудинка* | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3,6 | 7,3 | 10,9 | 10,3 | 6,9 | 3,3 | 1,3 | 0,9 | 4,1 |
| Енисейск* | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 3,9 | 6,3 | 11,4 | 15,0 | 13,0 | 8,4 | 4,9 | 2,7 | 1,5 | 6,0 |
| Ессей* | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,9 | 3,8 | 7,2 | 11,3 | 10,1 | 6,2 | 2,4 | 0,8 | 0,5 | 3,8 |
| Игарка* | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 4,0 | 7,9 | 12,1 | 11,0 | 7,3 | 3,6 | 1,5 | 1,0 | 4,5 |
| Канск* | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 4,3 | 6,7 | 11,6 | 15,1 | 13,1 | 8,5 | 5,0 | 2,7 | 1,5 | 6,2 |
| Кежма | 0,8 | 0,9 | 1,9 | 3,3 | 5,5 | 9,8 | 13,4 | 11,9 | 7,5 | 4,1 | 2,1 | 1,1 | 5,2 |
| Ключи | 1,4 | 1,5 | 2,3 | 3,9 | 6,1 | 11,1 | 14,7 | 12,9 | 8,4 | 4,7 | 2,5 | 1,7 | 5,9 |
| Красноярск* | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 4,1 | 6,4 | 11,4 | 14,9 | 13,1 | 8,5 | 5,0 | 2,8 | 1,8 | 6,1 |
| Минусинск* | 1,4 | 1,6 | 2,9 | 4,7 | 7,4 | 12,3 | 15,3 | 13,5 | 8,9 | 5,4 | 3,0 | 1,7 | 6,5 |
| Таимба | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 3,0 | 5,1 | 9,6 | 13,3 | 11,5 | 7,3 | 3,8 | 1,5 | 0,7 | 4,9 |
| Троицкое | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 3,8 | 6,1 | 10,9 | 14,4 | 12,5 | 8,1 | 4,6 | 2,3 | 1,3 | 5,7 |
| Тура* | 0,4 | 0,5 | 1,3 | 2,6 | 4,6 | 8,5 | 12,0 | 10,5 | 6,5 | 3,2 | 1,0 | 0,5 | 4,3 |
| Туруханск* | 0,8 | 0,9 | 1,8 | 2,6 | 4,3 | 8,5 | 12,8 | 11,3 | 7,4 | 3,9 | 1,7 | 1,1 | 4,8 |
| Хатанга* | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 3,3 | 6,7 | 10,1 | 9,2 | 5,9 | 2,5 | 0,9 | 0,6 | 3,6 |
| Челюскин, мыс* | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 2,7 | 5,1 | 6,3 | 6,2 | 4,8 | 2,5 | 1,1 | 0,8 | 2,7 |
| Ярцево* | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 3,6 | 6,0 | 10,9 | 14,7 | 12,7 | 8,4 | 4,8 | 2,4 | 1,4 | 5,8 |
| Курганская область |
| Курган* | 1,7 | 1,8 | 3,2 | 5,7 | 8,2 | 12,7 | 15,4 | 13,4 | 9,3 | 6,0 | 3,5 | 2,2 | 6,9 |
| Курская область |
| Курск | 3,1 | 3,3 | 4,4 | 7,0 | 9,6 | 12,8 | 15,0 | 14,0 | 10,5 | 7,4 | 5,5 | 4,0 | 8,1 |
| Ленинградская область |
| Свирица | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 5,6 | 8,1 | 11,8 | 14,8 | 14,3 | 10,6 | 7,3 | 5,2 | 3,8 | 7,6 |
| Тихвин | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 5,5 | 7,9 | 11,5 | 14,0 | 13,5 | 10,2 | 7,1 | 5,1 | 3,8 | 7,3 |
| Санкт-Петербург | 3,3 | 3,2 | 3,9 | 5,7 | 8,0 | 11,8 | 14,6 | 14,3 | 10,9 | 7,6 | 5,5 | 4,2 | 7,8 |
| Магаданская область |
| Аркагала | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 4,1 | 7,5 | 9,7 | 8,5 | 5,1 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 3,4 |
| Брохово* | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 3,1 | 5,3 | 8,2 | 11,9 | 11,9 | 8,8 | 5,0 | 2,6 | 1,7 | 5,3 |
| Магадан (Нагаева, бухта)* | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 3,1 | 5,3 | 8,4 | 11,6 | 11,5 | 8,0 | 4,1 | 2,1 | 1,4 | 5,0 |
| Омсукчан* | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,9 | 4,4 | 7,6 | 10,2 | 9,1 | 5,8 | 2,5 | 0,8 | 0,5 | 3,7 |
| Палатка* | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 2,6 | 4,9 | 8,4 | 11,5 | 10,6 | 6,7 | 3,3 | 1,6 | 1,1 | 4,5 |
| Среднекан* | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 2,1 | 4,9 | 9,0 | 12,0 | 10,3 | 6,3 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | 4,1 |
| Сусуман* | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 2,0 | 4,6 | 8,1 | 10,7 | 9,0 | 5,4 | 2,0 | 0,6 | 0,3 | 3,7 |
| Республика Марий Эл |
| Йошкар-Ола | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 6,0 | 9,0 | 12,5 | 15,0 | 13,8 | 10,1 | 6,4 | 4,2 | 3,0 | 7,3 |
| Республика Мордовия |
| Саранск | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 6,6 | 9,0 | 12,5 | 15,1 | 13,8 | 10,1 | 6,8 | 4,7 | 3,3 | 7,6 |
| Московская область |
| Дмитров | 2,7 | 2,8 | 3,7 | 6,0 | 8,9 | 12,2 | 14,5 | 13,9 | 10,2 | 7,0 | 4,7 | 3,5 | 7,5 |
| Кашира | 2,7 | 2,8 | 3,8 | 6,5 | 9,2 | 12,4 | 14,7 | 14,0 | 10,3 | 6,9 | 5,0 | 3,6 | 7,7 |
| Москва | 2,8 | 2,9 | 3,9 | 6,2 | 9,1 | 12,4 | 14,7 | 14,0 | 10,4 | 7,0 | 5,0 | 3,6 | 7,7 |
| Новомосковский АО | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 6,6 | 10,0 | 13,0 | 16,1 | 14,7 | 10,6 | 7,5 | 5,3 | 4,0 | 8,3 |
| Троицкий АО | 3,2 | 3,1 | 4,2 | 6,4 | 9,5 | 13,0 | 15,2 | 14,0 | 10,3 | 7,3 | 5,1 | 3,8 | 7,9 |
| Мурманская область |
| Вайда-Губа | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 4,4 | 5,7 | 7,9 | 10,2 | 10,4 | 8,3 | 6,0 | 4,6 | 3,9 | 6,4 |
| Кандалакша | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,8 | 9,0 | 11,7 | 11,6 | 8,4 | 5,8 | 4,1 | 3,1 | 6,0 |
| Ковдор | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 5,4 | 8,3 | 10,7 | 10,3 | 7,6 | 5,2 | 3,6 | 2,8 | 5,4 |
| Краснощелье | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 3,8 | 5,3 | 8,1 | 10,7 | 10,6 | 8,1 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 5,5 |
| Ловозеро | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 5,4 | 8,1 | 10,7 | 10,5 | 8,0 | 5,3 | 3,7 | 2,7 | 5,4 |
| Мончегорск | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 5,4 | 8,2 | 10,6 | 10,6 | 7,9 | 5,3 | 3,8 | 2,8 | 5,5 |
| Мурманск | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 5,4 | 7,9 | 10,1 | 10,2 | 7,8 | 5,4 | 4,0 | 3,1 | 5,6 |
| Ниванкюль | 2,3 | 2,2 | 2,9 | 4,0 | 5,6 | 8,5 | 11,1 | 10,9 | 8,2 | 5,5 | 3,8 | 2,9 | 5,8 |
| Пулозеро | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 3,9 | 5,2 | 7,3 | 10,6 | 10,5 | 7,9 | 5,4 | 3,8 | 2,8 | 5,4 |
| Пялица | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 4,2 | 5,6 | 8,3 | 10,7 | 10,5 | 8,6 | 6,0 | 4,6 | 3,5 | 5,9 |
| Териберка | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 5,4 | 7,8 | 10,2 | 10,5 | 8,2 | 5,7 | 4,2 | 3,4 | 5,7 |
| Терско-Орловский | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 5,4 | 7,7 | 10,0 | 10,4 | 8,5 | 5,8 | 4,5 | 3,6 | 5,7 |
| Умба | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 4,2 | 5,7 | 8,9 | 11,8 | 11,8 | 8,8 | 5,9 | 4,5 | 3,4 | 6,2 |
| Юкспор | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 4,6 | 6,9 | 9,0 | 8,8 | 6,5 | 4,3 | 3,3 | 2,8 | 4,7 |
| Ненецкий АО |
| Варандей | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 3,0 | 4,4 | 6,8 | 10,1 | 10,0 | 7,7 | 4,8 | 3,0 | 2,3 | 4,8 |
| Индига | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 3,6 | 5,0 | 7,6 | 10,5 | 10,7 | 8,3 | 5,6 | 3,9 | 2,8 | 5,4 |
| Канин Нос | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 4,0 | 5,1 | 7,3 | 9,8 | 10,1 | 8,2 | 5,9 | 4,6 | 3,8 | 5,6 |
| Коткино | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 5,1 | 8,0 | 11,2 | 10,9 | 8,0 | 5,1 | 3,3 | 2,4 | 5,3 |
| Нарьян-Мар | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 4,9 | 7,7 | 11,1 | 10,7 | 8,1 | 5,1 | 3,3 | 2,4 | 5,2 |
| Ходовариха | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 4,5 | 6,7 | 9,8 | 10,0 | 7,9 | 5,2 | 3,6 | 2,6 | 4,9 |
| Хоседа-Хард | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 3,3 | 4,7 | 7,5 | 10,6 | 10,2 | 7,5 | 4,4 | 2,8 | 2,0 | 4,8 |
| Нижегородская область |
| Нижний Новгород | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,6 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Новгородская область |
| Великий Новгород | 3,1 | 3,1 | 3,9 | 6,1 | 8,8 | 12,5 | 15,1 | 14,4 | 10,8 | 7,5 | 5,5 | 4,0 | 7,9 |
| Новосибирская область |
| Барабинск* | 1,5 | 1,6 | 2,8 | 5,1 | 7,5 | 12,3 | 15,3 | 13,0 | 8,8 | 5,7 | 3,3 | 1,9 | 6,6 |
| Болотное* | 1,5 | 1,7 | 2,9 | 4,7 | 7,3 | 12,1 | 15,4 | 13,1 | 8,7 | 5,5 | 3,2 | 1,9 | 6,5 |
| Карасук* | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 5,4 | 7,6 | 12,0 | 15,1 | 13,0 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 2,0 | 6,6 |
| Кочки* | 1,6 | 1,7 | 2,9 | 5,3 | 7,4 | 12,2 | 15,2 | 12,9 | 8,5 | 5,6 | 3,3 | 2,0 | 6,6 |
| Купино* | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 5,3 | 7,4 | 11,8 | 15,1 | 12,8 | 8,6 | 5,7 | 3,3 | 2,0 | 6,5 |
| Кыштовка* | 1,4 | 1,5 | 2,7 | 4,8 | 7,2 | 12,2 | 15,2 | 12,9 | 8,6 | 5,5 | 3,1 | 1,8 | 6,4 |
| Новосибирск* | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 5,0 | 7,3 | 12,4 | 15,5 | 13,3 | 8,9 | 5,8 | 3,3 | 2,0 | 6,6 |
| Татарск* | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 5,3 | 7,5 | 11,9 | 14,9 | 12,8 | 8,7 | 5,7 | 3,3 | 2,0 | 6,5 |
| Чулым* | 1,5 | 1,6 | 2,8 | 4,9 | 7,4 | 12,2 | 15,3 | 13,0 | 8,6 | 5,5 | 3,2 | 1,9 | 6,5 |
| Омская область |
| Исиль-Куль* | 1,6 | 1,7 | 3,0 | 5,5 | 7,6 | 11,9 | 15,0 | 12,9 | 8,7 | 5,8 | 3,3 | 2,0 | 6,6 |
| Омск* | 1,6 | 1,7 | 3,0 | 5,4 | 7,4 | 11,9 | 14,9 | 12,8 | 8,7 | 5,7 | 3,3 | 2,0 | 6,5 |
| Тара* | 1,5 | 1,5 | 2,7 | 4,8 | 7,2 | 12,1 | 15,2 | 13,0 | 8,8 | 5,5 | 3,2 | 1,9 | 6,5 |
| Черлак* | 1,6 | 1,7 | 3,0 | 5,6 | 7,8 | 12,2 | 15,2 | 13,1 | 8,8 | 5,9 | 3,4 | 2,1 | 6,7 |
| Оренбургская область |
| Кувандык | 1,7 | 1,8 | 3,2 | 5,8 | 8,5 | 11,9 | 14,0 | 12,1 | 8,6 | 5,7 | 3,8 | 2,5 | 6,6 |
| Оренбург | 1,9 | 2,0 | 3,4 | 6,2 | 8,7 | 12,1 | 14,2 | 12,2 | 8,9 | 6,1 | 4,2 | 2,7 | 6,9 |
| Сорочинск | 2,0 | 2,1 | 3,5 | 6,3 | 8,6 | 12,0 | 14,2 | 12,2 | 9,0 | 6,2 | 4,4 | 2,8 | 6,9 |
| Орловская область |
| Орел | 3,0 | 3,1 | 4,2 | 7,0 | 9,6 | 13,0 | 14,9 | 14,0 | 10,5 | 7,4 | 5,3 | 3,9 | 8,0 |
| Пензенская область |
| Земетчино | 2,6 | 2,7 | 3,8 | 6,7 | 9,1 | 12,5 | 15,0 | 13,7 | 10,0 | 6,9 | 4,8 | 3,5 | 7,6 |
| Пенза | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 6,3 | 8,9 | 12,4 | 14,8 | 13,5 | 9,8 | 6,6 | 4,6 | 3,2 | 7,4 |
| Пермский край |
| Бисер* | 1,8 | 1,8 | 3,0 | 4,7 | 6,8 | 10,8 | 13,3 | 11,7 | 8,4 | 5,4 | 3,2 | 2,2 | 6,1 |
| Ножовка* | 2,2 | 2,1 | 3,3 | 5,6 | 8,3 | 12,8 | 15,5 | 13,6 | 9,8 | 6,4 | 3,9 | 2,6 | 7,2 |
| Пермь* | 2,1 | 2,1 | 3,4 | 5,3 | 7,8 | 12,1 | 14,8 | 13,0 | 9,5 | 6,1 | 3,8 | 2,6 | 6,9 |
| Чердынь* | 2,0 | 2,1 | 3,2 | 4,7 | 6,8 | 11,1 | 14,0 | 12,2 | 9,0 | 5,8 | 3,5 | 2,5 | 6,4 |
| Приморский край |
| Агзу* | 1,0 | 1,3 | 2,5 | 4,5 | 7,3 | 12,0 | 16,2 | 16,4 | 10,8 | 5,4 | 2,5 | 1,2 | 6,8 |
| Анучино* | 1,1 | 1,6 | 2,8 | 5,0 | 8,5 | 14,3 | 19,3 | 19,2 | 12,4 | 6,5 | 3,2 | 1,5 | 8,0 |
| Астраханка* | 1,3 | 1,8 | 3,2 | 5,8 | 9,7 | 15,3 | 20,2 | 20,3 | 13,2 | 7,1 | 3,4 | 1,7 | 8,6 |
| Богополь* | 1,3 | 1,6 | 2,7 | 4,8 | 7,8 | 12,6 | 17,3 | 18,4 | 12,5 | 6,3 | 3,1 | 1,6 | 7,5 |
| Владивосток* | 1,5 | 2,0 | 3,2 | 5,6 | 8,8 | 13,4 | 18,4 | 19,9 | 14,0 | 7,9 | 3,9 | 2,0 | 8,4 |
| Дальнереченск* | 1,1 | 1,5 | 2,8 | 5,4 | 9,2 | 15,2 | 20,0 | 19,4 | 12,3 | 6,4 | 3,0 | 1,4 | 8,1 |
| Кировский* | 1,1 | 1,5 | 2,9 | 5,3 | 9,1 | 15,1 | 19,9 | 19,5 | 12,5 | 6,5 | 3,1 | 1,5 | 8,2 |
| Красный Яр | 0,9 | 1,2 | 2,5 | 4,9 | 8,6 | 14,6 | 19,4 | 18,8 | 11,9 | 6,0 | 2,7 | 1,2 | 7,7 |
| Маргаритово | 1,5 | 2,0 | 3,2 | 5,3 | 8,1 | 12,6 | 17,6 | 18,8 | 13,1 | 7,1 | 3,6 | 2,0 | 7,9 |
| Мельничное* | 0,9 | 1,3 | 2,5 | 4,8 | 8,1 | 13,4 | 17,8 | 17,5 | 11,2 | 5,7 | 2,7 | 1,2 | 7,3 |
| Партизанск* | 1,4 | 1,9 | 3,0 | 5,3 | 8,6 | 13,9 | 18,9 | 19,4 | 13,0 | 7,0 | 3,5 | 1,8 | 8,1 |
| Посьет* | 1,7 | 2,3 | 3,6 | 6,2 | 9,7 | 14,6 | 19,9 | 21,3 | 14,8 | 8,3 | 4,1 | 2,2 | 9,1 |
| Преображение* | 1,7 | 2,2 | 3,4 | 5,7 | 8,5 | 12,6 | 17,4 | 19,5 | 14,2 | 8,1 | 4,1 | 2,3 | 8,3 |
| Рудная Пристань* | 1,4 | 1,8 | 3,0 | 5,3 | 7,9 | 11,8 | 16,4 | 18,2 | 12,8 | 6,9 | 3,3 | 1,8 | 7,6 |
| Сосуново* | 1,5 | 1,8 | 3,0 | 5,1 | 7,4 | 10,8 | 15,0 | 16,9 | 12,4 | 6,7 | 3,2 | 1,7 | 7,1 |
| Чугуевка* | 1,1 | 1,6 | 2,9 | 5,4 | 8,9 | 14,3 | 19,0 | 18,8 | 12,1 | 6,5 | 3,2 | 1,5 | 7,9 |
| Псковская область |
| Великие Луки | 3,2 | 3,3 | 4,2 | 6,5 | 9,7 | 13,0 | 14,9 | 14,2 | 10,7 | 7,7 | 5,6 | 4,2 | 8,1 |
| Псков | 3,4 | 3,3 | 4,1 | 6,2 | 8,8 | 12,3 | 14,6 | 14,1 | 10,9 | 7,8 | 5,8 | 4,3 | 8,0 |
| Ростовская область |
| Миллерово | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 7,1 | 9,5 | 12,7 | 14,2 | 13,0 | 9,8 | 7,5 | 5,8 | 4,4 | 8,0 |
| Ростов-на-Дону | 4,0 | 4,3 | 5,4 | 8,1 | 11,1 | 14,5 | 16,0 | 14,9 | 11,6 | 8,7 | 6,9 | 5,2 | 9,2 |
| Таганрог | 4,1 | 4,3 | 5,6 | 8,8 | 12,6 | 16,1 | 17,6 | 16,8 | 13,0 | 9,3 | 7,0 | 5,3 | 10,0 |
| Рязанская область |
| Рязань | 2,5 | 2,7 | 3,8 | 6,6 | 9,4 | 12,6 | 14,9 | 14,1 | 10,3 | 7,1 | 4,8 | 3,6 | 7,7 |
| Самарская область |
| Самара | 2,2 | 2,2 | 3,6 | 6,2 | 8,5 | 12,2 | 14,7 | 13,1 | 9,5 | 6,3 | 4,5 | 3,0 | 7,2 |
| Саратовская область |
| Александров Гай | 2,5 | 2,7 | 4,2 | 7,1 | 9,3 | 12,0 | 13,4 | 12,2 | 9,0 | 6,8 | 5,2 | 3,6 | 7,3 |
| Балашов | 2,7 | 2,8 | 4,0 | 6,8 | 9,2 | 12,5 | 14,6 | 13,3 | 9,8 | 6,9 | 5,1 | 3,6 | 7,6 |
| Саратов | 2,6 | 2,7 | 4,0 | 6,6 | 9,1 | 12,2 | 13,9 | 13,2 | 9,7 | 6,7 | 4,7 | 3,6 | 7,4 |
| Сахалинская область |
| Александровск-Сахалинский* | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 4,5 | 6,8 | 10,5 | 14,4 | 15,3 | 11,1 | 6,5 | 3,4 | 2,1 | 6,7 |
| Долинск | 2,0 | 2,0 | 3,1 | 4,9 | 7,1 | 10,8 | 14,9 | 16,4 | 12,3 | 7,6 | 4,5 | 2,8 | 7,4 |
| Кировское | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 4,1 | 6,5 | 10,2 | 14,4 | 14,9 | 10,7 | 5,9 | 2,9 | 1,4 | 6,3 |
| Корсаков* | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 5,4 | 7,7 | 11,1 | 15,1 | 17,1 | 13,5 | 8,5 | 5,0 | 3,2 | 7,9 |
| Курильск* | 3,7 | 3,3 | 4,0 | 5,6 | 7,7 | 10,4 | 13,8 | 16,0 | 13,6 | 10,0 | 6,8 | 4,7 | 8,3 |
| Макаров* | 1,7 | 1,8 | 2,8 | 4,7 | 6,8 | 10,2 | 14,1 | 15,7 | 11,8 | 7,0 | 3,7 | 2,2 | 6,9 |
| Невельск* | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 5,5 | 7,8 | 11,4 | 15,6 | 17,4 | 13,3 | 8,3 | 4,8 | 3,2 | 8,0 |
| Ногайск* | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 4,0 | 6,1 | 9,0 | 12,6 | 13,7 | 10,5 | 5,9 | 2,9 | 1,6 | 5,9 |
| Ноглики* | 1,4 | 1,5 | 2,4 | 4,2 | 6,1 | 9,2 | 12,6 | 13,9 | 10,5 | 6,1 | 3,0 | 1,8 | 6,1 |
| Оха* | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 4,5 | 6,3 | 9,2 | 12,3 | 13,0 | 10,0 | 6,2 | 3,6 | 2,3 | 6,1 |
| Погиби* | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 4,4 | 6,5 | 10,6 | 14,4 | 15,7 | 11,8 | 6,7 | 3,0 | 1,6 | 6,6 |
| Поронайск* | 1,5 | 1,6 | 2,8 | 4,9 | 7,1 | 10,5 | 14,3 | 15,7 | 11,7 | 6,9 | 3,5 | 1,9 | 6,9 |
| Рыбновск* | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 3,9 | 6,0 | 10,0 | 14,2 | 14,9 | 11,1 | 6,3 | 3,1 | 1,6 | 6,3 |
| Холмск* | 2,5 | 2,6 | 3,6 | 5,5 | 7,9 | 11,4 | 15,5 | 17,0 | 13,0 | 8,3 | 4,8 | 3,2 | 7,9 |
| Южно-Курильск* | 3,3 | 3,1 | 4,0 | 5,7 | 7,7 | 10,4 | 13,8 | 16,7 | 14,6 | 10,0 | 6,4 | 4,2 | 8,3 |
| Южно-Сахалинск* | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 5,2 | 7,5 | 11,3 | 15,3 | 16,9 | 12,7 | 7,8 | 4,6 | 2,9 | 7,7 |
| Свердловская область |
| Верхотурье* | 1,7 | 1,8 | 3,1 | 5,0 | 7,1 | 11,6 | 14,6 | 12,8 | 8,9 | 5,5 | 3,2 | 2,1 | 6,5 |
| Екатеринбург* | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 5,1 | 7,4 | 11,7 | 14,4 | 12,7 | 9,0 | 5,7 | 3,5 | 2,3 | 6,6 |
| Ивдель* | 1,4 | 1,5 | 2,8 | 4,5 | 6,6 | 10,8 | 14,2 | 12,2 | 8,5 | 5,1 | 2,8 | 1,8 | 6,0 |
| Каменск-Уральский* | 1,8 | 1,9 | 3,2 | 5,6 | 8,3 | 12,9 | 15,9 | 13,7 | 9,6 | 6,2 | 3,6 | 2,3 | 7,1 |
| Туринск* | 1,7 | 1,8 | 3,1 | 5,3 | 7,8 | 12,7 | 15,6 | 13,7 | 9,6 | 5,9 | 3,3 | 2,1 | 6,9 |
| Шамары* | 2,0 | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 7,9 | 12,1 | 14,8 | 13,1 | 9,3 | 6,1 | 3,7 | 2,5 | 6,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания |
| Владикавказ | 3,8 | 4,3 | 5,6 | 8,3 | 12,3 | 15,0 | 17,3 | 16,9 | 13,2 | 9,1 | 6,4 | 4,6 | 9,7 |
| Смоленская область |
| Смоленск | 3,0 | 3,1 | 4,1 | 6,5 | 9,7 | 12,9 | 14,9 | 14,2 | 10,7 | 7,5 | 5,5 | 4,0 | 8,0 |
| Ставропольский край |
| Арзгир | 4,2 | 4,5 | 5,7 | 8,4 | 11,5 | 14,2 | 15,3 | 15,1 | 12,4 | 9,3 | 7,3 | 5,4 | 9,4 |
| Невинномысск | 4,1 | 4,5 | 5,7 | 8,3 | 11,8 | 14,6 | 16,1 | 15,6 | 12,5 | 9,1 | 7,0 | 5,1 | 9,5 |
| Пятигорск | 4,0 | 4,3 | 5,4 | 7,9 | 11,4 | 14,3 | 16,0 | 15,5 | 12,5 | 9,0 | 6,7 | 4,8 | 9,3 |
| Ставрополь | 4,2 | 4,3 | 5,3 | 7,6 | 11,2 | 13,5 | 14,8 | 14,1 | 11,5 | 8,7 | 6,6 | 5,0 | 8,9 |
| Тамбовская область |
| Тамбов | 2,7 | 2,8 | 3,9 | 6,7 | 9,3 | 12,6 | 15,0 | 13,9 | 10,2 | 7,0 | 5,0 | 3,6 | 7,7 |
| Республика Татарстан (Татарстан) |
| Елабуга | 2,1 | 2,1 | 3,3 | 6,1 | 8,7 | 12,2 | 14,8 | 13,4 | 9,7 | 6,3 | 4,1 | 2,7 | 7,1 |
| Казань | 2,1 | 2,2 | 3,4 | 6,1 | 8,8 | 12,3 | 15,0 | 13,7 | 9,9 | 6,4 | 4,4 | 2,8 | 7,3 |
| Тверская область |
| Бежецк | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 6,0 | 8,9 | 12,4 | 14,6 | 13,8 | 10,1 | 7,0 | 4,8 | 3,5 | 7,5 |
| Тверь | 2,8 | 2,9 | 3,8 | 6,1 | 9,0 | 12,4 | 14,7 | 13,9 | 10,3 | 7,1 | 5,0 | 3,7 | 7,6 |
| Ржев | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 6,2 | 9,2 | 12,7 | 15,0 | 14,1 | 10,4 | 7,1 | 5,1 | 3,8 | 7,8 |
| Томская область |
| Александровское* | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 4,0 | 6,3 | 11,4 | 14,9 | 12,7 | 8,7 | 5,1 | 2,7 | 1,6 | 6,1 |
| Колпашево* | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,6 | 11,7 | 15,2 | 13,0 | 8,7 | 5,2 | 2,8 | 1,7 | 6,2 |
| Средний Васюган* | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 4,1 | 6,5 | 11,6 | 15,0 | 12,8 | 8,7 | 5,3 | 2,8 | 1,7 | 6,2 |
| Томск* | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 4,5 | 7,2 | 12,4 | 15,8 | 13,5 | 9,0 | 5,5 | 3,1 | 1,9 | 6,6 |
| Усть-Озерное* | 1,3 | 1,5 | 2,4 | 3,8 | 6,3 | 11,2 | 14,7 | 12,6 | 8,4 | 5,0 | 2,7 | 1,6 | 6,0 |
| Республика Тыва |
| Кызыл* | 0,5 | 0,8 | 2,2 | 3,9 | 5,8 | 9,9 | 13,0 | 11,5 | 7,5 | 4,3 | 2,0 | 0,7 | 5,2 |
| Тульская область |
| Тула | 2,8 | 2,9 | 4,0 | 6,7 | 9,3 | 12,5 | 14,9 | 14,0 | 10,3 | 7,1 | 5,1 | 3,7 | 7,8 |
| Тюменская область |
| Березово* - Ханты-Мансийский АО - Югра | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 3,6 | 5,6 | 9,9 | 13,7 | 11,6 | 8,1 | 4,7 | 2,4 | 1,6 | 5,5 |
| Демьянское* | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 4,5 | 7,0 | 11,9 | 15,1 | 13,1 | 9,0 | 5,6 | 3,0 | 1,9 | 6,4 |
| Кондинское* - Ханты-Мансийский АО - Югра | 1,6 | 1,6 | 2,9 | 4,7 | 7,3 | 11,9 | 14,9 | 13,1 | 9,2 | 5,7 | 3,1 | 1,9 | 6,5 |
| Леуши* | 1,6 | 1,6 | 2,9 | 4,6 | 7,0 | 11,5 | 14,4 | 12,5 | 8,8 | 5,3 | 3,0 | 1,9 | 6,3 |
| Марресаля* | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 3,8 | 6,4 | 9,1 | 9,0 | 7,2 | 4,5 | 2,5 | 1,8 | 4,2 |
| Надым* | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 4,7 | 8,6 | 12,3 | 10,9 | 7,7 | 4,4 | 2,1 | 1,4 | 4,9 |
| Октябрьское* | 1,3 | 1,4 | 2,7 | 3,9 | 6,0 | 10,3 | 13,8 | 12,1 | 8,5 | 5,1 | 2,7 | 1,7 | 5,8 |
| Салехард* | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 2,9 | 4,7 | 8,4 | 12,1 | 10,6 | 7,5 | 4,5 | 2,0 | 1,4 | 4,9 |
| Сосьва* | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 3,8 | 5,7 | 9,7 | 13,4 | 11,4 | 8,0 | 4,8 | 2,4 | 1,6 | 5,5 |
| Сургут | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 3,9 | 6,0 | 10,5 | 13,6 | 12,7 | 8,9 | 5,0 | 2,4 | 1,4 | 5,7 |
| Тарко-Сале* - Ямало-Ненецкий АО | 1,0 | 1,1 | 1,9 | 2,9 | 4,6 | 9,0 | 12,7 | 11,3 | 7,7 | 4,3 | 2,0 | 1,3 | 5,0 |
| Тобольск* | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 4,9 | 7,4 | 12,3 | 15,3 | 13,1 | 9,1 | 5,6 | 3,2 | 1,9 | 6,6 |
| Тюмень* | 1,8 | 1,8 | 3,1 | 5,1 | 7,5 | 12,1 | 15,3 | 13,4 | 9,2 | 5,8 | 3,3 | 2,1 | 6,7 |
| Угут* | 1,4 | 1,5 | 2,7 | 4,1 | 6,4 | 11,3 | 14,5 | 12,6 | 8,7 | 5,3 | 2,8 | 1,7 | 6,1 |
| Уренгой* | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 2,6 | 4,3 | 8,2 | 11,9 | 10,7 | 7,4 | 4,1 | 1,8 | 1,2 | 4,7 |
| Ханты-Мансийск* | 1,4 | 1,5 | 2,8 | 4,3 | 6,6 | 11,3 | 14,8 | 12,7 | 8,7 | 5,3 | 2,9 | 1,8 | 6,2 |
| Удмуртская Республика |
| Ижевск | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 5,7 | 8,2 | 11,6 | 14,5 | 13,0 | 9,5 | 6,0 | 4,0 | 2,6 | 6,9 |
| Ульяновская область |
| Сурское | 2,3 | 2,4 | 3,5 | 6,3 | 8,9 | 12,4 | 15,0 | 13,7 | 9,9 | 6,5 | 4,6 | 3,2 | 7,4 |
| Хабаровский край |
| Аян | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 3,6 | 5,6 | 8,6 | 12,3 | 12,7 | 8,7 | 4,2 | 1,7 | 1,1 | 5,2 |
| Байдуков* | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 4,0 | 6,2 | 11,2 | 14,7 | 15,3 | 11,4 | 6,4 | 3,0 | 1,6 | 6,5 |
| Бикин* | 1,0 | 1,4 | 2,9 | 5,4 | 9,0 | 14,7 | 19,6 | 18,7 | 11,8 | 6,1 | 2,9 | 1,4 | 7,9 |
| Бира | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 4,4 | 7,7 | 13,8 | 18,9 | 17,3 | 10,7 | 4,9 | 2,1 | 1,0 | 7,1 |
| Биробиджан* | 0,9 | 1,3 | 2,6 | 5,1 | 8,8 | 15,3 | 20,1 | 18,7 | 11,6 | 5,4 | 2,4 | 1,1 | 7,8 |
| Вяземский* | 1,0 | 1,4 | 2,7 | 5,3 | 8,8 | 14,8 | 19,7 | 18,7 | 11,7 | 5,9 | 2,8 | 1,3 | 7,8 |
| Гвасюги* | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 4,7 | 8,2 | 14,1 | 18,8 | 18,0 | 11,4 | 5,7 | 2,5 | 1,1 | 7,4 |
| Гроссевичи | 1,2 | 1,7 | 2,9 | 4,8 | 7,0 | 10,2 | 14,4 | 16,5 | 12,4 | 6,5 | 2,8 | 1,5 | 6,8 |
| Де-Кастри | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 4,2 | 6,4 | 9,7 | 13,6 | 15,4 | 11,4 | 5,7 | 2,6 | 1,5 | 6,3 |
| Джаорэ* | 1,2 | 1,3 | 2,2 | 4,2 | 6,4 | 11,2 | 15,0 | 15,5 | 11,0 | 5,8 | 2,6 | 1,4 | 6,5 |
| Екатерино-Никольское* | 1,0 | 1,4 | 2,6 | 5,1 | 8,8 | 15,3 | 20,4 | 18,7 | 11,5 | 5,5 | 2,5 | 1,2 | 7,8 |
| Им. Полины Осипенко* | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 4,0 | 6,9 | 12,0 | 15,9 | 15,3 | 10,0 | 4,9 | 2,0 | 0,8 | 6,3 |
| Комсомольск-на-Амуре* | 0,8 | 1,1 | 2,4 | 4,8 | 8,3 | 14,0 | 18,2 | 17,2 | 11,3 | 5,7 | 2,4 | 1,0 | 7,3 |
| Нижнетамбовское* | 0,7 | 1,0 | 2,1 | 4,4 | 7,7 | 13,1 | 17,3 | 16,7 | 11,0 | 5,6 | 2,4 | 1,0 | 6,9 |
| Николаевск-на-Амуре* | 1,0 | 1,1 | 2,0 | 4,0 | 6,6 | 11,5 | 15,2 | 14,9 | 10,4 | 5,6 | 2,4 | 1,2 | 6,3 |
| Облучье* | 0,7 | 1,0 | 2,1 | 4,4 | 7,6 | 13,6 | 18,2 | 16,6 | 10,1 | 4,7 | 2,0 | 0,8 | 6,8 |
| Охотск* | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 3,5 | 5,8 | 9,2 | 12,9 | 13,1 | 8,9 | 4,0 | 1,6 | 1,0 | 5,3 |
| Сизиман | 1,1 | 1,4 | 2,4 | 4,4 | 6,5 | 9,6 | 13,5 | 15,2 | 11,3 | 5,7 | 2,5 | 1,4 | 6,3 |
| Советская Гавань* | 1,3 | 1,5 | 2,7 | 4,7 | 7,1 | 10,5 | 14,3 | 15,8 | 11,4 | 6,3 | 3,0 | 1,6 | 6,7 |
| Софийский Прииск* | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 3,0 | 5,6 | 9,8 | 13,3 | 11,9 | 7,3 | 3,5 | 1,3 | 0,5 | 4,9 |
| Средний Ургал | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 3,7 | 6,7 | 12,2 | 16,9 | 15,6 | 9,4 | 4,3 | 1,6 | 0,6 | 6,2 |
| Троицкое* | 0,9 | 1,3 | 2,5 | 5,2 | 9,1 | 14,8 | 19,3 | 18,2 | 12,0 | 6,0 | 2,7 | 1,2 | 7,8 |
| Хабаровск* | 1,0 | 1,3 | 2,4 | 4,8 | 8,4 | 14,5 | 19,3 | 18,2 | 11,5 | 5,5 | 2,5 | 1,2 | 7,6 |
| Чумикан* | 0,8 | 1,1 | 2,0 | 4,1 | 6,1 | 9,3 | 12,9 | 13,6 | 9,5 | 4,7 | 1,9 | 0,9 | 5,6 |
| Энкэн* | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 3,3 | 5,4 | 8,5 | 12,0 | 12,3 | 8,5 | 3,8 | 1,5 | 1,0 | 5,0 |
| Республика Хакасия |
| Абакан* | 1,4 | 1,6 | 2,9 | 4,4 | 6,9 | 11,8 | 15,0 | 13,2 | 8,7 | 5,2 | 2,8 | 1,7 | 6,3 |
| Шира* | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,4 | 10,7 | 13,6 | 11,9 | 7,8 | 4,6 | 2,6 | 1,6 | 5,7 |
| Челябинская область |
| Верхнеуральск* | 1,7 | 1,7 | 2,9 | 5,3 | 7,5 | 11,7 | 14,0 | 12,2 | 8,4 | 5,4 | 3,3 | 2,1 | 6,4 |
| Нязепетровск* | 2,0 | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 7,8 | 12,0 | 14,5 | 12,9 | 9,1 | 5,9 | 3,6 | 2,4 | 6,7 |
| Челябинск* | 1,9 | 1,9 | 3,2 | 5,6 | 8,3 | 12,7 | 15,4 | 13,5 | 9,4 | 6,0 | 3,6 | 2,3 | 7,0 |
| Чеченская Республика |
| Грозный | 4,5 | 4,9 | 6,2 | 9,1 | 13,3 | 16,5 | 18,7 | 18,5 | 14,8 | 10,5 | 7,7 | 5,5 | 10,9 |
| Чувашская Республика - Чувашия |
| Порецкое | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 6,3 | 9,0 | 12,6 | 15,3 | 14,0 | 10,1 | 6,6 | 4,5 | 3,1 | 7,5 |
| Чебоксары | 2,3 | 2,3 | 3,4 | 6,0 | 8,8 | 12,1 | 14,8 | 13,6 | 10,0 | 6,5 | 4,4 | 3,0 | 7,2 |
| Чукотский АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анадырь* | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 4,6 | 7,4 | 10,6 | 10,0 | 7,0 | 3,8 | 2,2 | 1,5 | 4,4 |
| Березово | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,8 | 4,4 | 7,5 | 10,2 | 9,4 | 6,1 | 3,1 | 1,6 | 1,0 | 4,0 |
| Марково* | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,9 | 4,7 | 8,6 | 11,7 | 10,4 | 6,6 | 3,1 | 1,6 | 1,0 | 4,4 |
| Омолон* | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,8 | 4,6 | 8,1 | 10,7 | 9,1 | 5,9 | 2,5 | 0,8 | 0,4 | 3,8 |
| Островное* | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 4,5 | 8,2 | 10,6 | 8,9 | 5,9 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 3,8 |
| Усть-Олой* | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,7 | 4,2 | 7,9 | 10,5 | 8,9 | 5,7 | 2,4 | 0,8 | 0,4 | 3,7 |
| Эньмувеем* | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 4,3 | 7,9 | 10,5 | 9,1 | 5,7 | 2,8 | 1,4 | 0,9 | 3,9 |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алдан* | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 2,8 | 5,2 | 9,6 | 12,7 | 11,1 | 6,6 | 3,1 | 1,3 | 0,8 | 4,7 |
| Аллах-Юнь | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 2,3 | 4,7 | 8,6 | 11,2 | 9,5 | 5,7 | 2,3 | 0,5 | 0,2 | 3,9 |
| Амга* | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 2,9 | 5,9 | 10,7 | 13,9 | 11,7 | 6,9 | 3,0 | 0,7 | 0,2 | 4,8 |
| Батамай* | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 2,4 | 5,2 | 10,4 | 13,9 | 11,7 | 6,6 | 2,7 | 0,5 | 0,2 | 4,6 |
| Бердигястях* | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 2,3 | 4,8 | 9,1 | 12,0 | 10,1 | 5,9 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | 4,1 |
| Буяга* | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 2,8 | 5,6 | 10,4 | 13,6 | 11,6 | 6,7 | 3,1 | 0,9 | 0,4 | 4,7 |
| Верхоянск* | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,8 | 4,7 | 8,6 | 11,2 | 9,3 | 5,4 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 3,7 |
| Вилюйск* | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 2,5 | 5,0 | 9,4 | 12,5 | 10,6 | 6,4 | 3,1 | 0,8 | 0,4 | 4,4 |
| Витим* | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 3,3 | 5,9 | 10,9 | 14,4 | 12,8 | 7,7 | 4,0 | 1,7 | 0,9 | 5,4 |
| Воронцово | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 3,8 | 7,5 | 10,1 | 8,9 | 5,8 | 2,2 | 0,6 | 0,3 | 3,5 |
| Джалинда* | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 3,7 | 7,4 | 10,5 | 9,2 | 5,5 | 2,3 | 0,6 | 0,4 | 3,5 |
| Джарджан* | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,9 | 4,2 | 8,3 | 12,2 | 10,4 | 6,0 | 2,5 | 0,6 | 0,3 | 4,0 |
| Джикимда* | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 3,0 | 5,7 | 10,8 | 14,1 | 12,3 | 7,1 | 3,5 | 1,2 | 0,5 | 5,1 |
| Дружина | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 4,3 | 8,8 | 11,3 | 10,0 | 6,0 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | 3,8 |
| Екючю | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,6 | 4,1 | 8,1 | 10,3 | 8,9 | 5,1 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 3,5 |
| Жиганск* | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 2,0 | 4,3 | 8,6 | 12,2 | 10,6 | 6,1 | 2,7 | 0,6 | 0,3 | 4,1 |
| Зырянка* | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 2,0 | 5,0 | 9,4 | 12,3 | 10,4 | 6,4 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | 4,2 |
| Исить* | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 2,9 | 5,9 | 11,2 | 14,7 | 12,6 | 7,3 | 3,4 | 1,0 | 0,4 | 5,1 |
| Иэма* | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 4,3 | 7,6 | 10,5 | 9,0 | 5,5 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 3,5 |
| Крест-Хальджай* | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 2,5 | 5,2 | 10,1 | 13,4 | 11,3 | 6,6 | 2,8 | 0,5 | 0,1 | 4,5 |
| Кюсюр* | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 3,8 | 7,3 | 10,4 | 9,2 | 5,6 | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 3,5 |
| Ленск* | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 2,9 | 5,3 | 10,1 | 13,5 | 11,9 | 7,0 | 3,6 | 1,5 | 0,7 | 5,0 |
| Нагорный* | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,7 | 5,0 | 9,4 | 12,3 | 10,5 | 6,1 | 2,7 | 1,0 | 0,6 | 4,4 |
| Нера* | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 2,0 | 4,7 | 8,4 | 10,9 | 9,4 | 5,6 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 3,7 |
| Нюрба* | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 2,7 | 5,3 | 9,9 | 13,0 | 11,2 | 6,5 | 3,2 | 1,0 | 0,5 | 4,6 |
| Нюя | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 2,9 | 5,2 | 9,8 | 13,4 | 11,9 | 7,1 | 3,4 | 1,4 | 0,7 | 4,9 |
| Оймякон* | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1,8 | 4,4 | 8,0 | 10,3 | 8,7 | 5,2 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 3,5 |
| Олекминск* | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 3,0 | 5,5 | 10,6 | 13,9 | 12,0 | 7,0 | 3,5 | 1,3 | 0,6 | 5,0 |
| Оленек* | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,9 | 3,8 | 7,4 | 10,6 | 9,4 | 5,7 | 2,5 | 0,7 | 0,5 | 3,7 |
| Охотский Перевоз* | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 2,6 | 5,5 | 10,8 | 14,3 | 12,1 | 7,1 | 3,0 | 0,6 | 0,2 | 4,8 |
| Сангар* | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 2,4 | 5,1 | 10,0 | 13,5 | 11,7 | 6,7 | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 4,5 |
| Саскылах* | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 3,2 | 6,8 | 9,9 | 8,8 | 5,6 | 2,3 | 0,7 | 0,5 | 3,4 |
| Среднеколымск* | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | 4,4 | 8,2 | 11,0 | 9,5 | 6,1 | 2,6 | 0,8 | 0,4 | 3,8 |
| Сунтар* | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 2,7 | 5,2 | 10,0 | 13,3 | 11,5 | 6,7 | 3,3 | 1,2 | 0,6 | 4,7 |
| Сухана* | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | 3,8 | 7,5 | 10,7 | 9,1 | 5,5 | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 3,6 |
| Сюльдюкар | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 2,3 | 4,7 | 9,0 | 11,8 | 10,4 | 6,3 | 3,2 | 0,9 | 0,4 | 4,2 |
| Сюрен-Кюель | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,7 | 3,9 | 7,3 | 9,5 | 8,8 | 5,2 | 2,1 | 0,6 | 0,4 | 3,4 |
| Токо* | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 2,6 | 5,3 | 9,1 | 12,2 | 10,5 | 6,3 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | 4,3 |
| Томмот* | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 3,0 | 5,6 | 10,4 | 13,8 | 11,8 | 6,9 | 3,2 | 1,0 | 0,5 | 4,9 |
| Томпо* | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 2,1 | 4,9 | 8,9 | 11,6 | 10,0 | 5,9 | 2,2 | 0,4 | 0,2 | 3,9 |
| Туой-Хая* | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 5,0 | 9,5 | 14,0 | 12,3 | 7,3 | 3,7 | 1,4 | 0,7 | 4,9 |
| Тяня* | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 2,9 | 5,6 | 10,6 | 14,0 | 12,0 | 6,9 | 3,4 | 1,2 | 0,5 | 5,0 |
| Усть-Мая* | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 3,0 | 5,7 | 10,6 | 13,9 | 12,0 | 7,1 | 3,1 | 0,8 | 0,2 | 4,8 |
| Усть-Миль* | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 3,0 | 5,9 | 10,8 | 14,2 | 12,0 | 7,0 | 3,1 | 0,8 | 0,3 | 4,9 |
| Усть-Мома* | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,8 | 4,6 | 8,7 | 11,1 | 9,4 | 5,6 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 3,7 |
| Чульман* | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2,7 | 5,0 | 9,5 | 12,5 | 10,9 | 6,3 | 2,9 | 1,1 | 0,5 | 4,5 |
| Чурапча* | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 2,7 | 5,5 | 10,2 | 13,2 | 11,3 | 6,6 | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 4,5 |
| Шелагонцы* | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 4,2 | 8,1 | 11,0 | 9,3 | 5,6 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | 3,8 |
| Эйк* | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 2,1 | 4,4 | 8,3 | 11,7 | 9,9 | 5,9 | 2,6 | 0,7 | 0,4 | 4,0 |
| Якутск* | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 2,7 | 5,3 | 10,1 | 13,2 | 11,3 | 6,6 | 2,9 | 0,7 | 0,2 | 4,5 |
| Ярославская область |
| Ярославль | 2,5 | 2,6 | 3,6 | 5,9 | 8,8 | 12,3 | 14,8 | 14,0 | 10,1 | 6,8 | 4,6 | 3,3 | 7,4 |
| Примечание - При расчетах сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций, используются: максимальное парциальное давление водяного пара, определяемое по эмпирическим формулам, и среднее месячное парциальное давление водяного пара, определяемое с помощью психрометра. Из-за использования разных методов возможно незначительное превышение среднего месячного значения парциального давления над максимальным. В этом случае рекомендуется принимать максимальное парциальное давление, определяемое эмпирическим методом. |

--------------------------------

<1> Для станций, отмеченных "*", климатические параметры рассчитаны за период наблюдений 1965 - 2015 гг.

## 8 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе

8.1 Значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2, приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Месяц | Географическая широта, градус с. ш. |
| --- | --- |
|  | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Январь | 280 | 238 | 196 | 154 | 112 | 70 | 29 | - |
| Февраль | 401 | 354 | 308 | 261 | 215 | 169 | 122 | 76 |
| Март | 645 | 595 | 545 | 495 | 445 | 396 | 346 | 296 |
| Апрель | 775 | 743 | 712 | 680 | 648 | 617 | 585 | 554 |
| Май | 892 | 883 | 874 | 864 | 855 | 846 | 837 | 828 |
| Июнь | 913 | 915 | 911 | 905 | 903 | 910 | 932 | 974 |
| Июль | 884 | 899 | 898 | 888 | 879 | 877 | 890 | 927 |
| Август | 800 | 777 | 753 | 730 | 707 | 684 | 661 | 638 |
| Сентябрь | 661 | 618 | 575 | 532 | 489 | 446 | 403 | 360 |
| Октябрь | 522 | 465 | 409 | 352 | 295 | 239 | 182 | 126 |
| Ноябрь | 303 | 262 | 220 | 179 | 138 | 97 | 56 | 14 |
| Декабрь | 237 | 198 | 158 | 119 | 79 | 39 | - | - |

## 9 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе

9.1 Значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2, приведено в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Ориентация | Географическая широта, градус с. ш. |
| --- | --- |
|  | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Январь |
| С | 120 | 105 | 90 | 74 | 57 | 39 | 20 |  |
| СВ/СЗ | 125 | 109 | 92 | 75 | 57 | 39 | 20 |  |
| В/З | 255 | 223 | 189 | 142 | 100 | 61 | 27 |  |
| ЮВ/ЮЗ | 453 | 467 | 413 | 340 | 259 | 170 | 72 |  |
| Ю | 675 | 655 | 576 | 472 | 358 | 232 | 95 |  |
| Февраль |
| С | 129 | 128 | 126 | 119 | 108 | 92 | 72 | 47 |
| СВ/СЗ | 147 | 146 | 140 | 130 | 116 | 97 | 75 | 49 |
| В/З | 308 | 284 | 264 | 245 | 222 | 190 | 146 | 85 |
| ЮВ/ЮЗ | 455 | 454 | 453 | 444 | 415 | 365 | 295 | 205 |
| Ю | 660 | 650 | 589 | 563 | 529 | 470 | 387 | 279 |
| Март |
| С | 154 | 155 | 162 | 175 | 183 | 183 | 181 | 175 |
| СВ/СЗ | 190 | 206 | 221 | 235 | 240 | 236 | 222 | 198 |
| В/З | 438 | 436 | 432 | 430 | 410 | 391 | 372 | 353 |
| ЮВ/ЮЗ | 520 | 534 | 580 | 609 | 623 | 620 | 601 | 566 |
| Ю | 640 | 650 | 681 | 705 | 733 | 744 | 737 | 721 |
| Апрель |
| С | 189 | 191 | 192 | 204 | 220 | 250 | 282 | 330 |
| СВ/СЗ | 259 | 260 | 270 | 287 | 312 | 340 | 370 | 402 |
| В/З | 443 | 450 | 465 | 472 | 503 | 531 | 556 | 579 |
| ЮВ/ЮЗ | 510 | 525 | 568 | 604 | 652 | 693 | 727 | 755 |
| Ю | 480 | 520 | 536 | 600 | 661 | 720 | 775 | 800 |
| Май |
| С | 215 | 217 | 222 | 228 | 238 | 274 | 320 | 390 |
| СВ/СЗ | 342 | 343 | 349 | 349 | 366 | 401 | 452 | 520 |
| В/З | 462 | 470 | 492 | 515 | 540 | 577 | 626 | 688 |
| ЮВ/ЮЗ | 500 | 525 | 533 | 556 | 593 | 644 | 709 | 789 |
| Ю | 427 | 440 | 459 | 494 | 545 | 612 | 695 | 790 |
| Июнь |
| С | 225 | 231 | 237 | 237 | 246 | 274 | 336 | 444 |
| СВ/СЗ | 419 | 391 | 376 | 375 | 388 | 414 | 455 | 510 |
| В/З | 480 | 489 | 504 | 524 | 551 | 583 | 621 | 665 |
| ЮВ/ЮЗ | 455 | 473 | 503 | 529 | 571 | 614 | 658 | 704 |
| Ю | 350 | 357 | 397 | 440 | 489 | 544 | 606 | 673 |
| Июль |
| С | 213 | 214 | 220 | 220 | 224 | 244 | 292 | 378 |
| СВ/СЗ | 358 | 354 | 357 | 355 | 366 | 391 | 429 | 480 |
| В/З | 496 | 498 | 505 | 518 | 535 | 558 | 587 | 621 |
| ЮВ/ЮЗ | 461 | 480 | 504 | 532 | 564 | 601 | 642 | 687 |
| Ю | 361 | 388 | 421 | 460 | 506 | 559 | 618 | 684 |
| Август |
| С | 143 | 144 | 146 | 152 | 157 | 166 | 176 | 187 |
| СВ/СЗ | 269 | 269 | 269 | 270 | 272 | 277 | 287 | 302 |
| В/З | 432 | 434 | 438 | 443 | 449 | 456 | 465 | 474 |
| ЮВ/ЮЗ | 484 | 497 | 513 | 531 | 551 | 573 | 598 | 625 |
| Ю | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 596 | 632 | 668 |
| Сентябрь |
| С | 109 | 108 | 104 | 99 | 94 | 89 | 85 | 80 |
| СВ/СЗ | 205 | 192 | 180 | 171 | 162 | 155 | 150 | 145 |
| В/З | 358 | 360 | 360 | 357 | 351 | 343 | 332 | 318 |
| ЮВ/ЮЗ | 479 | 484 | 503 | 520 | 533 | 543 | 550 | 554 |
| Ю | 510 | 530 | 550 | 571 | 592 | 614 | 636 | 659 |
| Октябрь |
| С | 86 | 85 | 84 | 85 | 83 | 78 | 71 | 62 |
| СВ/СЗ | 116 | 116 | 114 | 110 | 104 | 95 | 84 | 70 |
| В/З | 301 | 291 | 277 | 260 | 240 | 217 | 191 | 161 |
| ЮВ/ЮЗ | 480 | 490 | 499 | 499 | 485 | 459 | 419 | 365 |
| Ю | 624 | 623 | 621 | 612 | 593 | 562 | 521 | 469 |
| Ноябрь |
| С | 79 | 78 | 74 | 68 | 59 | 47 | 33 | 11 |
| СВ/СЗ | 88 | 85 | 79 | 71 | 61 | 48 | 34 | 13 |
| В/З | 230 | 210 | 187 | 160 | 128 | 92 | 53 | 14 |
| ЮВ/ЮЗ | 415 | 412 | 396 | 375 | 323 | 242 | 131 | 26 |
| Ю | 636 | 617 | 542 | 509 | 436 | 324 | 171 | 32 |
| Декабрь |
| С | 78 | 76 | 71 | 56 | 40 | 20 | 4 |  |
| СВ/СЗ | 86 | 83 | 76 | 62 | 44 | 25 | 8 |  |
| В/З | 188 | 187 | 173 | 132 | 81 | 34 | 10 |  |
| ЮВ/ЮЗ | 410 | 409 | 370 | 282 | 194 | 116 | 40 |  |
| Ю | 650 | 609 | 497 | 380 | 260 | 141 | 22 |  |

## 10 Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования

10.1 Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Период года | Барометрическое давление, гПа | Параметры А | Параметры Б | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | температура воздуха, °C | удельная энтальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | температура воздуха, °C | удельная энтальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Теплый | Таблица 4.1, графа 2 | Таблица 4.1, графа 3 | Приложение А, рисунок А.4 | Таблица 4.1, графа 13, но не менее 1 м/с | Таблица 4.1, графа 4 | Приложение А Рисунок А.5 | Таблица 4.1, графа 13, но не менее 1 м/с | - |
| Холодный | - | Таблица 3.1, графа 6 | По расчету или графически по l-d-диаграмме, принимая температуру воздуха параметра А и относительную влажность воздуха по таблице 3.1, графа 16 | Таблица 3.1, графа 19, но не менее 1 м/с | Таблица 3.1, графа 5 | По расчету или графически по l-d-диаграмме, принимая температуру воздуха параметра Б и относительную влажность воздуха по таблице 3.1, графа 16 | Таблица 3.1, графа 19, но не менее 1 м/с | - |

## 11 Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха

11.1 Значения средней и максимальной суточной амплитуды температуры наружного воздуха приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

| Республика, край, область, пункт | Амплитуда температуры средняя по месяцам (числитель), максимальная по месяцам (знаменатель), °C |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Алтайский край |
| Барнаул | 10,3 ------ 26,9 | 11,4 ------ 23,5 | 11,3 ------ 27,3 | 10,9 ------ 27 | 13,2 ------ 26,7 | 12,8 ------ 23 | 11,8 ------ 22,1 | 12,1 ------ 22,9 | 12,3 ------ 24,8 | 9,3 ------ 23,1 | 8,3 ------ 25 | 9,1 ------ 26,7 |
| Беля | 5,9 ------ 20,8 | 7,4 ------ 25,2 | 9,3 ------ 22,2 | 10,6 ------ 23,3 | 11,2 ------ 21,5 | 10,4 ------ 19,3 | 9,5 ------ 17,7 | 8,8 ------ 17,6 | 9 ------ 21,2 | 8,4 ------ 21,7 | 6,3 ------ 22,2 | 5,8 ------ 21,2 |
| Бийск-Зональная | 10,3 ------ 26,9 | 11,4 ------ 23,5 | 11,3 ------ 27,3 | 10,9 ------ 27 | 13,2 ------ 26,7 | 12,8 ------ 23 | 11,8 ------ 22,1 | 12,1 ------ 22,9 | 12,3 ------ 24,8 | 9,3 ------ 23,1 | 8,3 ------ 25 | 9,1 ------ 26,7 |
| Рубцовск | 9,6 ------ 28,3 | 10,6 ------ 26,9 | 10,8 ------ 24,4 | 11,4 ------ 25,3 | 14 ------ 26,9 | 13,7 ------ 27,4 | 13,4 ------ 24 | 13,8 ------ 26,7 | 10,6 ------ 29,1 | 8,5 ------ 26,5 | 8,5 ------ 24,8 | 8,8 ------ 25,4 |
| Славгород | 9,5 ------ 33,6 | 10,4 ------ 29,2 | 10,9 ------ 24,8 | 11 ------ 24,9 | 14,7 ------ 25,6 | 13,8 ------ 24,4 | 13 ------ 22,9 | 12,9 ------ 26,3 | 12,7 ------ 23,9 | 10 ------ 24,1 | 8,5 ------ 25,1 | 9,5 ------ 29,8 |
| Республика Алтай |
| Катанда | 11,6 ------ 22,7 | 13,9 ------ 22,8 | 15,3 ------ 28 | 14,4 ------ 25,3 | 16,4 ------ 28,4 | 16,5 ------ 27,4 | 15,8 ------ 26,8 | 16,2 ------ 28,5 | 16,3 ------ 30 | 13,8 ------ 27,5 | 10,8 ------ 21,9 | 10,4 ------ 21,6 |
| Кош-Агач | 13,5 ------ 27,3 | 15,7 ------ 30,8 | 16,9 ------ 31,1 | 12,8 ------ 27,3 | 13,9 ------ 25,9 | 14,6 ------ 25 | 14,4 ------ 23,8 | 14,7 ------ 23,8 | 15,9 ------ 27,5 | 15,1 ------ 28,4 | 13,6 ------ 25,3 | 12,5 ------ 27,3 |
| Онгудай | 11,2 ------ 26,9 | 13,6 ------ 28,4 | 14,7 ------ 29,4 | 15,5 ------ 28,4 | 16 ------ 30,3 | 16,2 ------ 28,8 | 15,4 ------ 26,5 | 15,2 ------ 30 | 16,2 ------ 31,1 | 13,6 ------ 28,4 | 10,9 ------ 23,7 | 10,2 ------ 30,5 |
| Амурская область |
| Архара | 11,9 ------ 22,1 | 13,9 ------ 25 | 13,7 ------ 24,3 | 11,5 ------ 26,5 | 12,6 ------ 24,6 | 11,4 ------ 22,5 | 9,9 ------ 20,9 | 10,2 ------ 25 | 10,8 ------ 22,6 | 11,7 ------ 22,2 | 11 ------ 20,3 | 11,1 ------ 21,3 |
| Благовещенск | 10,3 ------ 20,3 | 11,6 ------ 25,4 | 12,2 ------ 24,6 | 11,3 ------ 23,6 | 12,7 ------ 28,6 | 11,4 ------ 21,2 | 10,1 ------ 19,8 | 10,4 ------ 22,2 | 11,5 ------ 21,4 | 11 ------ 23,7 | 9,4 ------ 20,1 | 9,7 ------ 19,9 |
| Бомнак | 11,2 ------ 22,5 | 14,7 ------ 25,9 | 14,9 ------ 29,3 | 12,3 ------ 24,1 | 13,2 ------ 25,7 | 14,4 ------ 26,9 | 12,8 ------ 25,6 | 11,5 ------ 23,3 | 12,1 ------ 24,9 | 11,6 ------ 22,2 | 11,2 ------ 29 | 9,8 ------ 23 |
| Норский Склад | 14 ------ 24,6 | 14,8 ------ 26,7 | 17,7 ------ 30,2 | 12,7 ------ 28,1 | 13,6 ------ 29,2 | 13,6 ------ 25,1 | 12,3 ------ 26,6 | 11,4 ------ 24,7 | 13,3 ------ 25,2 | 12 ------ 24,1 | 12,4 ------ 27,4 | 12 ------ 27,4 |
| Сковородино | 15,1 ------ 28,9 | 18,4 ------ 30,1 | 19 ------ 31,7 | 15,4 ------ 30,2 | 15,9 ------ 31,5 | 16,7 ------ 28,2 | 15,3 ------ 29,9 | 14,1 ------ 27,1 | 14,9 ------ 27,7 | 15,5 ------ 27,5 | 14,7 ------ 29,1 | 12,9 ------ 26,3 |
| Усть-Нюкжа | 7,9 ------ 18,6 | 12,1 ------ 24,2 | 15,6 ------ 29,1 | 13,5 ------ 26,1 | 13,4 ------ 27,2 | 15,4 ------ 26,3 | 14,1 ------ 27 | 12,8 ------ 26,6 | 11,8 ------ 25,6 | 11,1 ------ 20,8 | 9,2 ------ 21,3 | 7,5 ------ 20,2 |
| Архангельская область |
| Архангельск | 6,9 ------ 22,4 | 6,7 ------ 21,6 | 8,7 ------ 23,1 | 8,4 ------ 21,1 | 8,6 ------ 20,1 | 9,6 ------ 19,1 | 9,8 ------ 19,5 | 8,8 ------ 18,7 | 6,2 ------ 14,7 | 4,3 ------ 16,3 | 4,4 ----- 16 | 5,8 ----- 22 |
| Нарьян-Мар | 8,7 ------ 29,1 | 8,7 ------ 32,8 | 9,6 ------ 27,6 | 8,2 ------ 24,3 | 7 ------ 20,6 | 9 ------ 23,2 | 9 ------ 21,6 | 8,1 ------ 18,8 | 5,9 ------ 16,1 | 4,3 ------ 18,8 | 4,4 ------ 26,2 | 7,8 ------ 30,1 |
| Мезень | 7,9 ------ 27,3 | 7,7 ------ 26,9 | 9,1 ------ 24,5 | 8,5 ------ 23,2 | 8,6 ------ 23,2 | 10,6 ------ 23,4 | 10,7 ------ 24,6 | 9,7 ------ 20,6 | 6,9 ------ 18,3 | 5 ------ 21,7 | 5,5 ------ 20,9 | 7 ------ 24,3 |
| Койнас | 8,6 ------ 34,5 | 8,7 ------ 26,6 | 11,5 ------ 31,8 | 11,2 ------ 31,5 | 10,9 ------ 25 | 11,8 ------ 26,8 | 12 ------ 23,8 | 11,2 ------ 25,9 | 7,5 ------ 22,7 | 4,8 ----- 21 | 5,7 ------ 26,4 | 7,1 ------ 31,5 |
| Котлас | 7 ------ 25,8 | 7,7 ------ 22,2 | 9 ------ 26,1 | 8,8 ------ 25,6 | 10,2 ------ 21,4 | 11,2 ------ 23,5 | 11 ------ 23,1 | 10,8 ------ 26,1 | 7,6 ------ 22,3 | 5 ------ 18,4 | 4,9 ------ 20,9 | 6,4 ------ 23,7 |
| Астраханская область |
| Астрахань | 6,8 ----- - | 7,5 ------ - | 9,1 ------ - | 11,3 ------ - | 11,2 ------ - | 10,1 ------ - | 10,7 ------ - | 11,7 ------ - | 11,3 ------ - | 10 ---- - | 4,8 ----- - | 5,8 ----- - |
| Республика Башкортостан |
| Уфа | 6,8 ------ 25,5 | 8 ------ 23,9 | 8,4 ------ 23,2 | 9,1 ------ 22,9 | 11,3 ------ 22,4 | 11,8 ------ 19,9 | 10,8 ------ 19 | 11,4 ------ 22,9 | 10,1 ------ 23,5 | 6,7 ------ 19,5 | 6,0 ------ 20,5 | 6,7 ------ 25,2 |
| Брянская область |
| Брянск | 6,6 ----- - | 8 --- - | 8 --- - | 9,7 ----- - | 13 ---- - | 12,7 ------ - | 12,6 ------ - | 12,4 ------ - | 11 ---- - | 7,8 ---- - | 5,1 ---- - | 5,7 ---- - |
| Республика Бурятия |
| Улан-Удэ | 9,7 ------ 20,3 | 12,7 ------ 23 | 13,8 ------ 25,2 | 12,9 ------ 24,7 | 15,2 ------ 27,2 | 14,9 ------ 26,3 | 12,9 ------ 25,2 | 12,3 ------ 24,2 | 12,4 ------ 23,6 | 11,3 ------ 22,6 | 9,7 ------ 18,4 | 9 ------ 19,7 |
| Баргузин | 9,9 ------ 29,4 | 12,2 ------ 27,9 | 13,6 ------ 24,2 | 11,5 ------ 25,3 | 13,9 ------ 27 | 14,7 ------ 27,8 | 12,7 ------ 24,5 | 11,7 ------ 23,4 | 11,4 ------ 25,1 | 9,7 ------ 21,5 | 9,5 ------ 23,6 | 9,5 ------ 26,6 |
| Нижнеангарск | 7,7 ------ 26,5 | 10,1 ------ 21 | 11,9 ------ 24,3 | 10,3 ------ 23 | 10,6 ------ 23,1 | 11,7 ------ 21,5 | 10,4 ------ 22,2 | 9,3 ------ 18,1 | 8,5 ------ 18,9 | 6,9 ----- 16 | 7,1 ------ 18,9 | 7,1 ------ 18,3 |
| Волгоградская область |
| Волгоград | 6,8 ----- - | 7,1 ----- - | 8,9 ----- - | 11,8 ------ - | 13,2 ------ - | 12,7 ------ - | 12,7 ------ - | 13 ---- - | 12,3 ------ - | 10,3 ------ - | 7 --- - | 5,8 ----- - |
| Вологодская область |
| Вытегра | 6,8 ------ 28,1 | 7,7 ------ 24,8 | 9,6 ------ 26,4 | 9,1 ------ 26,6 | 10,7 ------ 24,5 | 11,1 ------ 23,1 | 11,2 ------ 20,5 | 10,5 ------ 21,9 | 8,1 ------ 19,2 | 5,6 ------ 15,5 | 4,7 ------ 21,3 | 5,8 ------ 21,5 |
| Череповец | 6,7 ----- - | 7,3 ----- - | 8,4 ----- - | 8,4 ----- - | 10,3 ------ - | 10,4 ------ - | 10,4 ------ - | 9,6 ----- - | 8,2 ----- - | 5,4 ----- - | 4,4 ----- - | 5,3 ----- - |
| Воронежская область |
| Воронеж | 6,7 ------ 22,4 | 6,7 ------ 19,7 | 7 ------ 18,5 | 9,1 ------ 18,8 | 11,9 ------ 20,5 | 12 ------ 20,4 | 11,8 ------ 19,9 | 11,6 ------ 20,1 | 10,6 ------ 20,8 | 7,6 ------ 21,6 | 5,5 ------ 16,3 | 5,2 ------ 21,6 |
| Республика Дагестан |
| Махачкала | 5,1 ------ 15,5 | 5,3 ------ 17,6 | 6 ------ 17,3 | 7,4 ------ 18,9 | 8 ------ 21,5 | 7,9 ------ 15,5 | 7,6 ------ 17,9 | 7,2 ------ 13,4 | 6,7 ------ 15,3 | 6 ------ 17,8 | 5,1 ------ 17,8 | 5,2 ------ 18,9 |
| Забайкальский край |
| Борзя | 13,3 ------ 25,3 | 15,8 ------ 26,4 | 15,8 ------ 27,2 | 14,1 ------ 29,2 | 16 ------ 29,3 | 15,1 ------ 29,9 | 13,2 ------ 27,2 | 13,3 ------ 26,6 | 13,7 ------ 28,1 | 13,2 ------ 15,9 | 12,7 ------ 24,2 | 12,4 ------ 23,8 |
| Калакан | 14,9 ------ 28,4 | 21 ------ 29,4 | 23,8 ------ 41,1 | 17,8 ------ 35,8 | 17,3 ------ 31,1 | 18,7 ------ 31,6 | 16 ------ 29,1 | 14,9 ------ 29,1 | 15,6 ------ 29,3 | 16 ------ 27,3 | 15 ------ 29,2 | 12,6 ------ 27,8 |
| Красный Чикой | 12,1 ------ 27,2 | 15,3 ------ 28,4 | 16,9 ------ 29,6 | 14,5 ------ 29 | 16,9 ------ 30,9 | 16,8 ------ 30,4 | 14,2 ------ 26,8 | 14,2 ------ 27,9 | 14,5 ------ 28,7 | 13,7 ------ 27,7 | 12 ------ 27,5 | 11 ------ 24,7 |
| Нерчинский Завод | 9,7 ------ 18,6 | 12,2 ------ 20,8 | 13,4 ------ 21,9 | 12,5 ------ 26 | 14,5 ------ 25,6 | 15,1 ------ 25,1 | 13,5 ------ 25,3 | 13 ------ 28,3 | 13,4 ------ 26,6 | 12,6 ------ 23,2 | 11,1 ------ 20,0 | 9,7 ------ 20,2 |
| Сретенск | 11,1 ------ 23,3 | 15,2 ------ 26,2 | 17 ---- 28 | 14 ------ 27,2 | 15,5 ------ 28,8 | 15,7 ------ 29 | 13,4 ------ 26,5 | 13 ------ 25,2 | 13,1 ------ 28,1 | 12,9 ------ 15,8 | 11,7 ------ 22,3 | 10,3 ------ 22,8 |
| Чара | 13,1 ------ 29,7 | 18,5 ------ 32,2 | 20,7 ------ 31,8 | 15,4 ------ 33,1 | 13,9 ------ 27,4 | 16,2 ------ 27,3 | 15,5 ------ 27,9 | 14,8 ------ 29,4 | 13,5 ------ 29,3 | 13,6 ------ 26,3 | 12,9 ------ 27 | 11,4 ------ 28,1 |
| Чита | 13,5 ------ 27,5 | 16,6 ------ 30,5 | 16,8 ------ 29,4 | 14,7 ------ 29,7 | 16,7 ------ 29,2 | 16,2 ------ 28,6 | 14 ------ 25,3 | 13,4 ------ 26,8 | 13,7 ------ 26,5 | 12,8 ------ 25,4 | 12,3 ------ 23,1 | 12,1 ------ 27,3 |
| Иркутская область |
| Жигалово | 12,1 ------ 28,7 | 16,6 ------ 26,3 | 19,6 ------ 32,4 | 14,6 ------ 32,1 | 16,3 ------ 31,5 | 16,9 ------ 29,7 | 15 ------ 27,8 | 14 ------ 29,4 | 13,4 ------ 30,4 | 11 ------ 24,8 | 11 ------ 25,9 | 11,3 ------ 26,9 |
| Иркутск | 9,8 ------ 21,7 | 12,6 ------ 25,1 | 13,7 ------ 25,6 | 12,9 ------ 25,4 | 15,3 ------ 28,3 | 15,1 ------ 26,2 | 13,4 ------ 25,2 | 12,6 ------ 24,7 | 12,8 ------ 22,9 | 11,4 ------ 25 | 10,1 ------ 22,1 | 9,1 ------ 23,7 |
| Киренск | 11,4 ------ 33,2 | 14,1 ------ 31,9 | 18,9 ------ 34,2 | 14,4 ------ 32,2 | 13,8 ------ 27,9 | 14,5 ------ 27,8 | 13,2 ------ 23,2 | 12,1 ------ 24,1 | 11,2 ------ 27,7 | 8 ------ 22,5 | 10,6 ------ 33,2 | 10,2 ------ 31,2 |
| Слюдянка | 8,8 ------ 20,5 | 9,2 ------ 22,3 | 9,3 ------ 21,1 | 8,9 ------ 23,2 | 9,7 ------ 25,1 | 9,9 ------ 22,6 | 8,2 ------ 18,2 | 7,3 ------ 17 | 8,2 ------ 19 | 8,3 ------ 20,2 | 9,2 ------ 18,7 | 9,3 ------ 18,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика |
| Нальчик | 7,6 ----- - | 8 --- - | 8 --- - | 10,8 ------ - | 11 ---- - | 10,9 ------ - | 11,1 ------ - | 11,4 ------ - | 10,2 ------ - | 9,5 ----- - | 7,5 ----- - | 7,7 ----- - |
| Калининградская область |
| Калининград | 5,2 ------ 22,9 | 5,8 ------ 19,7 | 7,3 ------ 19,9 | 8,7 ------ 20,1 | 10,6 ------ 21,8 | 9,7 ------ 21,2 | 9 ------ 18,1 | 9 ---- 18 | 8,6 ------ 18,8 | 6,9 ------ 19,4 | 4,5 ----- 14 | 4,1 ------ 12,9 |
| Республика Калмыкия |
| Элиста | 5,6 ------ 21,2 | 6 ------ 20,8 | 7,7 ------ 18,6 | 11,5 ------ 23,9 | 12,8 ------ 22,9 | 12,9 ------ 21,4 | 13,1 ------ 23,2 | 13,1 ------ 23 | 12,5 ------ 21,7 | 9,7 ------ 20,1 | 6,9 ------ 18,7 | 5,5 ----- 23 |
| Калужская область |
| Калуга | 7,3 ------ 28 | 8,3 ------ 26,3 | 8,6 ------ 23,6 | 9,9 ------ 23,4 | 12,4 ------ 22,4 | 12,7 ------ 23,5 | 12,4 ------ 25,3 | 12,1 ------ 24,4 | 10,7 ------ 26,1 | 7,3 ----- 21 | 5,4 ------ 17,2 | 5,2 ------ 22,2 |
| Камчатский край |
| Никольское | 4,4 ------ 13,1 | 4,4 ------ 14,3 | 4,5 ------ 16,4 | 3,6 ------ 15,1 | 3,9 ------ 10,4 | 4 ------ 16,3 | 4,1 ------ 14,9 | 3,8 ------ 15,6 | 4,3 ------ 13,4 | 4,2 ------ 11,9 | 4,5 ------ 11,7 | 4,6 ------ 13,9 |
| Ключи | 8,9 ------ 32,4 | 8,7 ------ 21,5 | 9,9 ------ 22,1 | 8,4 ------ 22,1 | 8,5 ------ 21,5 | 10,8 ------ 21,8 | 9,6 ------ 20,7 | 9,2 ------ 19,4 | 9 ------ 20,1 | 7,5 ------ 16,4 | 7,5 ------ 24 | 8,1 ------ 27,9 |
| Козыревск | 11,8 ------ 31 | 12 ------ 25,7 | 13,1 ------ 29,8 | 10,2 ------ 27,3 | 10,8 ------ 25,8 | 13,1 ------ 26,4 | 12,2 ------ 25,2 | 11,9 ------ 25,9 | 12,4 ------ 26,3 | 10,6 ------ 23,5 | 10,8 ------ 31,4 | 10,5 ------ 32,2 |
| Петропавловск-Камчатский | 5,7 ------ 18 | 5,6 ------ 19,4 | 5,5 ------ 15,9 | 4,6 ------ 11,2 | 4,9 ------ 17,6 | 5,4 ------ 19 | 5,8 ------ 17 | 5,8 ------ 15,4 | 6 ------ 16,5 | 5,5 ------ 12 | 4,8 ------ 15,7 | 5,1 ------ 15,5 |
| Усть-Воямполка | 14 ------ 24,6 | 14,8 ------ 26,7 | 17,7 ------ 30,2 | 12,7 ------ 28,1 | 13,6 ------ 29,2 | 13,6 ------ 25,1 | 12,3 ------ 26,6 | 11,4 ------ 24,7 | 13,3 ------ 25,2 | 12 ------ 24,1 | 12,4 ------ 27,4 | 12 ------ 27,4 |
| Усть-Камчатск | 8,6 ------ 28,4 | 8,2 ------ 31,8 | 9,3 ------ 31,1 | 7,3 ------ 22,1 | 5,3 ----- 16 | 5,8 ------ 18,3 | 5,9 ------ 17,1 | 6,3 ------ 16,6 | 7,1 ------ 17,1 | 6,8 ------ 16,2 | 6,4 ------ 23 | 8,2 ----- 24 |
| Усть-Хайрюзово | 9,1 ------ 27,3 | 9,5 ----- 25 | 10,1 ------ 26,5 | 8,2 ----- 24 | 7 ------ 20,3 | 7,6 ------ 21,3 | 7 ------ 24,6 | 7 ------ 19,4 | 7,6 ------ 18,8 | 6,4 ------ 16,4 | 6,9 ------ 24,2 | 8,7 ------ 24,6 |
| Республика Карелия |
| Кемь | 7,1 ------ 25,3 | 6,9 ------ 23,3 | 8,3 ------ 23,8 | 7,6 ------ 19,2 | 7,6 ------ 20,2 | 8,1 ------ 20,5 | 7,5 ------ 20 | 7,4 ------ 18,4 | 6,1 ------ 14 | 4,8 ------ 13,6 | 4,7 ------ 16,5 | 6 ---- 22 |
| Кемеровская область |
| Кемерово | 9,7 ----- 29 | 11 ------ 30,9 | 11,3 ------ 24,7 | 10 ------ 24,5 | 13,1 ------ 26 | 13,2 ------ 28 | 12,4 ------ 22 | 12,1 ------ 24,4 | 11,8 ------ 28,9 | 8,6 ------ 22,7 | 8,1 ------ 26,9 | 9,3 ------ 27,7 |
| Кондома | 14 ------ 31,4 | 16,7 ------ 36 | 17,3 ------ 34,8 | 14 ------ 32,1 | 14,9 ------ 28,3 | 15 ------ 29,1 | 13,9 ------ 26,6 | 13,6 ------ 29,5 | 14,2 ------ 30 | 12 ------ 30,1 | 11,6 ------ 27,5 | 12 ------ 27,6 |
| Кировская область |
| Киров | 6,3 ------ 21 | 7,1 ------ 22,5 | 8,1 ------ 19 | 8,1 ------ 19,8 | 10,4 ------ 25,1 | 10,6 ------ 19,8 | 9,8 ------ 17,3 | 9,6 ------ 18,7 | 7,6 ------ 18,1 | 5,2 ------ 15,9 | 5,1 ----- 21 | 6,2 ------ 25,5 |
| Республика Коми |
| Сыктывкар | 6,9 ------ 23,2 | 8 ------ 23,2 | 9,8 ------ 25,5 | 9,3 ------ 26,3 | 10,2 ------ 21,8 | 11,3 ------ 21,8 | 11,1 ------ 21,4 | 10,5 ------ 21,9 | 7,4 ------ 20,2 | 5 ------ 17,1 | 5,2 ------ 20,5 | 6,5 ------ 25,5 |
| Троицко-Печорск | 7,7 ----- 25 | 8,6 ------ 25,2 | 10,7 ------ 29,3 | 10,2 ------ 25,3 | 10,7 ------ 21,9 | 11,7 ------ 23,4 | 11 ------ 24,4 | 10,7 ------ 21,4 | 7,7 ------ 23,1 | 5,1 ------ 20,2 | 5,9 ------ 22,2 | 7,3 ------ 28,7 |
| Усть-Цильма | 7,8 ------ 30,1 | 7,6 ------ 27,7 | 9,6 ------ 23,6 | 9,1 ------ 23,3 | 9 ------ 25,8 | 10,2 ------ 21,3 | 10,2 ------ 20,6 | 9,2 ------ 22,3 | 6,7 ------ 18,8 | 4,7 ------ 16,6 | 5,8 ------ 25,1 | 7,1 ------ 26,8 |
| Усть-Щугор | 8,8 ------ 31,6 | 10,4 ------ 31,2 | 13,1 ------ 35,1 | 11,2 ------ 33,7 | 10,2 ------ 23,7 | 11,6 ------ 24,3 | 11,5 ------ 23,4 | 11 ------ 25,9 | 7,3 ------ 21,4 | 5 ------ 25,2 | 6,8 ------ 31,6 | 8,4 ----- 33 |
| Костромская область |
| Кострома | 6,1 ------ 17,5 | 7,1 ------ 23,3 | 7,4 ------ 19,4 | 7,8 ------ 17,6 | 9,9 ------ 18,9 | 10,4 ------ 18,2 | 10 ------ 20,3 | 10 ------ 19,9 | 8,3 ------ 18,3 | 5,4 ----- 18 | 4,7 ------ 16,7 | 5,4 ------ 21,9 |
| Краснодарский край |
| Краснодар | 7,4 ------ 25,3 | 8,3 ------ 27,4 | 9,5 ------ 22,7 | 12,1 ------ 26,8 | 12,5 ------ 25,5 | 12,6 ------ 23,7 | 13 ------ 22,5 | 13,4 ------ 24,1 | 13,8 ------ 26,5 | 11,9 ------ 24,4 | 9,5 ------ 23,3 | 8,1 ------ 22,3 |
| Новороссийск | 6,7 ------ 19,2 | 6,7 ------ 21,4 | 7,1 ------ 18,6 | 7,4 ------ 17,1 | 7,8 ------ 17 | 8,1 ------ 17,5 | 8,6 ------ 16,4 | 8,8 ------ 16,3 | 9 ------ 16,4 | 8,3 ------ 16,9 | 7,6 ------ 16,6 | 6,9 ------ 19,2 |
| Сочи | 6,3 ------ 16,9 | 6,7 ------ 20,6 | 7,1 ------ 18,6 | 7,6 ------ 19,7 | 7,6 ------ 16,7 | 7,7 ------ 15,3 | 7,7 ------ 14,6 | 7,9 ------ 13,2 | 8,2 ------ 13,6 | 8,3 ------ 16,3 | 7,4 ------ 17,9 | 6,8 ------ 14,4 |
| Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агата | 10 ---- 29 | 10,8 ------ 33,5 | 14,3 ------ 28,5 | 14,9 ------ 28,5 | 10,5 ------ 26,8 | 11,8 ------ 24,4 | 13,1 ------ 28,2 | 11 ------ 23,1 | 8,6 ------ 24,2 | 6,2 ------ 24 | 9,5 ------ 30,4 | 10 ------ 28,7 |
| Ачинск | 9,4 ------ 30,3 | 10,8 ------ 24,9 | 11,3 ------ 24,4 | 10,2 ------ 22,8 | 12,8 ------ 25,6 | 13,3 ------ 25,6 | 12,5 ------ 22,7 | 11,8 ------ 23,1 | 10,7 ------ 23,3 | 7,9 ------ 22,9 | 8,2 ------ 26,1 | 8,8 ------ 27,9 |
| Байкит | 10,1 ------ 27,1 | 13,6 ------ 27 | 18,2 ------ 34,6 | 15,3 ------ 33,4 | 13,3 ------ 27,9 | 15,6 ------ 30,4 | 15,4 ------ 26,1 | 13,8 ------ 28,1 | 11,3 ------ 27,2 | 7,9 ------ 22,7 | 10,1 ------ 26,9 | 9,5 ------ 29,4 |
| Богучаны | 10,1 ------ 26,2 | 12,6 ------ 26,8 | 15,2 ------ 31,8 | 12,6 ------ 27,1 | 13,7 ------ 27,5 | 13,8 ------ 25,7 | 13,3 ------ 23,1 | 11,7 ------ 24,4 | 10,1 ------ 23 | 7,2 ------ 22,1 | 8,3 ------ 26,3 | 9,1 ----- 27 |
| Верхнеимбатск | 8 ------ 28,2 | 8,6 ------ 25,6 | 11,6 ------ 26,8 | 11,3 ------ 25,2 | 9,5 ------ 23,2 | 10,6 ------ 22,7 | 11,1 ------ 21,4 | 9,8 ------ 21,6 | 8 ------ 20,6 | 5,6 ------ 22,3 | 7,9 ------ 29,2 | 8,1 ------ 27,9 |
| Енисейск | 10,2 ------ 25,4 | 12,8 ------ 28,5 | 14 ------ 31,7 | 11,8 ------ 29,5 | 11,8 ------ 24,7 | 12,7 ------ 26,6 | 12,3 ------ 22,9 | 11,5 ------ 25,9 | 9,8 ------ 22,4 | 6,9 ------ 22,2 | 8,6 ------ 27,8 | 9,5 ------ 32,8 |
| Кежма | 11 ---- 30 | 13,3 ------ 27,5 | 16,7 ------ 29,8 | 13,2 ------ 29,1 | 12,9 ------ 26,8 | 14,8 ------ 28,5 | 13,7 ------ 24,9 | 12,5 ------ 25,1 | 11 ------ 25,5 | 7,7 ------ 21,9 | 10,1 ------ 26,5 | 10,7 ------ 27,4 |
| Красноярск | 7,9 ------ 25,7 | 8,9 ------ 27,8 | 9,4 ------ 25,4 | 9,5 ------ 22,5 | 11,4 ------ 24,3 | 11,6 ------ 23,4 | 10,9 ------ 19,8 | 10,2 ------ 20,5 | 9,3 ------ 21,9 | 7,6 ------ 21,9 | 7,1 ------ 24,4 | 7,6 ------ 25,5 |
| Минусинск | 12,4 ------ 28,6 | 13,9 ------ 26,3 | 14,1 ------ 30,1 | 13,3 ------ 28,9 | 14,7 ------ 30,8 | 14,5 ------ 27,3 | 13,5 ------ 25,4 | 13,7 ------ 25,9 | 13,4 ------ 26,3 | 11,6 ------ 27,4 | 10,5 ------ 27,5 | 11,3 ------ 26,8 |
| Тура | 9,9 ------ 27,6 | 11,6 ------ 26 | 17,1 ------ 32,4 | 15,7 ------ 31,9 | 11,8 ------ 26,2 | 13,7 ------ 27,3 | 13,4 ------ 24,5 | 12,3 ------ 24,7 | 10,3 ------ 24,7 | 7,6 ------ 22,7 | 9,1 ----- 24 | 9,5 ------ 30,2 |
| Туруханск | 7,9 ------ 32,2 | 8,3 ------ 33,8 | 11,2 ------ 26,6 | 11,6 ------ 28,5 | 8,8 ------ 21,2 | 9,6 ------ 21,2 | 9,9 ------ 19,2 | 8,6 ------ 17,4 | 6,8 ------ 18,7 | 5,2 ------ 25,3 | 7,7 ------ 25,9 | 8 ------ 32,2 |
| Курганская область |
| Курган | 9,1 ------ 27,3 | 10 ------ 28,3 | 10,7 ------ 31 | 10,7 ------ 21,9 | 12,9 ------ 27,4 | 13,4 ------ 27,7 | 12 ------ 23,1 | 12,4 ------ 22,8 | 11,1 ------ 23,9 | 8,5 ------ 22,1 | 7,7 ----- 24 | 8,7 ------ 27,4 |
| Курская область |
| Курск | 5,8 ------ 21,6 | 6 ------ 18,3 | 6,3 ------ 18,6 | 8,5 ------ 17,2 | 10,6 ------ 19 | 10,9 ------ 18,6 | 10,4 ------ 18,2 | 10,4 ------ 17,6 | 9,6 ----- 19 | 7,1 ----- 18 | 5 ------ 15,8 | 4,7 ------ 19,3 |
| Ленинградская область |
| Санкт-Петербург | 5,4 ------ 20,4 | 6,4 ------ 22,4 | 7,3 ------ 18,7 | 7,8 ------ 20,1 | 9,3 ------ 19,4 | 8,9 ------ 19,2 | 8,7 ------ 16,5 | 8,1 ------ 16,6 | 6,9 ----- 15 | 4,9 ----- 21 | 3,8 ----- 16 | 4,4 ------ 19,6 |
| Тихвин | 6,8 ------ 26 | 7,9 ------ 27,5 | 9,9 ------ 28,9 | 9,8 ------ 28,5 | 12,3 ------ 23,9 | 12,1 ------ 23 | 12,1 ------ 22,7 | 11,6 ------ 22,4 | 9,4 ------ 21,4 | 6 ------ 17,9 | 4,6 ------ 21,9 | 5,4 ------ 20,6 |
| Магаданская область |
| Магадан | 8,9 ----- - | 9,6 ----- - | 12,4 ------ - | 10,4 ------ - | 10,6 ------ - | 11,4 ------ - | 10,7 ------ - | 10,9 ------ - | 10,4 ------ - | 10,6 ------ - | 9,5 ----- - | 8,6 ----- - |
| Нагаева, бухта | 5,5 ------ 19,8 | 6 ---- 18 | 7,3 ------ 18,1 | 6,7 ------ 14,2 | 6,5 ------ 16,7 | 6,4 ------ 18,4 | 6,2 ------ 16,3 | 6,1 ------ 17,3 | 6,2 ------ 14,1 | 5,9 ------ 12,6 | 5,3 ------ 16,6 | 5,1 ----- 14 |
| Сусуман | 9,2 ------ 32,7 | 10,9 ------ 31,7 | 16,2 ------ 30,2 | 16,3 ------ 32,6 | 12,5 ------ 26,7 | 14,7 ------ 27,2 | 14,7 ------ 28,7 | 14,8 ------ 27,8 | 12,7 ------ 27,7 | 11,6 ------ 26 | 9,9 ------ 28 | 9,2 ------ 30,9 |
| Республика Марий Эл |
| Йошкар-Ола | 7,4 ------ 25,2 | 9 ------ 24,9 | 9,8 ------ 25,1 | 9,5 ------ 20,8 | 11,6 ------ 22,8 | 12,8 ------ 22 | 11,8 ------ 21,4 | 11,7 ------ 24,6 | 9,6 ------ 25,6 | 6,5 ------ 20,4 | 5,8 ----- 23 | 6,7 ------ 26,1 |
| Республика Мордовия |
| Саранск | 6,7 ------ 22,6 | 7,4 ------ 22,6 | 7,9 ------ 20,6 | 9 ------ 21,4 | 11,9 ------ 23 | 12,4 ------ 22,7 | 11,6 ------ 20,4 | 11,5 ------ 21,6 | 10,1 ------ 21,3 | 6,8 ------ 20,8 | 5,9 ------ 22,3 | 6 ------ 24,5 |
| Московская область |
| Москва | 6,2 ----- 22 | 6,9 ------ 21,2 | 7,4 ------ 19,2 | 8,5 ------ 18,9 | 10,4 ------ 21,5 | 10,7 ------ 18,7 | 10,4 ------ 18,5 | 10 ------ 21,9 | 8,6 ------ 24,4 | 5,7 ------ 20,6 | 4,6 ------ 12,9 | 5,1 ------ 24,4 |
| Мурманская область |
| Мурманск | 6,4 ------ 20,2 | 6,2 ------ 16 | 7 ------ 17,2 | 6,4 ------ 17,9 | 6,8 ------ 19,7 | 8,2 ------ 20 | 8,9 ------ 21,2 | 7,6 ------ 18,5 | 5,2 ------ 14,8 | 4,2 ----- 13 | 4,9 ------ 17,1 | 6 ------ 20,3 |
| Нижегородская область |
| Арзамас | 7 ------ 26,1 | 8,1 ------ 20,6 | 8,7 ------ 22,5 | 8,8 ------ 20,8 | 11,7 ------ 20,4 | 12,1 ------ 21,6 | 11,4 ------ 18,5 | 11,3 ------ 21,4 | 9,7 ------ 20,5 | 6,6 ------ 19,2 | 5,8 ------ 26,9 | 6 ------ 26,4 |
| Нижний Новгород | 6 ------ 24,9 | 6,8 ------ 19,7 | 7 ------ 17,2 | 7,7 ------ 16,2 | 9,6 ------ 19,9 | 10 ------ 17,3 | 9,5 ------ 17,5 | 9,4 ------ 19 | 7,9 ------ 19,3 | 5,4 ------ 15,9 | 4,8 ------ 16,2 | 5,3 ------ 26,3 |
| Новгородская область |
| Великий Новгород | 6,7 ----- - | 7,8 ----- - | 8,6 ----- - | 8,7 ----- - | 11,1 ------ - | 11,3 ------ - | 11,2 ------ - | 10,6 ------ - | 9,4 ----- - | 6,4 ----- - | 4,5 ----- - | 5,5 ----- - |
| Новосибирская область |
| Барабинск | 9,3 ------ 30,8 | 9,9 ------ 25,6 | 10,6 ------ 22,9 | 9,8 ------ 23,7 | 12,9 ------ 23,9 | 12,8 ------ 25,6 | 11,8 ------ 12,1 | 11,7 ------ 22,2 | 11,4 ------ 23 | 8,5 ------ 21,8 | 8,2 ------ 24,9 | 9 ------ 26,6 |
| Новосибирск | 9,3 ------ 30,3 | 10 ------ 23,9 | 10,5 ------ 22,8 | 9,9 ------ 21,3 | 12,8 ------ 24,4 | 12,6 ------ 21,6 | 11,4 ------ 22,5 | 11 ------ 22,3 | 11 ------ 22 | 8,5 ------ 20,8 | 7,7 ------ 28,4 | 8,8 ------ 25,9 |
| Омская область |
| Омск | 8,9 ------ 26,1 | 9,6 ------ 27,9 | 10,1 ------ 22,3 | 10 ------ 24,8 | 13,4 ------ 26,2 | 13,4 ------ 23,5 | 12,1 ------ 22,5 | 12,1 ------ 13,9 | 11,4 ------ 14,5 | 8,2 ------ 21,3 | 7,7 ------ 27,2 | 8,5 ------ 27 |
| Оренбургская область |
| Оренбург | 7,8 ------ 26,5 | 5,6 ------ 26,2 | 9 ------ 22,1 | 10,7 ------ 22 | 13,5 ------ 23,5 | 13,7 ------ 23,9 | 13,5 ------ 22,7 | 14 ------ 25,4 | 13 ------ 23,4 | 9,7 ------ 22,7 | 7,4 ------ 22 | 7,3 ----- 23 |
| Орловская область |
| Орел | 6,2 ------ 23,5 | 6,8 ------ 20,2 | 7 ---- 19 | 8,8 ------ 22,4 | 11,8 ------ 19,7 | 11,8 ------ 20 | 11,5 ------ 19,7 | 11,1 ------ 20,8 | 10,4 ------ 22,3 | 7,3 ------ 18,7 | 5 ------ 18,6 | 5,2 ----- 23 |
| Пензенская область |
| Пенза | 6,6 ------ 21,7 | 7,3 ------ 22,3 | 7,8 ------ 23,4 | 8,9 ----- 18 | 11,2 ------ 18,8 | 11,4 ------ 19,9 | 10,9 ------ 18,4 | 10,8 ------ 19,9 | 9,9 ------ 18,6 | 6,6 ------ 17,7 | 5,6 ------ 21,3 | 5,8 ------ 27,3 |
| Пермский край |
| Пермь | 6,7 ------ 25,6 | 7,9 ----- 22 | 8,8 ------ 24,4 | 8,9 ----- 20 | 11 ------ 25,3 | 11,6 ------ 21,3 | 11,1 ------ 19,2 | 10,6 ------ 20,6 | 8,3 ------ 19,9 | 5,2 ------ 20,5 | 5,3 ------ 22,2 | 6,5 ------ 32,1 |
| Приморский край |
| Владивосток | 8,2 ------ 17,2 | 8,5 ----- 15 | 7,6 ------ 15,4 | 7,7 ------ 19,5 | 8 ------ 19,9 | 6,9 ------ 17,2 | 5,5 ------ 16,7 | 5,6 ------ 13,3 | 6,8 ----- 14 | 7,4 ------ 17,8 | 7,1 ------ 17,9 | 7,3 ----- 20 |
| Псковская область |
| Псков | 6,1 ------ 33,5 | 6,9 ------ 23,2 | 8,2 ------ 23,8 | 8,3 ------ 20,3 | 11,1 ------ 20,8 | 11 ------ 19,2 | 10,6 ------ 20,9 | 10,4 ------ 21,8 | 9,1 ------ 22,4 | 6,1 ------ 18,4 | 4,34 ------ 13,4 | 4,8 ------ 15,2 |
| Ростовская область |
| Ростов-на-Дону | 14 ------ 24,6 | 14,8 ------ 26,7 | 17,7 ------ 30,2 | 12,7 ------ 28,1 | 13,6 ------ 29,2 | 13,6 ------ 25,1 | 12,3 ------ 26,6 | 11,4 ------ 24,7 | 13,3 ------ 25,2 | 12 ------ 24,1 | 12,4 ------ 27,4 | 12 ------ 27,4 |
| Рязанская область |
| Рязань | 6,8 ------ 22,4 | 7,1 ------ 22,2 | 7,3 ------ 17,6 | 8 ------ 17,4 | 10,8 ------ 22,2 | 11,5 ------ 18,2 | 11,1 ------ 20,3 | 10,9 ------ 21,7 | 9,6 ------ 20,2 | 6,4 ------ 17,8 | 5 ------ 16,7 | 5,4 ------ 24,3 |
| Свердловская область |
| Верхотурье | 9,2 ------ 25,4 | 11,1 ------ 27,1 | 12,3 ------ 30 | 11,1 ------ 25,6 | 12,8 ------ 25,6 | 13,8 ------ 26 | 12,5 ------ 28,5 | 12,5 ------ 24,7 | 10 ------ 24,3 | 7 ------ 22,8 | 7,7 ------ 22,8 | 8,6 ------ 27,1 |
| Нижний Тагил | 8,1 ------ 24,3 | 9,5 ------ 26,7 | 10,5 ------ 26,6 | 10,5 ------ 27,1 | 12,9 ------ 24,7 | 14 ------ 17,6 | 12,6 ------ 25,5 | 12,4 ------ 23,2 | 9,6 ------ 24,6 | 6,5 ------ 23,3 | 6,6 ----- 22 | 6,5 ------ 28,2 |
| Екатеринбург | 6,8 ----- 22 | 8,6 ------ 21,7 | 9,4 ----- 24 | 9,9 ------ 20,8 | 11,6 ------ 26,5 | 11,8 ------ 22,8 | 10,6 ------ 20,1 | 10,3 ------ 21,9 | 8,7 ------ 22,7 | 6,2 ------ 19,7 | 5,9 ----- 20 | 6,5 ------ 27,2 |
| Саратовская область |
| Саратов | 6,8 ------ 18,9 | 6,8 ------ 21,6 | 7,2 ------ 19,7 | 9,9 ------ 21,5 | 11,6 ------ 19,7 | 12 ------ 21,3 | 11,9 ------ 20,4 | 11,9 ------ 21,2 | 11 ------ 20,8 | 8,1 ------ 19,1 | 6,1 ------ 17,4 | 6,1 ----- 22 |
| Сахалинская область |
| Александровск-Сахалинский | 8,6 ------ 18,6 | 9,3 ------ 23,1 | 9,4 ------ 18,1 | 7,77 ------ 20,4 | 8,3 ------ 18,8 | 8,7 ------ 20,4 | 8,1 ------ 17,2 | 7,7 ------ 16,5 | 7,9 ------ 18,1 | 7,4 ------ 16,5 | 6,5 ------ 17,7 | 7,4 ------ 19,2 |
| Кировское | 14,3 ------ 29,8 | 15 ------ 28,1 | 15,2 ------ 31,8 | 11,2 ------ 27,8 | 11,7 ------ 24,9 | 12,9 ------ 26 | 12,2 ------ 24,1 | 10,6 ------ 23,6 | 10,5 ------ 24,1 | 10,4 ------ 24,1 | 11 ------ 26,7 | 12,9 ------ 26,3 |
| Курильск | 6 ------ 22,9 | 6,8 ----- 18 | 6,9 ------ 18,1 | 7,3 ----- 18 | 8,4 ------ 19,9 | 7,9 ------ 17,8 | 7,9 ------ 18,9 | 6,8 ------ 16,7 | 7,4 ----- 18 | 7,7 ------ 16,4 | 6,1 ------ 16,8 | 5,6 ------ 18,4 |
| Поронайск | 9,5 ------ 20,1 | 10,1 ------ 24,2 | 9,6 ------ 21,4 | 6,7 ------ 18,7 | 7,2 ------ 24,2 | 5,8 ------ 26,4 | 5,9 ------ 19,6 | 6,6 ------ 19,1 | 7,8 ------ 20,2 | 8,7 ------ 19,3 | 8,6 ------ 20,5 | 9 ------ 24,1 |
| Республика Северная Осетия - Алания |
| Орджоникидзе | 9,2 ------ 24,7 | 9 ------ 27,8 | 9,2 ------ 15,6 | 11 ------ 24,9 | 10,3 ------ 22,6 | 10,2 ------ 20,7 | 10,3 ------ 19,6 | 10,4 ------ 19,6 | 9,9 ------ 21,2 | 9,9 ------ 24,2 | 8,5 ------ 26,7 | 8,9 ------ 24,6 |
| Владикавказ | 14 ------ 24,6 | 14,8 ------ 26,7 | 17,7 ------ 30,2 | 12,7 ------ 28,1 | 13,6 ------ 29,2 | 13,6 ------ 25,1 | 12,3 ------ 26,6 | 11,4 ------ 24,7 | 13,3 ------ 25,2 | 12 ------ 24,1 | 12,4 ------ 27,4 | 12 ------ 27,4 |
| Тамбовская область |
| Тамбов | 6,9 ------ 23,3 | 7,6 ------ 21,1 | 7,8 ------ 19,1 | 9,4 ------ 20,5 | 12 ------ 21,2 | 12,2 ------ 21 | 11,9 ------ 20,4 | 11,8 ------ 24,1 | 11,1 ------ 21,9 | 7,8 ----- 21 | 5,8 ------ 17,4 | 5,8 ------ 24,2 |
| Республика Татарстан (Татарстан) |
| Казань | 6,5 ------ 20,4 | 7,6 ------ 19,7 | 8 ------ 19,5 | 8,1 ------ 18,7 | 10,7 ------ 20,7 | 11,9 ------ 21,9 | 11,1 ------ 19,1 | 10,8 ------ 19,8 | 9,2 ------ 21,3 | 6,1 ------ 17,3 | 5,2 ------ 22,3 | 6,2 ------ 26,7 |
| Томская область |
| Александровское | 8,5 ------ 26,7 | 9,7 ------ 26,6 | 11,5 ------ 28,6 | 10,3 ------ 26,5 | 10,1 ------ 23 | 9,9 ------ 21,9 | 9,6 ------ 20,6 | 9,3 ------ 20,2 | 8,4 ------ 20,4 | 6,1 ------ 17,6 | 7,8 ----- 28 | 8,8 ------ 26,3 |
| Колпашево | 8,6 ------ 29,3 | 10 ------ 24,9 | 11,5 ------ 17,7 | 10,3 ------ 24,6 | 10,4 ------ 28,2 | 10,5 ------ 21,9 | 10,6 ------ 20,6 | 9,8 ------ 20,1 | 9,1 ------ 21,9 | 6,4 ------ 15,9 | 7,6 ------ 23,8 | 8,5 ------ 24,8 |
| Средний Васюган | 8,4 ------ 29,5 | 10,1 ------ 26,4 | 12 ------ 25,8 | 11,1 ------ 25,5 | 11,2 ------ 24,9 | 11 ------ 21,3 | 20,9 ------ 22,4 | 10,4 ------ 21,2 | 9,3 ------ 28,2 | 6,3 ------ 19,1 | 7,4 ------ 30,2 | 8 ------ 26,5 |
| Томск | 8,7 ------ 28,5 | 10 ------ 25,8 | 11,1 ------ 26,9 | 10,2 ------ 26,3 | 11,5 ------ 24,5 | 11,9 ------ 21,8 | 11 ------ 20,4 | 10,3 ------ 21,1 | 9,9 ------ 22,1 | 7,5 ------ 22,4 | 7,6 ------ 24,6 | 8,5 ----- 26 |
| Республика Тыва |
| Кызыл | 9,8 ------ 18,8 | 12,4 ------ 21,9 | 14,7 ------ 25,4 | 13,1 ------ 23,1 | 25,5 ------ 27,4 | 14,9 ------ 25,5 | 13,7 ------ 24 | 13,5 ------ 22,9 | 14,1 ------ 24,2 | 13,5 ------ 23,8 | 10,2 ------ 23,2 | 9,5 ------ 22,3 |
| Тульская область |
| Тула | 6,8 ------ 25,6 | 7,2 ------ 23,1 | 7,4 ------ 24,2 | 8,7 ------ 19,5 | 11,4 ------ 24,4 | 12 ------ 20,8 | 11,4 ------ 22,3 | 11,4 ------ 23,2 | 10,1 ------ 23,9 | 6,9 ----- 22 | 5,1 ------ 17,8 | 5,3 ------ 23,5 |
| Тюменская область |
| Березово - Ханты-Мансийский АО - Югра | 9 ------ 29,5 | 9,8 ------ 27,5 | 11,4 ------ 26,5 | 9,8 ----- 26 | 8,8 ------ 24,3 | 9,3 ------ 20,7 | 8,6 ------ 17,3 | 8,5 ----- 18 | 7,5 ------ 17,5 | 6 ------ 16,4 | 7,5 ----- 26 | 8,7 ------ 31 |
| Леуши | 7,5 ------ 29,8 | 8,8 ----- 22 | 10 ------ 20,7 | 9,4 ------ 22,2 | 10,5 ------ 24,7 | 11 ------ 20,7 | 9,8 ------ 20,7 | 9,5 ------ 19,2 | 8,2 ------ 19,3 | 6,1 ------ 20,6 | 6,7 ------ 26,4 | 7,5 ------ 27,6 |
| Салехард | 8,4 ------ 26,8 | 8,4 ------ 27,3 | 9,7 ------ 24,7 | 9,6 ------ 26,7 | 7,5 ------ 18,4 | 8,4 ------ 20,7 | 9 ------ 19,2 | 7,8 ------ 16,2 | 5,9 ------ 14,5 | 5,2 ----- 19 | 7,7 ----- 25 | 8,5 ------ 29,1 |
| Сургут - Ханты-Мансийский АО - Югра | 9,7 ------ 35,3 | 10,5 ------ 28,5 | 12,9 ------ 34,7 | 10,6 ------ 31,1 | 10 ------ 24,4 | 10,1 ------ 22,7 | 9,7 ------ 21,8 | 9,2 ------ 21,9 | 7,9 ------ 23,2 | 5,8 ------ 20,4 | 8,4 ------ 30,5 | 9,5 ------ 30,2 |
| Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО | 9,5 ------ 34,8 | 10 ------ 31,9 | 12,6 ------ 36,4 | 11,4 ------ 28,2 | 8,8 ------ 21,5 | 9,9 ------ 21,8 | 10,3 ------ 21 | 9,3 ------ 22,7 | 7,1 ------ 20,4 | 6,2 ------ 21,7 | 9 ------ 23,4 | 9,4 ------ 30,6 |
| Тобольск | 7,5 ------ 25,6 | 8,8 ------ 25,7 | 9,9 ------ 27,1 | 9,4 ----- 22 | 10,7 ------ 22 | 10,9 ------ 20,4 | 9,7 ------ 19,8 | 9,7 ------ 19 | 8,7 ------ 19,7 | 6,3 ------ 17,6 | 6,8 ------ 23,2 | 7,6 ------ 23,2 |
| Тюмень | 8,3 ------ 29,2 | 9,6 ------ 20,8 | 10,3 ------ 25,7 | 10 ------ 25,3 | 12,4 ------ 25,3 | 12,5 ------ 24,2 | 11 ------ 22,1 | 10,9 ------ 22,5 | 10 ------ 23,6 | 7,2 ------ 22,4 | 7,1 ------ 21,8 | 8 ------ 23,9 |
| Сарапул | 6,5 ------ 21,9 | 7,8 ------ 24,5 | 8,5 ----- 21 | 9 ------ 21,5 | 11,3 ------ 22,2 | 11,8 ------ 20,6 | 11 ------ 18,8 | 10,8 ------ 20,2 | 8,8 ------ 20,5 | 8,8 ------ 17,6 | 5,6 ------ 24,7 | 6,4 ------ 28,4 |
| Ульяновская область |
| Ульяновск | 7,4 ------ 23,3 | 8,2 ------ 20,1 | 8,4 ------ 20,3 | 9,5 ------ 23,1 | 12 ------ 22,8 | 12,8 ------ 22,9 | 11,8 ------ 21,6 | 11,9 ------ 23,4 | 11,3 ------ 21,2 | 7,8 ------ 20,3 | 6 ------ 22,2 | 6,6 ------ 22,3 |
| Хабаровский край |
| Аян | 7 ------ 21,7 | 7,8 ------ 12,1 | 9,1 ------ 24,3 | 7,7 ------ 22,4 | 6,2 ------ 20,3 | 6,1 ------ 24,7 | 5,9 ------ 21,4 | 6,3 ------ 19,5 | 7,3 ------ 21,1 | 7,7 ------ 17,4 | 6,9 ------ 22,1 | 6,4 ----- 25 |
| Бикин | 12,2 ------ 21,3 | 14,1 ------ 23,7 | 12,9 ------ 22,9 | 11,5 ------ 24,1 | 12,8 ------ 27,5 | 11,8 ------ 23,6 | 10,6 ------ 22,2 | 10,3 ------ 20,1 | 11,4 ------ 21,8 | 12 ------ 22,7 | 10,7 ------ 25,7 | 11,1 ------ 21,2 |
| Екатерино-Никольское | 10,7 ------ 22,9 | 12,2 ------ 23,7 | 12,6 ------ 26,3 | 12,2 ------ 25,9 | 13 ------ 24,2 | 11,3 ------ 22,1 | 9,8 ------ 17,4 | 9,8 ----- 19 | 10,8 ------ 23,2 | 11,7 ------ 24,1 | 9,9 ------ 22,6 | 10,1 ------ 21,7 |
| Комсомольск-на-Амуре | 9,7 ------ 19,6 | 11,4 ------ 22 | 11,5 ------ 23,7 | 9,5 ------ 21,5 | 11,3 ------ 22,9 | 11 ------ 21,8 | 9,7 ------ 19,6 | 8,9 ------ 17,7 | 8,7 ------ 20,8 | 8,5 ------ 19,3 | 8,4 ------ 19,1 | 8,8 ------ 21,2 |
| Николаевск-на-Амуре | 8 ------ 18,1 | 10 ------ 23,3 | 12,3 ------ 25,9 | 9,9 ------ 22,2 | 8,8 ------ 20,9 | 10,1 ------ 21,3 | 9,5 ------ 23,5 | 9,4 ------ 20,3 | 9,1 ------ 21,1 | 8,7 ------ 23,6 | 7,9 ------ 26,9 | 7,8 ------ 26,8 |
| Охотск | 6,5 ------ 26,2 | 8,2 ------ 19,4 | 11,4 ------ 21,5 | 9,2 ------ 20,9 | 6,2 ------ 25,7 | 5,2 ------ 20,9 | 5,4 ------ 20,6 | 6,6 ------ 19,9 | 7,6 ------ 19,6 | 7,4 ------ 19,7 | 5,4 ------ 27,3 | 5,7 ------ 22,2 |
| Хабаровск | 7,5 ------ 18,2 | 9 ------ 18,9 | 9,5 ------ 17,5 | 9,4 ------ 19,8 | 10,3 ------ 20,9 | 9,6 ------ 18,3 | 8,5 ----- 17 | 7,9 ----- 17 | 8,1 ------ 21,2 | 8,6 ------ 18,6 | 7,5 ------ 22,5 | 7,1 ------ 19,5 |
| Чумикан | 5,3 ------ 17,5 | 7,9 ------ 19,6 | 11,2 ------ 27,8 | 9,3 ------ 24,3 | 8,2 ----- 26 | 9,2 ------ 30,1 | 8,8 ------ 27,6 | 8,8 ------ 23,4 | 7,4 ------ 20,7 | 7,8 ------ 17,8 | 6 ------ 35,8 | 5 ------ 20,2 |
| Челябинская область |
| Магнитогорск | 9,9 ------ 25,8 | 11 ------ 27,1 | 10,5 ------ 24,9 | 11,7 ------ 28,1 | 14,3 ------ 24,0 | 13,9 ------ 24,8 | 12,6 ------ 25,5 | 13,5 ------ 28,1 | 12,3 ------ 26 | 10,2 ------ 28,5 | 9,3 ------ 27,2 | 9,8 ------ 24,3 |
| Челябинск | 8,4 ------ 26,8 | 9,8 ------ 21,6 | 9,8 ------ 24,8 | 10 ---- 22 | 12,2 ------ 21,9 | 12 ---- 24 | 10,6 ------ 20,1 | 10,8 ------ 21,3 | 10,4 ------ 23,1 | 7,5 ------ 15,6 | 7,4 ------ 22,2 | 8,2 ------ 25,8 |
| Чеченская Республика |
| Грозный | 7 ------ 23,1 | 7,9 ----- 24 | 10 ------ 28,8 | 14 ------ 30,4 | 13,6 ------ 26,1 | 13,4 ------ 24,1 | 12,9 ------ 23,3 | 13,4 ------ 23,8 | 12,4 ------ 15,3 | 10,8 ------ 26,2 | 7,6 ------ 22,1 | 6,5 ------ 21,4 |
| Республика Саха (Якутия) |
| Алдан | 7,2 ------ 22,7 | 8,4 ------ 25,3 | 10,2 ------ 21 | 10,3 ------ 20,9 | 9,4 ------ 19,6 | 12,3 ------ 21,4 | 11,4 ------ 21,6 | 10,5 ------ 23,9 | 8,8 ------ 20,1 | 7,6 ------ 22 | 7,6 ------ 19,7 | 7,2 ------ 25,2 |
| Верхоянск | 6,7 ------ 32,6 | 9,3 ------ 35,9 | 18,1 ------ 32,6 | 19,8 ------ 33,4 | 13 ------ 25,6 | 13,2 ------ 25,7 | 13,5 ------ 27,1 | 14,5 ------ 27,5 | 11,7 ------ 25,9 | 10,1 ------ 26,9 | 7,6 ------ 28,4 | 6,5 ------ 25,8 |
| Вилюйск | 7,3 ------ 23,3 | 9,5 ------ 23,2 | 14,6 ------ 28,5 | 13,4 ------ 28,8 | 11,4 ------ 24,6 | 12,4 ------ 23,6 | 12,1 ------ 21,4 | 12,3 ------ 24,1 | 10 ------ 22,2 | 7,6 ------ 23 | 7,9 ------ 24,8 | 7,4 ------ 31,2 |
| Жиганск | 7,1 ------ 24,9 | 8,2 ------ 24,8 | 11,8 ------ 25,8 | 12,8 ------ 27 | 9,8 ------ 22,2 | 10,4 ------ 28 | 11,1 ------ 23,7 | 10,6 ------ 24,5 | 8,6 ------ 22,6 | 6,7 ------ 20,3 | 7,8 ------ 24,3 | 7,7 ------ 23,5 |
| Кюсюр | 7,6 ------ 31,1 | 7,9 ------ 31,6 | 9,6 ------ 23,1 | 10,8 ------ 25,8 | 8,4 ------ 21,8 | 8,8 ------ 23,6 | 9,8 ------ 21,3 | 8,7 ------ 24,5 | 6,8 ------ 19,7 | 6,3 ------ 19,4 | 8 ------ 25,6 | 8,2 ------ 30,7 |
| Нагорный | 8,9 ------ 25,5 | 10,3 ------ 22,7 | 13,4 ------ 30,6 | 12,9 ------ 27,7 | 12,3 ------ 27,7 | 15,1 ------ 25,4 | 14 ------ 25,5 | 12,6 ------ 32 | 11,7 ------ 25,9 | 12 ------ 28,2 | 10,2 ------ 23,7 | 8,8 ------ 23,5 |
| Оймякон | 8,1 ------ 19,4 | 11,6 ------ 24,8 | 19,4 ------ 31 | 20,6 ------ 31,6 | 13,6 ------ 33 | 14,5 ------ 26,1 | 15,4 ------ 28,3 | 15,8 ------ 31,3 | 12,1 ------ 26,6 | 10,2 ------ 23,7 | 9,3 ------ 26,2 | 7,2 ------ 24,6 |
| Олекминск | 8,2 ------ 28,5 | 10,8 ------ 28,1 | 16 ------ 32,6 | 13,8 ------ 29 | 12,4 ------ 25,3 | 14 ------ 24,6 | 13,1 ------ 22,8 | 12,5 ------ 22,8 | 10,8 ------ 28,6 | 8,2 ------ 22,4 | 8,8 ----- 25 | 8 ---- 29 |
| Оленек | 8,9 ------ 30,3 | 10,6 ------ 29 | 16,4 ------ 31,2 | 16,3 ------ 32,2 | 11,3 ------ 26,4 | 11,9 ------ 25,2 | 13,2 ------ 26,7 | 11,9 ------ 28,7 | 10 ------ 26,1 | 8,9 ------ 28,2 | 9,4 ------ 26,7 | 9,8 ------ 28,5 |
| Среднеколымск | 6,8 ------ 22,5 | 7,8 ------ 20,7 | 12,3 ------ 26,4 | 13,6 ------ 26,5 | 10,7 ------ 24,4 | 10,4 ------ 22,9 | 10,1 ------ 21,9 | 10 ------ 21,8 | 8,3 ------ 19,9 | 6,4 ------ 19,9 | 7 ------ 28,5 | 6,7 ------ 23,3 |
| Чульман | 10,2 ------ 22,5 | 15,5 ------ 28,5 | 19,2 ------ 31,5 | 15,8 ------ 31,8 | 13,4 ------ 29 | 16,7 ------ 30,6 | 15,5 ------ 31,2 | 14,4 ------ 28,6 | 12,6 ------ 29,2 | 12,3 ------ 26,5 | 12,2 ------ 28,9 | 9,1 ------ 28,1 |
| Якутск | 8 ------ 21,1 | 12 ------ 27,3 | 16,5 ------ 29,5 | 14,3 ------ 30,1 | 12,6 ------ 24,7 | 14,3 ------ 25,5 | 14,1 ------ 26,4 | 13,8 ------ 26,5 | 11,8 ------ 25,4 | 9,3 ----- 24 | 9,9 ------ 27,5 | 8,3 ------ 26,4 |
| Ярославская область |
| Ярославль | 6,2 ------ 19,2 | 7,4 ------ 22,6 | 8,3 ------ 22,5 | 8,5 ------ 22,5 | 9,9 ------ 20,3 | 10,3 ------ 18,7 | 9,8 ------ 18,4 | 9,6 ------ 20,4 | 8,1 ------ 18,7 | 5,4 ------ 17,1 | 4,6 ------ 18,6 | 5,4 ------ 22,3 |

## 12 Суточный ход рассеянной (числитель) и суммарной (знаменатель) освещенности горизонтальной поверхности

12.1 Суточный ход рассеянной и суммарной освещенности горизонтальной поверхности, клк, приведен в таблице 12.1.

Таблица 12.1

| Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |  |
| Архангельск |
| I | 934 |  |  |  |  | 0,7 ----- 0,9 | 2,3 ----- 2,8 | 1,0 ----- 1,3 |  |  |  |  |  | 1445 |
| II | 800 |  |  |  |  | 5,2 ----- 6,2 | 8,5 ------ 10,3 | 5,5 ----- 6,7 | 1,2 ----- 1,3 |  |  |  |  | 1630 |
| III | 620 |  |  |  | 6,4 ----- 9,4 | 14,4 ------ 20,2 | 17,7 ------ 27,6 | 13,9 ------ 20,7 | 7,2 ------ 10,1 |  |  |  |  | 1759 |
| IV | 428 |  |  | 5,2 ----- 9,5 | 12,3 ------ 22,1 | 19,5 ------ 34,8 | 23,0 ------ 39,8 | 20,4 ------ 34,5 | 12,9 ------ 22,1 | 5,9 ----- 9,8 |  |  |  | 1934 |
| V | 243 |  | 3,3 ----- 7,2 | 9,1 ------ 18,1 | 14,7 ------ 29,0 | 19,9 ------ 39,3 | 22,4 ------ 42,9 | 20,2 ------ 39,1 | 15,3 ------ 28,2 | 9,4 ------ 17,4 | 3,5 ----- 6,5 |  |  | 2113 |
| VI | 120 | 1,7 ------ 3,4 | 6,3 ------ 12,9 | 11,7 ------ 22,5 | 16,7 ------ 31,7 | 21,1 ------ 40,7 | 23,8 ------ 44,3 | 22,0 ------ 41,2 | 17,5 ------ 30,4 | 12,6 ------ 23,5 | 7,7 ------ 14,3 | 2,8 ----- 5,5 |  | 2314 |
| VII | 206 |  | 4,4 ------ 10,0 | 3,9 ------ 20,9 | 14,5 ------ 31,8 | 19,4 ------ 42,4 | 22,4 ------ 45,8 | 20,7 ------ 42,5 | 16,1 ------ 32,5 | 10,9 ------ 19,8 | 5,4 ------ 11,2 | 0,6 ----- 0,6 |  | 2209 |
| VIII | 346 |  | 0,6 ----- 1,1 | 5,8 ------ 10,9 | 10,9 ------ 20,6 | 16,2 ------ 30,3 | 18,3 ------ 35,0 | 16,0 ------ 30,7 | 11,0 ------ 21,0 | 6,2 ------ 11,6 | 1,3 ----- 1,5 |  |  | 2020 |
| IX | 520 |  |  | 1,5 ----- 1,9 | 6,1 ----- 7,8 | 10,7 ------ 14,0 | 13,3 ------ 17,6 | 9,6 ------ 14,0 | 5,2 ----- 7,6 | 1,1 ----- 1,5 |  |  |  | 1828 |
| X | 650 |  |  |  | 1,9 ----- 2,2 | 4,4 ----- 5,9 | 5,4 ----- 7,2 | 3,9 ----- 5,6 | 1,0 ----- 1,2 |  |  |  |  | 1640 |
| XI | 830 |  |  |  |  | 2,5 ----- 2,5 | 3,8 ----- 3,8 | 2,3 ----- 2,3 |  |  |  |  |  | 1458 |
| XII | 956 |  |  |  |  | 0,1 ----- 0,1 | 1,1 ----- 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1354 |

| Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |  |
| Игарка |
| I | 1025 |  |  |  |  |  | 1,8 ----- 1,9 |  |  |  |  |  |  | 1353 |
| II | 817 |  |  |  |  | 5,2 ----- 5,8 | 8,0 ------ 10,3 | 5,6 ----- 6,9 | 0,6 ----- 0,6 |  |  |  |  | 1611 |
| III | 622 |  |  |  | 6,4 ----- 8,9 | 13,9 ------ 19,3 | 17,6 ------ 25,3 | 14,1 ------ 20,4 | 7,2 ------ 10,2 |  |  |  |  | 1756 |
| IV | 414 |  |  | 6,0 ------ 12,3 | 14,6 ------ 26,2 | 22,0 ------ 40,1 | 23,7 ------ 46,2 | 21,6 ------ 40,8 | 13,9 ------ 26,2 | 5,7 ------ 12,1 |  |  |  | 1946 |
| V | 159 | 0,1 ----- 0,1 | 6,6 ------ 12,3 | 13,2 ------ 24,4 | 19,8 ------ 36,9 | 25,9 ------ 48,3 | 28,1 ------ 53,6 | 25,5 ------ 47,5 | 19,2 ------ 36,0 | 12,6 ------ 23,7 | 6,1 ------ 11,7 |  |  | 2153 |
| VI | П. д. | 3,8 ------ 7,1 | 8,2 ------ 16,1 | 12,7 ------ 25,1 | 17,2 ------ 34,0 | 21,4 ------ 42,8 | 22,7 ------ 46,9 | 20,7 ------ 42,9 | 16,9 ------ 34,5 | 12,7 ------ 25,9 | 8,6 ------ 17,4 | 4,6 ----- 8,9 | 0,5 ----- 0,5 | П. д. |
| VII | 032 | 3,1 ----- 6,3 | 7,1 ------ 15,8 | 11,3 ------ 25,1 | 15,3 ------ 34,6 | 18,9 ------ 44,1 | 19,4 ------ 47,8 | 18,7 ------ 44,9 | 15,0 ------ 36,0 | 11,1 ------ 26,7 | 12,2 ------ 17,4 | 3,4 ----- 7,9 |  | 2310 |
| VIII | 322 |  | 1,5 ------ 2,9 | 6,9 ------ 12,6 | 12,2 ------ 22,1 | 17,4 ------ 31,8 | 18,7 ------ 35,8 | 17,3 ------ 33,6 | 12,2 ------ 24,8 | 7,1 ------ 14,4 | 2,1 ----- 4,2 |  |  | 2048 |
| IX | 515 |  |  | 1,6 ------ 2,4 | 6,0 ----- 8,7 | 10,5 ------ 14,7 | 11,9 ------ 16,8 | 10,0 ------ 13,9 | 5,3 ----- 8,0 | 1,3 ----- 2,0 |  |  |  | 1835 |
| X | 700 |  |  |  | 2,1 ----- 2,9 | 6,5 ----- 8,1 | 7,9 ------ 10,6 | 5,3 ------ 7,5 | 1,0 ----- 1,7 |  |  |  |  | 1632 |
| XI | 904 |  |  |  |  | 1,5 ----- 1,5 | 2,3 ----- 2,9 | 0,8 ----- 1,0 |  |  |  |  |  | 1424 |
| XII |  | Полярная ночь |  |

| Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |  |
| Хабаровск |
| I | 748 |  |  |  | 0,7 ----- 1,0 | 10,0 ------ 17,1 | 13,8 ------ 28,6 | 9,7 ------ 18,0 | 2,5 ----- 3,3 |  |  |  |  | 1633 |
| II | 709 |  |  |  | 4,0 ----- 8,7 | 13,6 ------ 29,5 | 18,0 ------ 43,7 | 14,0 ------ 31,1 | 6,1 ------ 12,6 |  |  |  |  | 1720 |
| III | 615 |  |  |  | 11,2 ------ 21,5 | 23,0 ------ 46,6 | 25,2 ------ 57,0 | 21,8 ------ 46,2 | 13,4 ------ 23,0 | 0,6 ----- 1,1 |  |  |  | 1804 |
| IV | 511 |  |  | 4,3 ----- 7,0 | 14,9 ------ 27,2 | 24,8 ------ 51,9 | 27,9 ------ 58,0 | 25,3 ------ 50,6 | 16,2 ------ 27,6 | 4,6 ----- 6,2 |  |  |  | 1850 |
| V | 420 |  |  | 7,7 ------ 12,2 | 16,5 ------ 32,9 | 24,8 ------ 54,4 | 27,3 ------ 60,3 | 24,0 ------ 54,2 | 16,4 ------ 31,6 | 7,2 ------ 13,1 |  |  |  | 1934 |
| VI | 358 |  | 0,3 ----- 0,3 | 9,0 ------ 16,1 | 17,4 ------ 35,2 | 25,8 ------ 55,8 | 28,7 ------ 62,1 | 26,1 ------ 56,0 | 17,3 ------ 36,2 | 8,6 ------ 16,0 | 0,1 ----- 0,1 |  |  | 2004 |
| VII | 414 |  |  | 9,5 ------ 13,0 | 17,8 ------ 29,1 | 27,2 ------ 48,4 | 29,3 ------ 56,4 | 27,1 ------ 51,3 | 19,1 ------ 34,8 | 9,8 ------ 15,2 |  |  |  | 1959 |
| VIII | 452 |  |  | 4,8 ----- 7,9 | 14,0 ------ 24,2 | 23,0 ------ 46,3 | 26,4 ------ 52,9 | 23,4 ------ 47,3 | 14,7 ------ 29,8 | 5,6 ------ 10,0 |  |  |  | 1916 |
| IX | 536 |  |  | 1,8 ----- 3,3 | 10,3 ------ 20,1 | 17,8 ------ 39,8 | 19,6 ------ 46,0 | 16,0 ------ 37,8 | 8,5 ------ 18,2 | 0,9 ----- 2,1 |  |  |  | 1814 |
| X | 618 |  |  |  | 6,3 ------ 15,0 | 13,2 ------ 31,8 | 14,3 ------ 37,5 | 12,1 ------ 29,0 | 4,0 ----- 8,4 |  |  |  |  | 1713 |
| XI | 707 |  |  |  | 3,6 ----- 6,8 | 10,5 ------ 21,1 | 12,4 ------ 27,8 | 8,3 ------ 17,4 | 1,3 ----- 2,1 |  |  |  |  | 1622 |
| XII | 745 |  |  |  | 0,7 ----- 1,6 | 8,3 ------ 15,1 | 11,3 ------ 22,4 | 7,2 ------ 13,7 | 0,3 ----- 0,6 |  |  |  |  | 1605 |

| Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |  |
| Охотск |
| I | 845 |  |  |  |  | 3,6 ----- 5,1 | 5,7 ------ 10,0 | 3,8 ----- 5,2 |  |  |  |  |  | 1535 |
| II | 738 |  |  |  | 1,4 ----- 2,3 | 8,7 ------ 15,2 | 12,0 ------ 24,6 | 9,4 ------ 16,9 | 3,0 ------ 5,5 |  |  |  |  | 1652 |
| III | 618 |  |  |  | 7,0 ------ 15,0 | 14,8 ------ 33,2 | 16,8 ------ 42,6 | 14,3 ------ 32,8 | 8,3 ------ 16,7 | 0,0 ----- 0,0 |  |  |  | 1801 |
| IV | 447 |  |  | 5,5 ----- 9,8 | 15,0 ------ 27,5 | 23,7 ------ 47,7 | 25,8 ------ 55,8 | 23,3 ------ 45,2 | 15,0 ------ 28,1 | 5,8 ------ 10,9 |  |  |  | 1915 |
| V | 328 |  | 1,7 ----- 3,3 | 8,4 ------ 17,5 | 15,9 ------ 32,7 | 23,4 ------ 50,5 | 26,8 ------ 56,0 | 23,9 ------ 48,3 | 16,7 ------ 33,6 | 9,8 ------ 19,5 | 2,7 ----- 5,6 |  |  | 2047 |
| VI | 242 |  | 3,3 ----- 5,2 | 8,4 ------ 15,1 | 15,0 ------ 27,5 | 22,0 ------ 40,7 | 26,0 ------ 46,8 | 22,8 ------ 41,0 | 16,4 ------ 29,0 | 10,3 ------ 17,3 | 3,8 ----- 6,5 |  |  | 2119 |
| VII | 307 |  | 2,7 ----- 4,5 | 8,9 ------ 15,9 | 15,0 ------ 26,9 | 21,3 ------ 38,3 | 24,0 ------ 45,4 | 21,9 ------ 39,5 | 15,3 ------ 27,8 | 9,2 ------ 16,1 | 3,2 ----- 5,2 |  |  | 2104 |
| VIII | 415 |  |  | 4,5 ------ 10,2 | 11,0 ------ 22,5 | 17,4 ------ 35,0 | 19,2 ------ 41,0 | 17,6 ------ 35,5 | 11,9 ------ 23,5 | 5,3 ------ 11,5 |  |  |  | 1952 |
| IX | 527 |  |  | 1,5 ----- 3,3 | 6,7 ----- 15,5 | 12,1 ------ 28,8 | 15,7 ------ 34,6 | 12,5 ------ 26,3 | 7,1 ------ 14,2 | 1,2 ----- 2,3 |  |  |  | 1822 |
| X | 636 |  |  |  | 3,1 ----- 7,6 | 7,0 ------ 18,8 | 9,3 ------ 23,6 | 6,4 ------ 15,6 | 2,0 ----- 4,7 |  |  |  |  | 1654 |
| XI | 753 |  |  |  | 0,2 ----- 0,5 | 5,0 ----- 8,8 | 6,5 ------ 12,0 | 4,9 ----- 6,5 |  |  |  |  |  | 1536 |
| XII | 851 |  |  |  |  | 2,7 ----- 3,2 | 4,5 ----- 6,5 | 2,8 ----- 2,9 |  |  |  |  |  | 1452 |

| Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |  |
| Новосибирск |
| I | 849 |  |  |  |  | 6,2 ----- 8,2 | 9,4 ------ 14,6 | 6,3 ----- 9,0 | 0,0 ----- 0,0 |  |  |  |  | 1529 |
| II | 743 |  |  |  | 2,8 ------ 3,3 | 12,5 ------ 16,9 | 17,2 ------ 27,0 | 12,2 ------ 18,6 | 4,1 ----- 6,3 |  |  |  |  | 1645 |
| III | 619 |  |  |  | 8,9 ------ 16,0 | 18,7 ------ 34,4 | 21,8 ------ 43,4 | 19,2 ------ 34,1 | 10,5 ------ 17,6 | 0,0 ----- 0,1 |  |  |  | 1759 |
| IV | 445 |  |  | 4,5 ----- 9,0 | 13,7 ------ 26,7 | 21,5 ------ 43,6 | 23,4 ------ 47,8 | 21,9 ------ 41,2 | 14,3 ------ 25,8 | 4,7 ----- 8,8 |  |  |  | 1915 |
| V | 324 |  | 0,5 ----- 0,5 | 7,5 ------ 17,2 | 14,3 ------ 34,1 | 20,4 ------ 49,2 | 22,7 ------ 52,4 | 20,9 ------ 45,6 | 14,4 ------ 30,9 | 7,1 ------ 15,7 |  |  |  | 2028 |
| VI | 236 |  | 2,1 ----- 5,0 | 8,5 ------ 20,9 | 14,7 ------ 36,7 | 20,9 ------ 51,9 | 23,1 ------ 56,4 | 21,4 ------ 50,8 | 16,7 ------ 36,4 | 9,3 ------ 20,9 |  |  |  | 2124 |
| VII | 302 |  | 1,0 ------ 2,5 | 8,3 ------ 17,8 | 15,4 ------ 32,9 | 22,3 ------ 46,9 | 24,5 ------ 49,7 | 22,9 ------ 46,9 | 16,7 ------ 34,5 | 9,3 ------ 19,5 | 2,6 ----- 5,3 |  |  | 2110 |
| VIII | 412 |  |  | 5,4 ------ 12,0 | 12,4 ------ 28,0 | 19,1 ------ 42,6 | 21,8 ------ 47,8 | 19,2 ------ 40,3 | 12,5 ------ 26,0 | 5,6 ------ 11,4 | 1,7 ----- 4,2 |  |  | 1958 |
| IX | 526 |  |  | 1,6 ----- 3,3 | 8,7 ------ 17,9 | 14,8 ------ 32,4 | 16,8 ------ 36,1 | 14,0 ------ 30,2 | 7,7 ------ 14,5 | 1,2 ----- 2,3 |  |  |  | 1826 |
| X | 638 |  |  |  | 4,3 ----- 7,5 | 10,4 ------ 16,8 | 12,4 ------ 20,0 | 9,6 ------ 14,0 | 3,4 ----- 5,0 |  |  |  |  | 1654 |
| XI | 757 |  |  |  | 1,4 ----- 1,9 | 7,6 ------ 10,2 | 9,3 ------ 13,7 | 6,3 ----- 8,5 |  |  |  |  |  | 1531 |
| XII | 857 |  |  |  |  | 4,5 ----- 5,8 | 6,6 ----- 9,1 | 4,7 ----- 5,5 |  |  |  |  |  | 1453 |

| Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |  |
| Москва |
| I | 821 |  |  |  |  | 3,4 ----- 5,0 | 7,0 ----- 9,2 | 5,0 ----- 5,6 |  |  |  |  |  | 1557 |
| II | 728 |  |  |  | 1,6 ----- 2,5 | 8,2 ------ 12,5 | 12,5 ------ 20,4 | 10,7 ------ 14,0 | 3,9 ----- 4,5 |  |  |  |  | 1709 |
| III | 617 |  |  |  | 5,9 ------ 13,2 | 13,0 ------ 28,8 | 17,6 ------ 34,8 | 15,2 ------ 29,0 | 8,7 ------ 14,9 |  |  |  |  | 1801 |
| IV | 457 |  |  | 3,6 ----- 8,4 | 10,1 ------ 24,4 | 17,0 ------ 40,0 | 21,1 ------ 45,6 | 18,7 ------ 36,8 | 13,2 ------ 22,3 | 4,6 ----- 8,0 |  |  |  | 1902 |
| V | 359 |  | 0,5 ----- 1,2 | 6,9 ------ 17,0 | 13,4 ------ 32,8 | 19,9 ------ 47,9 | 23,2 ------ 53,1 | 21,8 ------ 44,6 | 16,2 ------ 29,0 | 8,3 ------ 14,6 | 0,0 ----- 0,0 |  |  | 2002 |
| VI | 315 |  | 2,4 ----- 5,6 | 8,5 ------ 19,6 | 14,8 ------ 33,9 | 21,2 ------ 46,4 | 25,7 ------ 48,5 | 22,8 ------ 45,2 | 17,5 ------ 32,9 | 10,6 ------ 19,1 | 3,2 ----- 4,8 |  |  | 2045 |
| VII | 335 |  | 1,1 ----- 2,8 | 7,7 ------ 15,4 | 15,3 ------ 28,6 | 23,0 ------ 42,0 | 28,3 ------ 47,8 | 24,6 ------ 44,2 | 17,9 ------ 32,7 | 10,8 ------ 18,6 | 2,6 ----- 4,4 |  |  | 2037 |
| VIII | 430 |  |  | 5,4 ------ 10,6 | 12,2 ------ 25,2 | 19,1 ------ 37,5 | 24,2 ------ 39,5 | 21,8 ------ 36,2 | 16,3 ------ 25,4 | 7,4 ------ 11,8 |  |  |  | 1948 |
| IX | 530 |  |  | 1,8 ----- 3,1 | 3,9 ------ 15,1 | 17,5 ------ 26,2 | 20,2 ------ 30,2 | 16,4 ------ 24,1 | 9,0 ------ 12,3 | 1,6 ----- 1,8 |  |  |  | 1820 |
| X | 629 |  |  |  | 3,4 ------ 6,2 | 8,1 ------ 14,0 | 11,1 ------ 17,7 | 9,4 ------ 12,7 | 3,9 ------ 4,2 |  |  |  |  | 1703 |
| XI | 735 |  |  |  | 0,6 ----- 1,1 | 4,2 ----- 6,0 | 7,0 ----- 8,8 | 4,5 ----- 5,0 |  |  |  |  |  | 1553 |
| XII | 823 |  |  |  |  | 2,1 ----- 3,8 | 3,7 ----- 6,6 | 2,3 ----- 4,1 |  |  |  |  |  | 1527 |

| Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |  |
| Среднеколымск |
| I | 1025 |  |  |  |  |  | 1,8 ----- 1,8 |  |  |  |  |  |  | 1353 |
| II | 821 |  |  |  |  | 5,1 ----- 5,6 | 7,3 ----- 9,9 | 5,4 ----- 6,3 | 0,3 ----- 0,8 |  |  |  |  | 1607 |
| III | 623 |  |  |  | 6,4 ----- 9,9 | 13,5 ------ 23,2 | 16,1 ------ 30,4 | 13,7 ------ 22,9 | 7,1 ------ 11,5 |  |  |  |  | 1755 |
| IV | 414 |  |  | 6,6 ------ 14,2 | 14,6 ------ 30,4 | 21,3 ------ 46,4 | 22,7 ------ 52,6 | 20,8 ------ 45,9 | 14,1 ------ 30,2 | 7,0 ------ 14,2 |  |  |  | 1945 |
| V | 159 | 0,0 ----- 0,0 | 6,6 ------ 12,4 | 13,0 ------ 24,6 | 19,3 ------ 36,9 | 25,5 ------ 48,9 | 28,6 ------ 56,6 | 25,9 ------ 50,1 | 19,3 ------ 37,5 | 12,8 ------ 24,5 | 6,3 ------ 12,0 |  |  | 2153 |
| VI | П. д. | 3,6 ----- 3,7 | 8,1 ------ 10,7 | 12,0 ------ 21,1 | 16,2 ------ 32,6 | 19,8 ------ 44,1 | 20,7 ------ 49,4 | 19,6 ------ 44,9 | 15,2 ------ 35,1 | 10,3 ------ 23,7 | 5,5 ------ 12,0 | 2,0 ------ 4,4 | 0,3 ----- 0,3 | П. д. |
| VII | П. д. | 1,7 ----- 1,8 | 5,2 ----- 5,5 | 9,9 ------ 13,8 | 15,0 ------ 27,3 | 19,5 ------ 39,3 | 20,6 ------ 42,8 | 18,9 ------ 39,4 | 14,6 ------ 29,0 | 9,2 ------ 14,2 | 4,1 ----- 5,1 | 1,3 ----- 1,8 | 0,2 ----- 0,2 | П. д. |
| VIII | 322 |  | 1,5 ------ 2,6 | 6,8 ------ 11,2 | 12,0 ------ 20,2 | 17,3 ------ 29,2 | 19,5 ------ 34,8 | 16,8 ------ 30,0 | 12,0 ------ 20,9 | 7,0 ------ 12,0 | 2,0 ----- 3,5 |  |  | 2048 |
| IX | 515 |  |  | 1,6 ----- 2,8 | 6,3 ------ 10,5 | 11,3 ------ 18,9 | 13,2 ------ 21,4 | 10,6 ------ 18,5 | 6,1 ----- 9,9 | 1,5 ----- 2,2 |  |  |  | 1835 |
| X | 700 |  |  |  | 2,6 ----- 3,1 | 7,3 ----- 9,8 | 9,3 ------ 12,7 | 6,6 ----- 8,3 | 1,4 ----- 1,9 |  |  |  |  | 1632 |
| XI | 903 |  |  |  |  | 1,8 ----- 1,9 | 3,1 ----- 3,3 | 1,0 ----- 1,0 |  |  |  |  |  | 1425 |
| XII | Полярная ночь |

| Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |  |
| Мостах, остров |
| I | Полярная ночь |
| II | 852 |  |  |  |  | 1,8 ----- 2,6 | 3,1 ----- 3,9 | 2,3 ----- 3,0 |  |  |  |  |  | 1536 |
| III | 625 |  |  |  | 4,5 ----- 7,4 | 10,0 ------ 16,4 | 11,9 ------ 20,6 | 10,3 ------ 16,7 | 5,2 ----- 8,1 |  |  |  |  | 1755 |
| IV | 344 |  | 1,0 ----- 2,1 | 7,1 ------ 14,0 | 13,6 ------ 25,9 | 20,2 ------ 37,8 | 22,7 ------ 42,9 | 19,4 ------ 37,8 | 13,1 ------ 25,8 | 6,9 ------ 13,7 | 0,7 ----- 1,6 |  |  | 2016 |
| V | П. д. | 4,5 ----- 7,6 | 9,3 ------ 17,6 | 15,9 ------ 27,8 | 23,7 ------ 37,8 | 31,3 ------ 47,7 | 33,8 ------ 52,1 | 30,4 ------ 47,0 | 24,4 ------ 37,1 | 18,3 ------ 27,3 | 12,3 ------ 17,2 | 6,4 ----- 9,0 | 1,8 ----- 1,8 | П. д. |
| VI | П. д. | 3,6 ----- 5,5 | 7,2 ------ 13,8 | 12,4 ------ 22,7 | 19,2 ------ 31,3 | 25,7 ------ 39,6 | 27,7 ------ 43,5 | 25,0 ------ 40,1 | 20,0 ------ 31,8 | 15,2 ------ 23,2 | 10,4 ------ 14,9 | 5,4 ----- 7,8 | 2,1 ----- 2,6 | П. д. |
| VII | П. д. | 2,2 ----- 3,3 | 5,2 ----- 9,3 | 9,4 ------ 17,7 | 13,8 ------ 26,6 | 17,6 ------ 35,5 | 19,3 ------ 38,5 | 18,1 ------ 35,7 | 14,8 ------ 28,4 | 10,8 ------ 19,8 | 6,9 ------ 11,3 | 3,8 ----- 4,5 | 1,0 ----- 1,4 | П. д. |
| VIII | 231 |  | 2,8 ----- 4,8 | 6,3 ------ 10,7 | 9,9 ------ 16,7 | 13,4 ------ 22,6 | 14,8 ------ 25,3 | 13,4 ------ 22,8 | 10,0 ------ 17,1 | 6,5 ------ 11,1 | 3,1 ------ 5,2 |  |  | 2139 |
| IX | 507 |  |  | 1,3 ----- 2,0 | 4,6 ----- 6,5 | 7,7 ------ 10,8 | 8,8 ------ 13,6 | 7,6 ------ 11,2 | 4,4 ----- 6,5 | 1,2 ----- 1,8 |  |  |  | 1843 |
| X | 719 |  |  |  | 1,3 ----- 1,4 | 3,9 ----- 4,6 | 4,6 ----- 6,2 | 3,9 ----- 4,9 | 0,7 ----- 0,7 |  |  |  |  | 1613 |
| XI | 1034 |  |  |  |  |  | 1,2 ----- 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1254 |
| XII | Полярная ночь |

| Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |  |
| Санкт-Петербург |
| I | 849 |  |  |  |  | 1,6 ----- 1,7 | 2,0 ----- 3,4 | 1,5 ----- 2,0 |  |  |  |  |  | 1529 |
| II | 743 |  |  |  | 0,7 ----- 0,8 | 5,1 ----- 6,7 | 7,7 ------ 11,6 | 5,8 ----- 7,2 | 1,8 ----- 2,0 |  |  |  |  | 1645 |
| III | 619 |  |  |  | 5,6 ----- 8,9 | 11,4 ------ 20,0 | 13,2 ------ 27,3 | 10,6 ------ 20,5 | 3,6 ------ 10,2 |  |  |  |  | 1759 |
| IV | 445 |  |  | 3,4 ----- 7,4 | 9,1 ------ 19,0 | 14,7 ------ 30,6 | 17,1 ------ 35,9 | 14,5 ------ 30,3 | 9,3 ------ 18,9 | 3,6 ----- 7,4 |  |  |  | 1915 |
| V | 324 |  | 1,8 ------ 5,5 | 7,8 ------ 22,4 | 13,9 ------ 39,1 | 19,4 ------ 55,8 | 20,9 ------ 60,4 | 19,1 ------ 51,6 | 13,5 ------ 35,9 | 7,3 ------ 19,8 | 1,4 ----- 3,9 |  |  | 2028 |
| VI | 236 |  | 3,6 ----- 8,9 | 8,9 ------ 21,8 | 14,2 ------ 34,5 | 19,2 ------ 46,9 | 21,2 ------ 49,7 | 19,4 ------ 46,0 | 14,7 ------ 33,8 | 9,2 ------ 21,2 | 3,8 ----- 8,8 |  |  | 2124 |
| VII | 302 |  | 2,8 ----- 6,4 | 8,6 ------ 18,5 | 14,5 ------ 30,7 | 20,1 ------ 43,0 | 21,8 ------ 48,0 | 19,5 ------ 44,0 | 14,5 ------ 32,5 | 9,0 ------ 20,1 | 3,5 ----- 7,7 |  |  | 2110 |
| VIII | 412 |  |  | 4,9 ------ 10,1 | 10,5 ------ 21,5 | 16,0 ------ 32,7 | 18,6 ------ 37,4 | 16,7 ------ 32,8 | 12,0 ------ 21,7 | 6,0 ------ 10,7 |  |  |  | 1958 |
| IX | 526 |  |  | 1,6 ----- 3,0 | 7,1 ------ 12,6 | 12,4 ------ 22,1 | 14,0 ------ 25,8 | 12,4 ------ 19,6 | 7,0 ------ 10,5 | 1,3 ----- 1,9 |  |  |  | 1826 |
| X | 638 |  |  |  | 2,3 ----- 2,9 | 5,6 ----- 7,1 | 6,9 ------ 10,0 | 5,0 ----- 6,4 | 1,6 ----- 2,0 |  |  |  |  | 1654 |
| XI | 757 |  |  |  | 0,1 ----- 0,1 | 1,6 ----- 1,7 | 2,3 ----- 3,2 | 1,3 ----- 1,8 |  |  |  |  |  | 1531 |
| XII | 857 |  |  |  |  | 0,8 ----- 0,9 | 1,6 ----- 1,7 | 0,7 ----- 0,8 |  |  |  |  |  | 1453 |
| Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение: - п. д. - полярный день. |

## 13 Высота солнца над горизонтом

13.1 Значения высоты солнца над горизонтом (градусы) приведены в таблице 13.1

Таблица 13.1

| Географическая широта, градус с. ш. | Месяцы |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 38 | 30,8 | 39,2 | 49,8 | 61,7 | 70,8 | 75,3 | 73,6 | 66,2 | 55,1 | 43,6 | 33,6 | 28,7 |
| 40 | 28,8 | 37,2 | 47,8 | 59,7 | 68,8 | 73,3 | 71,6 | 64,2 | 53,1 | 41,6 | 31,6 | 26,7 |
| 42 | 26,8 | 35,2 | 45,8 | 57,7 | 66,8 | 71,3 | 69,6 | 62,2 | 51,1 | 39,6 | 29,6 | 24,7 |
| 44 | 24,8 | 33,2 | 43,8 | 55,7 | 64,8 | 69,3 | 67,6 | 60,2 | 49,1 | 37,6 | 27,6 | 22,7 |
| 46 | 22,8 | 31,2 | 41,8 | 53,7 | 62,8 | 67,3 | 65,6 | 58,2 | 47,1 | 35,6 | 25,6 | 20,7 |
| 48 | 20,8 | 29,2 | 39,8 | 51,7 | 60,8 | 65,3 | 63,6 | 56,2 | 45,1 | 33,6 | 23,6 | 18,7 |
| 50 | 18,8 | 27,2 | 37,8 | 49,7 | 58,8 | 63,3 | 61,6 | 54,2 | 43,1 | 31,6 | 21,6 | 16,7 |
| 52 | 16,8 | 25,2 | 35,8 | 47,7 | 56,8 | 61,3 | 59,6 | 52,2 | 41,1 | 29,6 | 19,6 | 14,7 |
| 54 | 14,8 | 23,2 | 33,8 | 45,7 | 54,8 | 59,3 | 57,6 | 50,2 | 39,1 | 27,6 | 17,6 | 12,7 |
| 56 | 12,8 | 21,2 | 31,8 | 43,7 | 52,8 | 57,3 | 55,6 | 48,2 | 37,1 | 25,6 | 15,6 | 10,7 |
| 58 | 10,8 | 19,2 | 29,8 | 41,7 | 50,8 | 55,3 | 53,6 | 46,2 | 35,1 | 23,6 | 13,6 | 8,7 |
| 60 | 8,8 | 17,2 | 27,8 | 39,7 | 48,8 | 53,3 | 51,6 | 44,2 | 33,1 | 21,6 | 11,6 | 6,7 |
| 62 | 6,8 | 15,2 | 25,8 | 37,7 | 46,8 | 51,3 | 49,6 | 42,2 | 31,1 | 19,6 | 9,6 | 4,7 |
| 64 | 4,8 | 13,2 | 23,8 | 35,7 | 44,8 | 49,3 | 47,6 | 40,2 | 29,1 | 17,6 | 7,6 | 2,7 |
| 66 | 2,8 | 11,2 | 21,8 | 33,7 | 42,8 | 47,3 | 45,6 | 38,2 | 27,1 | 15,6 | 5,6 | 0,7 |
| 68 | 0,8 | 9,2 | 19,8 | 31,7 | 40,7 | 45,3 | 43,6 | 36,2 | 25,1 | 13,6 | 3,6 | -1,3 |

# Приложение А

СХЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ

Рисунок А.1 - Схематическая карта климатического

районирования для строительства

1 - наименее суровые условия; 2 - суровые условия;

3 - наиболее суровые условия

Рисунок А.2 - Схематическая карта районирования

северной строительно-климатической зоны

Рисунок А.3 - Схематическая карта распределения среднего

за год числа дней с переходом температуры воздуха через 0 °C

Рисунок А.4 - Схематическая карта

районирования по величине удельной энтальпии I,

Дж/кг, наружного воздуха в теплый период года

(параметры А: I - I <= 40; II - I = 40 - 43,6;

III - I = 43,6 - 48,4; IV - I = 48,4 - 52,6;

V - I = 52,6 - 56,8; VI - I = 56,8 - 61; VII - I = 61 - 65)

Рисунок А.5 - Схематическая карта

районирования по величине удельной энтальпии I,

кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года

(параметры Б: I - I <= 44; II - I = 44 - 48,4;

III - I = 48,4 - 52,6; IV - I = 52,6 - 56,8;

V - I = 56,8 - 61; VI - I = 61 - 65; VII - I = 65 - 69)

# Приложение Б

МЕТОДЫ РАСЧЕТА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Средние значения климатических параметров (средняя месячная температура и влажность воздуха, среднее за месяц количество осадков) представляют собой сумму среднемесячных значений членов ряда (лет) наблюдений, деленную на их общее число.

Крайние значения климатических параметров (абсолютная минимальная и абсолютная максимальная температура воздуха, суточный максимум осадков) характеризуют те пределы, в которых заключены значения климатических параметров. Эти характеристики выбирались из экстремальных за сутки наблюдений.

Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки рассчитана как значение, соответствующее обеспеченности 0,98 и 0,92 из ранжированного ряда температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок) и соответствующих им обеспеченностей за период с 1965 по 2015 гг. Хронологический ряд данных ранжировался в порядке убывания значений метеорологической величины. Каждому значению присваивался номер, а его обеспеченность определялась по формуле

, (Б.1)

где m - порядковый номер;

n - число членов ранжированного ряда.

Значения температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок) заданной обеспеченности определялись методом интерполяции по интегральной кривой распределения температуры наиболее холодных суток (пятидневок), построенной на вероятностной сетчатке. Использовалась сетчатка двойного экспоненциального распределения.

Температура воздуха различной обеспеченности рассчитана по данным наблюдений за восемь сроков в целом за год за период 1965 - 2015 гг. Все значения температуры воздуха распределялись по градациям через 2 °C, и частота значений в каждой градации выражалась через повторяемость от общего числа случаев. Обеспеченность рассчитывалась путем суммирования повторяемости. Обеспеченность относится не к серединам, а к границам градаций, если они считаются по распределению.

Температура воздуха обеспеченностью 0,94 соответствует температуре воздуха наиболее холодного периода. Необеспеченность температуры воздуха, превышающая расчетное значение, равна 528 ч/год.

Для теплого периода принята расчетная температура обеспеченностью 0,95 и 0,99. В этом случае необеспеченность температуры воздуха, превышающая расчетные значения, соответственно равна 440 и 88 ч/год.

Средняя максимальная температура воздуха рассчитана как среднемесячная величина из ежедневных максимальных значений температуры воздуха.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха рассчитана независимо от состояния облачности как разность между средней максимальной и средней минимальной температурой воздуха.

Продолжительность и средняя температура воздуха периодов со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 0 °C, 8 °C и 10 °C, характеризуют период с устойчивыми значениями этих температур, отдельные дни со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 0 °C, 8 °C и 10 °C, не учитываются.

Относительная влажность воздуха вычислена по рядам средних месячных значений. Средняя месячная относительная влажность днем рассчитана по наблюдениям в дневное время (в основном в 15 ч).

Количество осадков рассчитано за холодный (ноябрь - март) и теплый (апрель - октябрь) периоды (без поправки на ветровой недоучет), как сумма среднемесячных значений; характеризует высоту слоя воды, образовавшегося на горизонтальной поверхности от выпавшего дождя, мороси, обильной росы и тумана, растаявшего снега, града и снежной крупы при отсутствии стока, просачивания и испарения.

Суточный максимум осадков выбирается из ежедневных наблюдений и характеризует наибольшую сумму осадков, выпавших в течение метеорологических суток.

Повторяемость направлений ветра рассчитана в процентах общего числа случаев наблюдений без учета штилей.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь и минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль рассчитаны как наибольшая из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, и как наименьшая из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более.

Прямая и рассеянная солнечная радиация на поверхности различной ориентации при безоблачном небе рассчитана по методике, использующей фактические наблюдения прямой и рассеянной радиации при безоблачном небе с учетом суточного хода высоты солнца над горизонтом и действительного распределения прозрачности атмосферы.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле (таблица Б.1).

Таблица Б.1

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, °C | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, °C | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IА | От -32 и ниже | - | От +4 до +19 | - |
|  | IБ | От -28 и ниже | 5 и более | От 0 до +13 | Более 75 |
|  | IВ | От -14 до -28 | - | От +12 до +21 | - |
|  | IГ | От -14 до -28 | 5 и более | От 0 до +14 | Более 75 |
|  | IД | От -14 до -32 | - | От +10 до +20 | - |
| II | IIА | От -4 до -14 | 5 и более | От +8 до +12 | Более 75 |
|  | IIБ | От -3 до -5 | 5 и более | От +12 до +21 | Более 75 |
|  | IIВ | От -4 до -14 | - | От +12 до +21 | - |
|  | IIГ | От -5 до -14 | 5 и более | От +12 до +21 | Более 75 |
| III | IIIА | От -14 до -20 | - | От +21 до +25 | - |
|  | IIIБ | От -5 до +2 | - | От +21 до +25 | - |
|  | IIIВ | От -5 до -14 | - | От +21 до +25 | - |
| IV | IVА | От -10 до +2 | - | От +28 и выше | - |
|  | IVБ | От +2 до +6 | - | От +22 до +28 | 50 и более в 15 ч |
|  | IVВ | От 0 до +2 | - | От +25 до +28 | - |
|  | IVГ | От -15 до 0 | - | От +25 до +28 | - |
| Примечание - Климатический подрайон IД характеризуется продолжительностью холодного периода года (со средней суточной температурой воздуха ниже 0 °C) 190 дней в году и более. |

Карта зон влажности составлена на основе значений комплексного показателя K, который рассчитывают по соотношению среднего за месяц для безморозного периода количества осадков на горизонтальную поверхность, относительной влажности воздуха в 15 ч самого теплого месяца, среднегодовой суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность, годовой амплитуды среднемесячных (января и июля) температур воздуха.

В соответствии с комплексным показателем K территория делится на зоны по степени влажности: сухая (K < 5), нормальная (K = 5 - 9) и влажная (K > 9).

Районирование северной строительно-климатической зоны основано на следующих показателях: абсолютная минимальная температура воздуха, температура наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 и 0,92, сумма средних суточных температур за отопительный период. По суровости климата на территории северной строительно-климатической зоны выделены районы суровые, наименее суровые и наиболее суровые (таблица Б.2).

Таблица Б.2

| Район | Температура воздуха, °C | Сумма средних суточных температур за период со средней суточной температурой воздуха <= 8 °C |
| --- | --- | --- |
|  | абсолютная минимальная | наиболее холодных суток обеспеченностью | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью |  |
|  |  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |
| Наименее суровые условия | -35 | -28 | -25 | -25 | -23 | -743 |
|  | -51 | -43 | -40 | -38 | -36 | -2780 |
| Суровые условия | -45 | -40 | -39 | -38 | -36 | -2138 |
|  | -60 | -53 | -51 | -51 | -49 | -5678 |
| Наиболее суровые условия | -54 | -50 | -49 | -47 | -46 | -3199 |
|  | -71 | -63 | -62 | -62 | -61 | -7095 |
| Примечание - Первая строка - максимальные значения, вторая строка - минимальные значения. |

Карта распределения среднего за год числа переходов температуры воздуха через 0 °C разработана на основе числа переходов через 0 °C средней суточной температуры воздуха, просуммированных за каждый год и осредненных за период 1961 - 1990 гг.